|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ |
| --- | --- |
| Кафедра: «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств» С.Я. Корячкина ТЕХНОЛОГИЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ Методические указания по выполнению лабораторных работ Дисциплина - «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Специальности: 260100.62 «Технология продуктов питания», 260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Орел 2008 |

Автор: д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств» С.Я. Корячкина

Рецензент: к.т.н., доцент кафедры «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств» Орловского государственного технического университета Н.А. Березина

Методические указания предназначены для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» для студентов, обучающихся по направлениям: подготовка бакалавров и магистров, 260100 «Технология продуктов питания» и 260200 «Производство продуктов питания из растительного сырья» специальности 260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

©ОрелГТУ, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение……………………………………………………………………….... 4

- Лабораторная работа №1.

Изготовление изделий из песочного и миндального теста…………….…..5

3. Лабораторная работа № 2.

Изготовление изделий из бисквитного и кексового теста………………....9

4.	 Лабораторная работа №3.

Изготовление изделий из заварного теста и белково-сбивной массы….…14

5.	 Лабораторная работа №4.

Изготовление изделий из слоеного и пряничного теста……………………18

Список рекомендуемой литературы………………………………………………23

ВВЕДЕНИЕ

В разнообразном ассортименте кондитерских изделий значительное место занимают мучные кондитерские изделия. В зависимости от технологического процесса и рецептуры мучные кондитерские изделия подразделяются наследующие группы: печенье, пряники, торты, пирожные, кексы, галеты, крекеры, вафли. Каждая группа изделий подразделяется на подгруппы:

печенье - сахарное, затяжное, сдобное;

галеты - простые, улучшенные;

крекеры - с жиром и без жира, с вкусовыми добавками, с жировой прослойкой;

пряники - сырцовые, заварные;

торты - бисквитные, песочные, слоеные, белково-сбивные, вафельные, комбинированные и т.д.;

пирожные - бисквитные, песочные, миндальные, слоеные, заварные, крошковые и т.д.;

кексы - на дрожжах и химических разрыхлителях;

вафли - с жировой, нежировой, помадной и другими начинками.

Во все перечисленные группы мучных кондитерских изделий входит подгруппа диетических изделий, в рецептуру которых вместо сахарозы вводят один из сахарозаменителей: ксилит, сорбит, фруктозу и т.д. Эта классификация удобна тем, что соответствует действующей нормативно-технической документации.

Целью лабораторного практикума по технологии мучных кондитерских изделий является приобретение студентами, навыков расчета рецептур и углубление знаний в области технологии приготовления бисквитного, заварного, слоеного, песочного и других полуфабрикатов, отделочных полуфабрикатов: кремов, помадок, сиропов, желе и др., а также изделий на их основе; оценка качества продукции по физико-химическим и органолептическим показателям, определение потерь по стадиям технологического процесса, выхода готовой продукции и другое.

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА   № 1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕСОЧНОГО И МИНДАЛЬНОГО ТЕСТА

Цель работы: изучить технологию производства изделий из песочного и миндального теста, правила оформления, требования к качеству.

Содержание работы. Рассчитать рецептуры и приготовить:

- тесто песочное;

- тесто миндальное;

- начинку фруктовую;

- помаду, крен сливочный масляный.

Рассчитать рецептуры песочного и миндального пирожных.

Оформить песочное пирожное.

Определить потери массы песочного полуфабриката при выпечке.

Определить влажность теста и влажность готовых изделий.

ПЕСОЧНАЯ ЛЕПЕШКА.

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Мука пш. в/с | 85,50 | 5154,0 | 4406,7 |
| Мука пш. в/с (на подпыл) | 85,50 | 412,0 | 352,3 |
| Сахар-песок | 99,85 | 2062,0 | 2058,9 |
| Масло сливочное | 84,00 | 3093,0 | 2598,1 |
| Меланж | 27,00 | 722,0 | 194,9 |
| Натрий двууглекислый | 50,00 | 5,2 | 2,6 |
| Аммоний углекислый | 00,00 | 5,2 | 0,0 |
| Эссенция | 0,00 | 20,7 | 0,0 |
| Соль | 96,50 | 20,6 | 19,9 |
| Итого |  | 11494,7 | 9633,4 |
| Выход | 94,50 | 10000,0 | 9450,0 |

Влажность 5,50 +/-1,5 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЙ ЛЕПЕШКИ

Слегка размягченный маргарин, сахарный песок, меланж, соль, соду и углекислый аммоний перемешивают до однородной массы. Муку просеивают и 5% оставляют на подпыл, а основную часть добавляют к подготовленной смеси и замешивают тесто в течение 2-3 мин. При длительном замешивании тесто затягивается. Температура теста не должна быть выше 19 ºС, поэтому ему придают форму прямоугольника, перекладывают на лист, посыпанный мукой, я ставят в холодильник на 15 мин. Затем тесто раскатывают по размеру листа толщиной 3-4 мм, делают на поверхности ряд проколов ножом и выпекают при температуре 240-260 ºС в течение 10-13 мин. Выпеченные лепешки охлаждают и зачищают, используют для нарезных пирожных и тортов.

НАЧИНКА ФРУКТОВАЯ.

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Сахар-песок | 99,85 | 1125,0 | 1123,3 |
| Повидло | 66,00 | 10226,0 | 6749,2 |
| Итого | - | 11351,0 | 7872,5 |
| Выход | 74,00 | 10000,0 | 7400,0 |

Влажность 26,00 +/- 2,0 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЧИНКИ ФРУКТОВОЙ

Повидло протирают через сито, смешивают с сахаром и проваривают до температуры 105-110ºС. Влажность готовой начинки должна быть не более 26 %.

ПОМАДА

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Сахар-песок | 99,85 | 7952,0 | 7940,1 |
| Патока крахмальная | 78,00 | 1193,0 | 930,5 |
| Эссенция | 0,00 | 27,6 | 0,0 |
| Итого |  | 9172,6 | 8870,6 |
| Выход | 88,00 | 10000,0 | 8800,0 |

Влажность 12,00 +/-1,0 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОМАДЫ

Воду в кастрюле доводят до кипения, высыпают сахар (70 % количества воды) и ставят варить сироп при закрытой крышке. В процессе варки с поверхности  сиропа снимают пену,  а со стенок кастрюли с помощью веселки, конец которой обернут увлажненной марлей, кристаллы сахара. Температура сиропа в этот период должна быть в пределах 106-108 °С. Затем в сироп добавляют уксусную кислоту и нагревают до температуры 114-116 °С. Готовый сироп, если небольшое количество его вылить в холодную воду, скатывается в мягкий комочек.

Сироп снимают с огня и в кастрюле быстро охлаждают до 35-40 °С, поставив ее в проточную холодную воду, а сверху сбрызнув слегка холодной водой. Охлажденный сироп выбивают веселкой до образования белой массы - помады. Ее оставляют в кастрюле и накрывают влажной марлей (идет процесс созревания помады).

Перед использованием помаду прогревают с добавлением небольшого количества воды при 45-50°С, интенсивно вымешивая лопаточкой.

КРЕМ СЛИВОЧНЫЙ-МАСЛЯНЫЙ

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Пудра рафинадная | 99,85 | 2786,0 | 2781,8 |
| Масло сливочное | 84,00 | 5223,0 | 4387,3 |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 2089,0 | 1545,9 |
| Пудра ванильная | 99,85 | 51,5 | 51,4 |
| Коньяк или вино десертное | 0,00 | 17,2 | 0,0 |
| Итого | - | 10166,7 | 8766,4 |
| Выход | 86,00 | 10000,0 | 86,00 |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА СЛИВОЧНО-МАСЛЯНОГО

Сливочное масло зачищают, нарезают небольшими кусочками, загружают в взбивальную машину и перемешивают в течение 5-6 мин. Затем в масло постепенно вводят сахарную и ванильную пудру и переводят машину на быстрый ход. К сбиваемой массе добавляют прокипяченное, процеженное и охлажденное сгущенное молоко, вино в сбивают еще 7-8 мин.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕСОЧНОГО ПИРОЖНОГО

Выпекают две песочные лепешки одинаковой толщины, слегка обравнивают края. На поверхность одной лепешки в теплом состоянии наносят слой фруктовой начинки и покрывают второй лепешкой. Сверху вторую лепешку смазывают тонким слоем фруктовой начинки, а затем склееный пласт разрезают на длинные полоски. На поверхность полоски наносят слой помады я разравнивают ее ножом. Помалу предварительно разогревают до 40-45 °С в кастрюле на водяной бане с добавлением небольшого количества воды и при помешивании. Полоски после нанесения помады разрезают на отдельные пирожные. После полного охлаждения и застывания помады пирожное украшают сливочным кремом из кондитерского мешка.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МИНДАЛЬНОГО ПИРОЖНОГО

В кастрюлю помещают яичные белки (75 % нормы), добавляют сахар и, вымешивая веселкой, прогревают на водяной бане до 50°С в течение 10 мин. Ядро миндаля (при использовании предлагаемой технологии миндаль можно заменить орехами кешью, арахис или фундук) перебирают, пропускают через мясорубку два раза и добавляют к белково-сахарной массе. Полученную смесь нагревают до 70°С и, вымешивая, выдерживают 10-20 мин (в зависимости от вида ореха). Затем смесь охлаждают, вводят оставшееся количество белков, муку и перемешивают. Готовое тесто переносят в кондитерский мешок с трубочкой диаметром 15 мм. Листы слегка смазывают маслом, посыпают мукой и отсаживают на них тесто в виде лепешек. Лепешки отсаживают на расстоянии до 3 см, так как при выпечке тесто расплывается.

Выпекают полуфабрикат при 140-150 °С в течение 35-40 мин. Выпускается изделие без отделки.

Вопросы для защиты лабораторной работы

- Какие требования предъявляются к качеству сырья для получения песочного теста?

- В какой последовательности осуществляется закладка сырья при производстве песочного теста?

- При каких режимах осуществляется выпечка песочного полуфабриката?

4. Назовите причины по которым песочный полуфабрикат может быть:

- не рассыпчатым, плотным, жестким;

- плохо пропеченным, сырым, с подгорелыми корками?

- бледным.

5. В какой  последовательности осуществляется закладка сырья при производстве миндального теста?

- При каких режимах осуществляется выпечка миндального пирожного?

- Какой ассортимент миндальных и песочных тортов производятся?

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА   №2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БИСКВИТНОГО И КЕКСОВОГО ТЕСТА

Задание: Приготовить:

- пирожное бисквитно-кремовое (крем Шарлотт);

- пирожное бясквитно-кремовое (крем Гляссе);

- кекс "Столичный".

Содержание работы:

- Рассчитать рецептуры пирожных.

- Приготовить бисквит основной (холодным способом и с подогревом)

- бисквит "Буше"

- кекс "Столичный"

- сироп для пропитывания

-крем Шарлотт

-крем Гляссе

- Оформить бисквитно-кремовое пирожное и кекс.

- Определить потери массы бисквитного полуфабриката и кекса при выпечке.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

БИСКВИТ

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Мука пш. в/с | 85,50 | 2812,0 | 2404,3 |
| Крахмал картофельный | 80,00 | 694,0 | 555,2 |
| Сахар-песок | 99,85 | 3471,0 | 3465,8 |
| Меланж | 27,00 | 5785,0 | 1562,0 |
| Эссенция | 0,00 | 34,7 | 0,0 |
| Итого |  | 12796,7 | 7987,3 |
| Выход | 75,00 | 10000,0 | 7500,0 |

Влажность 25,00 +/- 3,0 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИСКВИТА

Яйца или меланж процеживают через сито в посуду из нержавеющей стали, добавляют сахарный песок и при помешивании веселкой нагревают на водяной бане до 45-50 °С, Затем смесь переносят в емкость взбивальной машины и сбивают до увеличения объема в 2-2,5 раза (25-30 мин), В пышную массу добавляют предварительно просеянную муку и крахмал в два-три приема, после чего замешивают в течение 15-20 с. Готовое тесто ароматизируют эссенцией. Тесто не подлежит хранению, поэтому его сразу выливают на противень, дно которого выстилают бумагой. Противни заполняют тестом только на 2\3 высоты. Поверхность теста осторожно выравнивают ножом и также накрывают слегка увлажненной бумагой. Выпекают при температуре 200-220°С в течение 50 мин. Готовый бисквит охлаждают в форме, затем вынимают, выдерживают не менее 8 ч и зачищают.

БИСКВИТ "БУШЕ"

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Мука пш. в/с | 85,50 | 3894,0 | 3329,4 |
| Сахар-песок | 99,85 | 3419,0 | 3413,9 |
| Желтки яичные | 46,00 | 3419,0 | 1572,7 |
| Белки яичные | 12,00 | 5128,0 | 615,4 |
| Эссенция | 0,00 | 22,8 | 0,0 |
| Кислота лимонная | 98,00 | 15,2 | 14,9 |
| Итого | - | 15898,0 | 8946,3 |
| Выход | 84,00 | 10000,0 | 8400,0 |

Влажность 16,00 +- 3,0 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИСКВИТА "БУШЕ"

Предварительно охлажденные яичные белки взбивают вo взбивальной машине в течение 20-30 мин. сначала при малом, затем при большом числе оборотов до увеличения объема массы в 6-7 раз. В конце взбивания добавляют лимонную кислоту. Отдельно взбивают яичные желтки с сахаром-песком в течение 30-40 мин, добавляют эссенцию, муку и взбивают массу еще 1-8 секунд, затем осторожно вводят взбитые белки и перемешивают до получения однородного теста. Готовое тесто должно быть пышным, хорошо насыщенным воздухом, равномерно перемешенным, без комочков кремового цвета и густой консистенции. Влажность теста 44-46%.

КЕКС "СТОЛИЧНЫЙ''

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Mука пш. в/с | 85,50 | 2339,0 | 1999,8 |
| Сахар-песок | 99,85 | 1755,0 | 1752,4 |
| Масло сливочное | 84,00 | 1754,0 | 1473,4 |
| Меланж | 27,00 | 1404,0 | 379,1 |
| Соль | 96,50 | 7,1 | 6,9 |
| Изюм | 80,00 | 1754,0 | 1403,2 |
| Пудра рафинадная | 99,85 | 82,0 | 81,9 |
| Эссенция | 0,00 | 7,1 | 0,0 |
| Аммоний углекислый | 0,00 | 7,1 | 0,0 |
| Итого | - | 9109,3 | 7096,7 |
| Выход | 88,00 | 7500,0 | 6600,0 |

Влажность 12,00+/-2,0%

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЕКСА ''СТОЛИЧНОГО"

Сахарный песок растирают с яичными желтками до исчезновения кристаллов сахара. Вводят размягченное сливочное масло, продолжая вымешивание, соль, аммоний, ромовую эссенцию. В полученную однородную массу вводят 1/3 взбитых охлажденных белков, а также перебранный и промытый изюм и перемешивают. Затем добавляют муку, оставшиеся белки и замешивают тесто. Штучные кексы выпекают в формах в виде усеченного конуса или цилиндрических с гладкой или гофрированной боковой поверхностью.

Форму смазывают маслом и заполняют тестом. Выпекают кексы при 160-180 °С в течение 20-25 мин. Готовые изделия после охлаждения вынимают из формы и посыпают сахарной пудрой.

СИРОП ДЛЯ ПРОПИТЫВАНИЯ

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Сахар-песок | 99,85 | 5131,0 | 5123,3 |
| Эссенпия ромовая | 0,00 | 19,2 | 0,0 |
| Коньяк или вино десертное | 0,00 | 479,5 | 0,0 |
| Итого | - | 5629,7 | 5123,3 |
| Выход | 50,00 | 10000,0 | 5000,0 |

Влажность 50,00 +/-4,0%

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИРОПА ДЛЯ ПРОПИТЫВАНИЯ

Сахар разводят водой (1:1) и доводят до кипения. Снимают появляющуюся на поверхности пену и охлаждают сироп до 40 °С. Затем сироп процеживают, ароматизируют эссенцию и при помешивании добавляют вино.

КРЕМ "ШАРЛОТТ"

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Масло сливочное | 84,00 | 4222,0 | 3546,5 |
| Сироп "Шарлотт" | 68,56 | 5941,0 | 4073,1 |
| Пудра ванильная | 99,85 | 41,0 | 40,9 |
| Коньяк или вино десертное | 0,00 | 16,4 | 0,0 |
| Итого | - | 10220,4 | 7660,5 |
| Выход | 75,00 | 10000,0 | 7500,0 |

Влажность 25,00 +/- 2,0 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА "ШАРЛОТТ"

Зачищенное и нарезанное на куски сливочное масло взбивают во взбивальной машине при малом числе, оборотов до получения однородной массы. Во взбитую массу постепенно вливают охлажденный сироп "Шарлотт" с добавлением коньяка или вина десертного, ванильную пудру и взбивают еще при большем числе оборотов до увеличения объема в 2,5-3 раза, Продолжительность взбивания 20-30 мин.

СИРОП "ШАРЛОТТ"

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Сахар-песок | 99,85 | 6313,0 | 6303,5 |
| Яйца | 27,00 | 1122,0 | 302,9 |
| Молоко | 12,00 | 4209,0 | 505,1 |
| Итого | - | 11644,0 | 7111,5 |
| Выход | 68,56 | 10000,0 | 6856,0 |

Влажность 31,44 +/-1,5%

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИРОПА "ШАРЛОТТ"

Сироп "Шарлотт" приготавливают двумя способами.

Первый способ.

Сахар-песок, яйца и молоко тщательно перемешивают и доводят до кипения при постоянном помешивании. Сироп кипятят в течение 4-5 минут до температуры 104 -105°С. Готовый сироп процеживают и охлаждают в летнее время до температуры 20-22°С, в зимнее - 28-30 °С.

Второй способ.

а)	Приготовление молочно-сахарного сиропа. Сахар-песок и молоко, предусмотренные рецептурой, перемешивают и кипятят в течение 60-90 мин до температуры 104-105°С (проба на тонкую нитку). Влажность молочно-сахарного сиропа 27 %.

б)	Приготовление сиропа "Шарлотт". Яйца взбивают во взбивальной машине в течение 5-7 мин. и постепенно струйкой вливают горячий молочно-сахарный сироп в соотношении 1:1. Заварную массу смешивают с остальной массой молочно-сахарного сиропа и выдерживают 5 мин при температуре 95°С. Готовый сироп процеживают и охлаждают.

КРЕМ "ГЛЯССЕ"

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Масло сливочное | 84,00 | 3955,0 | 3322,2 |
| Сахар-песок | 99,85 | 6313,0 | 6303,5 |
| Яйца | 27,00 | 2373,0 | 640,7 |
| Пудра ванильная | 99,85 | 39,5 | 39,4 |
| Коньяк или вино десертное | 0,00 | 19,8 | 0,0 |
| Итого | - | 10342,3 | 7951,4 |
| Выход | 78,00 | 100000,0 | 7800,0 |

Влажность 22,00 +/- 2,0 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА ГЛЯССЕ

Яйца взбивают во взбивальной машине сначала при малом числе оборотов, затем при большом в течение 20-25 мин. Во взбитую массу добавляют струйкой горячий сахарный сироп и взбивают до тех пор, пока масса не охладится до температуры 26-28°С.

Готовую массу соединяют с предварительно взбитым сливочным маслом и взбивают в течение 5-10 мин до получения однородной густой массы. В конце взбивания добавляют коньяк или вино десертное и ванильную пудру.

Для приготовления сахарного сиропа сахар-песок и воду в соотношении 4:1 уваривают до температуры 118-120 °С (проба на слабый шарик).

ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА   №3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗАВАРНОГО ТЕСТА И БЕЛКОВО-СБИВНОЙ МАССЫ

Задание приготовить:

- пирожное "Кольцо";

- заварное с кремом;

- белково-сбивное пирожное.

Содержание работы:

1) Рассчитать рецептуры пирожных.

2) Приготовить:

-заварную "Трубочку"

- пирожное"Шу"

- белково-сбивное пирожное

- крем белковый заварной

- помаду шоколадную

3) Оформить:

- пирожное "Трубочка с кремом" - эклер

- пирожное "Шу"

4) Определить потери массы заварного и белково-сбивного полуфабрикатов при выпечке.

МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ЗАВАРНОЙ ПОЛУФАБРИКАТ.

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Мука шп. в/с | 85,50 | 4555,0 | 3894,5 |
| Масло сливочной | 84.00 | 2277,0 | 1912,7 |
| Меланж | 27,00 | 7857,0 | 2121,4 |
| Com | 96,50 | 57,0 | 55,0 |
| Итого |  | 14746,0 | 7983,6 |
| Выход | 76,00 | 10000,0 | 7600,0 |

Влажность 24,00 + 4,0 - 3,0%

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРНОГО ПОЛУФАБРИКАТА

Приготовление теста. Нарезанное на куски мало сливочное, соль и воду нагревают до кипения. В кипящую массу, тщательно перемешивая лопаткой, постепенно добавляют муку и проваривают 5 минут до получения однородной массы. Влажность заваренной массы 38-39 %. Полученную массу охлаждают до 60-70°С, после чего при непрерывном помешивании или взбивании при малом числе оборотов постепенно добавляют меланж и замешивают тесто в течение 15-20 мин. Готовое тесто должно быть равномерно перемешенным, без комочков.

Влажность теста 52-56 %.

Формование. Тесто отсаживают на листы, слегка смазанные жиром. При изготовлении тортов тесто накладывают на лист с предварительно уложенной металлической рамкой-трафаретом, которую перед выпечкой снимают.

Для получения пирожных в виде трубочек тесто отсаживают из кондитерского мешка с круглой трубочкой диаметром 18 мм, для мелких пирожных - 5-6 мм. Тесто отсаживают в виде палочек длиной от 5 до 12 см в зависимости от массы пирожного, шириной 15 мм с интервалом 3-4 см. Длина палочек для мелких пирожных 3,5-4,0 см.

Для пирожных в виде булочек типа "Шу" тесто отсаживают в виде круглых лепешек через круглую трубочку диаметром 10 мм.

Для заварной "сетки" тесто отсаживают в виде одного ряда жгутиков, поверх которых отсаживают второй ряд. Жгутики располагают параллельно краям листа для прямой "сетки" и по диагонали - для косой.

Выпечка. Продолжительность выпечки 35-40 мин при температуре          180-200°С.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИРОЖНОГО ЭКЛЕР

Выпеченные из заварного теста трубочки (палочки) длиной 10-12 см после охлаждения прокалывают с двух сторон на концах тонким деревянным пестиком и заполняют из кондитерского мешка кремом сливочным масляным или шоколадно-масляным. Затем каждое пирожное слегка смазывают фруктовой начинкой и глазируют помадой, для чего опускают его верхнюю часть в разогретую помаду, а затем переворачивают помадой кверху и оставляют для застывания.

КРЕМ БЕЛКОВЫЙ

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Сахар-песок | 99,85 | 6498,0 | 6488,3 |
| Белки яичные | 12,00 | 3249,0 | 389,3 |
| Пудра ванильная | 99,85 | 243,7 | 243,3 |
| Итого | - | 9990,7 | 7121,5 |
| Выход | 70,00 | 10000,0 | 7000,0 |

Влажность 30,00 +/-2,0 %

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА БЕЛКОВОГО

Предварительно охлажденные яичные белки взбивают во взбивальной машине сначала при малом, затем при большом числе оборотов в течение        7-10 мин. Ко взбитой массе добавляют 15-20 % сахара-песка, предусмотренного рецептурой, и взбивают смесь еще 10 мин. Не прекращая взбивания, тонкой струей вводят горячий сахарный сироп, пудру ванильную и взбивают 3-7 мин. Приготовление сахарного сиропа.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЛКОВО-СБИВНОГО ПОЛУФАБРИКАТА

Яичные белки слегка охлаждают и сбивают до увеличения в объеме в четыре-пять раз. В конце взбивания к яичной массе постепенно добавляют сахарный песок (50 % нормы), смешанный с ванильной пудрой. Затем вводят оставшийся сахар, осторожно перемешивают, массу помещают в кондитерский мешок и отсаживают на листы, выстланные оберточной бумагой, через трубочки диаметром 15-18 мм. Отсаженные лепешки выпекают при температуре не выше 110-120°С в течение 25-30 мин. Готовые лепешки охлаждают до комнатной температуры.

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | крем творожный |
| --- | --- |
| Сахар-песок | 1129,0 |
| Творог 9 %-ной жирности | 1956,0 |
| Масло сливочное | 1188,0 |
| Пудра ванильная | 27,9 |
| Итого | 4300,9 |
| Выход | 4222,0 |

Влажность 37,70 +/-2,0%

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА ТВОРОЖНОГО

Зачищенное и нарезанное на куски сливочное масло взбивают во взбивальной машине при малом числе оборотов в течение 5-7 мин до однородной массы. Во взбитую массу добавляют охлажденный до 20°С сахарный сироп, ванильную пудру и взбивают еще 10 мин; в конце взбивания добавляют протертый творог.

ПОМАДА ШОКОЛАДНАЯ.

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Сахар-песок | 99,85 | 7545,0 | 7533,7 |
| Патока крахмальная | 78,00 | 1132,0 | 883,0 |
| Какао-порошок | 95,00 | 472,0 | 448,4 |
| Пудра ванильная | 99,85 | 23,6 | 0,0 |
| Эссенция | 0,00 | 26,2 | 0,0 |
| Итого | - | 9198,8 | 8888,7 |
| Выход | 88,00 | 10000,0 | 8800,0 |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОМАДЫ ШОКОЛАДНОЙ

Сахар-песок и воду в соотношении 3:1 доводят до кипения в открытом котле при помешивании, снимая образующуюся пену. Затем закрывают котел крышкой, уваривают сироп до температуры 108'С и добавляют подогретую до 50°С патоку, после чего уваривают до температуры 115-117°С (проба на слабый шарик). В конце варки добавляют эссенцию.

Горячий сироп выливают слоем 20-30 мм на стол с мраморной крышкой и охлаждают до температуры 35-45 °С в течение 40-45 мин. Охлажденный сироп взбивают на взбивальной машине в течение 15-20 мин или вручную на столе с помощью лопатки, добавляют какао-порошок, ванильную пудру и перемешивают до получения однородной массы.

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  №  4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛОЕНОГО И ПРЯНИЧНОГО ТЕСТА

Задание: приготовить:

- пирожное слоеное "Слойка с кремом";

- коврижку медовую

Содержание работы:

- Рассчитать рецептуры "Слойки с кремом" и коврижки медовой.

- Приготовить:

- слоеный полуфабрикат;

- крем из сыра;

- коврижку медовую.

- Оформить пирожное "Слойка с кремом".

- Определить потери массы слоеного полуфабриката при выпечке.

- Определить влажность слоеного пряничного теста и готовых изделий.

МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ПИРОЖНОЕ СЛОЕНОЕ "СЛОЙКА С КРЕМОМ"

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Мукa пш. в/с | 85,50 | 6579,0 | 5625,0 |
| Масло сливочное | 84,00 | 4386,0 | 3684,2 |
| Меланж | 27,00 | 333,0 | 89,9 |
| Соль | 96,50 | 52,6 | 50,8 |
| Кислота лимонная | 98.00 | 8,7 | 8,5 |
| Итого | - | 11359,3 | 9458,4 |
| Выход | 92,50 | 10000,0 | 9250,0 |

Влажность 7,50+ 4,5-3,5%

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЕНОГО ПОЛУФАБРИКАТА

3амес теста. В холодную воду вливают раствор лимонной кислоты, добавляют меланж, соль, высыпают муку и перемешивают в течение 15-20 мин до получения однородной массы. Тесто оставляют на 30 мин для набухания белков, затем делят на куски. Готовое тесто должно быть равномерно перемешенным, без комочков и следов непромеса. Влажность теста 41-44%.

Подготовка масла. Сливочное масло нарезают на куски, затем для связывания содержащейся в ней влаги перемешивают с мукой в соотношении 10:1 до получения однородной массы. Подготовленное масло делят на куски, которым придают форму прямоугольных пластов толщиной 20 мм, и на доске, подпыленной мукой, помещают на 30-40 мин в холодильную камеру с температурой 5-10°С для охлаждения масла до температуры 12-14°С.

Слоение теста на машине. Куски теста слегка раскатывают на прямоугольные пласты толщиной 20-25 мм в средней части и 17-20 мм к краям. На середину полученных пластов теста кладут подготовленные пласты масла; концы теста заворачивают в виде конверта и защипывают. Подготовленный конверт теста раскатывают на тестораскаточной машине. Для этого конверт укладывают на верхний транспортер и прокатывают через вальцы. При первой раскатке теста расстояние между вальцами около 20 мм. Тесто складывают в четыре слоя, вновь прокатывают, снова складывают в четыре слоя и охлаждают в течение 30-40 мин в холодильной камере. Раскатку теста, складывание его в четыре слоя и охлаждение повторяют еще раз. После этого тесто прокатывают дважды при расстоянии между вальцами 10 и 6 мм. Готовое тесто имеет 256 слоев.

Слоение теста вручную. Куски теста формуют в виде шара, делают крестообразный надрез и раскатывают скалкой на подпыленной мукой столе до толщины 20-25 мм в средней части и 17-20 мм к краям, получая при этом пласт крестообразной формы с четырьмя овальными концами. После раскатки с пласта теста сметают муку и на середину его кладут подготовленный пласт сливочного масла, концы теста заворачивают в виде конверта и защипывают. Затем конверт подпыляют мукой и, начиная от середины, раскатывают в прямоугольный пласт толщиной 10 мм. С пласта сметают лишнюю муку и складывают его вдвое, чтобы оба конца пласта сходились в середине, затем складывают еще раз вдвое и помещают для охлаждения в холодильную камеру на 30-40 мин, покрыв поверхность влажной тканью. Раскатку, свертывание в четыре слоя и охлаждение теста повторяют еще три раз. Готовое тесто должно иметь четко выраженные слои теста и жира, белый цвет с кремовым оттенком, эластичную, мягкую консистенцию.

Формование. После охлаждения слоеное тесто разрезают на куски по 2-5 кг и раскатывают скалкой в пласты для тортов и нарезных пирожных толщиной 4,5-5 мм. Подготовленный пласт укладывают на кондитерский лист, смоченный водой. После подготовки пласт теста выстаивают в течение 15-20 мин. В центре верхнего пласта теста для слоеного полуфабриката торта "Колизей" вырезают отверстие и смазывают яйцом. Верхнюю поверхность для слойки с яблочной начинкой смазывают желтком. Поверхность пластов теста перед выпечкой накалывают ножом в нескольких местах.

Для штучной слойки "Конверты" раскатанное тесто нарезают на квадраты определенной массы, смазывают посередине меланжем, затем все углы квадрата загибают к середине, слегка прижимая. Для "Книги" тесто нарезают на прямоугольники, половину их поверхности смазывают меланжем и перегибают тесто по середине, укладывая несмазанную половину на смазанную. Для "Треугольников" раскатанное тесто нарезают так же, как для "Конвертов" на квадраты, смазывают один угол квадрата меланжем и перегибают тесто по диагонали, накладывая несмазанную часть на смазанную. Для "Бантиков" тесто нарезают на прямоугольники и перекручивают их один раз по середине. Для трубочек и муфточек раскатанное тесто нарезают на полоски толщиной 10 мм, шириной 25 мм и длиной 170 мм, накатывают винтообразно на металлические трубочки так, чтобы при каждом витке один край полоски немного находил на другой, и укладывают на листы швом вниз. Толщина полоски накатки 4.5-5 мм. Поверхность трубочек смазывают меланжем, а поверхность муфточек не смазывают. При формовке теста необходимо, чтобы лезвия ножей и края выемок были острыми.

Выпечка. Продолжительность выпечки 25-30 мин при температуре         220-250 °С.

Поверхность верхнего слоя для слойки с яблочной начинкой сразу после выпечки рекомендуется смазывать сахарным сиропом.

КРЕМ ИЗ СЫРА

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | Расход сырья на полуфабрикаты, г |
| --- | --- |
| Масло сливочное | 71,0 |
| Сыр плавленный | 1070,0 |
| Молоко | 214,0 |
| Итого | 1355,0 |
| Выход | 1335,0 |

Влажность 54,20 +/-2%

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА ИЗ СЫРА

Защищенный и нарезанный плавленный сыр взбивают во взбивальной машине при малом числе оборотов до получения мелких кусочков. Затем добавляют подготовленное сливочное масло и взбивают при большом числе оборотов. В подготовительную массу, не прекращая взбивания, постепенно добавляют молоко и взбивают до получения пышной белой массы.

КОВРИЖКА "МЕДОВАЯ"

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на п/ф, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | коврижка | сироп для глазиров-я | в натуре | в сухих веществах |
| Мука пш. 1/с | 85,50 | 4395,0 | - | 4395,0 | 3757,7 |
| Мука пш. 1/с (на подпыл) | 85,50 | 342,0 | - | 342,0 | 2924 |
| Сахар-песок | 99,85 | 1318,0 | 353,0 | 1671,0 | 1668,5 |
| Мед натуральный | 78,00 | 2197,0 | - | 2197,0 | 1713,7 |
| Маргарин | 84,00 | 440,0 | - | 440,0 | 369,6 |
| Натрий двууглекислый | 50,00 | 13,2 | - | 13,2 | 6,6 |
| Аммоний углекислый | 0,00 | 35,1 | - | 35,1 | 0,0 |
| Сухие духи | 100,00 | 26,3 | - | 26,3 | 26,3 |
| Итого сырья на полуфабрикаты | 8766,6 | 353,0 | - | - | - |
| Выход полуфабрикатов | - | 8633,0 | 440,0 | - | - |
| Начинка фруктовая | 74,00 | - | - | 1319,0 | 976,1 |
| Итого сырья | - | - | - | 10438,6 | 8810,9 |
| Выход п/ф и готовой продукции |  | 8492,0 | 433,0 |  |  |
| Выход готовой продукции | 84,50 | - | - | 10000,0 | 84,50 |

Влажность 15,50 +/- 2,5 %                     15,5%         22,0%

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОВРИЖКИ "МЕДОВОЙ"

Приготовление коврижки из заварного пряничного теста. Сахар-песок растворяют в воде с температурой 75°С, добавляют маргарин и перемешивают. Полученную смесь вливают в дежу тестомесильной машины, постепенно всыпают муку (40-45 % общего количества) и перемешивают в течение 10-15 мин. Заваренную массу охлаждают до 25°С. В воде комнатной температуры растворяют мед, разрыхлители и вливают в охлажденную массу, перемешивают, всыпают остальную муку и пряности и замешивают тесто в течение 10-15 мин. Влажность готового теста 20-25 %. Тесто раскатывают в пласт толщиной 11-13 мм, перекладывают на лист, предварительно смазанный жиром и подпыленный мукой. Перед выпечкой поверхность коврижки смачивают холодной водой и в нескольких местах прокалывают деревянной папочкой для предотвращения вздутия верхней кори. Выпекают при температуре 180-200°С в течение 25-40 мин. После выпечки коврижку охлаждают и глазируют горячим сахарным сиропом, подсушивают, разрезают по линейке острым ножом на куски произвольных размеров. Два выпеченных пласта соединяют, прослаивая фруктовой начинкой.

Для приготовления сиропа для глазирования сахар смешивают с водой в соотношении 3:1, уваривают до температуры 108-110 °С (проба на среднюю нитку), снимают пену и охлаждают до температуры 80°С.

СУХИЕ ДУХИ

РЕЦЕПТУРА

| Наименование сырья | массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья к 10 кг полуфабриката, г |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Корица | 100,0 | 4103,4 | 4103,4 |
| Гвоздика | 100,0 | 1231,0 | 1231,0 |
| Перец душистый | 100,0 | 1231,0 | 1231,0 |
| Перец черный | 100,0 | 410,3 | 410,3 |
| Бадьян | 100,0 | 820,6 | 820,6 |
| Мускатный орех | 100,0 | 1231,0 | 1231,0 |
| Кардамон | 100,0 | 410,3 | 410,3 |
| Имбирь | 100,0 | 820,6 | 120,6 |
| Итого | - | 10258,2 | 10258,2 |
| Выход | 100,0 | 10000,0 | 10000,0 |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУХИХ ДУХОВ

Сырье, предусмотренное рецептурой, измельчают и просеивают через сито с размером ячеек 2-2,5 мм.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Корячкина С.Я. Технология мучных кондитерских изделий: учебное пособие для вузов. – М.: МГУПП, 2008.- 348 с.

- Корячкина С.Я. Новые виды мучных и кондитерских изделий. - Орел: «Труд», 2006.-496 с.

- Талейсник М.А., Аксенова Л.М., Бернштейн Т.С. Технология мучных кондитерских изделий. - М.: Агропромиздат, 1986. - 224 с.

- Истомина М.М., Талейсник М.А., Теплова Р.В., Токарева Л.И. Технология и техника механизированного производства тортов и пирожных. - М.: Пищевая промышленность, 1975. - 256 с.

- Рецептуры на торты, пирожные, кексы и рулеты. - М.: Пищевая промышленность, ч.3, 1989. - 768 с.

- Сборник рецептур мучных кондитерских изделий. - М.: Экономика, 1986.-280 с.