| Научно-технический журнал Издается с 2003 года Выходит четыре раза в год № 3(50) 2015 Июль - Сентябрь | Мир транспорта и технологических машин Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» (Госуниверситет-УНПК) |
| --- | --- |
| Редакционный совет: Голенков В.А. д-р техн. наук, проф., председатель Пилипенко О.В. д-р техн. наук, проф., Радченко С.Ю. д-р техн. наук, проф., зам. председателя Астафичев П.А. д-р юр. наук, проф., Борзенков М.И. канд. техн. наук, доц., Иванова Т.Н. д-р техн. наук, проф., Колчунов В.И. д-р техн. наук, проф., Константинов И.С. д-р техн. наук, проф., Новиков А.Н. д-р техн. наук, проф., Попова Л.В. д-р экон. наук, проф., Степанов Ю.С. д-р техн. наук, проф. | Содержание Эксплуатация, ремонт, восстановление С.А. Евтюков, И.С. Брылев Алгоритм корректировки нормативных значений времени нарастания замедления, установившегося замедления двухколесных механических транспортных средств…………………………….. 3 Н.С. Севрюгина Анализ влияния ресурсных характеристик элементной базы и систем автомобиля на показатель комфортности водителя………………….. 12 А.С. Денисов, К.Н. Приказчиков Влияние периодичности, объема и качества технического обслуживания на затраты на обеспечение работоспособности автобусов………………………………………………………………………………. 17 Е.В. Агеев, Е.В. Агеева, Н.М. Хорьякова, В.С. Малюхов Использование медного электроэрозионного нанопорошка в гальванических покрытий поршневых колец……………………………………………………………………………………. 24 А.В. Селихов Метод и средства диагностирования электрогенератора автомобиля по параметрам электрического сопротивления смазочного слоя……….. 34 М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов Очистка поверхностей деталей автомобилей водоледяной струей с заранее подготовленными частицами…………………… 46 Н.А. Федин, С.С. Рябов Показатели оценки качества отремонтированных двигателей и источники поступления продуктов износа в моторное масло….. 54 Технологические машины Р.М. Шахбанов, Л.А. Савин, С.В Григорьев Повышение энергетических показателей центробежных насосов на основе решения задачи параметрической оптимизации…………………………………………………………………………… 62 А.А. Поддубный, А.В. Яровая Теоретическое и экспериментальное определение перемещений трехслойной балки при неполном контакте с упругим основанием……………………………………………………………………………………... 68 Безопасность движения и автомобильные перевозки И.Е. Ильина, В.И. Буркина Исследование возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия при использовании пограничных значений……………………………………………………………………………………. 77 А.В. Липенков, Н.А. Кузьмин Исследование потерь времени от взаимных помех между автобусами на остановочных пунктах………………………………... 84 Ю.Н. Баранов, Н.А.Загородних, А.П. Трясцин, А.С. Бодров Математическая модель построения алгоритма на основе структурного подхода при создании транспортных интеллектуальных систем ……………………………………. 96 И.В. Макарова, Р.Г. Хабибуллин, К.А. Шубенкова Оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта с помощью транспортной модели города…... 103 А.Н. Новиков, А.В. Кулев, А.А. Катунин, М.В. Кулев, Н.С. Кулева Оптимизация маршрутов пассажирского транспорта в г. Орле………………………………… 115 А.В. Паничкин, Н.В. Голубенко Оценка ресурса двигателя автобусов, работающих на газовом топливе, эксплуатируемых в режиме городских перевозок пассажиров………………………………………………………………... 123 Вопросы экологии В.А. Корчагин, Ю.Н. Ризаева, Т.В. Корчагина Модель поиска биосферно-совместимого функционирования транспортной социоприродо-экономической системы……………………………………………………………… 130 Экономика и управление Ю.В. Родионов, М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули Учет изменения эффективности эксплуатации подвижного состава в зависимости от наработки………………. 136 |
| Главный редактор: Новиков А.Н. д-р техн. наук, проф. Заместитель главного редактора: Катунин А.А. канд. техн. наук, доц. |  |
| Редколлегия: Агуреев И.Е. д-р техн. наук, проф. (Россия) Бажинов А.В. д-р техн. наук, проф. (Украина) Басков В.Н. д-р техн. наук, проф. (Россия) Бондаренко Е.В. д-р техн. наук, проф. (Россия) Браннольте У. д-р техн. наук, проф. (Германия) Бялы В. д-р техн. наук, проф. (Польша) Венцель Е.С. д-р техн. наук, проф. (Украина) Власов В.М. д-р техн. наук, проф. (Россия) Глаголев С.Н. д-р техн. наук, проф. (Россия) Горовиц В.Б. д-р техн. наук, проф. (США) Демич М. д-р техн. наук, проф. (Сербия) Денисов А.С. д-р техн. наук, проф. (Россия) Корчагин В.А. д-р техн. наук, проф. (Россия) Макарова И.В. д-р техн. наук, проф. (Россия) Мартюченко И.Г. д-р техн. наук, проф. (Россия) Митусов А.А. д-р техн. наук, проф. (Казахстан) Нордин В.В. канд. техн. наук, проф. (Россия) Прентковский О. д-р техн. наук, проф. (Литва) Пржибыл П. д-р техн. наук, проф. (Чехия) Пушкарёв А.Е. д-р техн. наук, проф. (Россия) Ременцов А.Н. д-р пед. наук, проф. (Россия) Савин Л.А. д-р техн. наук, проф. (Россия) Сарбаев В.И. д-р техн.наук, профессор (Россия) Сиваченко Л.А. д-р техн. наук, проф. (Беларусь) Хабибуллин Р.Г. д-р техн. наук, проф. (Россия) Юнгмейстер Д.А. д-р техн. наук, проф. (Россия) |  |
| Ответственный за выпуск: Акимочкина И.В. |  |
| Адрес редколлегии: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77 Тел. +7 (4862) 73-43-50 http://www.gu-unpk.ru/science/journal/mtitm E-mail: srmostu@mail.ru |  |
| Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство: ПИ № ФС77-47352 от 03.11.2011г. |  |
| Подписной индекс: 16376 по объединенному каталогу «Пресса России» |  |
| © Госуниверситет-УНПК, 2015 |  |
| The scholarly journal A quarterly review № 3(50) 2015 Jule - September | World transport and technological machinery Founder - Federal State budget Institution higher education «State University – Education-Scientific-Production Complex» (State University-ESPC) |
| Editorial Council: V.A. Golenkov Doc. Eng., Prof., O.V.Pilipenko Doc. Eng., Prof., S.Y. Radchenko Doc. Eng., Prof. Vice-Chairman P.A. Astafichev Doc. Law., Prof., M.I. Borzenkov Can. Eng., Prof., T.N. Ivanova Doc. Eng., Prof., V.I. Kolchunov Doc. Eng., Prof., I.S. Konstantinov Doc. Eng., Prof., A.N. Novikov Doc. Eng., Prof., L.I. Popova Doc. Ec., Prof., Y.S. Stepanov Doc. Eng., Prof. | Contents Operation, Repair, Restoration S.A. Evtukov, I.S. Brylev Corraction algorithms normative values rise time deceleration, set deceleration motorized two wheelers……………………………………… 3 N.S. Sevryugina Analysis of resource characteristics components and vehicle systems driver comfort for measure…………………………………………………... 12 A.S. Denisov, K.N. Prikazchikov Influence of the frequency, volume and quality of technical service on the cost of providing health buses ……………………………… 17 E.V. Ageev, E.V. Ageeva, N.M. Horyakova The use of copper EDM the nanopowder in the galvanic coatings of piston rings………………………………………………... 24 A.V. Selihov Methods and devices for diagnostics of automobile electric generators by parameters of lubricants-layer electrical resistance……………………………… 34 M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov Cleaning of surfaces of details of cars with the water ice stream with in advance prepared particles………………………………... 46 N.A. Fedin, S.S. Ryabov The indicators of an assessment of quality of the repaired engines and sources of deterioration products in engine oil…………………………. 54 Technological Machinery R.M. Shahbanov, l.A. Savin, S.V. Grigor’ev Improvement of energy characterictics of centrifugal pumps by solving the problem of parametric optimization…………. 62 A.A. Poddubny, A.V. Yarovaya Theoretical and experimental definition of movements of the three-layer beam at incomplete contact with the elastic foundation…. 68 Road safety and road transport I.E. Il’ina, V.I.Burkina Study on the possibility of prevention of road accidents when using edge values………………………………………………………………… 77 A.V. Lipenkov, N.A. Kuz’min The study of loss of time ate the bus stops as a reason of mutual hindrance between busses………………………………………………….. 84 Ju.N. Baranov, N.A. Zagorodnih, A.P. Tryastsin, A.S. Bodrov Mathematical models of algorithms on based on structural approach to create transport intelligent systems 96 I.V. Makarova, R.G. Khabibullin, K.A. Shubenkova Optimize routes passenger transport by transport model city …………………………………………………….. 103 A.N. Novikov, A.V. Kulev, A.A. Katunin, M.V. Kulev, N.S. Kuleva Optimization of routes passenger transport in the city of Orel………………………………………... 115 A.V. Panichkin, N.V. Golubenko Оценка ресурса газового двигателя автобусов, эксплуатируемых в режиме городских перевозок пассажиров…………………. 123 Ecological Problems V.A. Korchagin, Yu.N. Rizaeva, T.V. Korchaginа Modelsearchbiosphere-compatibleoperation transport socio nature of the economic system………………. 130 Economics and Management Yu.V. Rodionov, M.Yu. Obshivalkin Accounting changes in operating efficienc rolling stock according to hours…………………………………………………………… 136 |
| Editor-in-Chief A.N. Novikov Doc.Eng., Prof Associate Editor A.A. Katunin Can.Eng. |  |
| Editorial Board: I.E. Agureev Doc.Eng., Prof. (Russia) A.V. Bazhinov Doc.Eng., Prof. (Ukraine) V.N. Baskov Doc.Eng., Prof. (Russia) E.V. Bondarenko Doc.Eng., Prof. (Russia) U. Brannolte Doc.Eng., Prof. (Germany) V. Bialy Doc.Eng., Prof. (Poland) E.S. Vencel Doc.Eng., Prof. (Ukraine) V.M.Vlasov Doc.Eng., Prof. (Russia) S.N. Glagolev Doc.Eng., Prof. (Russia) V.B. Gorovic Doc.Eng., Prof. (USA ) M. Demic Doc.Eng., Prof. (Serbia) A.S. Denisov Doc.Eng., Prof. (Russia) V.A. Korchagin Doc.Eng., Prof. (Russia) I.V.Makarova Doc.Eng., Prof. (Russia) I.G. Martyuchenko Doc.Eng., Prof. (Russia) A.A. Mitusov Doc.Eng., Prof. (Kazakhstan) V.V. Nordin Doc.Eng., Prof. (Russia) O. Prentkovskis Doc.Eng., Prof. (Lithuania) P. Pribyl Doc.Eng., Prof. (Czech Republic) A.E. Pushkarev Doc.Eng., Prof. (Russia) A.N. Rementsov Doc.Edc., Prof. (Russia) L.A. Savin Doc.Eng., Prof. (Russia) V.I. Sarbaev Doc Eng., Prof. (Rossia) L.A. Sivachenko Doc.Eng., Prof. (Belarus) R.G. Habibullin Doc.Eng., Prof. (Russia) D.A. Yungmeyster Doc.Eng., Prof. (Russia) |  |
| Person in charge for publication: I.V. Akimochkina |  |
| Editorial Board Address: 302030, Russia, Orel, Moskovskaya Str., 77 Tel. +7 (4862) 73-43-50 http://www.gu-unpk.ru/science/journal/mtitm E-mail: srmostu@mail.ru |  |
| The journal is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication, information technology and mass communications. Registration Certificate PI № FS77- 47352 of November 03 2011 |  |
| Subscription index: 16376 in a union catalog “The Press of Russia” |  |
| © State University-ESPC, 2015 |  |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УДК 343.148.63

С.А. ЕВТЮКОВ, И.С. БРЫЛЕВ

АЛГОРИТМ КОРРЕКТИРОВКИ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ НАРАСТАНИЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ, УСТАНОВИВШЕГОСЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Авторским коллективом проводятся экспериментальные исследования времени нарастания замедления, параметров замедления двухколесных механических транспортных средств (ДМТС), которые не уточнялись более 35 лет.

Целью исследования авторов является разработка алгоритма корректировки времени нарастания замедления, установившегося замедления транспортных средств категории L3.

Ключевые слова: автотехническая экспертиза, двухколесные транспортные средства, расчет скорости движения, замедление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Брылев, И.С. Определение значения времени нарастания замедления, установившегося замедления двухколесных механических транспортных средств [Текст] / И.С. Брылев // Вестник гражданских инженеров СПБГАСУ. – 2015. – №3 (50). – С. 219-224.

- Брылев, И.С. Экспериментальные исследования параметров установившегося замедления ДМТС [Текст] / И.С.Брылев // Вестник гражданских инженеров СПБГАСУ. – 2015. – №2 (49). – С. 131-137.

- Брылев, И.С. Оценка погрешности расчетов скорости движения мотоциклов на стадии сближения [Текст] / И.С. Брылев //  Вестник гражданских инженеров СПБГАСУ. – 2014. – №6 (47). – С. 194-199.

- Евтюков, С.А. Экспериментальные исследования параметров установившегося замедления и тормозного пути транспортных средств  [Текст] / Евтюков С.А., Брылев И.С. // Мир транспорта и технологических машин. - №4. – 2014. – С. 125-130.

- Евтюков, С.А. Факторы, влияющие на определение тормозного пути в расчетах при проведении экспертизы [Текст] / С.А. Евтюков, И..С. Брылев, Н.В. Сватковский // Вестник гражданских инженеров СПБГАСУ – 2014. – №6 (47). – С. 178-182.

- Евтюков, С.А. Обзор существующих методик расчета скорости двухколесных транспортных средств [Текст] / С.А. Евтюков, И.С. Брылев // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL:  www.science-education.ru/113-10750.

- Евтюков, С.А. Проблемы проведения автотехнических экспертиз с участием мотоциклистов [Текст] / С.А. Евтюков, И.С. Брылев // Фундаментальные и прикладные науки North Charleston, SC, USA. – 2013. - б/н – С.125-129.

- Евтюков, С.А. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий [Текст] / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев. - СПб.: ООО «Издательство ДНК». - 2-е издание, 2005. – 288 с.

- Евтюков, С.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий [Текст]: справочник / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев. – СПб.: Издательство ДНК, 2006. – 536 с.

- Евтюков, С.А. ДТП: Расследование, реконструкция и экспертиза [Текст] / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев. – СПб.: Издательство ДНК, 2008. – 390 с.

- Евтюков, С.А. Реконструкция и экспертиза ДТП в примерах [Текст] / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев.  – СПб.: Издательский дом Петрополис, 2012. – 323 с.

- Евтюков, С.А. Экспертиза ДТП: методы и технологии [Текст] / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев. – СПбГАСУ.- СПб., 2012. – 310 с.

- Евтюков, С.А. Структура и требования к системе автоматического уведомления о ДТП для задач реконструкции механизма ДТП [Текст] / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев, И.С. Брылев // Вестник гражданских инженеров СПБГАСУ. – 2015. – №1 (48). – С. 187-193.

- Зотов, Б.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий [Текст] / Б.Л. Зотов. – М.: Юрид. лит., 1972. – 192 с.

- Иларионов, В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий [Текст]: учебник для вузов / В.А. Иларионов. – М.: Транспорт, 1989. – 255 с.

- Кристи, Н.М. Методические рекомендации по производству автотехнической экспертизы [Текст] / Н.М. Кристи. - М.: ЦНИИСЭ, 1971 – 112 с.

- Пучкин, В.А. Актуальные проблемы судебной автотехнической экспертизы [Текст] / Юж. Региональной центр суд. экспертизы. Ростов-на-Дону, 2001. – 80 с.

- Пучкин, В.А. Справочно-нормативные материалы для эксперта-автотехника [Текст] / Пучкин, В.А., Лозовой В.И. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002. – 172 с.

- Пучкин, В.А. Основы экспертного анализа дорожно-транспортных происшествий: Базы данных. Экспертная техника. Методы решений [Текст] /  В.А. Пучкин. – Ростов н/д: ИПО ЮФУ, 2010. – 400с.

- Смирнова, С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXl века. Состояние, развитие проблемы [Текст] / С.А. Смирнова. - 2-е изд-е, пер. и доп. СПб.: Питер, 2004. – 875 с.

- Суворов, Ю.Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза [Текст]: учебное пособие. – М.: «Экзамен», «Право и закон», 2003. – 208 с.

- Судебная автотехническая экспертиза [Текст]: пособие для экспертов - автотехников, следователей и судей. - Часть II Теоретические основы и методика экспериментального исследования при производстве автотехнической экпертизы; под ред. В.А. Иларионова. – М.:ВНИИСЭ, 1980. – 492 с.

- ГОСТ 6253—78. Мототранспортные средства. Методы испытаний [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1986. – 142с.

- ГОСТ Р 41,78-2001 (Правила № 78-88 ЕЭК ООН). Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L в отношении торможения [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2001. – 20с.

Евтюков Сергей Аркадьевич

ГОУ ВПО «СПБГАСУ»

Адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4

Д-р техн. наук, профессор, декан автомобильно-дорожного факультета, заведующий  кафедры «Наземные транспортно-технологические машины»

E-mail: evtyukovs@gmail.com

Брылев Илья Сергеевич

ГОУ ВПО «СПБГАСУ»

Адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4

Аспирант кафедры «Наземные транспортно-технологические машины»

E-mail: ilya2104@mail.ru

S.A. EVTUKOV, I.S. BRYLEV

CORRACTION ALGORITHMS NORMATIVE VALUES RISE TIME

DECELERATION, SET DECELERATION MOTORIZED TWO WHEELERS

A group of authors conducted experimental studies of the rise time of deceleration , the deceleration parameter of two-wheeled motor vehicles, which were not specified more than 35 years .

The aim of the study is to determine the authors of the factors affecting the value of the steady slowing of vehicles of category L3.

Keywords: autotechnical expertise, two-wheeled vehicles, calculation speed, deceleration.

BIBLIOGRAHPY

1.	Brylev, I.S. Opredelenie znacheniya vremeni narastaniya zamedleniya, ustanovivshegosya zamedleniya dvukhkolesnykh mekhanicheskikh transportnykh sredstv [Tekst] / I.S. Brylev // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov SPBGASU. - 2015. - №3 (50). - S. 219-224.

2.	Brylev, I.S. Eksperimental`nye issledovaniya parametrov ustanovivshegosya zamedleniya DMTS [Tekst] / I.S.Brylev // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov SPBGASU. - 2015. - №2 (49). - S. 131-137.

3.	Brylev, I.S. Otsenka pogreshnosti raschetov skorosti dvizheniya mototsiklov na stadii sblizheniya [Tekst] / I.S. Brylev //  Vestnik grazhdanskikh inzhenerov SPBGASU. - 2014. - №6 (47). - S. 194-199.

4.	Evtyukov, S.A. Eksperimental`nye issledovaniya parametrov ustanovivshegosya zamedleniya i tormoznogo puti transportnykh sredstv  [Tekst] / Evtyukov S.A., Brylev I.S. // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - №4. - 2014. - S. 125-130.

5.	Evtyukov, S.A. Faktory, vliyayushchie na opredelenie tormoznogo puti v raschetakh pri provedenii ekspertizy [Tekst] / S.A. Evtyukov, I..S. Brylev, N.V. Svatkovskiy // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov SPBGASU - 2014. - №6 (47). - S. 178-182.

6.	Evtyukov, S.A. Obzor sushchestvuyushchikh metodik rascheta skorosti dvukhkolesnykh transportnykh sredstv [Tekst] / S.A. Evtyukov, I.S. Brylev // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. - 2013. - № 6; URL:  www.science-education.ru/113-10750.

7.	 Evtyukov, S.A. Problemy provedeniya avtotekhnicheskikh ekspertiz s uchastiem mototsiklistov [Tekst] / S.A. Evtyukov, I.S. Brylev // Fundamental`nye i prikladnye nauki North Charleston, SC, USA. - 2013. - b/n - S.125-129.

8.	Evtyukov, S.A. Rassledovanie i ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst] / S.A. Evtyukov, YA.V. Vasil`ev. - SPb.: OOO "Izdatel`stvo DNK". - 2-e izdanie, 2005. - 288 s.

9.	 Evtyukov, S.A. Ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst]: spravochnik / S.A. Evtyukov, YA.V. Vasil`ev. - SPb.: Izdatel`stvo DNK, 2006. - 536 s.

10.	 Evtyukov, S.A. DTP: Rassledovanie, rekonstruktsiya i ekspertiza [Tekst] / S.A. Evtyukov, YA.V. Vasil`ev. - SPb.: Izdatel`stvo DNK, 2008. - 390 s.

11.	 Evtyukov, S.A. Rekonstruktsiya i ekspertiza DTP v primerakh [Tekst] / S.A. Evtyukov, YA.V. Vasil`ev.  - SPb.: Izdatel`skiy dom Petropolis, 2012. - 323 s.

12.	 Evtyukov, S.A. Ekspertiza DTP: metody i tekhnologii [Tekst] / S.A. Evtyukov, YA.V. Vasil`ev. - SPbGASU.- SPb., 2012. - 310 s.

13.	Evtyukov, S.A. Struktura i trebovaniya k sisteme avtomaticheskogo uvedomleniya o DTP dlya zadach rekonstruktsii mekhanizma DTP [Tekst] / S.A. Evtyukov, YA.V. Vasil`ev, I.S. Brylev // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov SPBGASU. - 2015. - №1 (48). - S. 187-193.

14.	Zotov, B.L. Rassledovanie i preduprezhdenie avtotransportnykh proisshestviy [Tekst] / B.L. Zotov. - M.: YUrid. lit., 1972. - 192 s.

15.	Ilarionov, V.A. Ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst]: uchebnik dlya vuzov / V.A. Ilarionov. - M.: Transport, 1989. - 255 s.

16.	Kristi, N.M. Metodicheskie rekomendatsii po proizvodstvu avtotekhnicheskoy ekspertizy [Tekst] / N.M. Kristi. - M.: TSNIISE, 1971 - 112 s.

17.	Puchkin, V.A. Aktual`nye problemy sudebnoy avtotekhnicheskoy ekspertizy [Tekst] / YUzh. Regional`noy tsentr sud. ekspertizy. Rostov-na-Donu, 2001. - 80 s.

18.	 Puchkin, V.A. Spravochno-normativnye materialy dlya eksperta-avtotekhnika [Tekst] / Puchkin, V.A., Lozovoy V.I. - Novocherkassk: YURGTU, 2002. - 172 s.

19.	 Puchkin, V.A. Osnovy ekspertnogo analiza dorozhno-transportnykh proisshestviy: Bazy dannykh. Ekspertnaya tekhnika. Metody resheniy [Tekst] /  V.A. Puchkin. - Rostov n/d: IPO YUFU, 2010. - 400s.

20.	Smirnova, S.A. Sudebnaya ekspertiza na rubezhe XXl veka. Sostoyanie, razvitie problemy [Tekst] / S.A. Smirnova. - 2-e izd-e, per. i dop. SPb.: Piter, 2004. - 875 s.

21.	Suvorov, YU.B. Sudebnaya dorozhno-transportnaya ekspertiza [Tekst]: uchebnoe posobie. - M.: "Ekzamen", "Pravo i zakon", 2003. - 208 s.

22.	 Sudebnaya avtotekhnicheskaya ekspertiza [Tekst]: posobie dlya ekspertov - avtotekhnikov, sledovateley i sudey. - Chast` II Teoreticheskie osnovy i metodika eksperimental`nogo issledovaniya pri proizvodstve avtotekhnicheskoy ekpertizy; pod red. V.A. Ilarionova. - M.:VNIISE, 1980. - 492 s.

23.	GOST 6253-78. Mototransportnye sredstva. Metody ispytaniy [Tekst]. M.: Izd-vo standartov, 1986. - 142s.

24.	GOST R 41,78-2001 (Pravila № 78-88 EEK OON). Edinoobraznye predpisaniya, kasayushchiesya ofitsial`nogo utverzhdeniya transportnykh sredstv kategorii L v otnoshenii tormozheniya [Tekst]. - M.: Izd-vo standartov, 2001. - 20s.

Evtyukov Sergei Arkadievich

GOU VPO «SPBGASU»

Adress: Rossia, 190005, St. Petersburg, 2nd Red Army Street., D. 4

Dr. tehn. Sciences, Professor, Head of the Department «Land transport and technological machines»

E-mail: evtyukovs@gmail.com

Brylev Ilya Sergeevich

GOU VPO «SPBGASU»

Adress: Rossia, 190005, St. Petersburg, 2nd Red Army Street., D. 4

Postgraduate student «Land transport and technological machines»

E-mail: ilya2104@mail.ru

|  | Продолжается подписка на журнал «Мир транспорта и технологических машин» Подписной индекс журнала: 16376 («Пресса России») Подписка через редакцию: (с любого месяца) Информация о подписке на нашем сайте www.gu-unpk.ru Тел. +7 (4862) 43-48-90 |
| --- | --- |

УДК 625.76.08:621.87:001.89

Н. С. Севрюгина

анализ влияния ресурсных характеристик

элементной базы и систем автомобиля

на показатель комфортности водителя

Рассмотрен характер соответствия заявленного производителем автомобиля ресурса его технической функциональности. Проведен расчет динамики снижения ресурса за весь период службы с учетом средней наработки автомобиля. Дано графическое определение условной потери ресурса машины при заложенных типовых условиях эксплуатации и периодическом проведении плановых сервисных воздействий поддержания машины в работоспособном состоянии. Доказана зависимость между потерей функциональности машины, ее физическим износом за годы эксплуатации и психофизическими нагрузками на оператора.

Ключевые слова: производитель, ресурс, срок службы, отказ, анализ, комфортность, функциональность, автомобиль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранов, Ю. Н. Анализ и оценка риска при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в АПК [Текст] / Ю.Н. Баранов, А.П. Трясцин // Вестник орловского государственного аграрного университета. - 2010. - Т. 26. - № 5. - С. 29-32.

- Баранов, Ю. Н. Основы обеспечения безопасности в системе «человек - машина - среда» [Текст] / Ю.Н. Баранов, А. А. Катунин, Р. В. Шкрабак., Ю. Н. Брагинец // Вестник НЦБЖД. - 2014. - № 1 (19). - С. 73-76.

- Богомолов, А. А. Структура и семантика вариационной оптимизации транспортных машин и технологических процессов в общей теории систем [Текст]: монография / А.А. Богомолов, М.В. Бунин, Н.С. Севрюгина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. – 83 с.

- Бодров, А. С. Программно-целевые подходы к управлению качеством автосервисных услуг [Текст] / А.С. Бодров, Д.О. Ломакин // Мир транспорта и технологических машин. - 2009. - № 2 (25). - С. 28-34.

- Зорин, В. А. Основы работоспособности технических систем [Текст]: учебник для вузов / В. А. Зорин. − М.: ООО «Магистр-Пресс», 2005. − 536 с.

- Зорин, В.А. Требования безопасности к наземным транспортным системам [Текст]: учебник / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина. – Белгород :БелГТУ, 2009. – 186 c. (10,8/4,3 п.л.)

- Кожин, О. Д. Исследование факторов, определяющих вероятность отказа (опасного действия) водителей автотранспортных средств [Текст] / Д.О. Кожин, Д.Е. Алёкминский, В.В. Евграшин, Ю.Н. Баранов // Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования. - 2014. - № 1. - С. 235-239.

- Кожин, О. Д. Факторы, определяющие опасное действие водителя при управлении транспортным средством [Текст] / Д.О. Кожин, Д.Е. Алёкминский, В.В. Евграшин, Ю.Н. Баранов // Научные труды sworld. - 2014. - Т. 2. - № 4. - С. 3-7.

- Лапин, А.П. Применение интегрального показателя качества при оценке биотехнических систем по критерию безопасности [Текст] // А.П. Лапин, А.Н. Новиков, Д.Н. Шопов, Р.Р. Садыков // Мир транспорта и технологических машин. - 2009. - № 3 (26). - С. 83-89.

- Новиков, А.Н. Пути снижения негативного воздействия автотранспортных потоков на качество акстической среды [Текст] /А.Н. Новиков, О.А. Иващук, В.В. Васильева // Мир транспорта и технологических машин. - 2009. - № 1. С. - 107-111.

- Севрюгина, Н.С. Вариационная трактовка жизненного цикла технических систем [Текст] / Н.С. Севрюгина, А.А. Богомолов // Строительные и дорожные машины. - 2010. - №10.  - С. 48-52.

- Севрюгина, Н. С. Инфографическая модель комплексной безопасности транспортных и технологических машин [Текст] / Н.С. Севрюгина // Безопасность труда в промышленности. – 2011. – № 6. – С. 72–74.

- Севрюгина, Н. С. Теория формирования технической безопасности полного жизненного цикла транспортных и технологических машин: монография [Текст] / Н.С. Севрюгина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – 179 с.

- Трясцин, А. П. Методологические аспекты системного анализа опасностей при эксплуатации мобильных самоходных машин сельскохозяйственного назначения [Текст] / А.П. Трясцин, Ю.Н. Баранов, О.Н. Данилина // Вестник АПК Верхневолжья. - 2009. - № 3. - С. 77-80.

- Трясцин, А. П. Улучшение условий и охраны труда водителей, занятых перевозкой опасных грузов в агропромышленном комплексе путем разработки и внедрения инженерно-технических предложений и организационных мероприятий [Текст]: дис. … канд. техн. наук / Трясцин Антон Павлович. - Орел, 2006.

- Трясцин, А.П. Формирование комплексной технологической безопасности автотранспортных систем [Текст] / А.П. Трясцин // Мир транспорта и технологических машин. - 2013. - № 3 (42). - С. 89-94.

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ “о техническом регулировании”, 19 с.

Севрюгина Надежда Савельевна

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: nssevr@yandex.ru

________________________________________________________________________________________

N.S. SEVRYUGINA

ANALYSIS OF resource characteristics

Components and vehicle systems

DRIVER COMFORT FOR MEASURE

Consider the nature of conformity the manufacturer of the vehicle resource is its technical functionality. The calculation of the dynamics of the decrease of a resource for the entire period of service based on average operating time of the vehicle.Given the graphical definition of the conditional loss of resources for laid typical operating conditions and periodic routine maintenance impacts keeping the machine in working condition.Proves the relationship between the loss of functionality of the machine, its physical deterioration over the years of exploitation and mental and physical stress on the operator.

Keywords: manufacturer, resource, service life, failure, analysis, comfort, functionality, car.

BIBLIOGRAPHY

1.	Baranov, YU. N. Analiz i otsenka riska pri perevozke opasnykh gruzov avtomobil`nym transportom v APK [Tekst] / YU.N. Baranov, A.P. Tryastsin // Vestnik orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2010. - T. 26. - № 5. - S. 29-32.

2.	Baranov, YU. N. Osnovy obespecheniya bezopasnosti v sisteme "chelovek - mashina - sreda" [Tekst] / YU.N. Baranov, A. A. Katunin, R. V. SHkrabak., YU. N. Braginets // Vestnik NTSBZHD. - 2014. - № 1 (19). - S. 73-76.

3.	Bogomolov, A. A. Struktura i semantika variatsionnoy optimizatsii transportnykh mashin i tekhno-logicheskikh protsessov v obshchey teorii sistem [Tekst]: monografiya / A.A. Bogomolov, M.V. Bunin, N.S. Sevryu-gina. - Belgorod: Izd-vo BGTU, 2009. - 83 s.

4.	Bodrov, A. S. Programmno-tselevye podkhody k upravleniyu kachestvom avtoservisnykh uslug [Tekst] / A.S. Bodrov, D.O. Lomakin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2009. - № 2 (25). - S. 28-34.

5.	Zorin, V. A. Osnovy rabotosposobnosti tekhnicheskikh sistem [Tekst]: uchebnik dlya vuzov / V. A. Zo-rin. ? M.: OOO "Magistr-Press", 2005. ? 536 s.

6.	Zorin, V.A. Trebovaniya bezopasnosti k nazemnym transportnym sistemam [Tekst]: uchebnik / V. A. Zorin, V. A. Daugello, N. S. Sevryugina. - Belgorod :BelGTU, 2009. - 186 c. (10,8/4,3 p.l.)

7.	Kozhin, O. D. Issledovanie faktorov, opredelyayushchikh veroyatnost` otkaza (opasnogo deystviya) vodi-teley avtotransportnykh sredstv [Tekst] / D.O. Kozhin, D.E. Aliokminskiy, V.V. Evgrashin, YU.N. Baranov // Al`-ternativnye istochniki energii v transportno-tekhnologicheskom komplekse: problemy i perspektivy ratsio-nal`nogo ispol`zovaniya. - 2014. - № 1. - S. 235-239.

8.	Kozhin, O. D. Faktory, opredelyayushchie opasnoe deystvie voditelya pri upravlenii transportnym sredstvom [Tekst] / D.O. Kozhin, D.E. Aliokminskiy, V.V. Evgrashin, YU.N. Baranov // Nauchnye trudy sworld. - 2014. - T. 2. - № 4. - S. 3-7.

9.	Lapin, A.P. Primenenie integral`nogo pokazatelya kachestva pri otsenke biotekhnicheskikh sistem po kriteriyu bezopasnosti [Tekst] // A.P. Lapin, A.N. Novikov, D.N. Shopov, R.R. Sadykov // Mir transporta i tekh-nologicheskikh mashin. - 2009. - № 3 (26). - S. 83-89.

10.	Novikov, A.N. Puti snizheniya negativnogo vozdeystviya avtotransportnykh potokov na kachestvo ak-sticheskoy sredy [Tekst] /A.N. Novikov, O.A. Ivashchuk, V.V. Vasil`eva // Mir transporta i tekhnologicheskikh ma-shin. - 2009. - № 1. S. - 107-111.

11.	Sevryugina, N.S. Variatsionnaya traktovka zhiznennogo tsikla tekhnicheskikh sistem [Tekst] / N.S. Sev-ryugina, A.A. Bogomolov // Stroitel`nye i dorozhnye mashiny. - 2010. - №10.  - S. 48-52.

12.	Sevryugina, N. S. Infograficheskaya model` kompleksnoy bezopasnosti transportnykh i tekhnologi-cheskikh mashin [Tekst] / N.S. Sevryugina // Bezopasnost` truda v promyshlennosti. - 2011. - № 6. - S. 72-74.

13.	Sevryugina, N. S. Teoriya formirovaniya tekhnicheskoy bezopasnosti polnogo zhiznennogo tsikla transportnykh i tekhnologicheskikh mashin: monografiya [Tekst] / N.S. Sevryugina. - Belgorod: Izd-vo BGTU, 2012. - 179 s.

14.	Tryastsin, A. P. Metodologicheskie aspekty sistemnogo analiza opasnostey pri ekspluatatsii mo-bil`nykh samokhodnykh mashin sel`skokhozyaystvennogo naznacheniya [Tekst] / A.P. Tryastsin, YU.N. Baranov, O.N. Danilina // Vestnik APK Verkhnevolzh`ya. - 2009. - № 3. - S. 77-80.

15.	Tryastsin, A. P. Uluchshenie usloviy i okhrany truda voditeley, zanyatykh perevozkoy opasnykh gruzov v agropromyshlennom komplekse putem razrabotki i vnedreniya inzhenerno-tekhnicheskikh predlozheniy i orga-nizatsionnykh meropriyatiy [Tekst]: dis. … kand. tekhn. nauk / Tryastsin Anton Pavlovich. - Orel, 2006.

16.	Tryastsin, A.P. Formirovanie kompleksnoy tekhnologicheskoy bezopasnosti avtotransportnykh sis-tem [Tekst] / A.P. Tryastsin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - № 3 (42). - S. 89-94.

17.	Federal`nyy zakon ot 27.12.2002g. № 184-FZ "o tekhnicheskom regulirovanii", 19 s.

Sevryugina Hope Savelievna

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: Russia, 302030, Orel, ul. Moscow, 77

Kand. tehn. professor of "Service and repair of machinery"

E-mail: nssevr@yandex.ru

УДК 629.113.004.67

А.С. ДЕНИСОВ, К.Н. ПРИКАЗЧИКОВ

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ, ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЗАТРАТЫ НА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОБУСОВ

Обоснованы аналитические зависимости затрат на обеспечение работоспособности автобусов от параметров уровня качества. Эти зависимости подтверждены экспериментальными статистическими данными и используются централизованными специализированными предприятиями при планировании затрат на обеспечение качество профилактики.

Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, периодичность, качество, трудоемкость, время, цена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кузнецов, Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: учебник для вузов / Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др.; под ред. Е.С. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991. - 413 с.

2. Василевский, А.И. Экономика. Современная экономическая наука в понятиях и терминах [Текст]: школьный справочник / А.И. Василевский. - Ярославль: Академия развития, 1997. - 256 с.

3. Воронов, В.П. Управление качеством технических обслуживаний и ремонтов автомобилей на автотранспортных предприятиях [Текст] / В.П. Воронов. - М.: МАДИ, 1987. - 85 с.

4. Трубицын, В.А. Качество и эффективность системы обслуживания и ремонта автомобилей [Текст] / В.А. Трубицын, В.С. Селин // Пути повышения эффективности в эксплуатации автомобилей. – Саратов: Саратовский политехнический институт. - 1992. С. 78-82.

5. Лукинский, В.С. Модели и алгоритмы управления обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств [Текст]: учебное пособие по спец. 060813– Экономика и управление на предприятиях транспорта / В.С. Лукинский, Е.И. Зайцев, В.И. Бережной // СПб.: СПбГИЭА. - 1997. - ISBN 5-88996-063-6.

6. Напольский, Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания [Текст] / Г.М. Напольский. - М.: Транспорт, 1993. - 272 с.

7.	Авдонькин, Ф.Н. Оптимизация изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации [Текст] / Ф.Н. Авдонькин. – М.: Транспорт, 1993. – 350 с.

8.	Автомобильная промышленность за рубежом [Текст] / Общ. ред. и предисл. Ю.Н. Карпова. - Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 488 с.

9.	Асоян, А.Р. Научные основы повышения долговечности автомобильных двигателей совершенствованием методов оценки технического состояния и технологий восстановления их основных элементов [Текст]: дис. … д-ра техн. наук. - Волгоград., 2012. - 384 с.

10.	Басков, В.Н. Эксплуатационные факторы и надежность автомобиля [Текст] / В.Н. Басков, А.С. Денисов. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2003. - 269с.

11.	Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник / В.М. Власов. – М: Издательский центр «Академия», 2004. - 480 с.

12.	Гаджинский, А.М. Логистика [Текст]: учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1998. – 228 с.

13.	Гаджинский, А.М. Основы логистики [Текст] / А.М. Гаджинский. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1995. – 124 с.

14.	Говорущенко, Н.Я. Новая тактика управления техническим состоянием автомобилей [Текст] / Н.Я. Говорущенко // Автомобильный транспорт. - 1980. - №4. – С. 22–25.

15.	Говорущенко, Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] / Н.Я. Говорущенко. – Харьков: Вища школа, 1984.– 312 с.

16.	Говорущенко, Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте [Текст] / Н.Я. Говорущзенко. – М.: Транспорт, 1990. – 135 с.

17.	Данилов, И.К. Моделирование и оптимизация структуры эксплуатационно- ремонтного цикла ДВС [Текст] / И.К. Данилов. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2004. - 110 с.

18.	Дегтяренко, В.Н. Основы логистики и маркетинга [Текст]: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Гос. академия строительства, 1992. – 128 с.

19.	Денисов, А.С. Основы маркетинга транспортных и сервисных услуг [Текст]: учебное пособие / А.С. Денисов. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т., 1997. – 84 с.

20.	Денисов, А.С. Централизация и специализация предприятий автосервиса [Текст]: учебное пособие / А.С. Денисов, Р.В. Романцов. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т., 2008. – 116 с.

21.	Денисов, А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей [Текст] / А.С. Денисов, А.С.  Гребенников. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2004. – 112 с.

22.	Денисов, А.С. Основы формирования структуры эксплуатационно-ремонтного цикла автомобилей [Текст] / А.С. Денисов. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1999. - 352 с.

23.	Денисов, А.С. Ресурсосбережение при централизации обеспечения работоспособности кузовов автобусов [Текст] / А.С. Денисов, Б.А. Кайданов, К.Н. Приказчиков // Автотранспортное предприятие. – 2010. - № 6. - С. 48-52.

24.	Денисов, А.С. Оценка технического состояния городского пассажирского автотранспорта [Текст] / А.С. Денисов, К.Н. Приказчиков // Совершенствование технологий и организации обеспечения работоспособности машин. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т. - 2011. - С. 23-25.

25.	Дехтеринский, Л.В. Концентрация и специализация производства [Текст]: учебное пособие / Л.В. Дехтеринский, В.И. Карагодин. – М.: МАДИ, 1980.– 85 с.

26.	Дихтль, Е. Практический маркетинг [Текст]: учеб. пособие / Е. Дихтль, Х. Хершген. - пер. с нем. А.М. Макарова; под ред. И.С. Минко. – М.: Высш. шк., 1995. – 255 с: ил.

27.	Жданов, С.А. Экономические модели и методы в управлении [Текст] / С.А. Жданов. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. – 176 с.

Денисов Александр Сергеевич

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Адрес: Россия, 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Приказчиков Константин Николаевич

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Адрес: Россия, 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Аспирант кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство», ведущий инженер технического отдела Филиала 9 автобусный парк ГУП «Мосгортранс»

E-mail: denisov0307@yandex.ru; pto_prikazchikov@mail.ru

_______________________________________________________________

A.S. DENISOV, K.N. PRIKAZCHIKOV

INFLUENCE OF THE FREQUENCY, VOLUME AND QUALITY OF

TECHNICAL SERVICE ON THE COST OF PROVIDING HEALTH BUSES

Grounded analytical relationships to ensure the cost efficiency of buses on the parameters of quality. These relationships are confirmed by experimental and statistical data used by centralized specialized enterprises in the planning cost of providing quality prevention.

Keywords: maintenance, repair, frequency, quality, complexity, the time, the price.

BIBLIOGRAPHY

1.	Kuznetsov, E.S. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Tekst]: uchebnik dlya vuzov / E.S. Kuznetsov, V.P. Voronov, A.P. Boldin i dr.; pod red. E.S. Kuznetsova. - 3-e izd., pererab. i dop. - M.: Transport, 1991. - 413 s.

2. Vasilevskiy, A.I. Ekonomika. Sovremennaya ekonomicheskaya nauka v ponyatiyakh i terminakh [Tekst]: shkol`nyy spravochnik / A.I. Vasilevskiy. - YAroslavl`: Akademiya razvitiya, 1997. - 256 s.

3. Voronov, V.P. Upravlenie kachestvom tekhnicheskikh obsluzhivaniy i remontov avtomobiley na avto-transportnykh predpriyatiyakh [Tekst] / V.P. Voronov. - M.: MADI, 1987. - 85 s.

4. Trubitsyn, V.A. Kachestvo i effektivnost` sistemy obsluzhivaniya i remonta avtomobiley [Tekst] / V.A. Trubitsyn, V.S. Selin // Puti povysheniya effektivnosti v ekspluatatsii avtomobiley. - Saratov: Sara-tovskiy politekhnicheskiy institut. - 1992. S. 78-82.

5. Lukinskiy, V.S. Modeli i algoritmy upravleniya obsluzhivaniem i remontom avtotransportnykh sredstv [Tekst]: uchebnoe posobie po spets. 060813- Ekonomika i upravlenie na predpriyatiyakh transporta / V.S. Lukinskiy, E.I. Zaytsev, V.I. Berezhnoy // SPb.: SPbGIEA. - 1997. - ISBN 5-88996-063-6.

6. Napol`skiy, G.M. Tekhnologicheskoe proektirovanie avtotransportnykh predpriyatiy i stantsiy tekh-nicheskogo obsluzhivaniya [Tekst] / G.M. Napol`skiy. - M.: Transport, 1993. - 272 s.

7.	Avdon`kin, F.N. Optimizatsiya izmeneniya tekhnicheskogo sostoyaniya avtomobilya v protsesse eksplua-tatsii [Tekst] / F.N. Avdon`kin. - M.: Transport, 1993. - 350 s.

8.	Avtomobil`naya promyshlennost` za rubezhom [Tekst] / Obshch. red. i predisl. YU.N. Karpova. - Per. s angl. - M.: Progress, 1986. - 488 s.

9.	Asoyan, A.R. Nauchnye osnovy povysheniya dolgovechnosti avtomobil`nykh dvigateley sovershenstvo-vaniem metodov otsenki tekhnicheskogo sostoyaniya i tekhnologiy vosstanovleniya ikh osnovnykh elementov [Tekst]: dis. … d-ra tekhn. nauk. - Volgograd., 2012. - 384 s.

10.	Baskov, V.N. Ekspluatatsionnye faktory i nadezhnost` avtomobilya [Tekst] / V.N. Baskov, A.S. De-nisov. - Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t, 2003. - 269s.

11.	Vlasov, V.M. Tekhnicheskoe obsluzhivanie i remont avtomobiley [Tekst]: uchebnik / V.M. Vlasov. - M: Izdatel`skiy tsentr "Akademiya", 2004. - 480 s.

12.	Gadzhinskiy, A.M. Logistika [Tekst]: uchebnik dlya vysshikh i srednikh spetsial`nykh uchebnykh zavede-niy. - M.: Informatsionno-vnedrencheskiy tsentr "Marketing", 1998. - 228 s.

13.	Gadzhinskiy, A.M. Osnovy logistiki [Tekst] / A.M. Gadzhinskiy. - M.: Informatsionno-vnedrencheskiy tsentr "Marketing", 1995. - 124 s.

14.	Govorushchenko, N.YA. Novaya taktika upravleniya tekhnicheskim sostoyaniem avtomobiley [Tekst] / N.YA. Govorushchenko // Avtomobil`nyy transport. - 1980. - №4. - S. 22-25.

15.	Govorushchenko, N.YA. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Tekst] / N.YA. Govorushchenko. - Har`kov: Vishcha shkola, 1984.- 312 s.

16.	Govorushchenko, N.YA. Ekonomiya topliva i snizhenie toksichnosti na avtomobil`nom transporte [Tekst] / N.YA. Govorushchzenko. - M.: Transport, 1990. - 135 s.

17.	Danilov, I.K. Modelirovanie i optimizatsiya struktury ekspluatatsionno- remontnogo tsikla DVS [Tekst] / I.K. Danilov. - Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t, 2004. - 110 s.

18.	Degtyarenko, V.N. Osnovy logistiki i marketinga [Tekst]: uchebnoe posobie. - Rostov-na-Donu: Gos. akademiya stroitel`stva, 1992. - 128 s.

19.	Denisov, A.S. Osnovy marketinga transportnykh i servisnykh uslug [Tekst]: uchebnoe posobie / A.S. Denisov. - Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t., 1997. - 84 s.

20.	Denisov, A.S. Tsentralizatsiya i spetsializatsiya predpriyatiy avtoservisa [Tekst]: uchebnoe posobie / A.S. Denisov, R.V. Romantsov. - Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t., 2008. - 116 s.

21.	Denisov, A.S. Praktikum po tekhnicheskoy ekspluatatsii avtomobiley [Tekst] / A.S. Denisov, A.S.  Grebennikov. - Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t, 2004. - 112 s.

22.	Denisov, A.S. Osnovy formirovaniya struktury ekspluatatsionno-remontnogo tsikla avtomobiley [Tekst] / A.S. Denisov. - Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t, 1999. - 352 s.

23.	Denisov, A.S. Resursosberezhenie pri tsentralizatsii obespecheniya rabotosposobnosti kuzovov av-tobusov [Tekst] / A.S. Denisov, B.A. Kaydanov, K.N. Prikazchikov // Avtotransportnoe predpriyatie. - 2010. - № 6. - S. 48-52.

24.	Denisov, A.S. Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya gorodskogo passazhirskogo avtotransporta [Tekst] / A.S. Denisov, K.N. Prikazchikov // Sovershenstvovanie tekhnologiy i organizatsii obespecheniya rabotosposob-nosti mashin. - Saratov: Sarat. gos. tekhn. un-t. - 2011. - S. 23-25.

25.	Dekhterinskiy, L.V. Kontsentratsiya i spetsializatsiya proizvodstva [Tekst]: uchebnoe posobie / L.V. Dekhterinskiy, V.I. Karagodin. - M.: MADI, 1980.- 85 s.

26.	Dikhtl`, E. Prakticheskiy marketing [Tekst]: ucheb. posobie / E. Dikhtl`, H. Hershgen. - per. s nem. A.M. Makarova; pod red. I.S. Minko. - M.: Vyssh. shk., 1995. - 255 s: il.

27.	ZHdanov, S.A. Ekonomicheskie modeli i metody v upravlenii [Tekst] / S.A. ZHdanov. - M.: Izdatel`-stvo "Delo i Servis", 1998. - 176 s.

Denisov Alexander Sergeevich

FGBOU VPO "Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin"

Address: Russia, 410054, g. Saratov, ul. Polytechnique, 77

Dr. Sc. , Professor, Head of Department "Automobiles and automobile economy»

Prikazchikov Konstantin Nikolaevich

FGBOU VPO "Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin"

Address: Russia, 410054, g. Saratov, ul. Polytechnique, 77

Student of "Cars and car economy", the chief engineer of the technical department of the branch 9 bus fleet SUE "Mosgortrans"

E-mail: denisov0307@yandex.ru; pto_prikazchikov@mail.ru

УДК 621.357.77

Е.В. Агеев, Е.В. Агеева, Н.М. Хорьякова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДНОГО ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО

НАНОПОРОШКА В ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ

ПОКРЫТИЯХ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

В статье описано получение медных гальванических покрытий для поршневых колец, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди и исследование полученного покрытия.

Ключевые слова: медные нанопорошки, электроэрозионное диспергирование, гальваническое покрытие, износ цилиндров двигателей, твердость, приработка поршневых колец.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хрулев, А.В. Поршневые кольца для современных двигателей [Текст] / А.В. Хрулев // АБС Авто. – 1998. – № 6. – С. 10-17.

2. Гаркунов, Д.Н. Повышение износостойкости на основе избирательного переноса [Текст] / Д.Н. Гаркунов. М.: Машиностроение, 1977. – 215 с.

3. Агеев, Е.В. Повышение эксплуатационных показателей восстановленных деталей автомобилей на основе научно обоснованных ресурсосберегающих технологий, материалов и устройств [Текст] / Е.В. Агеев // Мир транспорта и технологических машин. – 2012. – № 1. – С. 32–41.

4. Хорьякова, Н.М. Электроэрозионные медные порошки для гальванических покрытий [Текст] / Н.М. Хорьякова. Е.В. Агеева, Е.В. Агеев // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2014. – № 4. – С. 18-20.

5. Агеев, Е.В. Восстановление и упрочнение деталей машин композиционными гальваническими покрытиями (Текст(: монография / Е.В. Агеев, В.И. Серебровский, Б.А. Семенихин [и др.] − Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2011. − 75 с.

6. Агеев, Е.В. Состав и свойства медных порошков, полученных электроэрозионным диспергированием [Текст]: монография / Е.В. Агеев, Е.В. Агеева, Н.М. Хорьякова; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. – 143 с.

7. Агеев, Е.В. Состав и свойства порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов твердых сплавов (Текст(: монография / Е.В. Агеев, Р.А. Латыпов, Семенихин Б.А. [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2011. – 123 с.

8. Гадалов, В.Н. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных электроискровыми способами (Текст(: монография / В.Н. Гадалов, В.Г. Сальников, Е.В. Агеев [и др.] – М.: ИНФРА-М, 2011. – 468 с.

9. Ageeva, E. V. Morphology of Copper Powder Produced by Electrospark Dispersion from Waste [Text] / E.V. Ageeva, N.M. Horyakova, E.V. Ageev // Russian Engineering Research. – 2014. − Vol. 34. − №. 11. pp. 694-696.

10. Ageevа, E.V. Morphology and Composition of Copper Electrospark Powder Suitable for Sintering [Text] / E.V. Ageevа, E.V. Ageev, N.M. Horyakova // Russian Engineering Research, 2015, Vol. 35, No. 1, pp. 33–35.

11. Агеев, Е.В. Особенности технологии получения порошковых наплавочных материалов методом электроэрозионного диспергирования отходов твердых сплавов для наплавки шеек коленчатых валов [Текст] / Е.В. Агеев, М.Е. Сальков // Технология металлов. − 2008. − № 5. − С. 34−37.

12. Агеев, Е.В. Форма и морфология поверхности частиц порошков, полученных электроэрозионным диспергированием твердых сплавов, содержащих вольфрам [Текст] / Е.В. Агеев // Технология металлов. − 2011. − № 7. − С. 30–32.

13. Агеев, Е.В. Получение износостойких порошков из отходов твердых сплавов [Текст] / Е.В. Агеев, В.Н. Гадалов, Б.А. Семенихин [и др.] // Заготовительные производства в машиностроении. – 2010. – № 12. – С. 39–44.

14. Агеев, Е.В. Рентгеноструктурный анализ порошков, полученных электроэрозионным диспергированием твердого сплава [Текст] / Е.В. Агеев, В.Н. Гадалов, Б.А. Семенихин [и др.] // Заготовительные производства в машиностроении. – 2011. – № 2. – С. 42−44.

15. Агеев, Е.В. Рентгеноспектральный микроанализ частиц порошков, полученных электроэрозионным диспергирование твердого сплава [Текст] / Е.В. Агеев, В.Н. Гадалов, Б.А. Семенихин [и др.] // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2011. – № 2. – С. 13–16.

16. Агеев, Е.В. Изучение физико-механических свойств твердосплавных порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов [Текст] / Е.В. Агеев // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2011. – № 6. – С. 8–14.

17. Агеев, Е.В. Получение порошков из отходов твердых сплавов методом электроэрозионного диспергирования [Текст] / Е.В. Агеев // Электрометаллургия. – 2011. – № 10. – С. 24–27.

18. Агеев, Е.В. Исследование микротвердости порошков, полученных электроэрозионным диспергированием твердого сплава и используемых при восстановлении и упрочнении деталей автотракторной техники [Текст] / Е.В. Агеев, Б.А. Семенихин, Р.А. Латыпов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. Агроинженерия. – 2011. – Вып. № 1. – С. 78–80.

19. Агеев, Е.В. Выбор метода получения порошковых материалов из отходов спеченных твердых сплавов [Текст] / Е.В. Агеев, Б.А. Семенихин // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара: Изд-во Самарского науч. ц-ра РАН. – 2009. – Спец. вып.: Актуальные проблемы машиностроения. – С. 12–15.

20. Агеев, Е.В. Получение нанопорошка на основе карбида вольфрама и применение для восстановления и упрочнения деталей машин [Текст] / Е.В. Агеев, Б.А. Семенихин, Р.А. Латыпов // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара: Изд-во Самарского науч. ц-ра РАН. – 2010. – т. 12 (33), № 1 (2). – С. 273–276.

21. Агеев, Е.В. Разработка установки для получения порошков из токопроводящих материалов [Текст] / Е.В. Агеев, Р.А. Латыпов и [др.] // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара: Изд-во Самарского науч. ц-ра РАН. – 2009. – т. 11 (31), № 5 (2). – С. 234–237.

22. Пат. 2449859 РФ, МПК C2, B22F9/14. Установка для получения нанодисперсных порошков из токопроводящих материалов [Текст] / Агеев Е.В (RU). № 2010104316/02; Заявлено 08.02.2010; Опубл. 10.05.2012. Бюл. №12.

Агеев Евгений Викторович

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Адрес: Россия, 305040, г. Курск, 50 лет Октября, 94

Д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры «Автомобили, транспортные системы и процессы»

E-mail: ageev_ev@mail.ru

Агеева Екатерина Владимировна

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Адрес: Россия, 305040, г. Курск, 50 лет Октября, 94

Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Фундаментальная химия и химические технологии»

E-mail: ageeva-ev@yandex.ru

Хорьякова Наталья Михайловна

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Адрес: Россия, 305040, г. Курск, 50 лет Октября, 94

Аспирант

E-mail: natali030119891@yandex.ru

________________________________________________________________________________________

E.V. AGEEV, E.V. AGEEVA, N.M. HORYAKOVA

THE USE OF COPPER EDM THE NANOPOWDER IN THE GALVANIC COATINGS OF PISTON RINGS

The article describes the preparation of copper electroplating for piston rings, modified nanoparticles electroerosive copper and study of the obtained coating.

Keywords: copper nanopowders, spark erosion dispersion, plating, wear cylinder engines, hardness, burnpiston rings.

BIBLIOGRAPHY

1. Hrulev, A.V. Porshnevye kol`tsa dlya sovremennykh dvigateley [Tekst] / A.V. Hrulev // ABS Avto. - 1998. - № 6. - S. 10-17.

2. Garkunov, D.N. Povyshenie iznosostoykosti na osnove izbiratel`nogo perenosa [Tekst] / D.N. Gar-kunov. M.: Mashinostroenie, 1977. - 215 s.

3. Ageev, E.V. Povyshenie ekspluatatsionnykh pokazateley vosstanovlennykh detaley avtomobiley na osnove nauchno obosnovannykh resursosberegayushchikh tekhnologiy, materialov i ustroystv [Tekst] / E.V. Ageev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 1. - S. 32-41.

4. Hor`yakova, N.M. Elektroerozionnye mednye poroshki dlya gal`vanicheskikh pokrytiy [Tekst] / N.M. Hor`yakova. E.V. Ageeva, E.V. Ageev // Uprochnyayushchie tekhnologii i pokrytiya. - 2014. - № 4. - S. 18-20.

5. Ageev, E.V. Vosstanovlenie i uprochnenie detaley mashin kompozitsionnymi gal`vanicheskimi po-krytiyami  Tekst : monografiya / E.V. Ageev, V.I. Serebrovskiy, B.A. Semenikhin [i dr.] ? Kursk: Izd-vo Kursk. gos. s.-kh. ak., 2011. ? 75 s.

6. Ageev, E.V. Sostav i svoystva mednykh poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergirovani-em [Tekst]: monografiya / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, N.M. Hor`yakova; YUgo-Zap. gos. un-t. Kursk, 2014. - 143 s.

7. Ageev, E.V. Sostav i svoystva poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergirovaniem otkho-dov tverdykh splavov  Tekst : monografiya / E.V. Ageev, R.A. Latypov, Semenikhin B.A. [i dr.]; YUgo-Zap. gos. un-t. Kursk, 2011. - 123 s.

8. Gadalov, V.N. Metallografiya metallov, poroshkovykh materialov i pokrytiy, poluchennykh elek-troiskrovymi sposobami  Tekst : monografiya / V.N. Gadalov, V.G. Sal`nikov, E.V. Ageev [i dr.] - M.: INFRA-M, 2011. - 468 s.

9. Ageeva, E. V. Morphology of Copper Powder Produced by Electrospark Dispersion from Waste [Text] / E.V. Ageeva, N.M. Horyakova, E.V. Ageev // Russian Engineering Research. - 2014. ? Vol. 34. ? №. 11. pp. 694-696.

10. Ageeva, E.V. Morphology and Composition of Copper Electrospark Powder Suitable for Sintering [Text] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, N.M. Horyakova // Russian Engineering Research, 2015, Vol. 35, No. 1, pp. 33-35.

11. Ageev, E.V. Osobennosti tekhnologii polucheniya poroshkovykh naplavochnykh materialov metodom elektroerozionnogo dispergirovaniya otkhodov tverdykh splavov dlya naplavki sheek kolenchatykh valov [Tekst] / E.V. Ageev, M.E. Sal`kov // Tekhnologiya metallov. ? 2008. ? № 5. ? S. 34?37.

12. Ageev, E.V. Forma i morfologiya poverkhnosti chastits poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergirovaniem tverdykh splavov, soderzhashchikh vol`fram [Tekst] / E.V. Ageev // Tekhnologiya metallov. ? 2011. ? № 7. ? S. 30-32.

13. Ageev, E.V. Poluchenie iznosostoykikh poroshkov iz otkhodov tverdykh splavov [Tekst] / E.V. Ageev, V.N. Gadalov, B.A. Semenikhin [i dr.] // Zagotovitel`nye proizvodstva v mashinostroenii. - 2010. - № 12. - S. 39-44.

14. Ageev, E.V. Rentgenostrukturnyy analiz poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergiro-vaniem tverdogo splava [Tekst] / E.V. Ageev, V.N. Gadalov, B.A. Semenikhin [i dr.] // Zagotovitel`nye proiz-vodstva v mashinostroenii. - 2011. - № 2. - S. 42?44.

15. Ageev, E.V. Rentgenospektral`nyy mikroanaliz chastits poroshkov, poluchennykh elektroerozion-nym dispergirovanie tverdogo splava [Tekst] / E.V. Ageev, V.N. Gadalov, B.A. Semenikhin [i dr.] // Uprochnyayu-shchie tekhnologii i pokrytiya. - 2011. - № 2. - S. 13-16.

16. Ageev, E.V. Izuchenie fiziko-mekhanicheskikh svoystv tverdosplavnykh poroshkov, poluchennykh elek-troerozionnym dispergirovaniem otkhodov [Tekst] / E.V. Ageev // Uprochnyayushchie tekhnologii i pokrytiya. - 2011. - № 6. - S. 8-14.

17. Ageev, E.V. Poluchenie poroshkov iz otkhodov tverdykh splavov metodom elektroerozionnogo dis-pergirovaniya [Tekst] / E.V. Ageev // Elektrometallurgiya. - 2011. - № 10. - S. 24-27.

18. Ageev, E.V. Issledovanie mikrotverdosti poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergi-rovaniem tverdogo splava i ispol`zuemykh pri vosstanovlenii i uprochnenii detaley avtotraktornoy tekhniki [Tekst] / E.V. Ageev, B.A. Semenikhin, R.A. Latypov // Vestnik FGOU VPO MGAU. Agroinzheneriya. - 2011. - Vyp. № 1. - S. 78-80.

19. Ageev, E.V. Vybor metoda polucheniya poroshkovykh materialov iz otkhodov spechennykh tverdykh splavov [Tekst] / E.V. Ageev, B.A. Semenikhin // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. - Samara: Izd-vo Samarskogo nauch. ts-ra RAN. - 2009. - Spets. vyp.: Aktual`nye problemy mashinostroeniya. - S. 12-15.

20. Ageev, E.V. Poluchenie nanoporoshka na osnove karbida vol`frama i primenenie dlya vosstanov-leniya i uprochneniya detaley mashin [Tekst] / E.V. Ageev, B.A. Semenikhin, R.A. Latypov // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. - Samara: Izd-vo Samarskogo nauch. ts-ra RAN. - 2010. - t. 12 (33), № 1 (2). - S. 273-276.

21. Ageev, E.V. Razrabotka ustanovki dlya polucheniya poroshkov iz tokoprovodyashchikh materialov [Tekst] / E.V. Ageev, R.A. Latypov i [dr.] // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. - Samara: Izd-vo Sa-marskogo nauch. ts-ra RAN. - 2009. - t. 11 (31), № 5 (2). - S. 234-237.

22. Pat. 2449859 RF, MPK C2, B22F9/14. Ustanovka dlya polucheniya nanodispersnykh poroshkov iz to-koprovodyashchikh materialov [Tekst] / Ageev E.V (RU). № 2010104316/02; Zayavleno 08.02.2010; Opubl. 10.05.2012. Byul. №12.

Ageev Evgeniy Viktorovich

FGBOU VPO «South-West state University»

Address: 305040, Kursk, 50 October, 94

Kand. tehn. Sciences, associate professor, assistant professor of fundamental chemistry and chemical technology

E-mail: ageeva-ev@yandex.ru

Ageeva Ekaterina Vladimirovna

FGBOU VPO «South-West state University»

Address: 305040, Kursk, 50 October, 94

Candidate of technical Sciences, associate Professor, Department of fundamental chemistry and chemical technology

E-mail: ageeva-ev@yandex.ru

Horyakova Natalia Mikhailovna

FGBOU VPO «South-West state University»

Address: 305040, Kursk, 50 October, 94

Postgraduate

E-mail: natali030119891@yandex.ru

|  | Продолжается подписка на журнал «Мир транспорта и технологических машин» Подписной индекс журнала: 16376 («Пресса России») Подписка через редакцию: (с любого месяца) Информация о подписке на нашем сайте www.gu-unpk.ru Тел. +7 (4862) 43-48-90 |
| --- | --- |

УДК: 620.179.1:658.58

А.В. СЕЛИХОВ

МЕТОД И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА АВТОМОБИЛЯ ПО ПАРАМЕТРАМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СМАЗОЧНОГО СЛОЯ

Данная статья посвящена завершению диссертационной работы в области разработки электрорезистивного метода и средств диагностирования автомобильного электрогенератора, решению задачи уменьшения влияния трибо-ЭДС в зоне трения, разделения диагностической информации в двухопорном узле трения.

Ключевые слова: электрогенератор, автомобиль, электрорезистивный, двухопорный узел трения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов, Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: учебник для вузов / Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. -  4-е изд., перераб. и дополн. – М.: Наука, 2001. - 535 с.

2. J. W. Choi, “Analysis of Electrical Signatures in Synchronous Generators Characterized by Bearing Faults,” M. S. Thesis, Mechanical Engineering, Texas A&M University. College Station, Texas, August 2006.

3. Пат. 427262 СССР, G 01 M 13/04. Устройство для контроля состояния подшипников [Текст] / Шумилин В.И.; опубл. 05.05.74, Бюл. №17.

4. А.с. 1272142 СССР, МКИ G 01 М 13/04. Способ диагностики тел качения подшипника [Текст] / К.В. Подмастерьев; опубл. 23.11.86, Бюл. №43.

5. Подмастерьев, К.В. Разделение диагностической информации о состоянии подшипников в двухопорных узлах [Текст] / К.В. Подмастерьев, Е.В. Пахолкин // Инженерно-физические проблемы новой техники: Тез. Докл. – М. Изд-во МГТУ. - 1998. – С. 20-21.

6. Мишин, В.В. Подход к комплексному диагностированию подшипникового узла с учетом качества его сборки [Текст] / В.В. Мишин // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2010. – №6. – С. 132-139.

7. Вавилов, В.П. Неразрушающий контроль. Тепловой контроль. [Текст]: справочник / В.П. Вавилов, К.В. Подмастерьев, Ф.Р. Соснин, С.Ф. Корндорф. Т.И. Ногачева, Е.В. Пахолкин, Л.А. Бондарева, В.Ф. Мужицкий; под общ. ред. В.В. Клюева. - Электрический контроль. - В 2 кн.  – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 679 с.: ил. и цветная вкладка 24 с.

8. Гумелёв, В.Ю. Классификация автотракторных генераторов [Электронный ресурс] / В.Ю. Гумелёв // Современная техника и технологии. - 2013. - № 3. – Режим доступа: http://technology.snauka.ru/2013/03/1677.

9. Селихов, А.В. Разработка обобщенной математической модели подшипника качения [Текст] / А.В. Селихов, А.В. Козюра, С.Г. Пузырев, В.И. Некрасов, Р.В. Шатеев// Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2013. – № 5(301). – С. 150-158.

10. Селихов, А.В. Экспериментальное исследование электрического сопротивления (проводимости) подшипника качения как диагностического параметра [Текст] / А.В. Селихов,  В.В. Мишин, М.В. Майоров, А.А. Катыхин, К.В. Шаталов, В.И. Некрасов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2010. –  №6-2/(284). – С. 25-34.

11. Селихов, А.В. Экспериментальное  исследование состояния смазочного слоя и температурного режима при различных условиях смазывания и установки подшипника качения в посадочное место [Текст] /  А.В. Селихов,  М.В. Майоров, В.Н. Чернышов, А.К. Подмастерьев, В.В. Мишин  // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2011. –  №-2/2(286). – С. 137-142.

12. Селихов, А.В. Результаты экспериментального исследования параметров комплексной оценки технического состояния подшипника качения [Текст] / А.В. Селихов, В.В.Мишин, В.В. Семенов, Е.И. Родькин, С.Н. Тулин // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2012. –  № 1(291). – С. 112-121.

13. Селихов, А.В. Экспериментальное исследование работы подшипника качения при различных режимах трения на основе сигналов электрического сопротивления и виброускорения [Текст] / А.В. Селихов, М.В. Мишин, В.Н. Чернышов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – № 6-2 (296). – 2012. – С.151 – 158.

Селихов, А.В. Анализ особенностей технического диагностирования подшипниковых опор качения по характеру статистического распределения значений их электрического сопротивления [Текст] / А.В. Селихов, В.Я. Варгашкин, В.В. Мишин, С.Н. Тулин // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – № 3-2(299). - 2013. – С. 68-77.

14. Селихов, А.В. Акустический контроль подшипников качения [Текст] / М.В. Майоров, А.В. Селихов, В.Н. Чернышов, В.В. Мишин // Фундаментальные проблемы техники и технологии - Технология-2012: Сборник тезисов и аннотаций научных докладов XV международной научно-технической конференции. - Москва-Орел: Издательский дом «Спектр», – 2012. – С. 382-383.

15. Селихов, А.В. Экспериментальные исследования информативности диагностического параметра НИВ [Текст] / А.В. Селихов, С.Н. Тулин, О.В. Пилипенко, В.В. Мишин // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – № 10. - 2014. – С. 10-13.

16. Селихов, А.В. Метод диагностирования двухопорных узлов трения автотранспорта [Текст] / А.В. Селихов // Информационные технологии и инновации на транспорте. Материалы международной научно-практической конференции. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». -  2015. - С. 308-314.

Селихов Алексей Владимирович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

Адрес: Россия, 302019, г. Орел, Наугорское шоссе, 29

Научный сотрудник НОЦ «ДИАТРАНСПРИБОР»

_________________________________________________________________________________________

A.V. SELIHOV

METHODS AND DEVICES  FOR DIAGNOSTICS OF AUTOMOBILE ELECTRIC GENERATORS BY PARAMETERS OF LUBRICANTS-LAYER ELECTRICAL RESISTANCE

This article is devoted to the completion of the thesis in the field of electrically resistive method and devices of diagnosing of automotive electrical generator, solving the problem of reducing the influence of tribo-EMF in the friction zone, separating the diagnostic information in the double-seat assembly friction.

Keywords: electric generator, car, electric resistance, double-seat assembly friction.

BIBLIOGRAPHY

1. Kuznetsov, E.S. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Tekst]: uchebnik dlya vuzov / E.S. Kuznetsov, A.P. Boldin, V.M. Vlasov i dr. -  4-e izd., pererab. i dopoln. - M.: Nauka, 2001. - 535 s.

2. J. W. Choi, "Analysis of Electrical Signatures in Synchronous Generators Characterized by Bearing Faults," M. S. Thesis, Mechanical Engineering, Texas A&M University. College Station, Texas, August 2006.

3. Pat. 427262 SSSR, G 01 M 13/04. Ustroystvo dlya kontrolya sostoyaniya podshipnikov [Tekst] / Shumi-lin V.I.; opubl. 05.05.74, Byul. №17.

4. A.s. 1272142 SSSR, MKI G 01 M 13/04. Sposob diagnostiki tel kacheniya podshipnika [Tekst] / K.V. Podmaster`ev; opubl. 23.11.86, Byul. №43.

5. Podmaster`ev, K.V. Razdelenie diagnosticheskoy informatsii o sostoyanii podshipnikov v dvukhopor-nykh uzlakh [Tekst] / K.V. Podmaster`ev, E.V. Pakholkin // Inzhenerno-fizicheskie problemy novoy tekhniki: Tez. Dokl. - M. Izd-vo MGTU. - 1998. - S. 20-21.

6. Mishin, V.V. Podkhod k kompleksnomu diagnostirovaniyu podshipnikovogo uzla s uchetom kachestva ego sborki [Tekst] / V.V. Mishin // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2010. - №6. - S. 132-139.

7. Vavilov, V.P. Nerazrushayushchiy kontrol`. Teplovoy kontrol`. [Tekst]: spravochnik / V.P. Vavilov, K.V. Podmaster`ev, F.R. Sosnin, S.F. Korndorf. T.I. Nogacheva, E.V. Pakholkin, L.A. Bondareva, V.F. Muzhits-kiy; pod obshch. red. V.V. Klyueva. - Elektricheskiy kontrol`. - V 2 kn.  - 2-e izd., ispr. - M.: Mashinostroenie, 2006. - 679 s.: il. i tsvetnaya vkladka 24 s.

8. Gumeliov, V.YU. Klassifikatsiya avtotraktornykh generatorov [Elektronnyy resurs] / V.YU. Gumeliov // Sovremennaya tekhnika i tekhnologii. - 2013. - № 3. - Rezhim dostupa: http://technology.snauka.ru/2013/03/1677.

9. Selikhov, A.V. Razrabotka obobshchennoy matematicheskoy modeli podshipnika kacheniya [Tekst] / A.V. Selikhov, A.V. Kozyura, S.G. Puzyrev, V.I. Nekrasov, R.V. Shateev// Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2013. - № 5(301). - S. 150-158.

10. Selikhov, A.V. Eksperimental`noe issledovanie elektricheskogo soprotivleniya (provodimosti) podshipnika kacheniya kak diagnosticheskogo parametra [Tekst] / A.V. Selikhov,  V.V. Mishin, M.V. Mayorov, A.A. Katykhin, K.V. Shatalov, V.I. Nekrasov // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2010. -  №6-2/(284). - S. 25-34.

11. Selikhov, A.V. Eksperimental`noe  issledovanie sostoyaniya smazochnogo sloya i temperaturnogo re-zhima pri razlichnykh usloviyakh smazyvaniya i ustanovki podshipnika kacheniya v posadochnoe mesto [Tekst] /  A.V. Selikhov,  M.V. Mayorov, V.N. Chernyshov, A.K. Podmaster`ev, V.V. Mishin  // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2011. -  №-2/2(286). - S. 137-142.

12. Selikhov, A.V. Rezul`taty eksperimental`nogo issledovaniya parametrov kompleksnoy otsenki tekh-nicheskogo sostoyaniya podshipnika kacheniya [Tekst] / A.V. Selikhov, V.V.Mishin, V.V. Semenov, E.I. Rod`kin, S.N. Tulin // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2012. -  № 1(291). - S. 112-121.

13. Selikhov, A.V. Eksperimental`noe issledovanie raboty podshipnika kacheniya pri razlichnykh re-zhimakh treniya na osnove signalov elektricheskogo soprotivleniya i vibrouskoreniya [Tekst] / A.V. Selikhov, M.V. Mishin, V.N. Chernyshov // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - № 6-2 (296). - 2012. - S.151 - 158.

Selikhov, A.V. Analiz osobennostey tekhnicheskogo diagnostirovaniya podshipnikovykh opor kacheniya po kharakteru statisticheskogo raspredeleniya znacheniy ikh elektricheskogo soprotivleniya [Tekst] / A.V. Selikhov, V.YA. Vargashkin, V.V. Mishin, S.N. Tulin // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - № 3-2(299). - 2013. - S. 68-77.

14. Selikhov, A.V. Akusticheskiy kontrol` podshipnikov kacheniya [Tekst] / M.V. Mayorov, A.V. Selikhov, V.N. Chernyshov, V.V. Mishin // Fundamental`nye problemy tekhniki i tekhnologii - Tekhnologiya-2012: Sbornik tezisov i annotatsiy nauchnykh dokladov XV mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. - Moskva-Orel: Izdatel`skiy dom "Spektr", - 2012. - S. 382-383.

15. Selikhov, A.V. Eksperimental`nye issledovaniya informativnosti diagnosticheskogo parametra NIV [Tekst] / A.V. Selikhov, S.N. Tulin, O.V. Pilipenko, V.V. Mishin // Sovremennaya nauka: aktual`nye pro-blemy i puti ikh resheniya. - № 10. - 2014. - S. 10-13.

16. Selikhov, A.V. Metod diagnostirovaniya dvukhopornykh uzlov treniya avtotransporta [Tekst] / A.V. Selikhov // Informatsionnye tekhnologii i innovatsii na transporte. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - Orel: FGBOU VPO "Gosuniversitet - UNPK". -  2015. - S. 308-314.

Selihov Aleksey Vladimirovich

FGBOU VPO "State University– ESPC"

Address: Russia, 302019, g. Oryol, Naugorskoe Highway 29

Scientific researcher of Scientific and Educational Center "Diatranspribor"

УДК 62-932.2

М.А.  БУРНАШОВ, А.Н.  ПРЕЖБИЛОВ

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

ВОДОЛЕДЯНОЙ СТРУЕЙ С ЗАРАНЕЕ

ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Рассматривается способ и перспектива применения очистки поверхностей деталей автомобилей высоконапорной водоледяной струей с заранее подготовленными частицами льда.

Ключевые слова: загрязнения деталей автомобилей,  гидроструйная очистка, ледяная частица, водоледяная очистка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Степанов, Ю.С. Прогрессивные технологии гидроструйного резания материалов [Текст] / Ю.С. Степанов, М.А. Бурнашов, К.А. Головин. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. - 318 с.

- Степанов, Ю.С. Очистка поверхностей высоконапорной водоледяной струей с заранее подготовленными частицами льда [Текст] / Ю.С. Степанов, М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов, С.Д. Усмонов // Фундаментальные и прикладные проблемы модернизации современного машиностроения и металлургии. - Липецк: Изд-во ЛГТУ. - 2012. - Часть 2. - С. 7-11.

- Прежбилов, А.Н. Исследование структуры ледяной частицы для реализации процесса водоледяной очистки поверхности деталей машин [Текст] / А.Н. Прежбилов // Фундаментальные проблемы техники и технологии. - Орел:  ГУ-УНПК. – 2012. - № 3. - Часть 2. – С. 84–90.

- Бурнашов, М.А. Модель ледяной частицы в программной среде Компас-3D [Текст] / М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов // Высокие технологии в машиностроении. - Курган: Курганский гос. ун-т. - 2012. - С. 55-58.

- Бурнашов, М.А. Исследование структуры ледяной частицы для реализации процесса водоледяной очистки поверхности деталей машин [Текст] / М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов // Фундаментальные проблемы техники и технологии. - Орел:  ГУ-УНПК. – 2012. - № 3. - Часть 2. - С. 84-90.

- Бурнашов, М.А. Метод очистки поверхности водоледяной струей с заранее подготовленными частицами льда и оборудование для него [Текст] / М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов // Мир транспорта и технологических машин. – Орел: Госуниверситет-УНПК. - 2013. - № 2(41). - С.66-70.

- Степанов, Ю.С. Теоретическое обоснование развития метода очистки поверхности деталей машин высоконапорной водоледяной струей с заранее подготовленными частицами льда [Текст] / Ю.С. Степанов, М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов; под ред. В.И. Гузеева и А.А. Дьяконова // Сборник научных трудов первой международной заочной научно-технической конференции. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. - 2014. - С. 468-471.

- Бурнашов, М.А. Исследование структуры ледяной частицы и построение её трехмерной модели для реализации процесса водоледяной очистки деталей машин [Текст] / М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов // Наукоемкие технологии в машиностроении и авиадвигателестроении. – Рыбинск: РГАТУ имени П.А. Соловьева. - 2012. - Часть 1. - С. 272-276.

- Бурнашов, М.А. Обзор оборудования для производства ледяных гранул, применяемых в процессе водоледяной очистки [Текст] / М.А. Бурнашов, А.Н. Прежбилов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. - Орел: Госуниверситет-УНПК. - 2013. - №4 (300). - С. 56–61.

- Козлов, Ю.С. Очистка изделий в машиностроении [Текст] / Ю.С. Козлов, О.К. Кузнецов, А.Ф Тельнов. - М.: Машиностроение, 1982. – 261 с.

- Бурнашов, М.А. Повышение эффективности разрезания листовых неметаллических материалов водоледяными струями высокого давления [Текст]: автореф. дис. … д-ра техн. наук / М.А. Бурнашов. – Орел, 2010. - 37 с.

- Зульков, А. Очистка поверхности струйными методами [Текст] / http://www.ametall.ru/article2.php.

Бурнашов Михаил Анатольевич

Технологический институт имени Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

Адрес: Россия, 302020, г. Орел, ул. Московская, д. 34

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология машиностроения и конструкторско- технологическая информатика»

E-mail: tmsi@ostu.ru

Прежбилов Александр Николаевич

Технологический институт имени Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

Адрес: Россия, 302020, г. Орел, ул. Московская, д. 34

Студент

E-mail: stker@rambler.ru

____________________________________________________________________________________

M.A. BURNASHOV, A.N. PREZHBILOV

CLEANING OF SURFACES OF DETAILS OF CARS WITH THE WATER ICE STREAM WITH IN ADVANCE PREPARED PARTICLES

The way of the application and the prospect of cleaning the surfaces of automotive parts high-pressure jet vodoledyanoy with prepared ice particles.

Keywords: pollution of car parts, water jetting, ice particles, vodoledyanaya cleaning.

BIBLIOGRAPHY

1.	Stepanov, YU.S. Progressivnye tekhnologii gidrostruynogo rezaniya materialov [Tekst] / Yu.S. Stepanov, M.A. Burnashov, K.A. Golovin. - Tula: Izd-vo TulGU, 2009. - 318 s.

2.	Stepanov, YU.S. Ochistka poverkhnostey vysokonapornoy vodoledyanoy struey s zaranee podgotovlen-nymi chastitsami l`da [Tekst] / YU.S. Stepanov, M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov, S.D. Usmonov // Fundamen-tal`nye i prikladnye problemy modernizatsii sovremennogo mashinostroeniya i metallurgii. - Lipetsk: Izd-vo LGTU. - 2012. - Chast` 2. - S. 7-11.

3.	Prezhbilov, A.N. Issledovanie struktury ledyanoy chastitsy dlya realizatsii protsessa vodoledyanoy ochistki poverkhnosti detaley mashin [Tekst] / A.N. Prezhbilov // Fundamental`nye problemy tekhniki i tekhno-logii. - Orel:  GU-UNPK. - 2012. - № 3. - Chast` 2. - S. 84-90.

4.	Burnashov, M.A. Model` ledyanoy chastitsy v programmnoy srede Kompas-3D [Tekst] / M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov // Vysokie tekhnologii v mashinostroenii. - Kurgan: Kurganskiy gos. un-t. - 2012. - S. 55-58.

5.	Burnashov, M.A. Issledovanie struktury ledyanoy chastitsy dlya realizatsii protsessa vodoledyanoy ochistki poverkhnosti detaley mashin [Tekst] / M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov // Fundamental`nye problemy tekhniki i tekhnologii. - Orel:  GU-UNPK. - 2012. - № 3. - Chast` 2. - S. 84-90.

6.	 Burnashov, M.A. Metod ochistki poverkhnosti vodoledyanoy struey s zaranee podgotovlennymi chasti-tsami l`da i oborudovanie dlya nego [Tekst] / M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov // Mir transporta i tekhnologi-cheskikh mashin. - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - 2013. - № 2(41). - S.66-70.

7.	Stepanov, YU.S. Teoreticheskoe obosnovanie razvitiya metoda ochistki poverkhnosti detaley mashin vysokonapornoy vodoledyanoy struey s zaranee podgotovlennymi chastitsami l`da [Tekst] / YU.S. Stepanov, M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov; pod red. V.I. Guzeeva i A.A. D`yakonova // Sbornik nauchnykh trudov pervoy mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. - Chelyabinsk: Izdatel`skiy tsentr YUUrGU. - 2014. - S. 468-471.

8.	Burnashov, M.A. Issledovanie struktury ledyanoy chastitsy i postroenie eio trekhmernoy modeli dlya realizatsii protsessa vodoledyanoy ochistki detaley mashin [Tekst] / M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov // Nauko-emkie tekhnologii v mashinostroenii i aviadvigatelestroenii. - Rybinsk: RGATU imeni P.A. Solov`eva. - 2012. - Chast` 1. - S. 272-276.

9.	Burnashov, M.A. Obzor oborudovaniya dlya proizvodstva ledyanykh granul, primenyaemykh v protsesse vodoledyanoy ochistki [Tekst] / M.A. Burnashov, A.N. Prezhbilov // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - 2013. - №4 (300). - S. 56-61.

10.	Kozlov, YU.S. Ochistka izdeliy v mashinostroenii [Tekst] / YU.S. Kozlov, O.K. Kuznetsov, A.F Tel`nov. - M.: Mashinostroenie, 1982. - 261 s.

11.	Burnashov, M.A. Povyshenie effektivnosti razrezaniya listovykh nemetallicheskikh materialov vo-doledyanymi struyami vysokogo davleniya [Tekst]: avtoref. dis. … d-ra tekhn. nauk / M.A. Burnashov. - Orel, 2010. - 37 s.

12.	Zul`kov, A. Ochistka poverkhnosti struynymi metodami [Tekst] / http://www.ametall.ru/article2.php

Michael Anatolevich Burnashov

SW Polikarpov Technological Institute FSEI HVT «State University – ESPC»

Address: Rossia, 302020, g. Orel, Street. Moscow, 34

Doctor of Technical Sciences, Professor  of "Mechanical Engineering Design and Technology Computer Science"

E-mail: tmsi@ostu.ru

Alexander  Nikolaevich Prezhbilov

SW Polikarpov Technological Institute FSEI HVT «State University – ESPC»

Address: Rossia, 302020, g. Orel, Street. Moscow, 34

Student

E-mail: stker@rambler.ru

УДК 621.43:628.892.2

Н.А. ФЕДИН, С.С. РЯБОВ

## ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ

## ДВИГАТЕЛЕЙ И ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

## ИЗНОСА В МОТОРНОЕ МАСЛО

В статье даются показатели оценки качества отремонтированных двигателей. Рассматриваются источники поступления продуктов износа в моторное масло.  Приведен химический состав двигателей СМД-62 и продукты износа в процессе изнашивание их в моторном масле. Даны параметры и качественные признаки технического состояния составных частей двигателя.

Ключевые слова: новые и отремонтированные двигатели, обкатка, продукты износа, моторное масло, ресурс, качество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Григорьев, М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей [Текст] / М.А. Григорьев, Б.М. Бунаков, В.А. Долецкий. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 232 с.

- Федин, Н.А. Качество отремонтированных двигателей [Текст] / Н.А. Федин  // Известия вузов. Строительство – Новосибирск. - 2000. - №  1. - С. 81-84.

- Федин, Н.А. Исследование результатов диагностирования моторного масла для оценки качество отремонтированных двигателей [Текст] / Н.А. Федин // Материалы 1 международной научно-технической конференции. – 2000. - Ч2. - Пенза: ПГАСА. - С. 65-68.

- Федин, Н.А. Оценка качества отремонтированных двигателей [Текст]: монография / Н.А. Федин, Т.Г. Федина. – Пенза: ПГУАС, 2010. – 132 с.

- Михлин, В.М. Прогнозирование технического состояния машин [Текст] / В.М. Михлин. - М.: Колос 1976. – 288 с.

- Костецкий, Б.И. Трение, смазки и износа в машинах [Текст] / Б.И. Костецкий. – Киев: Техника, 1970. – 396 с.

- Артемьев, Ю.Н. Качество ремонта и надежность машин в сельском хозяйстве [Текст] / Ю.Н. Артемьев. - М.: Колос, 1981. - 239 с.

- Венцель, С.В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания [Текст] / С.В. Венцель. – М.: Химия, 1979. – 249 с.

- Биргер, И.А. Техническая диагностика [Текст] / И.А. Биргер. – М.: Машиностроение, 1978. – 240 с.

- Величкин, И.Н. Ускоренная оценка стойкости деталей дизелей против абразивного износа [Текст] /  И.Н. Величкин и др. // Тракторы и сельхозмашины. – 1981. – № 10. – С. 5-7.

- Величкин, И. Оценка технического состояния цилиндро-поршневой группы без разборки двигателя  [Текст] / И. Величкин, Н. Хоменко // Техника в сельском хозяйстве. – 1976. – № 7. – С.67-69.

- Венцель, С.В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания [Текст] / С.В. Венцель. – М.: Химия, 1979. – 240 с.

- Волков, С.И. Структура и анализ показателей качества ремонта автотракторных двигателей [Текст] / С.И. Волков. – М.: ЦНИИТЭИ, 1975. – 64 с.

- Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 1975. – 333 с.

- ГОСТ 15467–79. Управление качеством. Термины и определения [Текст]. – Взамен ГОСТов 15467–70, 16431–70, 17341–71, 17102–71; Введ. 01.07.79. – 25 с.

- Федин, Н.А. Накопление продуктов износа в моторном масле двигателей внутреннего сгорания [Текст] / Н.А. Федин, С.С. Рябов // Мир транспорта и технологических машин. – Орел: Госуниверситет – УНПК. – 2014. – С. 21-25.

## Федин, Н.А. К вопросу об определении ресурса отремонтированных двигателей по результатам анализа моторного масла [Текст] / Н.А. Федин, С.С. Рябов // Мир транспорта и технологических машин. – Орел: Госуниверситет – УНПК. – 2015. – С. 3-12.

- ГОСТ 16468–79. Надежность изделий машиностроения. Система сбора и обработки информации. Основные положения [Текст]. – Взамен ГОСТ 16468–70; введ. 01.01.80. – 8 с.

- Ждановский, Н.С. Диагностика автотракторных двигателей с использованием электронных приборов [Текст] / Н.С. Ждановский, В.А. Аллилуев, В.М. Михлин. – Ленинград–Пушкин: ЛСХИ, 1973. – 127 с.

- Федин, Н.А. Анализ математического модели процесса накопления продуктов износа в моторном масле и обоснование номенклатуры основных сопряжений двигателя, диагностируемых методом спектрального анализа масла [Текст] / Н.А. Федин, С.С. Рябов // Мир транспорта и технологических машин. – Орел: Госуниверситет – УНПК. – 2014. – С. 3-11.

Федин Николай Алексеевич

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: Россия, 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Начертательная геометрия и графика»

E–mail: ngig@pguas.ru

Рябов Сергей Сергеевич

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: Россия, 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Студент гр. ЭТМК-21

E–mail: sergryaboff@mail.ru

_____________________________________________________________________________________________

N.A. FEDIN, S.S. RYABOV

## THE INDICATORS OF AN ASSESSMENT OF QUALITY OF THE

## REPAIRED ENGINES AND SOURCES OF DETERIORATION PRODUCTS IN ENGINE OIL

## In the article indicators of an assessment of quality of the repaired engines are given. The sources of deterioration products in engine oil are considered. The chemical composition of SMD-62 engines and deterioration products is given in the process of their deterioration  in engine oil. Parameters and qualitative signs of technical condition of components of the engine are given.

## Keywords: new and repaired engines, running in, deterioration products, engine oil, resource, quality.

Bibliography

1.	Grigor`ev, M.A. Kachestvo motornogo masla i nadezhnost` dvigateley [Tekst] / M.A. Grigor`ev, B.M. Bunakov, V.A. Doletskiy. - M.: Izd-vo standartov, 1984. - 232 s.

2.	Fedin, N.A. Kachestvo otremontirovannykh dvigateley [Tekst] / N.A. Fedin  // Izvestiya vuzov. Stroitel`stvo - Novosibirsk. - 2000. - №  1. - S. 81-84.

3.	Fedin, N.A. Issledovanie rezul`tatov diagnostirovaniya motornogo masla dlya otsenki kachestvo otremontirovannykh dvigateley [Tekst] / N.A. Fedin // Materialy 1 mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. - 2000. - CH2. - Penza: PGASA. - S. 65-68.

4.	Fedin, N.A. Otsenka kachestva otremontirovannykh dvigateley [Tekst]: monografiya / N.A. Fedin, T.G. Fedina. - Penza: PGUAS, 2010. - 132 s.

5.	Mikhlin, V.M. Prognozirovanie tekhnicheskogo sostoyaniya mashin [Tekst] / V.M. Mikhlin. - M.: Kolos 1976. - 288 s.

6.	Kostetskiy, B.I. Trenie, smazki i iznosa v mashinakh [Tekst] / B.I. Kostetskiy. - Kiev: Tekhnika, 1970. - 396 s.

7.	Artem`ev, YU.N. Kachestvo remonta i nadezhnost` mashin v sel`skom khozyaystve [Tekst] / YU.N. Artem`ev. - M.: Kolos, 1981. - 239 s.

8.	Ventsel`, S.V. Primenenie smazochnykh masel v dvigatelyakh vnutrennego sgoraniya [Tekst] / S.V. Ventsel`. - M.: Himiya, 1979. - 249 s.

9.	Birger, I.A. Tekhnicheskaya diagnostika [Tekst] / I.A. Birger. - M.: Mashinostroenie, 1978. - 240 s.

10.	Velichkin, I.N. Uskorennaya otsenka stoykosti detaley dizeley protiv abrazivnogo iznosa [Tekst] /  I.N. Velichkin i dr. // Traktory i sel`khozmashiny. - 1981. - № 10. - S. 5-7.

11.	Velichkin, I. Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya tsilindro-porshnevoy gruppy bez razborki dvigatelya  [Tekst] / I. Velichkin, N. Homenko // Tekhnika v sel`skom khozyaystve. - 1976. - № 7. - S.67-69.

12.	Ventsel`, S.V. Primenenie smazochnykh masel v dvigatelyakh vnutrennego sgoraniya [Tekst] / S.V. Ventsel`. - M.: Himiya, 1979. - 240 s.

13.	Volkov, S.I. Struktura i analiz pokazateley kachestva remonta avtotraktornykh dvigateley [Tekst] / S.I. Volkov. - M.: TSNIITEI, 1975. - 64 s.

14.	Gmurman, V.E. Rukovodstvo k resheniyu zadach po teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistike [Tekst] / V.E. Gmurman. - M.: Vyssh. shk., 1975. - 333 s.

15.	GOST 15467-79. Upravlenie kachestvom. Terminy i opredeleniya [Tekst]. - Vzamen GOSTov 15467-70, 16431-70, 17341-71, 17102-71; Vved. 01.07.79. - 25 s.

16.	Fedin, N.A. Nakoplenie produktov iznosa v motornom masle dvigateley vnutrennego sgoraniya [Tekst] / N.A. Fedin, S.S. Ryabov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - Orel: Gosuniversitet - UNPK. - 2014. - S. 21-25.

17.	Fedin, N.A. K voprosu ob opredelenii resursa otremontirovannykh dvigateley po rezul`tatam analiza motornogo masla [Tekst] / N.A. Fedin, S.S. Ryabov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - Orel: Gosuniversitet - UNPK. - 2015. - S. 3-12.

18.	GOST 16468-79. Nadezhnost` izdeliy mashinostroeniya. Sistema sbora i obrabotki informatsii. Osnovnye polozheniya [Tekst]. - Vzamen GOST 16468-70; vved. 01.01.80. - 8 s.

19.	ZHdanovskiy, N.S. Diagnostika avtotraktornykh dvigateley s ispol`zovaniem elektronnykh priborov [Tekst] / N.S. ZHdanovskiy, V.A. Alliluev, V.M. Mikhlin. - Leningrad-Pushkin: LSHI, 1973. - 127 s.

20.	Fedin, N.A. Analiz matematicheskogo modeli protsessa nakopleniya produktov iznosa v motornom masle i obosnovanie nomenklatury osnovnykh sopryazheniy dvigatelya, diagnostiruemykh metodom spektral`nogo analiza masla [Tekst] / N.A. Fedin, S.S. Ryabov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - Orel: Gosuniversitet - UNPK. - 2014. - S. 3-11.

Fedin Nikolay Akekseevich

FGBOU VPO “Penza State University of Architecture and Construction”

Address: Rossia, 440028, g. Penza city, Titova, 28

Candidate tech. science, assistant, professor of “Descriptive Geometry”

E-mail: ngig@pguas.ru

Ryabov Sergey Sergeevich

FGBOU VPO “Penza State University of Architecture and Construction”

Address: Rossia, 440028, g. Penza city, Titova, 28.

Student gr. ETMK-21

E-mail: sergryaboff@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

УДК 621.224.6

Р.М. ШАХБАНОВ, Л.А. САВИН, С.В. ГРИГОРЬЕВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Рассматриваются вопросы повышения КПД центробежных насосов путем решения задачи параметрического синтеза на основе многовариантного вычислительного эксперимента с использованием программных продуктов, позволяющих проводить 3D моделирование проточных каналов сложной геометрии и гидродинамического анализа CFD методами. Представлена поэтапная процедура поиска оптимальной геометрии рабочих колес. Приведены результаты расчета полей давлений и скоростей в ступени центробежного насоса, а также поверхности отклика, аппроксимирующие зависимости целевой функции от геометрических параметров.

Ключевые слова: центробежный насос, программный модуль, процедура оптимизации, многовариантный вычислительный эксперимент, поля скоростей и давлений, функция отклика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems.

- Караханьян, В. РАПН сегодня [Текст] / В. Караханьян // «Насосы&оборудование». - 2005. № 2-3. – С. 6-8.

- Караханьян, В. Ecopump – программа Europump по снижению энергопотребления и защите окружающей среды [Текст] / В. Караханьян // «Насосы&оборудование». - 2005. - № 5. – С. 5-6.

- Айзенштейн, М. Д. Центробежные насосы для нефтяной промышленности [Текст] / М.Д. Айзенштейн. – М.: Гостоптехиздат, 1957. – 358 с.

- Михайлов, А. К. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование [Текст] / А. К. Михайлов, В.В. Малюшенко. -  М., «Машиностроение», 1977. – 288 с.

- Ломакин, А. А. Центробежные и осевые насосы [Текст] / А. А. Ломакин. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.-Л.: Машиностроение, 1966. - 364 с.

- Грянко, Л. П. Лопастные насосы [Текст] / Л.П. Грянко, А. Н. Папир. - Л.: Машиностроение, 1975. - 432 с.

- Шерстюк, А. Н. Насосы, вентиляторы и компрессоры [Текст]: учебное пособие для втузов. - М, «Высшая школа», 1972. – 344 с.

- Пфлейдерер, К. Лопаточные машины для жидкостей и газов. Водяные насосы, вентиляторы, турбовоздуходувки, турбокомпрессоры [Текст] / К. Пфлейдерер. - 2-е переработанное издание. - М., 1960. – 668 с.

- Johann Friedrich Gűlich. Centrifugal Pumps / Johann Friedrich Gűlich. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, 2010. – 964 p.

- Boddy R., Smith G. Effective Experimentation: For Scientists and Technologists. Wiley, 2010

- Bardina J.E.,  Huang  P.G.,  Coakley  T.J,  Turbulence  Modeling  Validation,  Testing  and  Development  //  NASA reports – April 1997.

- Wilcox, David C. "Turbulence Modeling for CFD". Second edition. Anaheim: DCW Industries, 1998. pp. 174.

- Biswas G., Eswaran V. Turbulent Flows – Fundamentals, Experiments and Modeling. Narosa Publishing House, 2002

- Шлихтинг, Г. Теория пограничного слоя [Текст] / Г. Щлихтинг. - М.: Наука, 1974. - 712 с.

- ANSYS CFX 13.0 Solver Theory Guide. Release 12.1 - 2009. – 258 c.

- Андерсон, Д. Вычислительная гидродинамика и теплообмен [Текст] / Д. Андерсон, Дж. Таннехил, Р. Плетчер. - В 2-х т. - Т. 1. - Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. - 384 с.

- Lewis R.W., Nithiarasu P., Seetharamu K.N. Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow, Wiley.

- Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method. Fluid Dynamics. Fifth edition, Butterworth-Heinemann, 2010.

- Myers R. H., Montgomery D. C., Anderson-Cook C. M. Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments, Wiley, 3rd Edition., 2009. - 704 с.

# Шахбанов Ризван Магомедсаидович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

Адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29

Сотрудник кафедры «Мехатроника и международный инжиниринг»

E-mail: rizone12@gmail.com

# Савин Леонид Алексеевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

Адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29

Д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой  «Мехатроника и международный инжиниринг»

E-mail: savin@ostu.ru

# Григорьев Сергей Васильевич

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»

Адрес: Россия, 394026, г. Воронеж, Московский проспект, 14

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Нефтегазовое оборудование и транспортировка»

E-mail: gsv-4@mail.ru

_______________________________________________________________________________________________

R.M. SHAHBANOV, L.A. SAVIN, S.V. GRIGOR’EV

IMPROVEMENT OF ENERGY CHARACTERICTICS OF

CENTRIFUGAL PUMPS BY SOLVING

THE PROBLEM OF PARAMETRIC OPTIMIZATION

The questions of increasing the efficiency of centrifugal pumps by solving the problem of parametric synthesis based on multivariate computational experiment with software products that allow to design complex geometry of the flow channels and hydrodynamic analysis of CFD methods. Presented stepwise procedure makes it possible to find the optimal geometry of the impellers. The results of calculation of pressure and velocity fields in the centrifugal pump stage, and the response surface approximating the target function depending on the geometric parameters.

Keywords: centrifugal pump, software module, procedure of optimization, multivariate computational experiment, velocity and pressure fields, response function.

BIBLIOGRAPHY

1.	Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems.

2.	Karakhan`yan, V. RAPN segodnya [Tekst] / V. Karakhan`yan // "Nasosy&oborudovanie". - 2005. № 2-3. - S. 6-8.

3.	Karakhan`yan, V. Ecopump - programma Europump po snizheniyu energopotrebleniya i zashchite okru-zhayushchey sredy [Tekst] / V. Karakhan`yan // "Nasosy&oborudovanie". - 2005. - № 5. - S. 5-6.

4.	Ayzenshteyn, M. D. Tsentrobezhnye nasosy dlya neftyanoy promyshlennosti [Tekst] / M.D. Ayzen-shteyn. - M.: Gostoptekhizdat, 1957. - 358 s.

5.	Mikhaylov, A. K. Lopastnye nasosy. Teoriya, raschet i konstruirovanie [Tekst] / A. K. Mikhaylov, V.V. Malyushenko. -  M., "Mashinostroenie", 1977. - 288 s.

6.	Lomakin, A. A. Tsentrobezhnye i osevye nasosy [Tekst] / A. A. Lomakin. - 2-e izd. pererab. i dop. - M.-L.: Mashinostroenie, 1966. - 364 s.

7.	Gryanko, L. P. Lopastnye nasosy [Tekst] / L.P. Gryanko, A. N. Papir. - L.: Mashinostroenie, 1975. - 432 s.

8.	Sherstyuk, A. N. Nasosy, ventilyatory i kompressory [Tekst]: uchebnoe posobie dlya vtuzov. - M, "Vysshaya shkola", 1972. - 344 s.

9.	Pfleyderer, K. Lopatochnye mashiny dlya zhidkostey i gazov. Vodyanye nasosy, ventilyatory, turbo-vozdukhoduvki, turbokompressory [Tekst] / K. Pfleyderer. - 2-e pererabotannoe izdanie. - M., 1960. - 668 s.

10.	Johann Friedrich G?lich. Centrifugal Pumps / Johann Friedrich G?lich. - Springer-Verlag Berlin Heidel-berg 2008, 2010. - 964 p.

11.	Boddy R., Smith G. Effective Experimentation: For Scientists and Technologists. Wiley, 2010

12.	Bardina J.E.,  Huang  P.G.,  Coakley  T.J,  Turbulence  Modeling  Validation,  Testing  and  Development  //  NASA reports - April 1997.

13.	Wilcox, David C. "Turbulence Modeling for CFD". Second edition. Anaheim: DCW Industries, 1998. pp. 174.

14.	Biswas G., Eswaran V. Turbulent Flows - Fundamentals, Experiments and Modeling. Narosa Publishing House, 2002

15.	SHlikhting, G. Teoriya pogranichnogo sloya [Tekst] / G. SHCHlikhting. - M.: Nauka, 1974. - 712 s.

16.	ANSYS CFX 13.0 Solver Theory Guide. Release 12.1 - 2009. - 258 c.

17.	Anderson, D. Vychislitel`naya gidrodinamika i teploobmen [Tekst] / D. Anderson, Dzh. Tannekhil, R. Pletcher. - V 2-kh t. - T. 1. - Per. s angl. - M.: Mir, 1990. - 384 s.

18.	Lewis R.W., Nithiarasu P., Seetharamu K.N. Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow, Wiley.

19.	Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method. Fluid Dynamics. Fifth edition, Butterworth-Heinemann, 2010.

20.	Myers R. H., Montgomery D. C., Anderson-Cook C. M. Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments, Wiley, 3rd Edition., 2009. - 704 s.

# Shakhbanov Rizvan Magomedsaidovich

FGBOU VPO «State University – UNPK»

Adress: Rossia, 302020, g. Orel, Naugorskoe shosse, 29

Research worker of department «MIMI»

E-mail: rizone12@gmail.com

# Savin Leonid Alekseevich

FGBOU VPO «State University – UNPK»

Adress: Rossia, 302020, g. Orel, Naugorskoe shosse, 29

Ph.D, Head the department «MIMI»

E-mail: savin@ostu.ru

# Grigoriev Sergey Vasilevich

# FGBOU VPO «Voronezh State Technical University»

Adress: Rossia, 302020, Voronezh, Moskovsky Prospekt, 14

Ph.D « Oil and gas equipment and transportation»

E-mail: gsv-4@mail.ru

УДК 539.3

А.А. Поддубный, А.В. Яровая

Теоретическое и экспериментальное определение

перемещений трехслойной балки при неполном

контакте с упругим основанием

Рассмотрен изгиб упругой трехслойной балки под действием распределенных и сосредоточенных нагрузок при неполном контакте с упругим основанием. По длине балки выделены три участка, на каждом из которых нагрузки и жесткость упругого основания могут иметь различную величину, а могут и отсутствовать. Выведена система дифференциальных уравнений равновесия, получено ее аналитическое решение в перемещениях, выписаны граничные условия и условия сопряжения на границах участков. Получены числовые значения прогибов теоретическим и экспериментальным путем. В качестве практического примера были рассмотрены сборно-разборные дорожные покрытия (СРДП) клеефанерного типа, в настоящее время находящиеся на оснащении транспортных войск, основой которых является однослойная клееная плита из брусков, облицованная с двух сторон фанерными листами. Известно, что прочностные характеристики деревянных конструкций сохраняются на уровне норм только в течение 15 лет. Изготовление сборно-разборных покрытий, находящихся на оснащении транспортных войск, осуществлялось в 70-80 годы прошлого века, а срок их службы на сегодняшний день составляет более 30 лет. В связи с этим плиты СРДП не вполне соответствуют современным требованиям.

Ключевые слова: трехслойная балка, упругое основание, неполный контакт, граничные условия, сопряжения на границах участков, эксперимент.

Список литературы

1. Старовойтов, Э. И. Вязкоупругопластические слоистые пластины и оболочки [Текст] /  Э. И. Старовойтов. – Гомель: БелГУТ, 2002. – 344 с.

2. Старовойтов, Э. И. Локальные и импульсные нагружения трехслойных элементов конструкций [Текст] / Э. И. Старовойтов, А. В. Яровая, Д. В. Леоненко. – Гомель: БелГУТ, 2003. – 367 с.

3. Старовойтов, Э. И. Напряженно-деформированное состояние прямоугольной трехслойной пластины при цилиндрическом изгибе на упругом основании [Текст] / Э. И. Старовойтов, Е. П. Доровская, С. А. Старовойтов // Вестник гражданских инженеров. –  2007. – № 4 (13). – С. 17–25.

4. Андреев, А. Н. Многослойные анизотропные оболочки и пластины: Изгиб, устойчивость, колебания [Текст] / А. Н. Андреев, Ю. В. Немировский. – Новосибирск: Наука, 2001. – 288 с.

5. Яровая, А. В. Теоретическое и экспериментальное исследование прогибов упругой шарнирно опертой трехслойной балки [Текст] / А. В. Яровая, А. А. Поддубный // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. - 2012. - № 2(25). – С. 97-102.

6. Плескачевский, Ю. М. Деформирование металлополимерных систем [Текст] / Ю.М. Плескачевский, Э. И. Старовойтов, А. В. Яровая. – Минск: Бел. навука, 2004. – 386 с.

7. Старовойтов, Э. И. Деформирование трехслойных элементов конструкций на упругом основании [Текст] / Э. И. Старовойтов, А. В. Яровая, Д. В. Леоненко. – М: Физматлит, 2006. – 379 с.

8. Старовойтов, Э. И. Изгиб трехслойного стержня со сжимаемым заполнителем на упругом основании [Текст] / Э. И. Старовойтов, Д. В. Леоненко, А. В. Яровая // Материалы. Технологии. Инструменты. – 2007. – Т. 12. - № 1. – С.19–22.

9. Старовойтов, Э. И. Упругопластический изгиб трехслойного стержня на упругом основании [Текст] / Э. И. Старовойтов, Д. В. Леоненко, А. В. Яровая // Прикладная механика. – 2007. – 43. - № 4. – С. 110–120.

10. Старовойтов, Э. И. Упругопластическое деформирование трехслойного стержня на упругом основании [Текст] / Э. И. Старовойтов, Д. В. Леоненко, А. В. Яровая // Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах. – 2007. – № 2 (28). - Т.13. – С. 109–122.

11.  Пат. 19687 Республика Беларусь, МПК: Е 01C 9/08 (2006.01). Сборно-разборный дорожный настил [Текст] / Яровая А. В., Поддубный А. А.; заявитель УО «Белорусский государственный университет транспорта».

Поддубный Алексей Алексеевич

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»

Адрес: 246653, г. Гомель, ул. Кирова, д. 34

Старший преподаватель кафедры «Строительная механика»

E-mail: aleksey-podd@yandex.ru

Яровая Анна Владимировна

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»

Адрес: 246653, г. Гомель, ул. Кирова, д. 34

Д-р физ.-мат. наук, доцент кафедры «Строительная механика»

E-mail: a-xalio@yandex.ru

__________________________________________________________________________

A.A. Poddubny, A.V. Yarovaya

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL DEFINITION OF MOVEMENTS

OF THE THREE-LAYER BEAM AT INCOMPLETE CONTACT

WITH THE ELASTIC foundation

Bending of elastic sandwich beams under distributed and lumped loads of incomplete contact with the elastic base. The length beams allocated three sections each of which load and stiffness of the elastic base may have a different value and may be absent. A system of differential equations of equilibrium, obtained an analytic solution in terms of displacements, written boundary conditions and the matching conditions on the boundary. Obtained numerical values of deflections theoretical and experimental way.

Keywords: three-layer beam, the elastic base part contact, boundary conditions, coupling at the boundaries of plots, an experiment.

BIBLIOGRAPHY

1. Starovoytov, E. I. Vyazkouprugoplasticheskie sloistye plastiny i obolochki [Tekst] /  E. I. Starovoytov. - Gomel`: BelGUT, 2002. - 344 s.

2. Starovoytov, E. I. Lokal`nye i impul`snye nagruzheniya trekhsloynykh elementov konstruktsiy [Tekst] / E. I. Starovoytov, A. V. YArovaya, D. V. Leonenko. - Gomel`: BelGUT, 2003. - 367 s.

3. Starovoytov, E. I. Napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie pryamougol`noy trekhsloynoy plastiny pri tsilindricheskom izgibe na uprugom osnovanii [Tekst] / E. I. Starovoytov, E. P. Dorovskaya, S. A. Staro-voytov // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov. -  2007. - № 4 (13). - S. 17-25.

4. Andreev, A. N. Mnogosloynye anizotropnye obolochki i plastiny: Izgib, ustoychivost`, kolebaniya [Tekst] / A. N. Andreev, YU. V. Nemirovskiy. - Novosibirsk: Nauka, 2001. - 288 s.

5. YArovaya, A. V. Teoreticheskoe i eksperimental`noe issledovanie progibov uprugoy sharnirno oper-toy trekhsloynoy balki [Tekst] / A. V. YArovaya, A. A. Poddubnyy // Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo uni-versiteta transporta: Nauka i transport. - 2012. - № 2(25). - S. 97-102.

6. Pleskachevskiy, YU. M. Deformirovanie metallopolimernykh sistem [Tekst] / YU.M. Pleskachevskiy, E. I. Starovoytov, A. V. YArovaya. - Minsk: Bel. navuka, 2004. - 386 s.

7. Starovoytov, E. I. Deformirovanie trekhsloynykh elementov konstruktsiy na uprugom osnovanii [Tekst] / E. I. Starovoytov, A. V. YArovaya, D. V. Leonenko. - M: Fizmatlit, 2006. - 379 s.

8. Starovoytov, E. I. Izgib trekhsloynogo sterzhnya so szhimaemym zapolnitelem na uprugom osnovanii [Tekst] / E. I. Starovoytov, D. V. Leonenko, A. V. YArovaya // Materialy. Tekhnologii. Instrumenty. - 2007. - T. 12. - № 1. - S.19-22.

9. Starovoytov, E. I. Uprugoplasticheskiy izgib trekhsloynogo sterzhnya na uprugom osnovanii [Tekst] / E. I. Starovoytov, D. V. Leonenko, A. V. YArovaya // Prikladnaya mekhanika. - 2007. - 43. - № 4. - S. 110-120.

10. Starovoytov, E. I. Uprugoplasticheskoe deformirovanie trekhsloynogo sterzhnya na uprugom osno-vanii [Tekst] / E. I. Starovoytov, D. V. Leonenko, A. V. YArovaya // Problemy nelineynogo analiza v inzhener-nykh sistemakh. - 2007. - № 2 (28). - T.13. - S. 109-122.

11.  Pat. 19687 Respublika Belarus`, MPK: E 01C 9/08 (2006.01). Sborno-razbornyy dorozhnyy nastil [Tekst] / YArovaya A. V., Poddubnyy A. A.; zayavitel` UO "Belorusskiy gosudarstvennyy universitet transporta".

Poddubny Alexey Alexeyevich

Institution of education «Belarusian state University of transport»

Address: 246653, Gomel, st. Kirov Str. 34

Senior Lecturer of the Department «Structural Mechanics»

E-mail: aleksey-podd@yandex.ru

Yarovaya Anna Vladimirovna

Institution of education «Belarusian state University of transport»

Address: 246653, Gomel, st. Kirov Str. 34

Dr. Sci. Sciences, Associate Professor of the Department «Structural Mechanics»

E-mail: a-xalio@yandex.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

УДК 656.11 (075.8)

И.Е. ИЛЬИНА, В.И. БУРКИНА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Рассмотрено влияние значений различных параметров при расследовании и экспертизе дорожно-транспортных происшествий. Проведена экспертиза  дорожно-транспортного происшествия связанного с наездом на пешехода при различных значениях коэффициента сцепления шин автомобиля с дорогой. Определено, что даже при незначительном изменении одного из параметров расчета, при прочих неизменных данных выводы эксперта могут иметь совершенно противоположный характер.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие; наезд на пешехода; экспертиза ДТП.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ильина, И.Е. Анализ аварийности и причины нарушения водителями правил дорожного движения по пензенской области [Текст] / И.Е. Ильина, В.В. Лянденбурский, С.А. Пылайкин, С.А. Евстратова // Наука. Инновации. Образование. - 2013. - № 1. - С. 1.

- Морозов, И.С. Повышение безопасности передвижения детей по проезжей части путем использования светоотражающих элементов [Текст] / И.С. Морозов, А.В. Лянденбурская, И.Е. Ильина, В.В. Лянденбурский // Юный ученый. - 2015. - № 2 (2). - С. 149-151.

- Исхаков, М.М. Некоторые аспекты обеспечения безопасности школьников на дороге [Текст] / М.М. Исхаков, В.И. Рассоха, И.Е. Ильина, А.В. Вашкевич // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – Оренбург. - 2015. - С. 221-225.

- Ильина, И.Е. Процессуальное оформление дорожно-транспортных происшествий [Текст]: учебное пособие для студентов / И. Е. Ильина, М. М. Исхаков, В. И. Рассоха, И. Х. Хасанов. - Пенза, 2011.

- Исхаков, М.М. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: методические указания к курсовому проектированию [Текст] / М.М. Исхаков, В.И. Рассоха, И.Е. Ильина. - Оренбург, 2010.

- Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Э.Р.Домке. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с.

- Калинин, Е.И. Статистическая оценка пределов изменения пути торможения автомобиля [Текст] / Е. И. Калинин, Ю. Б. Суворов, В. Н. Аверьянов. – Исследование коэффициента сцепления шин автомобиля с дорогой.

- Определение и применение в экспертной практике параметров торможения автотранспортных средств [Текст]: метод.рекомендации. - М.: ВНИИСЭ, 1983. - 31 с.

- Тартаковский, Д. Ф. Неопределенность исходных данных при автотехнической экспертизе [Текст] / Д.Ф. Тартаковский. - Санкт-Петербург, 2009. - 6 с.

- Ильина, И.Е. Анализ возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия при аквапланировании автомобиля [Текст] / И.Е. Ильина, М.М. Исхаков, М.М. Аленин // Мир транспорта и технологических машин. - 2011. - № 4. - С. 56-61.

- Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебн. пособие / В.Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - М.: Высшее образование, Юрайт–издат. - 2009. - 479 с.

- Ильина, И.Е. Применение экспертных методов при оценке факторов влияющих на безопасность дорожного движения [Текст] / И.Е. Ильина // Прогрессивные технологии в транспортных системах.- 2013. - С. 163-169.

- Ильина, И.Е. Повышение безопасности дорожного движения за счет использования тренажеров в процессе обучения водителей категории «В» [Текст] / И.Е. Ильина, Ю.В.  Родионов, С.А. Пылайкин // Транспорт. Экономика. Социальная сфера. (Актуальные проблемы и их решения). - Пенза. - 2014. - С. 51-54.

- Лянденбурский, В.В. Тренажер для обучения курсантов вождению автомобиля и контроля корректирующих действий инструктора [Текст] / В.В. Лянденбурский, Г.И. Шаронов, И.Е. Ильина, Ю.Д. Бреева // Интернет-журнал Науковедение. - 2014. - № 4. - С. 1.

- Ильина, И.Е. Методика экспериментальных исследований надежности кандидатов в водители [Текст] / И.Е. Ильина, В.В. Лянденбурский, С.А. Пылайкин, С.А. Евстратова // Наука. Инновации. Образование. - 2014. - № 2. - С. 1.

- Лянденбурский, В.В. Количественно-временной анализ «нарушений» на автотренажере [Текст] / В.В. Лянденбурский, Ю.В. Родионов, И.Е. Ильина., С.А. Пылайкин // Прогрессивные технологии в транспортных системах. - 2015. - С. 137-141.

- Лянденбурский, В.В. Алгоритм отработки навыков управления автомобилем на автотренажере [Текст] / В.В. Лянденбурский, И.Е. Ильина, С.А. Пылайкин, С.А. Евстратова // Молодой ученый. - 2015. - №4(84). - С. 212-214.

- Ильина, И.Е. Проблемы подготовки водителей категории «В» и пути их решения [Текст] / И.Е. Ильина, А.А. Юмаева, Н.Р. Бахтеев, О.М. Серова // Мир транспорта и технологических машин. - 2012. - № 2. - С. 117-122.

- Ильина, И.Е. Обучение вождению лиц с ограниченными возможностями [Текст] / И.Е. Ильина, В.В. Лянденбурский, С.А. Пылайкин, О.С. Серова // Науковедение. -  2013. - № 6 (19). - С. 181.

- Ильина, И.Е. Применение тренажеров для повышения квалификации инструкторов вождения [Текст] / И.Е. Ильина, В.В. Лянденбурский, С.А. Пылайкин, С.А. Евстратова // Науководеление. - 2014. - № 1 (20). - С. 96.

- Ильина, И.Е. Формирование навыков управления автомобилем на автотренажере [Текст] / И.Е. Ильина, В.В. Лянденбурский, С.А. Пылайкин, Е.А. Кротова // Науковедение. - 2014. - № 5. - С. 149.

Ильина Ирина Евгеньевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: Россия, 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Организация и безопасность движения»

E-mail: iie.1978@yandex.ru

Буркина Валентина Ивановна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: Россия, 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Студент ТТП-41

E-mail: iie.1978@yandex.ru

__________________________________________________________________________

I.E. IL’INA, V.I.BURKINA

STUDY ON THE POSSIBILITY OF PREVENTION OF ROAD ACCIDENTS WHEN USING EDGE VALUES

The influence of different values of the parameters in the investigation and examination of road accidents. Examination of road traffic accidents associated with collisions with pedestrians at different values of the coefficient of friction of the tyres with the road. Determined that even with a slight change of one of the calculation parameters, other things being unchanged data the findings of an expert can have the opposite nature.

Keywords: traffic accident; pedestrian accident; examination of the accident.

BIBLIOGRAPHY

1.	Il`ina, I.E. Analiz avariynosti i prichiny narusheniya voditelyami pravil dorozhnogo dvizheniya po penzenskoy oblasti [Tekst] / I.E. Il`ina, V.V. Lyandenburskiy, S.A. Pylaykin, S.A. Evstratova // Nauka. Innovatsii. Obrazovanie. - 2013. - № 1. - S. 1.

2.	Morozov, I.S. Povyshenie bezopasnosti peredvizheniya detey po proezzhey chasti putem ispol`zovaniya svetootrazhayushchikh elementov [Tekst] / I.S. Morozov, A.V. Lyandenburskaya, I.E. Il`ina, V.V. Lyandenburskiy // YUnyy uchenyy. - 2015. - № 2 (2). - S. 149-151.

3.	Iskhakov, M.M. Nekotorye aspekty obespecheniya bezopasnosti shkol`nikov na doroge [Tekst] / M.M. Iskhakov, V.I. Rassokha, I.E. Il`ina, A.V. Vashkevich // Universitetskiy kompleks kak regional`nyy tsentr obrazovaniya, nauki i kul`tury. - Orenburg. - 2015. - S. 221-225.

4.	Il`ina, I.E. Protsessual`noe oformlenie dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst]: uchebnoe posobie dlya studentov / I. E. Il`ina, M. M. Iskhakov, V. I. Rassokha, I. H. Hasanov. - Penza, 2011.

5.	Iskhakov, M.M. Ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy: metodicheskie ukazaniya k kursovomu proektirovaniyu [Tekst] / M.M. Iskhakov, V.I. Rassokha, I.E. Il`ina. - Orenburg, 2010.

6.	Domke, E.R. Rassledovanie i ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst]: uchebnik dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy / E.R.Domke. - 2-e izd., ster. - M.: Izdatel`skiy tsentr "Akademiya", 2012. - 288 s.

7.	Kalinin, E.I. Statisticheskaya otsenka predelov izmeneniya puti tormozheniya avtomobilya [Tekst] / E. I. Kalinin, YU. B. Suvorov, V. N. Aver`yanov. - Issledovanie koeffitsienta stsepleniya shin avtomobilya s dorogoy.

8.	Opredelenie i primenenie v ekspertnoy praktike parametrov tormozheniya avtotransportnykh sredstv [Tekst]: metod.rekomendatsii. - M.: VNIISE, 1983. - 31 s.

9.	Tartakovskiy, D. F. Neopredelennost` iskhodnykh dannykh pri avtotekhnicheskoy ekspertize [Tekst] / D.F. Tartakovskiy. - Sankt-Peterburg, 2009. - 6 s.

10.	Il`ina, I.E. Analiz vozmozhnosti predotvrashcheniya dorozhno-transportnogo proisshestviya pri akvaplanirovanii avtomobilya [Tekst] / I.E. Il`ina, M.M. Iskhakov, M.M. Alenin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2011. - № 4. - S. 56-61.

11.	Gmurman, V.E. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika [Tekst]: uchebn. posobie / V.E. Gmurman. - 12-e izd., pererab. - M.: Vysshee obrazovanie, YUrayt-izdat. - 2009. - 479 s.

12.	Il`ina, I.E. Primenenie ekspertnykh metodov pri otsenke faktorov vliyayushchikh na bezopasnost` dorozhnogo dvizheniya [Tekst] / I.E. Il`ina // Progressivnye tekhnologii v transportnykh sistemakh.- 2013. - S. 163-169.

13.	Il`ina, I.E. Povyshenie bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya za schet ispol`zovaniya trenazherov v protsesse obucheniya voditeley kategorii "V" [Tekst] / I.E. Il`ina, YU.V.  Rodionov, S.A. Pylaykin // Transport. Ekonomika. Sotsial`naya sfera. (Aktual`nye problemy i ikh resheniya). - Penza. - 2014. - S. 51-54.

14.	Lyandenburskiy, V.V. Trenazher dlya obucheniya kursantov vozhdeniyu avtomobilya i kontrolya korrektiruyushchikh deystviy instruktora [Tekst] / V.V. Lyandenburskiy, G.I. Sharonov, I.E. Il`ina, YU.D. Breeva // Internet-zhurnal Naukovedenie. - 2014. - № 4. - S. 1.

15.	Il`ina, I.E. Metodika eksperimental`nykh issledovaniy nadezhnosti kandidatov v voditeli [Tekst] / I.E. Il`ina, V.V. Lyandenburskiy, S.A. Pylaykin, S.A. Evstratova // Nauka. Innovatsii. Obrazovanie. - 2014. - № 2. - S. 1.

16.	Lyandenburskiy, V.V. Kolichestvenno-vremennoy analiz "narusheniy" na avtotrenazhere [Tekst] / V.V. Lyandenburskiy, YU.V. Rodionov, I.E. Il`ina., S.A. Pylaykin // Progressivnye tekhnologii v transportnykh sistemakh. - 2015. - S. 137-141.

17.	Lyandenburskiy, V.V. Algoritm otrabotki navykov upravleniya avtomobilem na avtotrenazhere [Tekst] / V.V. Lyandenburskiy, I.E. Il`ina, S.A. Pylaykin, S.A. Evstratova // Molodoy uchenyy. - 2015. - №4(84). - S. 212-214.

18.	Il`ina, I.E. Problemy podgotovki voditeley kategorii "V" i puti ikh resheniya [Tekst] / I.E. Il`ina, A.A. YUmaeva, N.R. Bakhteev, O.M. Serova // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 2. - S. 117-122.

19.	Il`ina, I.E. Obuchenie vozhdeniyu lits s ogranichennymi vozmozhnostyami [Tekst] / I.E. Il`ina, V.V. Lyandenburskiy, S.A. Pylaykin, O.S. Serova // Naukovedenie. -  2013. - № 6 (19). - S. 181.

20.	Il`ina, I.E. Primenenie trenazherov dlya povysheniya kvalifikatsii instruktorov vozhdeniya [Tekst] / I.E. Il`ina, V.V. Lyandenburskiy, S.A. Pylaykin, S.A. Evstratova // Naukovodelenie. - 2014. - № 1 (20). - S. 96.

21.	Il`ina, I.E. Formirovanie navykov upravleniya avtomobilem na avtotrenazhere [Tekst] / I.E. Il`ina, V.V. Lyandenburskiy, S.A. Pylaykin, E.A. Krotova // Naukovedenie. - 2014. - № 5. - S. 149.

Ilina Irina Evgen’evna

FGBOU VPO «Penza State University of Architecture and Construction»

Address: Russia, 440028, Penza, ul. Titov, 28

Kand. tehn. Sciences, Associate Professor of «Organization and traffic safety»

E-mail: iie.1978@yandex.ru

Burkina Valentina Ivanovna

FGBOU VPO «Penza State University of Architecture and Construction»

Address: Russia, 440028, Penza, ul. Titov, 28

Student TTP-41

E-mail: iie.1978@yandex.ru

УДК 656.132:656.015

А.В. ЛИПЕНКОВ, Н.А. КУЗЬМИН

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ ОТ ВЗАИМНЫХ ПОМЕХ

МЕЖДУ АВТОБУСАМИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ

В статье приводятся результаты исследования потерь времени от взаимных помех между автобусами на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта. Установлено, что на формирование потерь времени оказывает режим функционирования остановочного пункта. Предложено рассматривать два режима: без маневрирования автобусов и с маневрированием. Установлены факторы, влияющие на потери времени для каждого из режимов и закономерности их изменения. Определены условия, при которых остановочный пункт будет работать в том или ином режиме. Полученные результаты предлагается использовать для уточнения действующих методик расчета пропускной способности остановочных пунктов.

Ключевые слова: остановочный пункт, пропускная способность, городской пассажирский транспорт, метод Монте-Карло, имитационное моделирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Новиков, А. Н. Анализ степени загрузки маршрутной транспортной сети города Орла [Текст] / А.Н. Новиков и др. // Мир транспорта и технологических машин. - 2012. - № 4(39). - С. 69-74.

- Голенков, В. А. Комплексное обследование улично-дорожной сети города Орла (на примере Наугорского шоссе) [Текст] / В.А. Голенков и др. // Мир транспорта и технологических машин. - 2014. - №1(44). - С. 90-98.

- Зедгенизов, А.В. Повышение эффективности дорожного движения на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта [Текст]: дис.... канд. техн. наук: 05.22.10 / А.В. Зедгенизов. - Иркутск, 2008.

- Михайлов, А.Ю. Остановочные пункты городского пассажирского транспорта [Текст] / А.Ю. Михайлов  и др. - М., 2009. - 120 с.

- Варелопуло, Г.А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте [Текст] / Г.А. Варелопуло. - М.: Транспорт, 1990. - 208 с.

- Гужков, В.А. Пассажирские автомобильные перевозки [Текст]: учебник для вузов / В. А. Гудков и др.; под ред. Гудкова В.А. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. - 448 с.

- Ефремов, И. С. Теория городских пассажирских перевозок: учеб. пособие для вузов [Текст] / И. С. Ефремов, В.М. Кобозев, В.А. Юдин. - М.: Высш. Школа, 1980. - 535 с.

- Highway Capacity Manual. TRB, National Research Council, Washington, DC (2000).

- Липенков, А.В. О результатах комплексного исследования остановочных пунктов городского пассажирского транспорта в г. Нижнем Новгороде [Текст] / А.В. Липенков // Мир транспорта и технологических машин. – 2012. - №4. - С. 93-102.

- Липенков, А.В. О влиянии месторасположения павильона для пассажиров на пропускную способность остановочного пункта городского пассажирского транспорта [Текст] / А.В. Липенков // Вестник гражданских инженеров». – 2013. - №5. – С. 177-183.

- Рассоха, В.И. «Человеческий фактор» в организации работы маршрутных транспортных средств на остановочных пунктах [Текст] / М.М. Исхаков, В.И. Рассоха //  Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - № 1. – С. 144-149.

- Исхаков, М.М. Выбор участка на остановочном пункте для обслуживания пассажиров маршрутных транспортных средств [Текст] / М.М. Исхаков // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. - №10. – С.59-63.

- Кузьмин, Н.А. Математическая модель пропускной способности остановочного пункта в случае отсутствия маневров по обгону автобусами друг друга [Текст ] / А.В. Липенков, Н.А. Кузьмин, Л.Н. Ерофеева // Вестник Оренбургского университета. – 2015. – №4 (179). – С. 87-94.

- Елисеев, М.Е. О подходах к моделированию времени простоя автобусов на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта [Текст] / А.В. Липенков, О.А. Маслова, М.Е. Елисеев // Мир транспорта и технологических машин. – 2012. - №3. - С. 84-93.

- Официальный сайт Anylogic www.anylogic.ru [Электронный ресурс].

- Зедгенизов, А.В. Оценка времени освобождения остановочного пункта городского пассажирского транспорта [Текст] / А.В. Зедгенизов // Вестник Иркутского государственного технического университета. –2007. – №4(32). – С. 145-151.

- Липенков, А.В. Имитационная модель остановочного пункта городского пассажирского транспорта [Текст] / А.В. Липенков // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2013. - №4. - С. 50-55.

- Липенков, А.В. Определение пропускной способности остановочного пункта городского пассажирского транспорта при непостоянном числе мест обслуживания [Текст] / А.В. Липенков, М.Е. Елисеев // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2014. - № 3(130). - С. 79-81.

- Липенков, А.В. Исследование простоев маршрутных транспортных средств в ожидании дополнительных пассажиров на остановочных пунктах [Текст] / А.В. Липенков // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. - №2 (85). - С. 160-166.

- Липенков, А.В. Факторы, влияющие на пропускную способность остановочного пункта городского пассажирского транспорта [Текст] / А.В. Липенков; под ред. В.И. Рассоха // Прогрессивные технологии в транспортных системах. - Оренбург: ОГУ. - 2015 г. – С. 129-136.

Липенков Александр Владимирович

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Адрес: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24

Старший преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт»

E-mail: _alexl_@mail.ru

Кузьмин Николай Александрович

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Адрес: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24

Д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Автомобильный транспорт»

E-mail: kafAT@gmail.com

_______________________________________________________________________

A.V. LIPENKOV, N.A. KUZ’MIN

THE STUDY OF LOSS OF TIME ATE THE BUS STOPS AS A REASON OF MUTUAL HINDRANCE BETWEEN BUSSES

The article presents the results of the study of loss of time ate the bus stops as a reason of mutual hindrance between city passengers’ busses. It was found that the loss of time depends on bus stop’s mode of operation. It is proposed to consider two modes: with and without buses maneuvering at a bus stop. The factors influencing the loss of time for each modes and regularity of their changing were established. The conditions under which the bus stop will operate in a particular mode were determined. The results of this study could be used for improvement of existing methodology of calculating the capacity of city transport bus stops.

Keywords: bus stop, capacity, urban passenger transport, Monte-Carlo method, simulation modeling.

BIBLIOGRAPHY

1.	Novikov, A. N. Analiz stepeni zagruzki marshrutnoy transportnoy seti goroda Orla [Tekst] /A.N. Novikov i dr. // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 4(39). - S. 69-74.

2.	Golenkov, V. A. Kompleksnoe obsledovanie ulichno-dorozhnoy seti goroda Orla (na primere Naugorskogo shosse) [Tekst] / V.A. Golenkov i dr. // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2014. - №1(44). - S. 90-98.

3.	Zedgenizov, A.V. Povyshenie effektivnosti dorozhnogo dvizheniya na ostanovochnykh punktakh gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst]: dis.... kand. tekhn. nauk: 05.22.10 / A.V. Zedgenizov. - Irkutsk, 2008.

4.	Mikhaylov, A.YU. Ostanovochnye punkty gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst] / A.YU. Mikhaylov  i dr. - M., 2009. - 120 s.

5.	Varelopulo, G.A. Organizatsiya dvizheniya i perevozok na gorodskom passazhirskom transporte [Tekst] / G.A. Varelopulo. - M.: Transport, 1990. - 208 s.

6.	Guzhkov, V.A. Passazhirskie avtomobil`nye perevozki [Tekst]: uchebnik dlya vuzov / V. A. Gudkov i dr.; pod red. Gudkova V.A. - M.: Goryachaya liniya-Telekom, 2004. - 448 s.

7.	Efremov, I. S. Teoriya gorodskikh passazhirskikh perevozok: ucheb. posobie dlya vuzov [Tekst] / I. S. Efremov, V.M. Kobozev, V.A. YUdin. - M.: Vyssh. SHkola, 1980. - 535 s.

8.	Highway Capacity Manual. TRB, National Research Council, Washington, DC (2000).

9.	Lipenkov, A.V. O rezul`tatakh kompleksnogo issledovaniya ostanovochnykh punktov gorodskogo passazhirskogo transporta v g. Nizhnem Novgorode [Tekst] / A.V. Lipenkov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - №4. - S. 93-102.

10.	Lipenkov, A.V. O vliyanii mestoraspolozheniya pavil`ona dlya passazhirov na propusknuyu sposobnost` ostanovochnogo punkta gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst] / A.V. Lipenkov // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov". - 2013. - №5. - S. 177-183.

11.	Rassokha, V.I. "Chelovecheskiy faktor" v organizatsii raboty marshrutnykh transportnykh sredstv na ostanovochnykh punktakh [Tekst] / M.M. Iskhakov, V.I. Rassokha //  Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2008. - № 1. - S. 144-149.

12.	Iskhakov, M.M. Vybor uchastka na ostanovochnom punkte dlya obsluzhivaniya passazhirov marshrutnykh transportnykh sredstv [Tekst] / M.M. Iskhakov // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2011. - №10. - S.59-63.

13.	Kuz`min, N.A. Matematicheskaya model` propusknoy sposobnosti ostanovochnogo punkta v sluchae otsutstviya manevrov po obgonu avtobusami drug druga [Tekst ] / A.V. Lipenkov, N.A. Kuz`min, L.N. Erofeeva // Vestnik Orenburgskogo universiteta. - 2015. - №4 (179). - S. 87-94.

14.	Eliseev, M.E. O podkhodakh k modelirovaniyu vremeni prostoya avtobusov na ostanovochnykh punktakh gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst] / A.V. Lipenkov, O.A. Maslova, M.E. Eliseev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - №3. - S. 84-93.

15.	Ofitsial`nyy sayt Anylogic www.anylogic.ru [Elektronnyy resurs].

16.	Zedgenizov, A.V. Otsenka vremeni osvobozhdeniya ostanovochnogo punkta gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst] / A.V. Zedgenizov // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. -2007. - №4(32). - S. 145-151.

17.	Lipenkov, A.V. Imitatsionnaya model` ostanovochnogo punkta gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst] / A.V. Lipenkov // Trudy NGTU im. R.E. Alekseeva. - 2013. - №4. - S. 50-55.

18.	Lipenkov, A.V. Opredelenie propusknoy sposobnosti ostanovochnogo punkta gorodskogo passazhirskogo transporta pri nepostoyannom chisle mest obsluzhivaniya [Tekst] / A.V. Lipenkov, M.E. Eliseev // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. - 2014. - № 3(130). - S. 79-81.

19.	Lipenkov, A.V. Issledovanie prostoev marshrutnykh transportnykh sredstv v ozhidanii dopolnitel`nykh passazhirov na ostanovochnykh punktakh [Tekst] / A.V. Lipenkov // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. - 2014. - №2 (85). - S. 160-166.

20.	Lipenkov, A.V. Faktory, vliyayushchie na propusknuyu sposobnost` ostanovochnogo punkta gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst] / A.V. Lipenkov; pod red. V.I. Rassokha // Progressivnye tekhnologii v transportnykh sistemakh. - Orenburg: OGU. - 2015 g. - S. 129-136.

Lipenkov Alexander Vladimirovich

Nizhny Novgorod State Technical University. RE Alekseeva

Adress: Russia, g. Nizhny Novgorod Str. Minin, 24

Senior lecturer in "Road Transport"

E-mail: _alexl_@mail.ru

Kuzmin Nikolai Aleksandrovich

Nizhny Novgorod State Technical University. RE Alekseeva

Adress: Russia, g. Nizhny Novgorod Str. Minin, 24

Dr. Sc. Sciences, Professor, Head. the chair "Motor transport"

E-mail: kafAT@gmail.com

УДК 338.364

Ю.Н. БАРАНОВ, Н.А. ЗАГОРОДНИХ, А.П. ТРЯСЦИН, А.С. БОДРОВ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА НА

ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА ПРИ СОЗДАНИИ

ТРАНСПОРТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Предложена математическая модель системы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда» в виде многомерного случайного процесса с большим числом компонент на основе агрегатного (структурного) подхода которая является базисным алгоритмом построения транспортных интеллектуальных систем.

Ключевые слова: система, элемент, водитель, автомобиль, дорога, среда, случайный процесс, сигнал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Биотехнические системы: Теория и проектирование [Текст] / Под. ред. В.М. Ахутина. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. – 220 с.

- Вентцель, Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология [Текст] / Е.С. Вентцель. - М.: Высшая школа, 2001. - 208 с.

- Баранов, Ю.Н. Основы обеспечения безопасности в системе «человек - машина - среда» [Текст] / Ю.Н. Баранов, А.А. Катунин, Р.В. Шкрабак, Ю.Н.Брагинец // Вестник НЦБЖД. - 2014. - № 1 (19). - С. 73-76.

- Баранов, Ю.Н. Факторы, определяющие опасное действие водителя при управлении транспортным средством [Текст] / Ю.Н. Баранов, Д.О. Кожин, Д.Е. Алёкминский,  В.В. Евграшин // Сборник научных трудов Sworld. - 2014. - Т. 2. - № 4. - С. 3-7.

- Баранов, Ю.Н. Исследование системы «Ч-М» при формировании производственных опасностей [Текст] / Ю.Н. Баранов, Р.В. Шкрабак,  Ю.Н. Брагинец,  П.А. Пантюхин //  Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - № 26. – 2012. - С. 438-440.

- Баранов, Ю. Н. Логико-графический анализ возникновения опасностей столкновения транспортных средств при визуальном отражении процесса их торможения [Текст] / Ю.Н. Баранов, А.Н. Загородних // Вестник Орловского государственного аграрного университета. - 2011. - Т. 29. - № 2. - С. 70-73.

- Трясцин, А.П. Формирование комплексной технологической безопасности автотранспортных систем [Текст] /А. П. Трясцин // Мир транспорта и технологических машин. - 2013. - № 3 (42). - С. 89-94.

- Затворницкий, А. П. Алгоритм поиска оптимального пути в дорожной сети, в условиях неопределенности [Текст] / В. Е. Межов, А. П. Затворницкий, О. Н. Черкасов // Транспортное дело России. - 2006. - Т. 7. - С. 32.

- Белокуров, В. П. Выбор решений на итерациях поиска в численных векторных схемах при моделировании транспортных систем [Текст] / В.П. Белокуров // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2012. - №76. - С. 574-583.

- Новиков, А.Н. Совершенствование дорожной сети для повышения их пропускной способности с использованием средств транспортной телематики [Текст] / А.Н. Новиков, В.А., Голенков, Ю.Н. Баранов, А.А. Катунин, А.С.Бодров // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2014. - № 6. - С. 128-139.

11. Баранов, Ю.Н. Расчет вероятностных показателей безопасности дорожного движения методом моделей марковских процессов [Текст] / Ю.Н. Баранов, Е.Н. Христофоров, Н.Е. Сакович, А.М. Никитин // Мир транспорта и технологических машин. - 2014. - № 4 (47). - С. 115-124.

12. Новиков, А.Н. Модернизация улично-дорожной сети города Орла (на примере Наугорского шоссе) [Текст] / А.Н. Новиков, Ю.Н. Баранов, А.А. Катунин, Д.Д. Матназаров // Мир транспорта и технологических машин. - 2014. - № 2 (45). - С. 86-96.

13. Баранов, Ю.Н. Оптимизация дорожного движения на примере улично-дорожной сети города Орла [Текст] / Ю.Н. Баранов, Д.О. Кожин, Д.Е. Алёкминский,  В.В. Евграшин // Вестник НЦБЖД. - 2014. - № 3 (21). - С. 8-14.

14. Баранов, Ю.Н. Количественная оценка надежности человека в системах человек - машина [Текст] / Ю.Н. Баранов, А.И. Пантюхин, А.Л. Кузнецов // Вестник Орловского государственного аграрного университета. - 2010. - Т. 27. - № 6. - С. 139-140.

15. Баранов, Ю.Н. Методический подход по прогнозированию опасности и риска травмирования работников АПК [Текст] / Ю.Н. Баранов, А.И. Пантюхин // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - 2009. - № 8. - С. 145.

16. Новиков, А.Н. Оптимизация локальных мероприятий по организации движения в городе орле с применением методов имитационного компьютерного моделирования [Текст] /А.Н. Новиков, Матназаров Д.Д., В.А. Голенков, А.А. Катунин // Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования. - 2014. - № 1. - С. 382-387.

17. 18. Pavel, P. Тransportation as a science [Текст] / P. Pavel, A.N. Novikov, A.A. Katunin // Мир транспорта и технологических машин. - 2014. - № 3 (46). - С. 96-109.

18. Пржибыл, П. Телематика на транспорте [Текст] / П. Пржибыл, М. Свитек; под редакцией профессора В. В. Сильянова. – Перевод с чешского О. Бузекаи, В. Бузковой. -М.: МАДИ (ГТУ), 2003. – 540 с.

19. Катунин, А.А. Дистанционный контроль параметров технических систем автомобилей в составе ИТС [Текст] / А.А. Катунин, М.В. Пешехонов // Автомобиль и электроника.-Современные технологии. - 2013. -№2(5). - С.114-118.

20. Баранов, Ю.Н. Точностные, временные и надежностные характеристики анализа биотехнической системы «человек-машина-животное-среда» [Текст] / Ю.Н. Баранов, В.С. Шкрабак, Ю.Н. Брагинец // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - 2009. - № 11. - С. 196-201.

Баранов Юрий Николаевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: bar20062@yandex.ru

Загородних Николай Анатольевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302020, Наугорское шоссе, 29

Канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры «Информационные системы»

E-mail: nick2112@mail.ru

Трясцин Антон Павлович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: srmostu@mail.ru

Бодров Андрей Сергеевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: bodrov57@gmail.com

_____________________________________________________________________________

JU.N. BARANOV, N.A. ZAGORODNIH, A.P. TRYASTSIN, A.S. BODROV

MATHEMATICAL MODELS OF ALGORITHMS ON

BASED ON STRUCTURAL APPROACH TO CREATE

TRANSPORT INTELLIGENT SYSTEMS

A mathematical model of the system "Driver-Vehicle-Road-Environment" in the form of a multidimensional random process with a large number of components are based on an aggregate (structural) approach which is a basic algorithm for constructing intelligent transport systems.

Keywords: system, element, driver, vehicle, road, environment, random process, signal.

BIBLIOGRAPHY

1.	Biotekhnicheskie sistemy: Teoriya i proektirovanie [Tekst] / Pod. red. V.M. Akhutina. - L.: Izd-vo LGU, 1981. - 220 s.

2.	Venttsel`, E.S. Issledovanie operatsiy. Zadachi, printsipy, metodologiya [Tekst] / E.S. Venttsel`. - M.: Vysshaya shkola, 2001. - 208 s.

3.	Baranov, YU.N. Osnovy obespecheniya bezopasnosti v sisteme "chelovek - mashina - sreda" [Tekst] / YU.N. Baranov, A.A. Katunin, R.V. SHkrabak, YU.N.Braginets // Vestnik NTSBZHD. - 2014. - № 1 (19). - S. 73-76.

4.	Baranov, YU.N. Faktory, opredelyayushchie opasnoe deystvie voditelya pri upravlenii transportnym sredstvom [Tekst] / YU.N. Baranov, D.O. Kozhin, D.E. Aliokminskiy,  V.V. Evgrashin // Sbornik nauchnykh trudov Sworld. - 2014. - T. 2. - № 4. - S. 3-7.

5.	Baranov, YU.N. Issledovanie sistemy "CH-M" pri formirovanii proizvodstvennykh opasnostey [Tekst] / YU.N. Baranov, R.V. SHkrabak,  YU.N. Braginets,  P.A. Pantyukhin //  Izvestiya Sankt-Peterburgskogo go-sudarstvennogo agrarnogo universiteta. - № 26. - 2012. - S. 438-440.

6.	Baranov, YU. N. Logiko-graficheskiy analiz vozniknoveniya opasnostey stolknoveniya transportnykh sredstv pri vizual`nom otrazhenii protsessa ikh tormozheniya [Tekst] / YU.N. Baranov, A.N. Zagorodnikh // Vest-nik Orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2011. - T. 29. - № 2. - S. 70-73.

7.	Tryastsin, A.P. Formirovanie kompleksnoy tekhnologicheskoy bezopasnosti avtotransportnykh sistem [Tekst] /A. P. Tryastsin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - № 3 (42). - S. 89-94.

8.	Zatvornitskiy, A. P. Algoritm poiska optimal`nogo puti v dorozhnoy seti, v usloviyakh neopredelennosti [Tekst] / V. E. Mezhov, A. P. Zatvornitskiy, O. N. Cherkasov // Transportnoe delo Rossii. - 2006. - T. 7. - S. 32.

9.	Belokurov, V. P. Vybor resheniy na iteratsiyakh poiska v chislennykh vektornykh skhemakh pri modelirovanii transportnykh sistem [Tekst] / V.P. Belokurov // Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2012. - №76. - S. 574-583.

10.	 Novikov, A.N. Sovershenstvovanie dorozhnoy seti dlya povysheniya ikh propusknoy sposobnosti s ispol`zovaniem sredstv transportnoy telematiki [Tekst] / A.N. Novikov, V.A., Golenkov, YU.N. Baranov, A.A. Katunin, A.S.Bodrov // Izvestiya Tul`skogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskie nauki. - 2014. - № 6. - S. 128-139.

11. Baranov, YU.N. Raschet veroyatnostnykh pokazateley bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya metodom mo-deley markovskikh protsessov [Tekst] / YU.N. Baranov, E.N. Hristoforov, N.E. Sakovich, A.M. Nikitin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2014. - № 4 (47). - S. 115-124.

12. Novikov, A.N. Modernizatsiya ulichno-dorozhnoy seti goroda Orla (na primere Naugorskogo shosse) [Tekst] / A.N. Novikov, YU.N. Baranov, A.A. Katunin, D.D. Matnazarov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2014. - № 2 (45). - S. 86-96.

13. Baranov, YU.N. Optimizatsiya dorozhnogo dvizheniya na primere ulichno-dorozhnoy seti goroda Orla [Tekst] / YU.N. Baranov, D.O. Kozhin, D.E. Aliokminskiy,  V.V. Evgrashin // Vestnik NTSBZHD. - 2014. - № 3 (21). - S. 8-14.

14. Baranov, YU.N. Kolichestvennaya otsenka nadezhnosti cheloveka v sistemakh chelovek - mashina [Tekst] / YU.N. Baranov, A.I. Pantyukhin, A.L. Kuznetsov // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universite-ta. - 2010. - T. 27. - № 6. - S. 139-140.

15. Baranov, YU.N. Metodicheskiy podkhod po prognozirovaniyu opasnosti i riska travmirovaniya ra-botnikov APK [Tekst] / YU.N. Baranov, A.I. Pantyukhin // Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2009. - № 8. - S. 145.

16. Novikov, A.N. Optimizatsiya lokal`nykh meropriyatiy po organizatsii dvizheniya v gorode orle s primeneniem metodov imitatsionnogo komp`yuternogo modelirovaniya [Tekst] /A.N. Novikov, Matnazarov D.D., V.A. Golenkov, A.A. Katunin // Al`ternativnye istochniki energii v transportno-tekhnologicheskom komplekse: problemy i perspektivy ratsional`nogo ispol`zovaniya. - 2014. - № 1. - S. 382-387.

17. 18. Pavel, P. Transportation as a science [Tekst] / P. Pavel, A.N. Novikov, A.A. Katunin // Mir trans-porta i tekhnologicheskikh mashin. - 2014. - № 3 (46). - S. 96-109.

18. Przhibyl, P. Telematika na transporte [Tekst] / P. Przhibyl, M. Svitek; pod redaktsiey professo-ra V. V. Sil`yanova. - Perevod s cheshskogo O. Buzekai, V. Buzkovoy. -M.: MADI (GTU), 2003. - 540 s.

19. Katunin, A.A. Distantsionnyy kontrol` parametrov tekhnicheskikh sistem avtomobiley v sostave ITS [Tekst] / A.A. Katunin, M.V. Peshekhonov // Avtomobil` i elektronika.-Sovremennye tekhnologii. - 2013. -№2(5). - S.114-118.

20. Baranov, YU.N. Tochnostnye, vremennye i nadezhnostnye kharakteristiki analiza biotekhnicheskoy sistemy "chelovek-mashina-zhivotnoe-sreda" [Tekst] / YU.N. Baranov, V.S. SHkrabak, YU.N. Braginets // Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2009. - № 11. - S. 196-201.

Baranov Yuri Nikolaevich

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: Russia, 302030, Orel, ul. Moscow, 77

Dr. Sc. , professor of "Service and repair machinery

E-mail: bar20062@yandex.ru

Zagorodnikh Nicholay Anatol’evich

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: Russia, 302020, Naugorskoe Highway 29

Kand. tehn. Science, senior lecturer in "Information Systems"

E-mail: nick2112@mail.ru

Tryastsin Anton Pavlovich

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: Russia, 302030, Orel, ul. Moscow, 77

Kand. tehn. professor of "Service and repair of machinery"

E-mail: srmostu@mail.ru

Bodrov Andrew Sergeevich

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: Russia, 302030, Orel, ul. Moscow, 77

Kand. tehn. professor of "Service and repair of machinery"

E-mail: bodrov57@gmail.com

# УДК 656.072

# И.В. МАКАРОВА, Р.Г. ХАБИБУЛЛИН, К.А. ШУБЕНКОВА

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ ГОРОДА

В статье проанализированы существующие методы оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта (ГПТ) и предложен метод оптимизации по времени доставки пассажиров и суммарному количеству транспортных средств, используемых на маршруте. Для оценки эффективности полученного решения предложен комбинированный показатель. В качестве инструмента оптимизации использована транспортная модель города, построенная с помощью программного комплекса PTV VISUM. Адекватность предлагаемой модели подтверждена высоким коэффициентом корреляции между данными о нагрузках на транспортную сеть, полученными в ходе натурных обследований, и модельными значениями.

Эксперимент на модели позволил выявить проблемные участки улично-дорожной сети, найти оптимальные варианты по снижению транспортной нагрузки при сохранении мобильности населения и повышении качества его транспортного обслуживания.

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, маршрутная сеть, транспортная модель, модель спроса, нагрузка на транспортную сеть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Global "green" new deal. Policy Brief.March 2009. 29 p. URL:  http://www.unep.org/pdf/GGND_Final_Report.pdf  Дата обращения 10.06.2015

- The future we want / United nations  URL: 370The_Future_We_Want_10Jan_clean.pdf Дата обращения 10.07.2015

- Preparation of the Fourth High-level Meeting on Transport, Health and Environment (April 2014) Concept note prepared by Transport, Health and Environment Pan-European Programme secretariat. ECE/AC.21/SC/2012/3 - EUDCE1206040/1.9/SC10/3 - 10 p.

- Liang Sun. A New Robust Optimization Model for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands // Journal of Interdisciplinary Mathematics. – 2014. – Vol. 17, Iss. 3. – p. 287-309

- Huang Z.D. A GIS-based framework for bus network optimization using genetic algorithm / Z.D. Huang, X.J. Liu, C.C. Huang и J.W. Shen // Annals of GIS. – 2010. – Vol. 16, Iss. 3. – p. 185-194

- Ulusoy Y.Y. Optimal bus service patterns and frequencies considering transfer demand elasticity with genetic algorithm / Yavuz Y. Ulusoy, Steven I-Jy Chien // Transportation Planning and Technology . – 2015. – Vol. 38, Iss. 4. – p. 405-424

- Данг, Х.Л. Развитие системы городского пассажирского транспорта общего пользования (на примере г. Ханоя, Вьетнам): Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.01 / Данг Хай Ле. - М.: МАДИ (ГТУ), 2010. – 20 с.

- Чжо Мьо Хан Планирование расписания и управление движением пассажирского транспорта с использованием моделирующей среды: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.01. / Чжо Мьо Хан. – Москва, 2010. – 111 с.

- Богомолов, А.А. Оптимизация маршрутов городского пассажирского транспорта в средних городах: Дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 / А.А. Богомолов. – Вологда, 2002. – 274 с.

- Корягин, М.Е. Оптимизация потоков общественного транспорта [Электронные ресурс] / М.Е. Корягин // Вопросы современной науки и практики. – 2008. – №1(11). – Т.2. – С. 70-78. - URL:  http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2008/01t/09t.pdf Дата обращения 20.07.2015.

- Семенова, О.С. Математическое моделирование в задачах оптимизации движения городского пассажирского транспорта с учетом наложения маршрутных схем: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.18 / О.С. Семенова. – Новокузнецк, 2009. – 148 с.

- Кулев, А.В. Оптимизация маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования [Текст] / А.В. Кулев, М.В. Кулев, Н.С. Кулева; под общей редакцией А.Н. Новикова // Информационные технологии и инновации на транспорте. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». - 2015. - С. 253-259. URL: http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel15B018.pdf Дата обращения 20.07.2015.

- Александров, А.Э. Расчет и оптимизация транспортных систем с использованием моделей (теоретические основы, методология): дис. ... д-р техн. наук: 05.22.08. / А.Э. Александров. – Екатеринбург, 2009. – 213 с.

- Папаскуа, А.А. Совершенствование организации пассажирского автомобильного транспорта в загруженных районах городов: дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10. / А.А. Папаскуа. – Ростов-на-Дону, 2004. – 218 с.

- Наумова, Н.А. Теоретические основы и методы автоматизированного управления транспортными потоками средствами мезоскопического моделирования: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10. / Н.А. Наумова. – Краснодар, 2015. – 301 с.

- Зварыч, Е.Б. Разработка и исследование равновесных математических моделейрынка городских транспортных услуг: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.18 / Зварыч Евгений Богданович. - Братск, 2010. – 23 с.

- Макарова, И.В. Обеспечение надежного и безопасного функционирования транспортной системы города путем интеллектуализации процессов управления [Текст] / И.В. Макарова, Р.Г. Хабибуллин, К.А. Шубенкова, В.А. Мелькова // Мир транспорта и технологических машин. - Орел: Госуниверситет-УНПК. - №3(34). - 2011. - С. 63-72.

- Стюгин, М. Оценка безопасности системы информационного управления Российской Федерации [Электронный ресурс] / М. Стюгин // ПСИ-ФАКТОР. - 2006. - URL: http://psyfactor.org/lib/styugin0.htm. Дата обращения 28.07.2015

- Куприянова, А.Б. Оптимизация транспортного обслуживания центра крупного города в условиях приоритета общественного транспорта и системы перехватывающих стоянок: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.10 / Куприянова Александра Борисовна. - Иркутск: Иркутский государственный технический университет, 2008. – 19 с.

- Блатнов, М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки [Текст]: учебник / М.Д. Блатнов. - М.: Транспорт, 1981. - 198 с.

- Володин, Е.П. Организация и планирование перевозок пассажиров автомобильным транспортом [Текст]: учебник / Е.П. Володин, Н.Н. Громов. - М.: Транспорт, 1982. – 198 с.

- Лобанов, Е.М. Транспортная планировка городов [Текст]: учебник для студентов вузов / Е.М. Лобанов. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с.

- Федоров, С.В. Совершенствование методов проектирования транспортных сетей и маршрутных систем крупных городов: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.10 / Федоров Сергей Владимирович. - М.: МАДИ, 2011. – 20 с.

- Гринченко, А.В. Повышение эффективности управления процессами перевозок на городских автобусных маршрутах: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.08. / А.В. Гринченко. – Липецк, 2006. – 203 с.

- Генеральный план г. Набережные Челны: Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, т.3. – Казань: 2009. – 140 с.

Макарова Ирина Викторовна

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Адрес: Россия,  423812, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: kamIVM@mail.ru

Хабибуллин Рифат Габдулхакович

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Адрес: Россия,  423812, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Сервис транспортных систем»

E-mail: hrg_kampi@mail.ru

Шубенкова Ксения Андреевна

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Адрес: Россия,  423812, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Старший преподаватель кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: ksenia.shubenkova@gmail.com

________________________________________________________________________________________________

I.V. MAKAROVA, R.G. KHABIBULLIN, K.A. SHUBENKOVA

OPTIMIZE ROUTES PASSENGER TRANSPORT BY

TRANSPORT MODEL CITY

The existing methods of city passenger transport’s route network optimization are analyzed in the article and the optimization method based on minimization of the passenger delivery time and the total number of vehicles used on the each route is offered. To evaluate the effectiveness of this solution combined indicator is offered. It is the city transport model developed with the help of the software PTV VISUM used as an optimization tool. The adequacy of the proposed model is confirmed by the high correlation coefficient between the model values and the data on traffic load obtained during field surveys.

Experiment on the model revealed the problem areas of the road network and helped to find the best options for reducing the traffic load on the city road network while maintaining the mobility of the population and improving the quality of its transport services.

Keywords: city passenger transport, route network, transport model, demand model, traffic load

BIBLIOGRAPHY

1.	Global "green" new deal. Policy Brief.March 2009. 29 p. URL:  http://www.unep.org/pdf/GGND_Final_Report.pdf  Data obrashcheniya 10.06.2015

2.	The future we want / United nations  URL: 370The_Future_We_Want_10Jan_clean.pdf Data obrashcheniya 10.07.2015

3.	Preparation of the Fourth High-level Meeting on Transport, Health and Environment (April 2014) Concept note prepared by Transport, Health and Environment Pan-European Programme secretariat. ECE/AC.21/SC/2012/3 - EUDCE1206040/1.9/SC10/3 - 10 p.

4.	Liang Sun. A New Robust Optimization Model for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands // Journal of Interdisciplinary Mathematics. - 2014. - Vol. 17, Iss. 3. - p. 287-309

5.	Huang Z.D. A GIS-based framework for bus network optimization using genetic algorithm / Z.D. Huang, X.J. Liu, C.C. Huang i J.W. Shen // Annals of GIS. - 2010. - Vol. 16, Iss. 3. - p. 185-194

6.	Ulusoy Y.Y. Optimal bus service patterns and frequencies considering transfer demand elasticity with ge-netic algorithm / Yavuz Y. Ulusoy, Steven I-Jy Chien // Transportation Planning and Technology . - 2015. - Vol. 38, Iss. 4. - p. 405-424

7.	Dang, H.L. Razvitie sistemy gorodskogo passazhirskogo transporta obshchego pol`zovaniya (na prime-re g. Hanoya, V`etnam): Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk: 05.22.01 / Dang Hay Le. - M.: MADI (GTU), 2010. - 20 s.

8.	CHzho M`o Han Planirovanie raspisaniya i upravlenie dvizheniem passazhirskogo transporta s is-pol`zovaniem modeliruyushchey sredy: Dis. … kand. tekhn. nauk: 05.13.01. / CHzho M`o Han. - Moskva, 2010. - 111 s.

9.	Bogomolov, A.A. Optimizatsiya marshrutov gorodskogo passazhirskogo transporta v srednikh goro-dakh: Dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.22.10 / A.A. Bogomolov. - Vologda, 2002. - 274 s.

10.	Koryagin, M.E. Optimizatsiya potokov obshchestvennogo transporta [Elektronnye resurs] / M.E. Korya-gin // Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. - 2008. - №1(11). - T.2. - S. 70-78. - URL:  http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2008/01t/09t.pdf Data obrashcheniya 20.07.2015.

11.	Semenova, O.S. Matematicheskoe modelirovanie v zadachakh optimizatsii dvizheniya gorodskogo pas-sazhirskogo transporta s uchetom nalozheniya marshrutnykh skhem: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.13.18 / O.S. Semeno-va. - Novokuznetsk, 2009. - 148 s.

12.	Kulev, A.V. Optimizatsiya marshrutov gorodskogo passazhirskogo transporta obshchego pol`zovaniya [Tekst] / A.V. Kulev, M.V. Kulev, N.S. Kuleva; pod obshchey redaktsiey A.N. Novikova // Informatsionnye tekhno-logii i innovatsii na transporte. - Orel: FGBOU VPO "Gosuniversitet - UNPK". - 2015. - S. 253-259. URL: http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel15B018.pdf Data obrashcheniya 20.07.2015.

13.	Aleksandrov, A.E. Raschet i optimizatsiya transportnykh sistem s ispol`zovaniem modeley (teoreti-cheskie osnovy, metodologiya): dis. ... d-r tekhn. nauk: 05.22.08. / A.E. Aleksandrov. - Ekaterinburg, 2009. - 213 s.

14.	Papaskua, A.A. Sovershenstvovanie organizatsii passazhirskogo avtomobil`nogo transporta v za-gruzhennykh rayonakh gorodov: dis. ... kand. tekhn. nauk : 05.22.10. / A.A. Papaskua. - Rostov-na-Donu, 2004. - 218 s.

15.	Naumova, N.A. Teoreticheskie osnovy i metody avtomatizirovannogo upravleniya transportnymi potokami sredstvami mezoskopicheskogo modelirovaniya: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.22.10. / N.A. Naumova. - Krasnodar, 2015. - 301 s.

16.	Zvarych, E.B. Razrabotka i issledovanie ravnovesnykh matematicheskikh modeleyrynka gorodskikh transportnykh uslug: avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk : 05.13.18 / Zvarych Evgeniy Bogdanovich. - Bratsk, 2010. - 23 s.

17.	Makarova, I.V. Obespechenie nadezhnogo i bezopasnogo funktsionirovaniya transportnoy sistemy goroda putem intellektualizatsii protsessov upravleniya [Tekst] / I.V. Makarova, R.G. Habibullin, K.A. Shu-benkova, V.A. Mel`kova // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - №3(34). - 2011. - S. 63-72.

18.	Styugin, M. Otsenka bezopasnosti sistemy informatsionnogo upravleniya Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] / M. Styugin // PSI-FAKTOR. - 2006. - URL: http://psyfactor.org/lib/styugin0.htm. Data obrashcheniya 28.07.2015

19.	Kupriyanova, A.B. Optimizatsiya transportnogo obsluzhivaniya tsentra krupnogo goroda v usloviyakh prioriteta obshchestvennogo transporta i sistemy perekhvatyvayushchikh stoyanok: Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk: 05.22.10 / Kupriyanova Aleksandra Borisovna. - Irkutsk: Irkutskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy uni-versitet, 2008. - 19 s.

20.	Blatnov, M.D. Passazhirskie avtomobil`nye perevozki [Tekst]: uchebnik / M.D. Blatnov. - M.: Transport, 1981. - 198 s.

21.	Volodin, E.P. Organizatsiya i planirovanie perevozok passazhirov avtomobil`nym transportom [Tekst]: uchebnik / E.P. Volodin, N.N. Gromov. - M.: Transport, 1982. - 198 s.

22.	Lobanov, E.M. Transportnaya planirovka gorodov [Tekst]: uchebnik dlya studentov vuzov / E.M. Lo-banov. - M.: Transport, 1990. - 240 s.

23.	Fedorov, S.V. Sovershenstvovanie metodov proektirovaniya transportnykh setey i marshrutnykh si-stem krupnykh gorodov: avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk: 05.22.10 / Fedorov Sergey Vladimirovich. - M.: MA-DI, 2011. - 20 s.

24.	Grinchenko, A.V. Povyshenie effektivnosti upravleniya protsessami perevozok na gorodskikh avto-busnykh marshrutakh: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.22.08. / A.V. Grinchenko. - Lipetsk, 2006. - 203 s.

25.	General`nyy plan g. Naberezhnye Chelny: Materialy po obosnovaniyu proekta. Poyasnitel`naya za-piska, t.3. - Kazan`: 2009. - 140 s.

Makarova Irina Viktorovna

Kazan (Volga) Federal University, Kazan

Address: Russia, 423812, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Dr. Sc. , professor of the department "Service of transport systems"

E-mail: kamIVM@mail.ru

Habibullin Rifat Gabdulhakovich

Kazan (Volga) Federal University, Kazan

Address: Russia, 423812, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Dr. Sc. Sciences, head of the "Service of transport systems"

E-mail: hrg_kampi@mail.ru

Shubenkova Xenia Andreyevna

Kazan (Volga) Federal University, Kazan

Address: Russia, 423812, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Senior lecturer in "Service of transport systems"

E-mail: ksenia.shubenkova@gmail.com

УДК 656.13

А.Н. НОВИКОВ, А.В. КУЛЕВ, А.А. КАТУНИН, М.В. КУЛЕВ, Н.С. КУЛЕВА

Оптимизация маршрутов

пассажирского транспорта в г. Орле

Статья посвящена оптимизации маршрутной транспортной сети городского пассажирского транспорта. Произведен анализ проблем маршрутного пассажирского транспорта на примере города Орла, осуществлен выбор методов обследования пассажиропотоков для получения информации, необходимой для оптимизации маршрутной сети. В статье приводится методика оптимизации маршрутов, в основе которой лежит сокращение затрат времени пассажиров на перемещение. Результаты работы были реализованы на маршрутах пассажирского транспорта в городе Орле.

Ключевые слова: маршрутная транспортная сеть, маршрут, остановочный пункт, маршрутное транспортное средство, пассажир.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Новиков, А. Н. Методика организации маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования [Текст] /А. Н. Новиков, А. В. Кулев, М. В. Кулев, Н. С. Кулева // Мир транспорта и технологических машин. - 2015. - № 1 (48). - С. 85-92.

- Новиков, А. Н. Обследование пассажиропотоков на сезонных маршрутах города Орла [Текст] / А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, М. В. Кулев, А. В. Кулев, М. М. Савин // Мир транспорта и технологических машин. – 2013. - № 4 (43). – С. 77-85.

- Новиков, А. Н. Анализ степени загрузки маршрутной транспортной сети города Орла [Текст] / А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев // Мир транспорта и технологических машин. – 2012. - № 4 (39). – С. 69-74.

- Новиков, А. Н. Исследование пассажиропотоков и транспортной подвижности населения в городе Орле [Текст] / А. Н. Новиков, С. Ю. Радченко, А. Л. Севостьянов, А. С. Бодров, А. А. Катунин и др. // Мир транспорта и технологических машин. – 2011. -  №4 (35). – С. 69-77.

- Новиков, А. Н. Применение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) для повышения эффективности функционирования городского общественного транспорта [Текст] / А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев // Мир транспорта и технологических машин. – 2013. - №1 (40). – С. 85-90.

- Новиков, А. Н. Анализ влияния технических неисправностей транспортных средств на уровень дорожной безопасности [Текст] / А. Н. Новиков, М. В. Кулев, А. В. Кулев // Мир транспорта и технологических машин. - № 1 (28). – 2010. - С. 8-11.

- Ешуткин, Д. Н. Анализ проблемы экологической и дорожной безопасности автотранспортных средств в России [Текст] /Д. Н. Ешуткин, М. В. Кулев // Мир транспорта и технологических машин. - 2009. - №3 (26). - С. 79-82.

- Богомолов, А. А. Оптимизация маршрутов городского пассажирского транспорта в средних городах [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.22.10 / Богомолов Андрей Александрович. – Вологда, 2002. - 126 c.

- Шавыраа, Ч. Д. О. Разработка методики организации обслуживания населения автобусным транспортом в малых городах [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.22.10 / Шавыраа Чечек Деспи-Ооловна. – Санкт-Петербург, 2009. - 274 c.

- Рассоха, В. И. Повышение эффективности эксплуатации автомобильного транспорта на основе разработанных научно-технических, технологических и управленческих решений [Текст]: дис.... докт. техн. наук: 05.22.10 / Рассоха Владимир Иванович. - Оренбург, 2010. - 400 с.

- Ларин, О. Н. Организация пассажирских перевозок [Текст]: учебное пособие / О. Н. Ларин. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 104 с.

- Новиков, А. Н. Построение модели функционирования маршрута троллейбуса [Текст] / А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев // Мир транспорта и технологических машин. – 2012. - № 4 (39). – С. 80-87.

- Новиков, А. Н. Критерии определения количества транспортных средств на маршрутах с учетом их специфики  [Текст] / А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев / Наука 2012: итоги, перспективы. - М.: Буки-Веди. - 2013. - С. 54-62.

- Новиков, А. Н. Система критериев оптимизации транспортных сетей [Текст] / А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев / Наука 2012: итоги, перспективы. - М.: Буки-Веди. - 2013. - С. 63-69.

- Новиков, А. Н. Сравнение систем определения местоположения и их применение в интеллектуальных транспортных системах [Текст] / А. Н. Новиков, А. А. Катунин, А. В. Кулев, М. В. Пешехонов // Мир транспорта и технологических машин. - 2013. - № 2 (41). - С. 109-113.

Новиков Александр Николаевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес:Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Сервис и ремонт машин»

E-mail: srmostu@mail.ru

Кулев Андрей Владимирович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Старший преподаватель кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: srmostu@mail.ru

Катунин Андрей Александрович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: srmostu@mail.ru

Кулев Максим Владимирович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: srmostu@mail.ru

Кулева Наталья Сергеевна

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Магистр

E-mail: srmostu@mail.ru

A. N. NOVIKOV, A. V. KULEV A.A. KATUNIN, M. V. KULEV, N. S. KULEVA

OPTIMIZATION OF ROUTES PASSENGER TRANSPORT

IN THE CITY OF OREL

The article is devoted to optimization of the route of the transport network of urban passenger transport. The analysis of the problems of fixed-route passenger transport on the example of the city of eagle, the choice of methods of passenger surveys to obtain information necessary for optimization of the route network. The article provides a method of route optimization, which is based on the reduction in time passengers to move. The results were implemented on the routes of passenger transport in the city of Orel.

Keywords: transport route network, route, bus stop, route vehicles, the passenger.

BIBLIOGRAPHY

1.	Novikov, A. N. Metodika organizatsii marshrutnoy seti gorodskogo passazhirskogo transporta ob-shchego pol`zovaniya [Tekst] /A. N. Novikov, A. V. Kulev, M. V. Kulev, N. S. Kuleva // Mir transporta i tekhnolo-gicheskikh mashin. - 2015. - № 1 (48). - S. 85-92.

2.	Novikov, A. N. Obsledovanie passazhiropotokov na sezonnykh marshrutakh goroda Orla [Tekst] / A. N. Novikov, A. L. Sevost`yanov, A. A. Katunin, M. V. Kulev, A. V. Kulev, M. M. Savin // Mir transporta i tekhno-logicheskikh mashin. - 2013. - № 4 (43). - S. 77-85.

3.	Novikov, A. N. Analiz stepeni zagruzki marshrutnoy transportnoy seti goroda Orla [Tekst] / A. N. Novikov, A. L. Sevost`yanov, A. A. Katunin, A. V. Kulev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 4 (39). - S. 69-74.

4.	Novikov, A. N. Issledovanie passazhiropotokov i transportnoy podvizhnosti naseleniya v gorode Orle [Tekst] / A. N. Novikov, S. YU. Radchenko, A. L. Sevost`yanov, A. S. Bodrov, A. A. Katunin i dr. // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2011. -  №4 (35). - S. 69-77.

5.	Novikov, A. N. Primenenie intellektual`nykh transportnykh sistem (ITS) dlya povysheniya effek-tivnosti funktsionirovaniya gorodskogo obshchestvennogo transporta [Tekst] / A. N. Novikov, A. L. Sevost`yanov, A. A. Katunin, A. V. Kulev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - №1 (40). - S. 85-90.

6.	  Novikov, A. N. Analiz vliyaniya tekhnicheskikh neispravnostey transportnykh sredstv na uroven` do-rozhnoy bezopasnosti [Tekst] / A. N. Novikov, M. V. Kulev, A. V. Kulev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - № 1 (28). - 2010. - S. 8-11.

7.	Eshutkin, D. N. Analiz problemy ekologicheskoy i dorozhnoy bezopasnosti avtotransportnykh sredstv v Rossii [Tekst] /D. N. Eshutkin, M. V. Kulev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2009. - №3 (26). - S. 79-82.

8.	Bogomolov, A. A. Optimizatsiya marshrutov gorodskogo passazhirskogo transporta v srednikh goro-dakh [Tekst]: dis. … kand. tekhn. nauk: 05.22.10 / Bogomolov Andrey Aleksandrovich. - Vologda, 2002. - 126 c.

9.	Shavyraa, CH. D. O. Razrabotka metodiki organizatsii obsluzhivaniya naseleniya avtobusnym trans-portom v malykh gorodakh [Tekst]: dis. … kand. tekhn. nauk: 05.22.10 / Shavyraa Chechek Despi-Oolovna. - Sankt-Peterburg, 2009. - 274 c.

10.	Rassokha, V. I. Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii avtomobil`nogo transporta na osnove raz-rabotannykh nauchno-tekhnicheskikh, tekhnologicheskikh i upravlencheskikh resheniy [Tekst]: dis.... dokt. tekhn. nauk: 05.22.10 / Rassokha Vladimir Ivanovich. - Orenburg, 2010. - 400 s.

11.	Larin, O. N. Organizatsiya passazhirskikh perevozok [Tekst]: uchebnoe posobie / O. N. Larin. - Chelya-binsk: Izd-vo YUUrGU, 2005. - 104 s.

12.	Novikov, A. N. Postroenie modeli funktsionirovaniya marshruta trolleybusa [Tekst] / A. N. Novi-kov, A. L. Sevost`yanov, A. A. Katunin, A. V. Kulev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 4 (39). - S. 80-87.

13.	Novikov, A. N. Kriterii opredeleniya kolichestva transportnykh sredstv na marshrutakh s uchetom ikh spetsifiki  [Tekst] / A. N. Novikov, A. L. Sevost`yanov, A. A. Katunin, A. V. Kulev / Nauka 2012: itogi, per-spektivy. - M.: Buki-Vedi. - 2013. - S. 54-62.

14.	Novikov, A. N. Sistema kriteriev optimizatsii transportnykh setey [Tekst] / A. N. Novikov, A. L. Sevost`yanov, A. A. Katunin, A. V. Kulev / Nauka 2012: itogi, perspektivy. - M.: Buki-Vedi. - 2013. - S. 63-69.

15.	Novikov, A. N. Sravnenie sistem opredeleniya mestopolozheniya i ikh primenenie v intellektual`-nykh transportnykh sistemakh [Tekst] / A. N. Novikov, A. A. Katunin, A. V. Kulev, M. V. Peshekhonov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - № 2 (41). - S. 109-113.

Novikov Alexander Nikolaevich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Address: Rossia, 302030, g. Orel, Moscows Street., 77

Dr. tech. , Professor, Head of the Department of service and repair of machinery

E-mail: srmostu@mail.ru

Kulev Andrei Vladimirovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Address: Rossia, 302030, g. Orel, Moscows Street., 77

Senior lecturer of service and repair of machinery

E-mail: srmostu@mail.ru

Katunin Andrei Alexandrovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Address: Rossia, 302030, g. Orel, Moscows Street., 77

Cand. tech. sciences, associate professor of service and repair of machinery

E-mail: srmostu@mail.ru

Kulev Maxim Vladimirovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Address: Rossia, 302030, g. Orel, Moscows Street., 77

Cand. tech. sciences, associate professor of service and repair of machinery

E-mail: srmostu@mail.ru

Kuleva Natalya Sergeevna

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Address: Rossia, 302030, g. Orel, Moscows Street., 77

Master degree

E-mail: srmostu@mail.ru

УДК 621.43.013:656.132

А.В. Паничкин, Н.В. голубенко

оценка ресурса двигателя автобусов, работающих на газовом топливе, эксплуатируемых в режиме

городских перевозок пассажиров

Проведены исследования практического использования автобусов, оборудованных газовыми двигателями. Рассмотрены этапы взаимодействия производителя и эксплуатанта по вопросу выявления слабых мест конструкции и доработки конструкции до эффективного уровня функционирования.

Ключевые слова. Исследования, анализ, газовое топливо, двигатель, эксплуатация, безопасность, автобусы, перевозки, пассажиры

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранов, Ю. Н. Оптимизация дорожного движения на примере улично-дорожной сети г. Орла [Текст] / Д.О. Кожин, Д.Е. Алекминский, В.В. Евграшин, Ю.Н. Баранов // Вестник НЦБЖД. – 2014. - №3(21). – С.8-14.

- Баранов, Ю. Н. Основы обеспечения безопасности в системе «человек - машина - среда» [Текст] / Ю.Н. Баранов, А.А. Катунин, Р.В. Шкрабак., Ю.Н. Брагинец // Вестник НЦБЖД. - 2014. - № 1 (19). - С. 73-76.

- Богомолов, А. А. Структура и семантика вариационной оптимизации транспортных машин и технологических процессов в общей теории систем: монография [Текст] / А.А. Богомолов, М.В. Бунин, Н.С. Севрюгина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. – 83 с.

- Бодров, А. С. Программно-целевые подходы к управлению качеством автосервисных услуг [Текст] / А.С. Бодров, Д.О. Ломакин // Мир транспорта и технологических машин. - 2009. - № 2 (25). - С. 28-34.

- Глаголев, С. Н. Теория оценки экономической устойчивости предприятий сервиса автомобильного транспорта  [Текст] / С.Н. Глаголев, С.И. Головин, Н.С. Севрюгина // Мир транспорта и технологические машины. - 2011. - №4 (35). - С.42-45.

- Глаголев, С. Н. Концепция разработки принципов и критериев управления потоками системы менеджмента качества для предприятий фирменного обслуживания автомобильного транспорта [Текст] / С.Н. Глаголев, Н.С. Севрюгина, Е.А. Власова // Автотранспортное предприятие. - 2012. - №7. - С.52-53.

- Голубенко, Н. В. Об эффективности эксплуатации пассажирского транспорта, работающего на газовом топливе, на примере муниципального унитарного предприятия города Белгорода «Городской пассажирский транспорт» [Текст] / Н.В. Голубенко, С.В. Латышев // Молодые ученые - альтернативной транспортной энергетике. - Воронеж. гос. лесотехн. акад. - 2014 г.

- Зорин, В. А. Требования безопасности к наземным транспортным системам [Текст]: учебник / В.А. Зорин, В.А. Даугелло, Н. С. Севрюгина. – Белгород :БелГТУ, 2009. – 186 c.

- Кожин, Д. О. Исследование факторов, определяющих вероятность отказа (опасного действия) водителей автотранспортных средств [Текст] /Д.О. Кожин, Д.Е. Алекминский, В.В. Евграшин, Ю.Н. Баранов // Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования. - 2014. - № 1. - С. 235-239.

- Кожин, Д. О. Повышение уровня безопасности на улично-дорожной сети за счет оптимизации дорожного движения [Текст] /Д.О. Кожин, Д.Е. Алекминский, В.В. Евграшин, Ю.Н. Баранов // Наука и безопасность. – 2015. - №1(14). – С. 14-18.

- Кожин, О. Д. Факторы, определяющие опасное действие водителя при управлении транспортным средством [Текст] / Д.О. Кожин, Д.Е. Алёкминский, В.В. Евграшин, Ю.Н. Баранов // Научные труды sworld. - 2014. - Т. 2. - № 4. - С. 3-7.

- Лапин, А. П. Применение интегрального показателя качества при оценке биотехнических систем по критерию безопасности [Текст] / А.П. Лапин, А.Н. Новиков, Д.Н. Шопов, Р.Р.Садыков  // Мир транспорта и технологических машин. - 2009. - № 3 (26). - С. 83-89.

- Мигунова, Г. С. Повышение конкурентоспособности инновационной экономики региона [Текст]: коллективная монография / Г.С. Мигунова, Н.В. Ивлева, Э.В. Панков Ю.Н. Баранов и др. – Орел: Изд-во ОрелГТУ, 2012.

- Новиков, А. Н. Пути снижения негативного воздействия автотранспортных потоков на качество акустической среды [Текст] / А.Н. Новиков, О.А. Иващук, В.В. Васильева // Мир транспорта и технологических машин. - 2009. - № 1. - С. - 107-111.

- Севрюгина, Н. С. Вариационная трактовка жизненного цикла технических систем [Текст] / Н.С. Севрюгина, А.А. Богомолов // Строительные и дорожные машины. - 2010. - №10. - С. 48-52.

- Севрюгина, Н. С. Инфографическая модель комплексной безопасности транспортных и технологических машин [Текст] / Н.С. Севрюгина // Безопасность труда в промышленности. – 2011. – № 6. – С. 72–74.

- Севрюгина, Н. С. Метод оценки дисперсной системы «поверхность трения – моторное масло» в двигателях СДМ [Текст] / Н.С. Севрюгина, Н.В. Голубенко // Инновационные материалы, технологии и оборудование для строительства современных транспортных сооружений. – Белгород: Изд-во БГТУ. - 2013. - Т. II. - С. 226–230.

- Севрюгина, Н. С. Совершенствование методов управления надежностью строительных и дорожных машин путем мониторинга моторных масел: Автореф. дис. … канд. техн. наук / Севрюгина Надежда Савельевна.– Орел: ОрелГТУ, 2004.

- Севрюгина, Н. С. Теория формирования технической безопасности полного жизненного цикла транспортных и технологических машин [Текст]: монография / Н. С. Севрюгина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – 179 с.

- Трясцин, А. П. Улучшение условий и охраны труда водителей, занятых перевозкой опасных грузов в агропромышленном комплексе путем разработки и внедрения инженерно-технических предложений и организационных мероприятий: Дис. … канд.техн.наук / Трясцин Антон Павлович. - Орел, 2006.

- Трясцин, А. П. Формирование комплексной технологической безопасности автотранспортных систем [Текст] // Мир транспорта и технологических машин. - 2013. - № 3 (42). - С. 89-94.

Паничкин Антон Валерьевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 77

Канд. техн. наук, зав. кафедры «Подъемно-транспортные и дорожные машины»

E-mail: teppa79@yandex.ru

Голубенко Наталья Владимировна

ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

Адрес: Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46

Ассистент кафедры  «Сервис транспортных и технологических машин»

E-mail: Anna-Natali@yandex.ru

________________________________________________________________________________________

A.V. PANICHKIN,  N.V. GOLUBENKO

оценка ресурса газового двигателя автобусов,

эксплуатируемых в режиме городских перевозок

пассажиров

The research of practical use of buses equipped with gas engines has been conducted. The stages of interaction between the manufacturer and the operator on the question of identifying weak points of the design and refinement of the structure to an effective operation level have been considered.

Keywords. research, analysis, gas fuel, engine, operation, safety, buses, transportation, passengers.

BIBLIOGRAPHY

1.	Baranov, YU. N. Optimizatsiya dorozhnogo dvizheniya na primere ulichno-dorozhnoy seti g. Orla [Tekst] / D.O. Kozhin, D.E. Alekminskiy, V.V. Evgrashin, YU.N. Baranov // Vestnik NTSBZHD. - 2014. - №3(21). - S.8-14.

2.	Baranov, YU. N. Osnovy obespecheniya bezopasnosti v sisteme "chelovek - mashina - sreda" [Tekst] / YU.N. Baranov, A.A. Katunin, R.V. SHkrabak., YU.N. Braginets // Vestnik NTSBZHD. - 2014. - № 1 (19). - S. 73-76.

3.	Bogomolov, A. A. Struktura i semantika variatsionnoy optimizatsii transportnykh mashin i tekhno-logicheskikh protsessov v obshchey teorii sistem: monografiya [Tekst] / A.A. Bogomolov, M.V. Bunin, N.S. Sevryu-gina. - Belgorod: Izd-vo BGTU, 2009. - 83 s.

4.	Bodrov, A. S. Programmno-tselevye podkhody k upravleniyu kachestvom avtoservisnykh uslug [Tekst] / A.S. Bodrov, D.O. Lomakin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2009. - № 2 (25). - S. 28-34.

5.	Glagolev, S. N. Teoriya otsenki ekonomicheskoy ustoychivosti predpriyatiy servisa avtomobil`nogo transporta  [Tekst] / S.N. Glagolev, S.I. Golovin, N.S. Sevryugina // Mir transporta i tekhnologicheskie mashi-ny. - 2011. - №4 (35). - S.42-45.

6.	Glagolev, S. N. Kontseptsiya razrabotki printsipov i kriteriev upravleniya potokami sistemy me-nedzhmenta kachestva dlya predpriyatiy firmennogo obsluzhivaniya avtomobil`nogo transporta [Tekst] / S.N. Glagolev, N.S. Sevryugina, E.A. Vlasova // Avtotransportnoe predpriyatie. - 2012. - №7. - S.52-53.

7.	Golubenko, N. V. Ob effektivnosti ekspluatatsii passazhirskogo transporta, rabotayushchego na gazo-vom toplive, na primere munitsipal`nogo unitarnogo predpriyatiya goroda Belgoroda "Gorodskoy passazhir-skiy transport" [Tekst] / N.V. Golubenko, S.V. Latyshev // Molodye uchenye - al`ternativnoy transportnoy energetike. - Voronezh. gos. lesotekhn. akad. - 2014 g.

8.	Zorin, V. A. Trebovaniya bezopasnosti k nazemnym transportnym sistemam [Tekst]: uchebnik / V.A. Zorin, V.A. Daugello, N. S. Sevryugina. - Belgorod :BelGTU, 2009. - 186 c.

9.	Kozhin, D. O. Issledovanie faktorov, opredelyayushchikh veroyatnost` otkaza (opasnogo deystviya) vodi-teley avtotransportnykh sredstv [Tekst] /D.O. Kozhin, D.E. Alekminskiy, V.V. Evgrashin, YU.N. Baranov // Al`-ternativnye istochniki energii v transportno-tekhnologicheskom komplekse: problemy i perspektivy ratsio-nal`nogo ispol`zovaniya. - 2014. - № 1. - S. 235-239.

10.	Kozhin, D. O. Povyshenie urovnya bezopasnosti na ulichno-dorozhnoy seti za schet optimizatsii dorozhnogo dvizheniya [Tekst] /D.O. Kozhin, D.E. Alekminskiy, V.V. Evgrashin, YU.N. Baranov // Nauka i bezo-pasnost`. - 2015. - №1(14). - S. 14-18.

11.	Kozhin, O. D. Faktory, opredelyayushchie opasnoe deystvie voditelya pri upravlenii transportnym sredstvom [Tekst] / D.O. Kozhin, D.E. Aliokminskiy, V.V. Evgrashin, YU.N. Baranov // Nauchnye trudy sworld. - 2014. - T. 2. - № 4. - S. 3-7.

12.	Lapin, A. P. Primenenie integral`nogo pokazatelya kachestva pri otsenke biotekhnicheskikh sistem po kriteriyu bezopasnosti [Tekst] / A.P. Lapin, A.N. Novikov, D.N. Shopov, R.R.Sadykov  // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2009. - № 3 (26). - S. 83-89.

13.	Migunova, G. S. Povyshenie konkurentosposobnosti innovatsionnoy ekonomiki regiona [Tekst]: kollektivnaya monografiya / G.S. Migunova, N.V. Ivleva, E.V. Pankov YU.N. Baranov i dr. - Orel: Izd-vo Orel-GTU, 2012.

14.	Novikov, A. N. Puti snizheniya negativnogo vozdeystviya avtotransportnykh potokov na kachestvo akusticheskoy sredy [Tekst] / A.N. Novikov, O.A. Ivashchuk, V.V. Vasil`eva // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2009. - № 1. - S. - 107-111.

15.	Sevryugina, N. S. Variatsionnaya traktovka zhiznennogo tsikla tekhnicheskikh sistem [Tekst] / N.S. Sevryugina, A.A. Bogomolov // Stroitel`nye i dorozhnye mashiny. - 2010. - №10. - S. 48-52.

16.	Sevryugina, N. S. Infograficheskaya model` kompleksnoy bezopasnosti transportnykh i tekhnolo-gicheskikh mashin [Tekst] / N.S. Sevryugina // Bezopasnost` truda v promyshlennosti. - 2011. - № 6. - S. 72-74.

17.	 Sevryugina, N. S. Metod otsenki dispersnoy sistemy "poverkhnost` treniya - motornoe maslo" v dvigatelyakh SDM [Tekst] / N.S. Sevryugina, N.V. Golubenko // Innovatsionnye materialy, tekhnologii i oboru-dovanie dlya stroitel`stva sovremennykh transportnykh sooruzheniy. - Belgorod: Izd-vo BGTU. - 2013. - T. II. - S. 226-230.

18.	Sevryugina, N. S. Sovershenstvovanie metodov upravleniya nadezhnost`yu stroitel`nykh i dorozhnykh mashin putem monitoringa motornykh masel: Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk / Sevryugina Nadezhda Savel`ev-na.- Orel: OrelGTU, 2004.

19.	Sevryugina, N. S. Teoriya formirovaniya tekhnicheskoy bezopasnosti polnogo zhiznennogo tsikla transportnykh i tekhnologicheskikh mashin [Tekst]: monografiya / N. S. Sevryugina. - Belgorod: Izd-vo BGTU, 2012. - 179 s.

20.	Tryastsin, A. P. Uluchshenie usloviy i okhrany truda voditeley, zanyatykh perevozkoy opasnykh gruzov v agropromyshlennom komplekse putem razrabotki i vnedreniya inzhenerno-tekhnicheskikh predlozheniy i orga-nizatsionnykh meropriyatiy: Dis. … kand.tekhn.nauk / Tryastsin Anton Pavlovich. - Orel, 2006.

21.	Tryastsin, A. P. Formirovanie kompleksnoy tekhnologicheskoy bezopasnosti avtotransportnykh sis-tem [Tekst] // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - № 3 (42). - S. 89-94.

Panichkin Anton Valer’evich

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: Russia, 302030, Orel, ul. Moscow, d. 77

Kand. tehn. Science, Head. Department of "handling and road machines"

E-mail: teppa79@yandex.ru

Golubenko Natalia Vladimirovna

FGBOU VPO "Belgorod State Technological University. VG Shukhov "

Address: Russia, 308012, Belgorod, ul. Kostyukova 46

Assistant Professor "Service of transport and technological machines"

E-mail: Anna-Natali@yandex.ru

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

УДК 330.1 (470)

В.А. КОРЧАГИН, Ю.Н. РИЗАЕВА, Т.В. КОРЧАГИНА

Модель поиска биосферно-совместимого

функционирования транспортной

социоприродоэкономической системы

Разработана методология организации и управления в социоприродоэкономической транспортной системе (СПЭТС). На основе экологического подхода, с учетом предложенных критериев: минимизация ресурсоматериалоемкости продукта (услуги) и ресурсоэнергоемкости производства, разработаны концептуальные и теоретические положения поиска оптимальных управленческих решений при функционировании открытых СПЭТС в реальных условиях эксплуатации транспортных средств; модель системы управления СПЭТС, позволяющая поддерживать биосферно-нормативное равновесие и сбалансированность взаимодействия всех подсистем СПЭТС.

Ключевые слова: транспортная система, окружающая среда, эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Корчагин, В. А. Ноосферологистические подходы создания социоприродоэкономических транспортно-логистических систем [Текст] / В. А. Корчагин, Ю. Н. Ризаева // Автотранспортное предприятие. - 2012. - № 1. - С.45-48.

- Корчагин, В. А. Научно-обоснованное управление открытыми автотранспортными системами [Текст] / В. А. Корчагин, Ю. Н. Ризаева, Т. В. Корчагина // Фундаментальные исследования. - 2012. - №. 11. - С. 148-152.

- Корчагин, В. А. Научные основы организации эффективного грузодвижения [Текст]: монография / В. А. Корчагин, А. А. Турсунов, Ю. Н. Ризаева. - Душанбе: ТТУ, 2012. – 160 c.

- Корчагин, В. А. Эконравственная новая экономика [Текст]: монография / В. А. Корчагин. - Липецк/ЛГТУ, 2006. – 200 c.

- Корчагин, В. А. Современная экология [Текст]: учебное пособие. - Липецк: ЛГТУ. - Ч.1. - 2011. – 160 с.

- Брума, Е. В. К расчету параметра биосферной совместимости урбанизированной территории [Текст] / С. Г. Емельянов, Е. В. Брума // Биосферная совместимость: человек, регионы, технологии. – 2013. - №3. – С.3–11.

- Новиков, А. Н. Современные подходы к управлению перевозками грузов автомобильным транспортом [Текст] / А. Н. Новиков, А. А. Катунин, А. Н. Семкин // Мир транспорта и технологических машин. - 2015. - № 1 (48). - С. 119-126.

- Корчагин, В. А. Экологическая безопасность социоприродоэкономических транспортных систем в свете целостности [Текст] / В. А. Корчагин, Л. П. Станкевич, А. А. Турсунов, Ю. Н. Ризаева // Вестник ТТУ, Душанбе. - 2013. - № 2. - C. 155 - 160.

- Корчагин, В. А. Управлениетранспортными потоками в регионе [Текст] / В. А. Корчагин, Ю. Н. Ризаева // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. - Пермь: ПНИПУ. - 2013. - С. 202-206.

- Корчагин, В. А. Создание инновационной экоэкономики на базе новых знаний [Текст] / В. А. Корчагин, Ю. Н. Ризаева, Т. В. Корчагина // Транспортные системы Сибири. Проблемы безопасности. - Красноярск: СФУ. - 2013. - С. 15-21.

- Корчагин, В. А. Построение синхронизированной и эффективной логистической цепи поставок [Текст] / В. А. Корчагин, А. Н. Новиков, Ю. Н. Ризаева // Мир транспорта и технологических машин. - 2014. - № 4. - С. 139-142.

Корчагин Виктор Алексеевич

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»

Адрес: Россия, 398600, г. Липецк, ул. Московская, д.30

Заслуженный деятель науки РФ, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление автотранспортом»

E-mail: kafedrauat@mail.ru

Ризаева Юлия Николаевна

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»

Адрес: Россия, 398600, г. Липецк, ул. Московская, д.30

Канд. экон. наук, доцент кафедры «Управление автотранспортом»

E-mail: rizaeva.u.n@yandex.ru

Корчагина Татьяна Викторовна

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»

Адрес: Россия, 398600, г. Липецк, ул. Московская, д.30

Канд. экон. наук, доцент кафедры «Управление автотранспортом»

E-mail: rizaeva.u.n@yandex.ru

______________________________________________________________________________

V.A. KORCHAGIN, YU.N. RIZAEVA, T.V. KORCHAGINА

MODELSEARCHBIOSPHERE-COMPATIBLEOPERATION TRANSPORT SOCIO NATURE OF THE ECONOMIC SYSTEM

The developed methodology of organization and management in socio-economic nature of the transport system (SЕNTS). Based on the ecological approach, taking into account the proposed criteria is to minimize the resource consumption of materials of the product (service) and resource intensity of production, has developed a conceptual and theoretical positions of finding optimal managerial decisions in the operation of open SЕNTS in real conditions of a vehicle; a model of the control system of SЕNTS, creating a biosphere-regulatory equilibrium and the balanced interaction of all subsystems of SЕNTS.

Keywords: transport, environment, efficiency.

BIBLIOGRAPHY

1.	Korchagin, V. A. Noosferologisticheskie podkhody sozdaniya sotsioprirodoekonomicheskikh trans-portno-logisticheskikh sistem [Tekst] / V. A. Korchagin, YU. N. Rizaeva // Avtotransportnoe predpriyatie. - 2012. - № 1. - S.45-48.

2.	Korchagin, V. A. Nauchno-obosnovannoe upravlenie otkrytymi avtotransportnymi sistemami [Tekst] / V. A. Korchagin, YU. N. Rizaeva, T. V. Korchagina // Fundamental`nye issledovaniya. - 2012. - №. 11. - S. 148-152.

3.	Korchagin, V. A. Nauchnye osnovy organizatsii effektivnogo gruzodvizheniya [Tekst]: monografiya / V. A. Korchagin, A. A. Tursunov, YU. N. Rizaeva. - Dushanbe: TTU, 2012. - 160 c.

4.	Korchagin, V. A. Ekonravstvennaya novaya ekonomika [Tekst]: monografiya / V. A. Korchagin. - Li-petsk/LGTU, 2006. - 200 c.

5.	Korchagin, V. A. Sovremennaya ekologiya [Tekst]: uchebnoe posobie. - Lipetsk: LGTU. - CH.1. - 2011. - 160 s.

6.	Bruma, E. V. K raschetu parametra biosfernoy sovmestimosti urbanizirovannoy territorii [Tekst] / S. G. Emel`yanov, E. V. Bruma // Biosfernaya sovmestimost`: chelovek, regiony, tekhnologii. - 2013. - №3. - S.3-11.

7.	Novikov, A. N. Sovremennye podkhody k upravleniyu perevozkami gruzov avtomobil`nym transpor-tom [Tekst] / A. N. Novikov, A. A. Katunin, A. N. Semkin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2015. - № 1 (48). - S. 119-126.

8.	Korchagin, V. A. Ekologicheskaya bezopasnost` sotsioprirodoekonomicheskikh transportnykh sistem v svete tselostnosti [Tekst] / V. A. Korchagin, L. P. Stankevich, A. A. Tursunov, YU. N. Rizaeva // Vestnik TTU, Dushanbe. - 2013. - № 2. - C. 155 - 160.

9.	Korchagin, V. A. Upravlenietransportnymi potokami v regione [Tekst] / V. A. Korchagin, YU. N. Rizaeva // Modernizatsiya i nauchnye issledovaniya v transportnom komplekse. - Perm`: PNIPU. - 2013. - S. 202-206.

10.	Korchagin, V. A. Sozdanie innovatsionnoy ekoekonomiki na baze novykh znaniy [Tekst] / V. A. Korcha-gin, YU. N. Rizaeva, T. V. Korchagina // Transportnye sistemy Sibiri. Problemy bezopasnosti. - Krasnoyarsk: SFU. - 2013. - S. 15-21.

11.	Korchagin, V. A. Postroenie sinkhronizirovannoy i effektivnoy logisticheskoy tsepi postavok [Tekst] / V. A. Korchagin, A. N. Novikov, YU. N. Rizaeva // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2014. - № 4. - S. 139-142.

Korchagin Viktor Alekseevich

FGBOU VPO "Lipetsk State Technical University"

Address: Russia, 398600, Lipetsk, st. Moscow, d.30

Honored Worker of Science, Doctor of Engineering. , Professor, Head of Department of "Management of auto-transport"

E-mail: kafedrauat@mail.ru

Rizaeva Yulia Nikolaevna

FGBOU VPO "Lipetsk State Technical University"

Address: Russia, 398600, Lipetsk, st. Moscow, d.30

Kand. ehkon. professor of "Management by road"

E-mail: rizaeva.u.n@yandex.ru

Korchagin Tatiana Viktorovna

FGBOU VPO "Lipetsk State Technical University"

Address: Russia, 398600, Lipetsk, st. Moscow, d.30

Kand. ehkon. professor of "Management by road"

E-mail: rizaeva.u.n@yandex.ru

|  | Продолжается подписка на журнал «Мир транспорта и технологических машин» Подписной индекс журнала: 16376 («Пресса России») Подписка через редакцию: (с любого месяца) Информация о подписке на нашем сайте www.gu-unpk.ru Тел. +7 (4862) 43-48-90 |
| --- | --- |

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

# УДК 629.3.083 (076)

# Ю.В. РОДИОНОВ, М.Ю. ОБШИВАЛКИН, Н.В. ПАУЛИ

Учет изменения эффективности эксплуатации

подвижного состава в зависимости от наработки

Важным направлением развития технической эксплуатации автомобилей является получения зависимостей изменения эффективности эксплуатации подвижного состава от наработки. Это позволит оценить интенсивность изменения технического состояния грузовых автомобилей с накоплением пробега.

Ключевые слова: эксплуатация, надежность, эффективность, автомобили, ресурс.

Список литературы

1. Костин, И.М. Технико-экономическая оценка грузовых автомобилей при разработке [Текст] / И.М. Костин, Х.А. Фасхиев // Изд-во Камского политехн. ин-та - Набережные Челны. - 2002. - 479 с.

2. Великанов, Д.П. Эффективность автомобильных транспортных средств и транспортной энергетики [Текст] / Д.П. Великанов //  Наука - Москва. - 1989. - 536 с.

3. Андрианов, Ю.В. Оценка автотранспортных средств [Текст]: монография  / Ю.В. Андрианов // Изд-во «Дело» – Москва. - 2006. - 410 с.

4. Фасхиев, А.Х. Конкурентоспособность грузовых автомобилей [Текст] / А.Х. Фасхиев и др. // Грузовик. - 2004. - № 4. - С. 56-61.

5. Кузнецов, Е. С.  Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: учебник для ВУЗов / Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.Н. Власов и др. - 4-е изд., перераб. и дополн. - Наука – Москва, 2004. - 535 с.

6. Дынченков, В.С. Как сделать обновление парка автомобилей эффективным [Текст] / В.С. Дынченков // Автомобильная промышленность. - 2011. - № 1. - С. 4-6.

7. Дынченков, В.С. Определение сроков замены автомобиля на основе оценки его эксплуатационной надежности [Текст]  / В.С. Дынченков // Автомобильная промышленность. - 2010. - № 9. - С. 28-32.

8. Паули, Н.В. Скрытые неисправности как фактор старения автомобиля [Текст]  / М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули // Проблемы и достижения автотранспортного комплекса. – Екатеринбург. - 2011. - С. 43-46.

9. Иголкин, А.Н. Управление ресурсом городских автобусов в региональных условиях [Текст] / И.Н. Аринин, А.Г. Кириллов, А.Н. Иголкин // Автотранспортное предприятие. - 2011. - № 2. - С. 32-35.

10. Паули, Н.В. О влиянии изменений конструкции и условий рынка на эффективность автомобилей [Текст] / Ю.В. Родионов, М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули // Актуальные вопросы инновационного развития транспортного комплекса. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК». - 2011. - С. 87-92.

11. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта  [Текст] / Транспорт: М-во автомоб. трансп. РСФСР - Москва, 1988. - 78 с.

12. Аринин, И.Н. Техническая эксплуатация автомобилей. (Управление технической готовностью подвижного состава) [Текст]: учеб.пособие / И.Н. Аринин, С.И. Коновалов, Ю.В. Баженов, А.А.  Бочков. - Изд. 2-е, доп. – Владимир: Владим. гос. ун-т, 2003. - 248 с.

13. Паули, Н.В. К вопросу моделирования процессов старения элементов автомобиля и их влияния на безотказность [Текст] / Ю.В. Родионов, М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств. – Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. - 2010. - С. 72-77.

14. Паули, Н.В. Исследование изменения затрат автомобилей с наработкой [Текст] / Ю.В. Родионов, М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули // Перспективные направления развития автотранспортного комплекса. – Пенза: МНИЦ. - 2011. - С. 177-182.

15. Паули, Н.В. Продление эффективного ресурса автомобилей за счет усиленного контроля состояния  [Текст] / М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули // Безопасность транспортных средств в эксплуатации. – Нижний Новгород: НГТУ. - 2012. - С. 156-163.

16. Грязнов, М.В. Как повысить КТГ автопарка [Текст] / В.М. Курганов, М.В. Грязнов // Мир транспорта. - 2011. - № 3. - С. 106-117.

17. Паули, Н.В. Методика формирования парка подвижного состава с учетом минимизации затрат на расход запасных частей и материалов [Текст] / М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули, В.А. Мигачев // Авто-НН-2009. – Нижний новгород: НГТУ. - 2009. - С. 167-168.

18. Паули, Н.В. Влияние стратегий автотранспортных предприятий на надежность подвижного состава  [Текст] / Н.В. Паули, М.Ю. Обшивалкин // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. – Пермь: ПНИПУ. - 2012. - Том 2. - С. 92-97.

19. Крамаренко, Г.В. Техническое обслуживание автомобилей [Текст] / Г.В. Крамаренко. - Москва: изд-во «Транспорт», 1968. - 400 с.

20. Хусаинова, О.Н. Затраты на обеспечение работоспособности современного грузового автомобиля на послегарантийном пробеге [Текст] / О.Н. Хусаинова, В.А. Янчевский // Автотранспортное предприятие. - 2010. - № 3. - С. 47-49.

21. Паули, Н.В. О влиянии скрытых неисправностей на эксплуатацию автомобиля [Текст] / Ю.В. Родионов, М.Ю. Обшивалкин, Н.В. Паули // Актуальные вопросы инновационного развития транспортного комплекса. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК». - 2012. - С. 23-30.

22. Сергеев, М.П. Техническая эксплуатация МТП [Текст] / Сергеев М.П. // Челябинск: Челябинское обл. изд-во, 1964. - Вып. 1. – 234 с.

Родионов Юрий Владимирович

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: Россия, 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Д-р техн. наук, профессор, директор автомобильно-дорожного института

E-mail: dekauto@pguas.ru

Обшивалкин Михаил Юрьевич

Ульяновский государственный технический университет

Адрес:  Россия, 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32

Канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой «Автомобили»

E-mail: muo@ulstu.ru

Паули Никита Владимирович

Ульяновский государственный технический университет

Адрес:  Россия, 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32

Старший преподаватель кафедры «Автомобили»

E-mail: overnike@ya.ru

_______________________________________________________________________________________

YU.V. RODIONOV, M.YU. OBSHIVALKIN

ACCOUNTING CHANGES IN OPERATING EFFICIENCY

ROLLING STOCK ACCORDING TO HOURS

One of the most important part of technic automobile operation’s evolution is getting dependencies of changing affectivity automobile operation by the summary operating time. It can estimate intensity of changing technical condition with mileage dependence.

Keywords: Operation, reliability, efficiency, cars, resource.

BIBLIOGRAPHY

1. Kostin, I.M. Tekhniko-ekonomicheskaya otsenka gruzovykh avtomobiley pri razrabotke [Tekst] / I.M. Kostin, H.A. Faskhiev // Izd-vo Kamskogo politekhn. in-ta - Naberezhnye Chelny. - 2002. - 479 s.

2. Velikanov, D.P. Effektivnost` avtomobil`nykh transportnykh sredstv i transportnoy energetiki [Tekst] / D.P. Velikanov //  Nauka - Moskva. - 1989. - 536 s.

3. Andrianov, YU.V. Otsenka avtotransportnykh sredstv [Tekst]: monografiya  / YU.V. Andrianov // Izd-vo "Delo" - Moskva. - 2006. - 410 s.

4. Faskhiev, A.H. Konkurentosposobnost` gruzovykh avtomobiley [Tekst] / A.H. Faskhiev i dr. // Gruzo-vik. - 2004. - № 4. - S. 56-61.

5. Kuznetsov, E. S.  Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Tekst]: uchebnik dlya VUZov / E.S. Kuznetsov, A.P. Boldin, V.N. Vlasov i dr. - 4-e izd., pererab. i dopoln. - Nauka - Moskva, 2004. - 535 s.

6. Dynchenkov, V.S. Kak sdelat` obnovlenie parka avtomobiley effektivnym [Tekst] / V.S. Dynchenkov // Avtomobil`naya promyshlennost`. - 2011. - № 1. - S. 4-6.

7. Dynchenkov, V.S. Opredelenie srokov zameny avtomobilya na osnove otsenki ego ekspluatatsionnoy nadezhnosti [Tekst]  / V.S. Dynchenkov // Avtomobil`naya promyshlennost`. - 2010. - № 9. - S. 28-32.

8. Pauli, N.V. Skrytye neispravnosti kak faktor stareniya avtomobilya [Tekst]  / M.YU. Obshivalkin, N.V. Pauli // Problemy i dostizheniya avtotransportnogo kompleksa. - Ekaterinburg. - 2011. - S. 43-46.

9. Igolkin, A.N. Upravlenie resursom gorodskikh avtobusov v regional`nykh usloviyakh [Tekst] / I.N. Arinin, A.G. Kirillov, A.N. Igolkin // Avtotransportnoe predpriyatie. - 2011. - № 2. - S. 32-35.

10. Pauli, N.V. O vliyanii izmeneniy konstruktsii i usloviy rynka na effektivnost` avtomobiley [Tekst] / YU.V. Rodionov, M.YU. Obshivalkin, N.V. Pauli // Aktual`nye voprosy innovatsionnogo razvitiya transportnogo kompleksa. - Orel: FGBOU VPO "Gosuniversitet - UNPK". - 2011. - S. 87-92.

11. Polozhenie o tekhnicheskom obsluzhivanii i remonte podvizhnogo sostava avtomobil`nogo trans-porta  [Tekst] / Transport: M-vo avtomob. transp. RSFSR - Moskva, 1988. - 78 s.

12. Arinin, I.N. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. (Upravlenie tekhnicheskoy gotovnost`yu po-dvizhnogo sostava) [Tekst]: ucheb.posobie / I.N. Arinin, S.I. Konovalov, YU.V. Bazhenov, A.A.  Bochkov. - Izd. 2-e, dop. - Vladimir: Vladim. gos. un-t, 2003. - 248 s.

13. Pauli, N.V. K voprosu modelirovaniya protsessov stareniya elementov avtomobilya i ikh vliyaniya na bezotkaznost` [Tekst] / YU.V. Rodionov, M.YU. Obshivalkin, N.V. Pauli // Problemy kachestva i ekspluatatsii avtotransportnykh sredstv. - Penza: Penzenskiy gosudarstvennyy universitet arkhitektury i stroitel`stva. - 2010. - S. 72-77.

14. Pauli, N.V. Issledovanie izmeneniya zatrat avtomobiley s narabotkoy [Tekst] / YU.V. Rodionov, M.YU. Obshivalkin, N.V. Pauli // Perspektivnye napravleniya razvitiya avtotransportnogo kompleksa. - Penza: MNITS. - 2011. - S. 177-182.

15. Pauli, N.V. Prodlenie effektivnogo resursa avtomobiley za schet usilennogo kontrolya sostoyaniya  [Tekst] / M.YU. Obshivalkin, N.V. Pauli // Bezopasnost` transportnykh sredstv v ekspluatatsii. - Nizhniy Nov-gorod: NGTU. - 2012. - S. 156-163.

16. Gryaznov, M.V. Kak povysit` KTG avtoparka [Tekst] / V.M. Kurganov, M.V. Gryaznov // Mir transpor-ta. - 2011. - № 3. - S. 106-117.

17. Pauli, N.V. Metodika formirovaniya parka podvizhnogo sostava s uchetom minimizatsii zatrat na raskhod zapasnykh chastey i materialov [Tekst] / M.YU. Obshivalkin, N.V. Pauli, V.A. Migachev // Avto-NN-2009. - Nizhniy novgorod: NGTU. - 2009. - S. 167-168.

18. Pauli, N.V. Vliyanie strategiy avtotransportnykh predpriyatiy na nadezhnost` podvizhnogo sosta-va  [Tekst] / N.V. Pauli, M.YU. Obshivalkin // Modernizatsiya i nauchnye issledovaniya v transportnom komplek-se. - Perm`: PNIPU. - 2012. - Tom 2. - S. 92-97.

19. Kramarenko, G.V. Tekhnicheskoe obsluzhivanie avtomobiley [Tekst] / G.V. Kramarenko. - Moskva: izd-vo "Transport", 1968. - 400 s.

20. Husainova, O.N. Zatraty na obespechenie rabotosposobnosti sovremennogo gruzovogo avtomobilya na poslegarantiynom probege [Tekst] / O.N. Husainova, V.A. YAnchevskiy // Avtotransportnoe predpriyatie. - 2010. - № 3. - S. 47-49.

21. Pauli, N.V. O vliyanii skrytykh neispravnostey na ekspluatatsiyu avtomobilya [Tekst] / YU.V. Rodi-onov, M.YU. Obshivalkin, N.V. Pauli // Aktual`nye voprosy innovatsionnogo razvitiya transportnogo kom-pleksa. - Orel: FGBOU VPO "Gosuniversitet - UNPK". - 2012. - S. 23-30.

22. Sergeev, M.P. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya MTP [Tekst] / Sergeev M.P. // Chelyabinsk: Chelyabinskoe obl. izd-vo, 1964. - Vyp. 1. - 234 s.

Rodionov Yuri Vladimirovich

FGBOU VPO «Penza State University of Architecture and Construction»

Address: Russia, 440028, g. Penza, ul. Titov, 28

Dr. Sc. sciences, professor, director of the Automobile and Road Institute

E-mail: dekauto@pguas.ru

Obshivalkin Mikhail Yur’evich

Ulyanovsk State Technical University

Address: Russia, 432027, g. Ulyanovsk, ul. North Venice, 32

Kand. tehn. Sciences, Associate Professor, Head. Chair of "Cars"

E-mail: muo@ulstu.ru

Pauli Nikita Vladimirovich

Ulyanovsk State Technical University

Address: Russia, 432027, g. Ulyanovsk, ul. North Venice, 32

Senior lecturer in "Cars"

E-mail: overnike@ya.ru

Уважаемые авторы!

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями к оформлению научных статей.

• Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах формата А4 и содержит от 3 до 7 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную нумерацию.

• Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте или на любом электронном носителе).

• В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, включая соавторство.

• Статьи должны быть набраны шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см.

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов, сведения об авторах обязательно дублируются на английском языке.

• К статье прилагается аннотация и перечень ключевых слов на русском и английском языке.

• Сведения об авторах приводятся в такой последовательности: Фамилия, имя, отчество; учреждение или организация, адрес учреждения или организации, ученая степень, ученое звание, должность, телефон, электронная почта.

•  В тексте статьи желательно:

-  не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

-  не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

-  не применять произвольные словообразования;

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами.

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания (вхождения) в тексте статьи.

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются!

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые.

• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по центру страницы, в конце подписи точка не ставится:

Рисунок 1 – Текст подписи

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на сайте www.gu-unpk.ru.

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается.

Адрес учредителя:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»

302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 29

Тел. +7(4862)420024

Факс +7(4862)416684

www.gu-unpk.ru

E-mail: unpk@ostu.ru

Адрес редакции:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»

302006, г.Орел, ул. Московская, 77

Тел. +7 905 856 6556

www. gu-unpk.ru

E-mail: srmostu@mail.ru

Технический редактор, корректор,

компьютерная верстка И. В. Акимочкина

Подписано в печать 25.09.2015

Формат 70х108 1/16.

Усл. печ. л. 8,9

Тираж 500 экз.

Заказ № __________

Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе Госуниверситета-УНПК 302030, г. Орел, ул. Московская, 65.