621.31

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Никольский О.К., Шлионская Ю.Д., Габова М.А.

Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный технический университет
 им. И.И. Ползунова

В статье приводится анализ системы обеспечения безопасности электроустановок, рассмотрены его основные направления, приведены пути выбора оптимальных вариантов формирования системы безопасности. Даны количественные и качественные характеристики эффективности технических и организационных мероприятий. Сформулированы первоочередные задачи развития правовой, технической и нормативно-методической базы.

Ключевые слова: безопасность электроустановок, техногенные риски, критерии эффективности системы технических и организационных мероприятий.

В основе системы обеспечения безопасности электроустановок лежит научное, информационное, нормативно-правовое и технологическое обеспечение [1].

Научное обеспечение. Основной задачей науки о техногенной безопасности является разработка рекомендаций, направленных на защиту человека и среды его обитания от воздействия электрического тока и электромагнитного поля. Среди приоритетных направлений выделим:

(анализ техногенных рисков и прогноз основных показателей, характеризующих уровень электробезопасности в регионе и отрасли;

(формирование количественных критериев эффективности системы технических и организационных мероприятий	 по безопасности в электроустановках (в том числе разработка практических методик технико-экономического обоснования новой техники);

(разработку методов и технических средств диагностики состояния электроустановок и контроля ее параметров;

(разработку компьютерных технологий проектирования оптимальных систем электрической защиты для объектов производственной и социальной сферы.

При выборе оптимального варианта системы безопасности должны использоваться критерии, обеспечивающие минимизацию техногенных рисков электропоражения людей, пожаров и электромагнитных излучений. Эти критерии должны давать возможность обоснованно сравнивать различные варианты систем и определять лучший из них. При этом пространство вариантов должно ограничиваться рядом требований нормативного и технологического характера. Критерии оптимизации строятся на основе показателей эффективности систем безопасности или техногенных рисков, определяемых с помощью математических моделей с последующей их алгоритмизацией. В основе оценки рисков лежит расчет вероятностей техногенных угроз, рассматриваемых как случайные события. Так, при анализе причин электропоражения человека, вызванного прикосновением к нетоковедущей части электроустановки, оказавшейся под напряжением, необходима последовательная во времени цепь элементарных событий [2].

Информационное обеспечение предполагает применение новых информационных технологий, направленных на повышение эффективности системы электробезопасности. В основу этих технологий должна быть положена алгоритмизация процедур сбора и анализа статистических и экспериментальных данных, т.е. создание системы компьютерного мониторинга безопасности электроустановок.

Материалы расследования электротравматизма, пожаров и электромагнитных излучений от электроустановок представляют основной источник информации для определения их причин и условий, а также выработки мероприятий, исключающих возникновение подобных случаев в дальнейшем. От правильности установления причин техногенных угроз зависит эффективность вырабатываемых мероприятий.

Количественная оценка эффективности технических и организационных мероприятий в ряде случаев возможна эмпирическим путем, применяя методику планирования эксперимента. Целью такого эксперимента является получение достоверных данных об электрозащитной эффективности технических средств (например, УЗО) и эксплуатационной надежности новой техники на этапе подготовки ее серийного производства. Для реализации поставленной цели необходимо введение специальных критериев, которые позволяли бы комплексно оценивать состояние безопасности в электроустановках. Такие критерии интегрально должны учитывать уровень электро-пожаробезопасности, динамику количества нарушений, приводящих к авариям и опасным ситуациям, параметры надежности электротехнической аппаратуры.

Для выработки перспективных направлений, определяющих стратегию развития системы электробезопасности, представляется существенным использование метода экспертных оценок, в основу которого положена статистическая оценка значимости влияния факторов, не поддающихся количественному измерению.

Нормативно-правовое обеспечение должно быть направлено на реализацию федеральных законов «Об основах охраны труда» и «О пожарной безопасности». Эти законы, определяющие общие принципы обеспечения охраны труда и пожарной безопасности, направлены на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан России.

В развитии этих законов в настоящее время разработан комплекс федеральных и отраслевых нормативных документов. Сюда следует отнести дополнение разделов Правил устройства электроустановок, Нормы пожарной безопасности, Стандарты РФ (ГОСТ Р50571 и ГОСТ Р50669). В основу последних были положены международные стандарты МЭК 364 по электробезопасности электроустановок зданий.

Решение задач по предупреждению и ликвидации последствий электротравматизма населения и пожаров от электроустановок имеет государственное значение и требует участия федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов государственного надзора.

Однако действующая на данный момент законодательная база не в полном объеме учитывает специфические условия эксплуатации электрохозяйственной инфраструктуры непроизводственной сферы в городах и населенных пунктах, где необходимо вести работы по созданию системы обеспечения электробезопасности населения. В нормативно-правовых актах содержатся существенные правовые противоречия установлении сфер ответственности между органами Государственной противопожарной службой, Гостехнадзором и Госстроем, призванными в рамках их компетенций осуществлять надзор за безопасностью электроустановок жилых и производственных зданий. С этих позиций назрела необходимость в разработке Федерального закона «О безопасности электроустановок», который гармонично мог вобрать в себя уже действующие нормативно-правовые акты.

К первоочередным задачам, направленным на развитие правовой, технической и нормативно-методической базы, следует отнести:

1. Разработку и принятие законодательных актов субъектов Федерации, регламентирующих обязательное применение УЗО на объектах жилищно-гражданского назначения и создание условий для поддержки отечественных товаропроизводителей (установление мер протекционного характера в целях повышения конкурентоспособности продукции).

2. Разработку Норм пожарной безопасности и разделов Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и безопасности, Строительных Норм и Правил в части обязательного применения УЗО потребителями электроэнергии.

Технологическое обеспечение предполагает разработку организационно-технических мероприятий и эффективных средств защиты человека и среды его обитания от опасного воздействия электрического тока и электромагнитного поля. Здесь в первую очередь речь идет о массовом использовании новых технологий предотвращения техногенных угроз на основе применения активной меры защитного отключения (FI-Schutzschapfter) [3].

В развитых странах ежегодно производится и устанавливается свыше 10 млн. различных типов УЗО. Здесь степень «насыщенности» УЗО оценивается соотношением: на каждого жителя в среднем приходится 35 единиц электрозащитной аппаратуры.

В России за четверть века установлено не более 3 млн. УЗО отечественного и зарубежного производства, причем доля импорта значительно превышает объемы выпуска УЗО отечественными производителями. Производственные мощности предприятий, выпускающих малыми партиями УЗО, не позволяют рассчитывать в полной мере на удовлетворение потребности жилья и инфраструктуры городов и сельских поселений России. В связи с чем приходится расходовать значительные валютные средства на приобретение устройств защитного отключения за рубежом, которые в ряде случаев не отвечают условиям эксплуатации электроустановок. В целом обеспеченность УЗО для жилых и общественных зданий составляет по России около 5% от номинальной потребности. Добавим к этому, что развитие в настоящее время отечественного производства УЗО идет по неперспективному направлению, предусматривающему освоение электронных изделий, взамен электромеханическим аналогам, обладающим высоким уровнем надежности и эффективности защиты. Отсутствие в настоящее время современных отечественных технологий привело к появлению на рынке «суррогатных» УЗО, изготовленных из полуфабрикатов зарубежных производителей. Приходится констатировать, что зарубежные поставки ведут не только к оттоку значительных валютных, средств из России, в частности в Китай, но и к сворачиванию собственного производства конкурентоспособной продукции [4].

Список литературы

1. Никольский О.К. Электробезопасность России на рубеже XXI века /  Никольский О.К.// Вестник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Приложение к журналу «Ползуновский альманах» № 3. – Барнаул: Издательство Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 2000 г., с. 11-16.

2. Никольский О.К. Хрестоматия инженера-электрика: Учебн. Пособие/ Сошников А.А., Цугленок Н.В. -  Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2002 г. Раздел: Защитное отключение в электроустановках зданий. Нормы с комментариями, с. 607-642.

3. Пехотиков В.А. Проблемы применения устройств защитного отключения в части обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных, (ВНИИПО). Вестник Алт. гос. техн. ун-та им. И.И. Ползунова. Приложение к журналу «Ползуновский альманах» № 3, 2000 г., с. 67-74.

4. Логинов А.И., Роднин А.П. Опыт создания серийного производства устройств защитного отключения в России. Вестник Алт. гос. техн. ун-та им. И.И. Ползунова. Приложение к журналу «Ползуновский альманах» № 3, 2000 г., с. 203-206.

Никольский Олег Константинович, заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., проф., каф. «Электрификация производства и быта», Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, тел. (3852) 29-08-82, Nik37Oleg@mail.ru

Шлионская Юлия Давидовна, магистр, младший научный сотрудник каф. «Электрификация производства и быта», тел. (3852) 29-08-82, jlash1996@gmail.com

Габова Мария Андреевна, ст. преподаватель каф. «Информационные системы в экономике», тел. (3852) 29-08-82, gabova_ma@mail.ru

________________________________________________________________________________

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PROVISION OF TECHNOGENIC SAFETY OF ELECTRICAL FITMENTS

Nikolskiy O.K., Shlionskaya Y.D.,  Gabova M.A.

Russia, Barnaul, Polzunov Altai State Technical University

The article provides the analysis of ensuring the safety systems considers its main directions, gives ways to select the optimal options for the formation of a security system. The quantitative and qualitative characteristics of the effectiveness of technical and organizational measures. The priority tasks of the development of the legal, technical and regulatory-methodological base are formulated.

Keywords: safety of electrical fitments, technogenic risks, criteries of effectiveness, systems of technical and organizational measures for the safety

Bibliography

1. Nikolsky O.K. Electrical safety of Russia at the turn of the XXI century / Nikolsky O.K. // Bulletin of the Altai State Technical University named after V.I. I.I. Polzunov. Supplement to the journal "Polzunovsky Almanac" No. 3. - Barnaul: Publishing house of the Altai State Technical University named after I.I. Polzunova, 2000, p. 11-16.

2. Nikolsky O.K. Reader for electrical engineer: Textbook. Manual / Soshnikov A.A., Tsuglenok N.V. - Krasnoyar. state agrarian un-t. - Krasnoyarsk, 2002. Section: Protective shutdown in electrical installations of buildings. Norms with comments, p. 607-642.

3. Pekhotikov V.A. Problems of using residual current devices in terms of ensuring fire safety for residential and public, (VNIIPO). Bulletin Alt. state tech. un-ta them. I.I. Polzunov. Supplement to the journal "Polzunovsky Almanac" No. 3, 2000, p. 67-74.

4. Loginov A.I., Rodnin A.P. Experience in creating serial production of residual current devices in Russia. Bulletin Alt. state tech. un-ta them. I.I. Polzunov. Supplement to the journal "Polzunovsky Almanac" No. 3, 2000, p. 203-206.

Nikolsky Oleg Konstantinovich, Honored Worker of Science and Technology of the Russian Federation, Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Electrification Production and Life, Polzunov Altai State Technical University, tel. (3852) 29-08-82, Nik37Oleg@mail.ru

Shlionskaya Yulia Davidovna, Junior Researcher, , Department of Electrification Production and Life Polzunov Altai State Technical University, tel. (3852) 29-08-82, jlash1996@gmail.com

Gabova Maria Andreevna, Senior Lecturer, Department of Information Systems in Economics, Polzunov Altai State Technical University, tel. (3852) 29-08-82, gabova_ma@mail.ru