УДК 33.332

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Никулина О.М., Лоек А.В.

Россия, г. Белгород, Белгородский ГНИУ

Рассматривается проблема ресурсосбережения, связанная с обеспечением безопасности и комфорта проживания граждан на городских территориях. На основании анализа современного состояния процесса утилизации ТБО предложены некоторые рекомендации по решению этой проблемы.

Examines the problem of resource saving, connected with maintenance of safety and the comfort of staying of the citizens in urban areas. On the basis of the analysis of the current state of the process of utilization of solid domestic waste (SDW) offered some suggestions to resolve this problem.

В современном мире как никогда обострились проблемы, связанные с ресурсосбережением и они продолжают усугубляться. Причина в том, что технологии, применяемые человечеством, направлены, прежде всего, на использование невозобновляемых природных ресурсов, чем наносят непоправимый вред его среде обитания. В дополнение к этому настоящим бедствием является накопление разнообразных бытовых и промышленных отходов. В современном городе в среднем на одного человека в год приходится около 350 кг твердых бытовых отходов, и этот показатель имеет тенденцию к увеличению на 4-6 % [1]. В этой связи в настоящее время самыми ценными становятся чистая атмосфера, качественная пресная вода и плодородная почва, которые будут являться важнейшими при определении качества жизни городского населения.

Современные наука и производство могут предложить эффективные технологии, которые направлены на системный подход к решению проблем ресурсосбережения и позволяют не только безопасно утилизировать, но и получить из городского мусора полезные продукты, например, в виде электроэнергии [2]. Считается, что практически все бытовые отходы – это потенциальное вторичное сырье, которое может приносить выгоду обществу и конкретному инвестору.

К настоящему времени в мире наибольшее распространение получили способы утилизации бытовых отходов, среди которых захоронение на полигонах, сжигание, биотермическое компостирование (органические отходы), пиролиз [1, 2]. Анализ перечисленных способов переработки мусора подтверждает, что некоторые являются тупиковыми и очень опасными. К таким можно отнести сжигание и захоронение. Однако в результате исследования технических и экономических показателей утилизации бытовых и промышленных отходов выявилась целесообразность применения на российском рынке современной технологии переработки в виде пиролиза [1]. Указанная технология в своей основе содержит процесс термического разложения органических соединений без доступа кислорода и вызывает интерес, поскольку продукты пиролиза обладают высокой энергетической плотностью и большим потенциалом в использовании их в качестве топлива и сорбентов.

Основные экономические показатели локального энергетического комплекса по переработке мусора в электроэнергию приведены в таблице 1, и их анализ позволяет отметить его достаточно высокую эффективность.

Таблица 1 – Экономические показатели реализации проекта по применению 
локального энергетического комплекса по переработке мусора

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты (млн. руб.) | 111,0 |
| 2. | Объем услуги по уничтожению ТБО (т/в год) | 48000 |
| 3. | Валовая выручка за год (млн.) | 72 |
| 4. | Выработка электроэнергии в год (МВт/ч) | 21600 |
| 5. | Себестоимость уничтожения 1 тонны ТБО (руб.) | 313,43 |
| 6. | Себестоимость КВт/ч электроэнергии (руб.) | 1,04 |
| 7. | Количество обслуживающего комплекс персонала (чел.) | 14 |
| 8. | Рентабельность производства (%) | 38 |
| 9. | Срок окупаемости (год) | 2 |

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время существующий уровень энергоемкости экономики и социальной сферы, постоянный рост стоимости и снижения качества энерго- и коммунальных ресурсов, возрастающая антропогенная нагрузка на окружающую среду могут привести к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло необходимо срочно осуществить ряд мер направленных на комплексное и системное решение проблем ресурсосбережения и внедрение новейших технологий, в том числе и по переработке отходов городов и других населенных пунктов. В настоящее время проблема бытовых отходов вышла за рамки только экономической и экологической плоскости. Они, являясь проблемой социальной, становятся и политической. Наладить производство сложно и затратно, но еще труднее перестроить мышление и воспитать людей. И это уже задача, решение которой под силу только государству.

Литература

      - Мубаракшина, Ф.Д. Современные проблемы переработки мусора в России и за рубежом [Текст] / Ф.Д. Мубаракшина, А.А. Гусева // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2011.– № 4. – С. 91-99.

2. Систер, В.Г. Современные технологии обезвреживания и утилизации ТБО [Текст]/ В.Г. Систер, А.Н. Мирный.– М.: Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2003.– 303 с.

Никулина Ольга Михайловна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)» ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», г. Белгород, ул. Победы, 77, e-mail: nikom22@yandex.ru

Лоек Анастасия Владимировна, магистрант кафедры «Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)» ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», г. Белгород, ул. Победы, 77