УДК   658.26 – 021.381

УНИФИКАЦИЯ  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА

Комаристый А.С., Комаристая Л.С., Молоканов Е.Е., Фелькер В.В.

Россия, г.  Орел ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

В статье приведены два блока  унифицированных энергосберегающих мероприятий для внедрения в промышленное производство.

Ключевые слова: унификация, энергосбережение.

The article presents 2 blocks of unified energy-saving measures for the introduction in the industrial production.

Key-words: unification, energy conservation

Все процессы, связанные с энергосбережением в любой сфере промышленного производства можно условно разделить на два основных блока:

## 1. Блок организационных мероприятий:

- внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре себестоимости;

- энергетическое обследование предприятия;

- составление энергетического паспорта предприятия и его отдельных объектов;

- разработка мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности применительно к технологическим условиям деятельности предприятия;

- разработка положения о материальном стимулировании получения эффекта от проведения мероприятий повышения энергоэффективности и снижения издержек на приобретение энергоресурсов;

- аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация;

- планирование и организация коммерческого учёта потребления энергии и энергоресурсов;

- планирование и организация технологического учёта потребления энергии и энергоресурсов;

- реализация низкозатратных организационных мероприятий по энергосбережению;

- обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов;

- информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации)

- реализация низкозатратной части мероприятий энергосбережения;

- бизнеспланирование мероприятий повышения энергоэффективности и технического перевооружения со сроками окупаемости свыше 1 года;

- реализация мероприятий повышения энергоэффективности и технического перевооружения со сроками окупаемости свыше одного года;

- мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования;

- мониторинг исполнения договоров на поставку энергетических ресурсов;

- мониторинг технического состояния приборов учёта потребления энергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов;

- мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- организация финансового и бухгалтерского учёта при реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- материальное и моральное стимулирование участников энергосберегающих мероприятий.

## 2. Блок технических мероприятий по повышению энергоэффективности промышленного производства:

- установка узлов  учета тепла на предприятии и его объектах (резко снижает затраты на тепло, окупаемость затрат на установку узла учета 2 - 6 месяца, установка узлов регулирования подачи теплоносителя в тепловых пунктах снижает расход тепла на 20-30%);

- технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные инфракрасные (ИК)  системы обогрева (снижает затраты на обогрев помещений в 2 -3 раза.  (Окупаемость  9 –12 месяцев);

- замена традиционных схем обогрева на подогрев полов прокладкой пластиковых труб (снижает издержки на отопление в 1,7 раза.  Окупаемость 1 - 2 года);

- установка блочных миникотельных на удалённых объектах (снижает издержки от 2 до 6 раз, окупаемость 1 - 1,5 года);

- установка электротеплогенераторов на базе ГПУ, ГТУ. (снижает издержки предприятия на приобретение электроэнергии, теплоснабжение в 2 – 4 раза. Окупаемость, при оптимальной нагрузке,  2 - 3 года);

- теплоизоляция наружных теплотрасс. (Срок окупаемости - 1 отопительный сезон);

- снижение температуры обратной сетевой воды (подогрев полов помещений, воздуха, поступающего в помещения);

- отбор тепла из промышленных стоков, канализации, технологических сред. (Установка тепловых насосов, окупаемость 6 -12 месяцев);

- замена градирен на пароструйные инжекторы (использование тепла пара, жидкостей для отопления или иных производственных нужд окупаемость 6-12 месяцев);

- внедрение систем частотного регулирования приводов электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой. (Экономия электроэнергии 40-70%.,окупаемость до 1,5 года);

- оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов (до 10% снижения потерь;

- автоматизация управлением вентиляционных систем (снижение потребления 10-15% при окупаемости 5 месяцев);

- установка счетчиков воды на производственных участках, корпусах (снижает расход воды в 2 и более раз.  (Окупаемость 2 - 3 месяца);

- внедрение систем оборотного водоснабжения. (Снижает расход воды до 95%, окупаемость до 1 года);

- использование нажимных кранов снижает расход воды в 4-6 раз;

- внедрение схем рекуперации и автоматизации процесса горения в нагревательных и кузнечных печах экономит 30-50% газа;

- внедрение энергоэффективных светильников новых конструкций. Применение люминесцентных ламп снижает потребление в 5 раз, светодиодных светильников в 8 раз. (Окупаемость 1 – 1,5 года);

- внедрение модернизированных пусковых реле. (Снижает потребление в 2,2 раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза);

- внедрение реле – регуляторов светильников снижает расход до 40%. Окупаемость 2 мес.

- регулярная чистка окон (позволяет снизить затраты на освещение на 30-40%);

- покраска стен помещений светлой краской (позволяет снизить затраты на освещение на 10 %);

- применение световолоконной подсветки при освещении подвалов и глухих помещений (позволяет частично отказаться от применения электроосвещения и использовать централизованные светодиодные подсветки в тёмное время суток);

- внедрение графиков отопления, освещения снижает расход до 20% в производственных и до - 40% в административных помещениях.

- использование вторичных энергоресурсов (опилки, щепа в газогенераторных установках, отходы производства в экологичных утилизаторах, рекуператоры в системах вентиляции). Стоимость полученной энергии от ВЭР в 3 - 4 раза ниже покупной. ( Окупаемость около 2 лет.)

- герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций.  (снижает потребление тепла на 10-15%. ( Окупаемость 2-4 месяца);

- устранение и термоизоляция мостиков холода в конструкциях зданий. (Окупаемость 1-2 месяца);

- использование отработанного тепла холодильников и кондиционеров для подогрева воды;

- установка ИК - отражающего остекления (снижает лучистые потери через окна до 50%, обеспечивает повышение  комфортности, как в зимний, так и в летний период);

- мероприятия по теплоизоляции, герметизации, снижению лучистых потерь дают снижение теплопотребления в 2-3 раза. (Окупаемость мероприятий  1,5 - 2,5 года);

- установка тепловых насосов в подвалах (обеспечивает дополнительное отопление зимой и снижение затрат на кондиционирование летом. (Окупаемость -  до 1 года);

- подогрев притока воздуха в помещение за счёт его подогрева отводимыми газами;

- установка солнечных коллекторов для подогрева воды и отопления;

- применение фотопреобразователей и солнечных батарей для энергообеспечения.

Комаристый Александр Семенович  - к.э.н., доцент кафедры «Электрооборудование и энергосбережение», Госуниверситет – УНПК, тел. 8 (4862)  41 98 30.

Комаристая Людмила Семеновна – ст. препод. кафедры «Электрооборудование и энергосбережение»,  Госуниверситет – УНПК, тел. 8 (4862)  41 98 30.

Молоканов Евгений Егорович – доцент кафедры Электрооборудование и энергосбережение», Госуниверситет – УНПК, тел. 8 (4862)  41 98 30.

Фелькер Виктория Владимировна – студентка группы 31-ЭО,  Госуниверситет – УНПК,

тел. 8 953 814 65 29.