УДК 537.8 : 681.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Титов Е.В., Мигалёв И.Е., Овечкина Ю.А., Нурбатырова Л.Н.

Россия, г. Барнаул, АлтГТУ

В статье указаны экспериментальные данные измерения параметров электромагнитного поля сотовых телефонов, а также проведен анализ степени опасности мобильных устройств.

Ключевые слова: электромагнитные излучения, сотовые телефоны, экспериментальные исследования.

In article experimental data of measurement of parameters of an electromagnetic field of cell phones are specified, and also the analysis of degree of danger of mobile devices is carried out.

Keywords: electromagnetic radiation, cell phones, experimental research.

Развитие и масштабное внедрение электроники во все сферы жизнедеятельности человека привело в настоящее время к массовому использованию мобильных устройств. При этом люди сталкиваются с неблагоприятными электромагнитными излучениями (ЭМИ). Количество используемых средств связи данного типа наряду с оргтехникой и бытовыми приборами постоянно возрастает, а также пропорционально увеличиваются случаи раковых и других заболеваний. Поэтому проблема воздействия электромагнитных излучений на человека, в том числе и от сотовых телефонов, в настоящее время является достаточно актуальной [1-3].

Для анализа опасности уровней ЭМИ от мобильных устройств нами проведены экспериментальные исследования параметров электромагнитных полей следующих сотовых телефонов: марки «LG-Е612» заводской сборки и копии «iPhone 4.0» (модель MC610LL). Учитывая, что режимы эксплуатации подобных изделий требуют расположения пользователя на малых расстояниях, в процессе данных исследований осуществлялось измерение уровней электромагнитных излучений на расстояниях 3 и 10 см от телефонов в режиме входящего вызова.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты измерения напряженности электрического поля (Е) и соответственно плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного поля от указанных выше мобильных устройств в разных частотных диапазонах с помощью измерительного аппарата П3-41.

Для наглядности анализа степени опасности электромагнитных излучений от сотовых телефонов на рисунках 1 и 2 представлены характеристические зависимости измеренных параметров электромагнитных полей данных изделий в зависимости от предельно-допустимых уровней (ПДУ).

Таблица 1 – Экспериментальные данные измерения напряженности электрического поля и плотности потока энергии мобильного устройства «LG-Е612»

| Объект измерения | Расстояние от прибора до объекта | E, В/м | ППЭ, мкВт/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | частоты, МГц |
|  |  | 0,03 | 3 | 300 | 850 | 900 | 950 | 1800 |
| «LG-Е612» | 3 см | 17,42 | 5,90 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,32 | 0,32 |
|  | 10 см | 17,31 | 4,75 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,51 | 0,66 |
| ПДУ [4, 5] | 2,5 | 15 | 10 |

Рисунок 1 – Результаты измерения напряженности электрического поля и ППЭ электромагнитного поля сотового телефона «LG-Е612»

По результатам измерения уровней ЭМИ телефона «LG-Е612» (таблица 1) плотность потока энергии электромагнитного поля не превышает ПДУ [4, 5] на исследуемых частотах (рисунок 1,а), а напряженность электрического поля на расстоянии 10 см превышает предельно-допустимые уровни на частоте 0,03 МГц в 7 раз (рисунок 1,б).

Таблица 2 – Экспериментальные данные измерения напряженности электрического поля и плотности потока энергии мобильного устройства копии «iPhone 4.0»

| Объект измерения | Расстояние от прибора до объекта | E, В/м | ППЭ, мкВт/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | частоты, МГц |
|  |  | 0,03 | 3 | 300 | 850 | 900 | 950 | 1800 |
| «LG-Е612» | 3 см | 76,61 | 24,31 | 3,10 | 3,69 | 5,95 | 3,57 | 7,25 |
|  | 10 см | 39,74 | 12,48 | 1,19 | 1,16 | 1,24 | 1,19 | 1,35 |
| ПДУ [4, 5] | 2,5 | 15 | 10 |

Согласно полученным результатам экспериментальных исследований параметров электромагнитного поля от мобильного устройства «iPhone 4.0» (таблица 2) ППЭ также не превышает предельно-допустимые уровни [4, 5] на исследуемых частотах (рисунок 2,а), а напряженность электрического поля на расстоянии 10 см превышает ПДУ на частоте 0,03 МГц более чем в 16 раз (рисунок 2,б).

Рисунок 2 – Результаты измерения напряженности электрического поля и ППЭ электромагнитного поля сотового телефона копии «iPhone 4.0»

Анализ полученных результатов измерений показывает, что мобильное устройство копии «iPhone 4.0» создает уровень ЭМИ в 2 раза выше, чем - «LG-Е612».

Результаты экспериментальных измерений также показывают, что мобильные устройства создают опасные уровни электромагнитных излучений, превышающие уровни ПДУ в несколько раз. Накопленные знания о влиянии электромагнитного поля на организм человека позволяют однозначно говорить, что электромагнитное излучение сотового телефона оказывает влияние на физиологическое состояние и здоровье человека, находящегося с ним в контакте. Сравнивая уровни ЭМИ телефонов с предельно допустимыми уровнями, можно сделать лишь общий вывод: возможно, чем выше качество мобильного устройства, тем больше вероятность того, что он оказывает менее опасное воздействие на организм человека.

Проект осуществлен при поддержке Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия».

Список литературы

1.Титов, Е. В. Повышение безопасности электротехнологий АПК на основе интегрированного контроля электромагнитных излучений [Текст] : дис. ... канд. тех. наук / Е. В. Титов. – Барнаул, 2013. – 125 с.

2. Титов, Е. В. Анализ опасности электромагнитных излучений в помещениях [Текст] / Е.В. Титов // Вестник АГАУ. – Барнаул, 2012. – № 12 (98). – С. 94 – 97.

3. Титов, Е. В. Исследование электромагнитного излучения, создаваемого компактными люминесцентными лампами [Текст] / Е.В. Титов, И.Е. Мигалев // Энерго- и ресурсосбережение – XXI век.: Сборник материалов X-ой международной научно-практической конференции. – Орел: Госуниверситет-УНПК, 2012. – С.181-183.

4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы [Текст]. Изд-во стандартов, 2003.

5. СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям [Текст]. Изд-во стандартов, 2001.

Титов Евгений Владимирович – канд.техн.наук., АлтГТУ  им. И.И. Ползунова, старший преподаватель кафедры «Электрификация производства и быта»

Домашний адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 71/2, к. 303

E-mail: 888tev888@mail.ru

Тел.: (3852) 36-71-29

Мигалёв Иван Евгеньевич, выпускник кафедры «Электрификация производства и быта» АлтГТУ  им. И.И. Ползунова

Дом. адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Лужкова, дом 30, кв. 6

E-mail: i.migalev@gmail.com

Тел.: 8-913-244-66-91

Овечкина Юлия Андреевна – студентка,  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова

Домашний адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Кирова, д. 36, к. 411

E-mail: julka-ribka221@mail.ru

Тел.: (3852) 36-71-29

Нурбатырова Ляззат Нурболовна – студентка, АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Домашний адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 45, к. 29

E-mail: layzzat2194@mail.ru

Тел.: (3852) 36-71-29