## ИЗМЕРИТЕЛЬ УСИЛИЙ И ДЕФОРМАЦИИ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ИТЦ-02

Тензоизмеритель ИТЦ-02 предназначен для одновременного измерения действующих усилий и статических деформации при различных видах нагружения исследуемых образцов (растяжение, изгиб, кручение, совместное действие изгиба и кручения и др.) с визуализацией результатов измерений на цифровых табло прибора. Прибором оснащается специализированное учебное оборудование (в том числе стенды СМ1, СМ2), которое применяется в лабораторных практикумах по дисциплинам "Сопротивление материалов", "Техническая механика", "Строительная механика" в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.

К сфере применения данного прибора также относятся подразделения и службы, работающие в области создания тензометрической техники, тензометрии, в частности: лаборатории испытаний конструкций на прочность, системы диагностирования оборудования, сертификационные центры, научно-исследовательские лаборатории.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.Н40789 выдан органом по сертификации РОСТЕСТ-МОСКВА.

Наряду с базовой модификацией 8-ми канального тензоизмерителя ИТЦ-02 с сетевым питанием, по согласованию с заказчиком может поставляться прибор с большим числом каналов (11; 22 канала), а также модификации со встроенным источником питания для работы в автономном режиме (полевые условия).

Технические данные

| Предельное значение измеряемых усилий, Н | 20000 |
| --- | --- |
| Цена единицы наименьшего разряда индикатора нагрузки, Н | 1 |
| Схема соединения тензорезисторов при измерении деформации | мост, полумост |
| Напряжение питания моста, В | 1± 0,2 |
| Частота напряжения питания моста, Гц | 3125 |
| Пределы измерений выходных сигналов тензорезисторов при измерении условной величины деформации: |  |
| при четырех активных тензорезисторах, мкОм/Ом | ±19999 |
| при двух активных тензорезисторах, мкОм/Ом | ±39998 |
| при одном активном тензорезисторе, мкОм/Ом | ±79996 |
| Цена условной единицы младшего разряда индикатора деформации: |  |
| при четырех активных тензорезисторах, мкОм/Ом | 1 |
| при двух активных тензорезисторах, мкОм/Ом | 2 |
| при одном активном тензорезисторе, мкОм/Ом | 4 |
| Сопротивление применяемых тензорезисторов, Ом | от 100 до 5000 |
| Относительная основная погрешность прибора: |  |
| а) при измерении усилий, %, не более | 1,0 |
| б) при измерении деформации, %, не более | 1,0 |
| Число измерительных каналов деформации | 8 |
| Длина соединительного кабеля между прибором и первичным преобразователем, м, не более | 5 |
| Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока: |  |
| напряжение, В | 220 ± 22 |
| частота, Гц | 50± 0,4 |
| Потребляемая мощность, В*А, не более | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| длина х ширина х высота | 292х218х130 |
| Масса, кг, не более | 2,0 |

Изготовитель: Орловский государственный технический университет, Учебно-научно-производственный центр (УНПЦ )
Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, 65, УНПЦ ОрелГТУ 
Тел./ факс (4862) 55–00–29

Схемы подключения тензодатчиков

# Text boxes

Х «-И»

Рисунок 2 - Мостовая схема измерения без компенсации сопротивления соединительных линий

Рисунок 1- Мостовая схема измерения с компенсацией сопротивления соединительных линий

Х «-И»

Х «-Т»

Х «-П»

Х «+И»

Х «+П»

Х «+Т»

R-ΔR

R+ΔR

R+ΔR

R-ΔR

Х «-Т»

Х «-П»

Х «+И»

Х «+П»

Х «+Т»

R-ΔR

R+ΔR

R+ΔR

R-ΔR

R+ΔR – тензорезистор на растяжение; R-ΔR – тензорезистор на сжатие.

Х - № канала;

R+ΔR – тензорезистор на растяжение; R-ΔR – тензорезистор на сжатие.

Х - № канала;

Рисунок 3 - Полумостовая схема измерения с компенсацией сопротивления соединительных линий

R+ΔR

R-ΔR

«М/2»

Х «-И»

Х «-Т»

Х «-П»

Х «+И»

Х «+П»

Х «+Т»

R+ΔR

R-ΔR

Х «+Т»

Х «+П»

Х «+И»

Х «-П»

Х «-Т»

Х «-И»

«М/2»

Рис. 4 - Полумостовая схема измерения без компенсации сопротивления соединительных линий

R+ΔR – тензорезистор на растяжение; R-ΔR – тензорезистор на сжатие.

R+ΔR – тензорезистор на растяжение; R-ΔR – тензорезистор на сжатие.

«М/2»

Х «-И»

Х «-Т»

Х «-П»

Х «+П»

Х «+Т»

Х «+И»

R+ΔR

R-ΔR

Рисунок 5 - Полумостовая схема измерения с компенсацией сопротивления соединительных линий

Рисунок 6 - Полумостовая схема измерения без компенсации сопротивления соединительных линий

R+ΔR

R-ΔR

# Х «+Т»

# Х «+П»

Х «+И»

Х «-П»

Х «-Т»

# Х «-И»

«М/2»

R+ΔR – тензорезистор на растяжение; R-ΔR – тензорезистор на сжатие.

R+ΔR – тензорезистор на растяжение; R-ΔR – тензорезистор на сжатие.