ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УДК [629.1: 62-714]

В.П. АПСИН, Е.В. БОНДАРЕНКО, П.П. ЗАЦЕПИН,

В.С. МАНУЙЛОВ, А.П. ПОСЛАВСКИЙ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

Отмечена проблематика количественной оценки теплоотдачи рабочей поверхности гильз цилиндров ДВС в условиях эксплуатации. Рассмотрено влияние эксплуатационных факторов на изменение состояния рабочей поверхности. Предложен метод определения степени загрязненности по критерию теплоотдачи. Приведены результаты определения теплоотдачи гильз, выработавших свой ресурс по сравнению с новыми. Дана оценка перспектив использования метода для обеспечения надежности ДВС за счет поддержания его оптимального теплового состояния в эксплуатации.

ЛИТЕРАТУРА

- Бурков В.В., Индейкин А.И. Автотракторные радиаторы. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд-ние, 1978. - 216 с.

- Восстановление автомобильных деталей: Технология и оборудование: Учеб. Для вузов / В.Е.Канарчук, А.Д. Чигринец, О.Л. Голяк, П.М. Шоцкий. – М.: Транспорт, 1995. – 303 с.

- Автомобильные двигатели. Под ред. М.С. Ховаха. М., «Машиностроение»,1977. – 591 с.

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи.    Изд.

2-е, стереотп. М.: «Энергия», 1977.

- Кавтарадзе Р.З. Локальный теплообмен в поршневых двигателях: Учеб. Пособие для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 592 с.

- Сборник научных трудов МАДИ «Ресурсосбережение при ремонте автомобилей и дорожных машин». Оценка теплопроводности гильзы цилиндра, восстановленной методом дополнительной детали. В.П. Апсин,  Б.С. Васильев, С.В. Ильичев./Издание МАДИ, 1989, 127 с.

- Патент РФ №2296295, БИ №9, 27.03. 2007 г. Способ определения степени загрязненности поверхностей емкостей. Пославский А.П., Апсин В.П., Бондаренко Е.В., Зацепин П.П.

Апсин В.П. канд. техн. наук, проф.; Бондаренко Е.В. докт. техн. наук, проф.; Зацепин П.П. асп.;  Мануйлов В.С. асп.; Пославский А.П. канд. техн. наук, доц.

Оренбургский государственный университет, Россия,  г. Оренбург

УДК 629.331

Н.В. БАКАЕВА

Функциональная декомпозиция целей

системы технического сервиса

автомобилей

В статье выполнено формирование целей и подцелей для системы технического сервиса автотранспортных средств. Генерируется основная цель системы с учетом требований современных вызовов и угроз и в соответствии с действующей на сегодня в Российской Федерации нормативно-правовой базой. Рассматривается достижение целей системы целереализующими подсистемами. Дается оценка вклада подсистем в достижение главной цели системы.

ЛИТЕРАТУРА

1 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2007 году» [Текст]. — М.: ВНИИ ГОЧС, 2008. — 157 с.

2 Булгаков, С.Н. Архитектурно-строительная отрасль и проблемы безопасности России [Текст] / С.Н. Булгаков // Доклады и итоговые документы сессий общих собраний РААСН 2002-2006 гг. – М., 2007. - С.14-21.

3 Воздействие транспортного комплекса РФ на состояние окружающей среды и здоровье населения  [Текст]: Аналитический доклад/ сост. В.А. Петрухин; ФГУП  НИИАТ – М.:НПСТ «Трансколсатинг», 2002.- 68с.

4 Ременцов, А.Н. Рынок услуг предприятий автосервиса: сущность, структура, границы [Текст] / А.Н. Ременцов, А.А. Ряховский // Социальная сфера: проблемы развития в современных условиях: Сборник научных трудов №11. - М., 2001.

5 Выступление министра транспорта РФ И.Е. Левитина на заседании Общественного совета Минтранса РФ, посвященное обсуждению ФЦП «Развитие транспортной системы России. 2010-2015 годы» 11 июня 2008 г.

6 Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020 года (одобрена на заседании Госсовета РФ 29 октября 2003 года).

7 Федеральный закон от 10.12.95 г. № 196 «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 10.01.2003 г.).

8 ОНТП-01-91. Отраслевые нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта [Текст] / Росавтотранс. - М.: Гипроавтотранс, 1991. - 184 с.

9 Проект концепции технической политики в транспортном комплексе в отношении транспортных средств М.: НИИАТ, 2002.- 26 с.

10 Резолюция ЕКМТ СЕМТ/СМ (2005)9/FINAL. Guide for government officials carriers on the use of the ECMT multilateral (Руководство по использованию квоты многосторонних разрешений ЕКМТ).Эл.ресурс: www.transdekra.ru

11 Цурков, В.И. Декомпозиция в задачах большой размерности  [Текст] / В.И. Цурков. – М.: Наука. - 1981.-352 с.

12 Кузнецов, Е.С. Управление техническими системами [Текст]: Учебное пособие / МАДИ (ТУ) – М., 2001. - 262 с.

Бакаева Н.В. Канд. техн. наук, доц.

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел.(4862) 73-29-94, e-mail: natbak@mail.ru

УДК 629.331.042

А.С. БОДРОВ

ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ

ОКРАШИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Технологический процесс окрашивания машин является одним из основных элементов технологии ремонта машин. Однако существующие способы окрашивания и применяемые лакокрасочные материалы обладают рядом недостатков. Для устранения недостатков традиционных технологий предлагается использование в качестве покрывных слоёв лакокрасочного покрытия порошковых лакокрасочных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

- Зубов П.И., Сухарева Л.А. Структура и свойства полимерных покрытий. М.: Химия, 2002. 256с.

- Карякина М.И. Физико-химические основы процессов формирования и старения покрытий. М.: Химия. 1999. 216с.

- Новиков А.Н. Окраска автомобилей при ремонте: монография/ А.Н. Новиков, А.С. Бодров. – ОрёлГТУ, 2008. – 127 с.

Бодров А.С. Канд. техн. наук, доцент

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 73-43-50; e-mail: Srmostu@mail.ru

УДК 629.331.042

В.В. НЕДОЛУЖКО

Анализ способов и методов подготовки

наружных поверхностей  автотранспортных средств к покраске

В условиях открытого атмосферного воздействия лакокрасочные покрытия (ЛКП) под действием влаги, тепла и холода, солнечной радиации, кислорода, механических воздействий и других факторов претерпевают необратимые изменения, отражающиеся на физико-химических и механических свойствах покрытий и приводящие, в конечном счете, к разрушению последних. Такое изменение свойств покрытий и называют старением.

ЛИТЕРАТУРА

- Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий: Учебник для ВУЗов. – Л. Химия, 1989. – 384 с.: ил.

- Бодров А.С. Лакокрасочные материалы, применяемые для окраски кузовов автомобилей [Текст]// А.С. Бодров// Известия ОрёлГТУ. Транспорт и строительство, 2004г, №3-4. С. 117-120.

- Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование: Справочник. М.: Химия, 1992. 415 с.

4.         А.С. Бодров. Технология ремонтного окрашивания сельскохозяйственных машин порошковыми красками. Дисс. канд. техн. наук. Москва. 2007.

Недолужко В.В. асп.

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 73-43-50; e-mail: Vnedoluzhko@yandex.ru

УДК 621.357.74

М.П. СТРАТУЛАТ

ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ХРОМЕ

Изучены закономерности распределения остаточных напряжений первого рода по толщине электролитического хрома. Установлено, что наибольшие остаточные напряжения возникают в первоначальных слоях покрытий и резко уменьшаются с ростом последних.

ЛИТЕРАТУРА

1. Биргер, И.А. Остаточные напряжения/И.А. Биргер. – М.: Машгиз, 1963. – 257с.

2. Дехтярь, Л.И. определение остаточных напряжений в покрытиях и биметаллах/Л.И. Дехтярь. – Кишинев: изд. “Картя молдовеняскэ”, 1968. – 173с.

3. Snaveley, C.A. Trans.Electrochem.Soc. – 1948.v.92,p.357 – 362.

4. Ваграмян, А.Т. Физико-механические свойства электролитических осадков/А.Т. Ваграмян, Ю.С. Петрова. – М.: изд. АН СССР, 1960. – 185с.

5. Поперека, М.Я. Внутренние напряжения электролитически осаждаемых металлов/М.Я. Поперека. – Новосибирск, 1966. – 268с.

6. Салли, А. Хром/А. Салли, Э. Брэндз (пер. с англ.). – М.: изд. “Металлургия”, 1971. – 358с.

7. Стратулат, М.П. О некоторой зависимости дефектов субструктуры и микротвердости электролитических хромовых покрытий от величины пульсации выпрямленного тока/М.П. Стратулат//Известия ОрелГТУ, серия “Строительство. Транспорт”. – 2005. - № 3 – 4 (7 – 8). – С.121 – 123.

Стратулат М.П. Канд. техн. наук, проф.

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел.(4862) 73-29-94, e-mail:  smrostu @mail.ru

УДК:629.3(076)

Н.Н. ЯКУНИН, Д.А. ДРЮЧИН, С.Н. ЯКУНИН

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗА СЧЁТ ОПТИМИЗАЦИИ

СТРУКТУРЫ ПАРКА

Якунин Н.Н. докт. техн. наук, проф.; Дрючин Д.А. канд. техн. наук, доц.; Якунин С.Н.

Оренбургский государственный университет, Россия,  г. Оренбург

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

### УДК:629.3(076)

А.В. ПАНИЧКИН

### ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДРЕССОРИВАНИЯ ГУСЕНИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН

Паничкин А.В. канд. техн. наук

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 41-98-85

УДК 621

Л.С. УШАКОВ, А.А. БАЖАНОВ, Д.А. ЮРЬЕВ,  Н.Д. ФАБРИЧНЫЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ УДАРНО-СКАЛЫВАЮЩИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПОГРУЗЧИКА

ЛИТЕРАТУРА

- Ушаков Л.С., Котылев Ю.Е., Кравченко В.А. Гидравлические машины ударного действия. М.: Машиностроение, 2000. 416 с.

- Котылев Ю.Е., Ушаков Л.С. Научные и конструкторские разработки НИЛ «Импульсные технологии». Информационно – технический журнал «Гидравлика и пневматика».  № 28-29, 2007. С. 29-32.

Ушаков Л.С. докт. техн. наук, проф.; Бажанов А.А. инж.; Юрьев Д.А. инж.; Фабричный Н.Д. инж.

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

ПНИЛ «Импульсные технологии»

## УДК 621.2

О.П. ШАКУЛИН, А.И. АБДУРАШИТОВ, В.А. КРАВЧЕНКО

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ПРЕСОВАНИЯ В МУСОРОВОЗАХ

С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

ЛИТЕРАТУРА

1. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. – 8-е изд., перераб. и доп. Под ред. И. Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001.

2. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справочник – М.: Машиностроение, 1983 – 301с.

3. Свешников В.К., Усов А. А. Станочные гидроприводы: Справочник. – М.: Машиностроение, 1988. – 512 с.

Шакулин О.П. канд. техн. наук; Абдурашитов А.И. студ.;

Кравченко В.А. канд. техн. наук

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 41-98-85; e-mail:oushakov2007@mail.ru

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

УДК 504.064.36:004(470.319)

О.А. ИВАЩУК

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

В статье представлены теоретические положения создания универсальной автоматизированной системы экомониторинга, ориентированной на поддержку принятия решений по повышению экологической безопасности автотранспортного комплекса региона.

ЛИТЕРАТУРА

- Воздействие транспортного комплекса РФ на состояние ОС и здоровье населения [Текст]: Аналитический доклад; научно-техническое обеспечение транспортного комплекса / сост. В.А. Петрухин и [др.]; ФГУП НИИАТ – М.: НПСТ «Трансконсалтинг»,  2002. ( 68 с.: ил.

- Денисов, В.Н. Проблемы экологизации автотранспорта [Текст]: учебное и научно-практ. издание/ В.Н. Денисов, В.А. Рогалев; научн. редактор: проф. Л.К. Горшков. – СПб.: МАНЭБ, 2003. ( 213 с.: ил. – ISBN 5-900277-05-4.

- Рекомендации по разработке и формированию региональных программ в области повышения экологической безопасности транспортного комплекса [Текст]: научно-техническое обеспечение транспортного комплекса/ сост. В.А. Петрухин, В.А. Виженский, Е.В Пушкарева, О.В. Салиева; ФГУП НИИАТ – М.: НПСТ «Трансконсалтинг», 2001. ( 148 с.

4. Иващук, О.А. Повышение экологической безопасности автотранспорта региона на основе систем мониторинга с использованием интеллектуальных технологий [Текст]: монография/ О.А. Иващук; научн. редактор: проф. А.Н. Новиков. – Орел: изд-во ОрелГАУ, 2008. – 244 с.: ил. – ISBN 978-5-93382-100-7.

Иващук О.А. канд. физ.-мат. наук, доц.

Орловский государственный аграрный университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 70-18-87, е-mail ivascuk@orel.ru

УДК629.3(076)

А.П. ЛАПИН, А.Н.НОВИКОВ, А.В.ГЛУХОВ, Р.Р. САДЫКОВ

ОПАСНОЕ И ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЛИТЕРАТУРА

1. Киреева Н.А., Мифтахова A..M., Галимзянова Н.Ф. Индикация загрязнения почв нефтью по состоянию комплекса микроскопических грибов.-Экология и пр-ть в России, 2000.- Январь. С. С.38-40

2. Костаров С.М., Бузмаков С.А. Основные направления повышения экологической безопасности нефтегазодобывающего предприятия.- Вестник М АНЭБ, 2000.-№6.- с. 100-102

3. Лапин А..П., Пирогов С.В., Бобков А..А.. и др. Экологическая безопасность применения нефтепродуктов в сельскохозяйственном производстве.- Брянск, 2003.- 592 с.

4. Сущев С.П., Ларионов В.М., Угаров А..И. Обоснование объема ресурсов для ликвидации аварий на магистральном нефтепроводе на основе моделирования разливов нефти. - Без-ть жизнедеятельности, 2002.- №7.-с.7-12

5. Поренаго О.П., Давыдова С.А.. Экологические проблемы химии нефти.- Нефтехимия, 1999.-т.39.- с.З-13.

Лапин А.П. докт. техн. наук, проф.; Новиков А.Н. докт. техн. наук, проф.; Глухов А.В. асп.; Садыков Р.Р. асп.;

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 41-98-77; e-mail: tmsi@ostu.ru

УДК 502.175:681.518.3:534.836.2

А.Н.НОВИКОВ, О.А.ИВАЩУК, В.В.ВАСИЛЬЕВА

ПУТИ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА КАЧЕСТВО

АКУСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

В статье рассматриваются основные аспекты управления качеством акустической среды в зоне влияния автомобильных дорог на основе двухуровневой автоматизированной системы экологического мониторинга. Проблема шумового загрязнения рассмотрена в системном представлении, которое позволило выделить управляемые и неуправляемые факторы, формирующие уровень негативного воздействия, определить объекты экологического мониторинга. Приведены результаты математического моделирования, осуществленного на основе аппарата искусственных нейронных сетей.

ЛИТЕРАТУРА

- Новиков, А.Н. Управление качеством акустической среды в зоне влияния автомобильных дорог на основе автоматизированной системы экологического мониторинга (Текст( / А.Н. Новиков, О.А. Иващук, В.В. Васильева // Вестник МАДИ(ГТУ). – 2007. - № 4(11) – С. 90 – 98.

- Воздействие транспортного комплекса РФ на состояние ОС и здоровье населения [Текст]: Аналитический доклад / сост. В.А.Петрухин и [др.]; ФГУП НИИАТ – М.: НПСТ «Трансконсалтинг», 2002. – 68с.: ил.

- Иващук, О.А. Повышение экологической безопасности автотранспорта региона на основе систем мониторинга с использованием интеллектуальных технологий [Текст]: монография / О.А.Иващук; научн. ред. А.Н. Новиков – Орел: изд-во Орел ГАУ, 2008. – 244 с.: табл.11, рис.69, библиогр.137 назв. – ISBN 978-5-93382-100-7.

- Круглов, В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика [Текст] / В.В. Круглов, В.В. Борисов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2001. - 382 с.: ил. - ISBN 5-93517-031-0.

Новиков А.Н. докт. техн. наук, проф.

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 41-98-77; e-mail: tmsi@ostu.ru

Иващук О.А. канд. физ.-мат. наук, доц., Васильева В.В. канд. техн. наук

Орловский государственный аграрный университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 70-18-87, е-mail ivascuk@orel.ru

УДК 656.022

А.П.ТРЯСЦИН

Анализ опасностИ ВЗРЫВА при НАЛИВЕ И СЛИВЕ жидкиХ нефтепродуктОВ

Автомобильный транспорт признан источником повышенной опасности. Перевозка этим транспортом веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей значительно повышают уровень опасности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Э.А. Арустамов, В.А. Воронин, А.Д. Зинченко и др. М.: «Дашков и К», 2006. – 480 с.

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / С.В. Белов, А.В. Ильицкая, А.Ф. Кобяков и др.- М.: Высшая школа, 1999. – 448с.

3. Кобылкин, Н.И. Анализ причин взрывов автоцистерн при наливе [Электронный ресурс] / Н.И Кобылкин

http://www.prompribor.ru/index.htm

Трясцин А.П. канд. техн. наук.

Орловский государственный технический университет, Россия, г. Орел

тел. (4862) 41-98-77; e-mail: tmsi@ostu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

УДК 371.014.3

Г.В. БУКАЛОВА, А.Н. НОВИКОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РАЗРАБОТКИ

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ

ВЫПУСКНИКА ВУЗА

Авторам представляется современная тенденция использования компетентностного подхода в профессиональном образовании технического профиля. Указаны методические приемы выявления выпускающей кафедры совокупности компетенций, входящих в состав компетентностной модели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов  к проблеме образования?//Высшее образование сегодня. -  2006. - №8.

2. Стратегия модернизации общего образования. Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. М., 2001.

3.  В. Медведев, Ю. Татур «Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход» // Высшее образование в России. – 2007. - №11.

4.  Минаева, Т.М. Управление персоналом/под ред. Т. Ю. Базарова. – Томск: ТГУ, 2006.

5. Э.Зеер, Д. Заводчиков. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем // Высшее образование в России. – 2007. - № 11.

6. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.

7. Букалова Г.В. Педагогические подходы к организации компетентностно-ориентированого профессионального образования//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гумантарные науки. – Тамбов, 2008. – Вып. 7 (63).

Букалова Г.В. канд. пед. наук, доц.; Новиков А.Н. докт. техн. наук, проф.

Орловский государственный технический университет Россия, г. Орел,

тел.(4862) 73-43-50, e-mail: astra10151@mail.ru

УДК 371.014.3

Н.В. КОРОБКОВА

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА

Современному миру требуется   личность нового типа, человек, наделенный креативным мышлением, чувством свободы и ответственности, готовый к самостоятельным решениям, нестандартным ситуациям. Особенно остро это проблема стоит при подготовке специалистов технического профиля. Если весь упор в образовании будет сделан на  профессиональной составляющей и в стороне останется  общекультурное, гуманитарное развитие, то, вполне вероятно, мы будем иметь дело с «одномерным» человеком, имеющим диплом о высшем образовании, который далеко не безопасен в своей профессиональной деятельности. Такой специалист, руководствующийся в принятии решений сугубо технологическими критериями, может поставить природу и общество на грань необратимой катастрофы.

ЛИТЕРАТУРА

- Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия [Текст] / Е.А. Леванова [и др.]; 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. – 208с.

Коробкова Н.В.; Доц.

Орловский государственный аграрный  университет; Россия, г. Орел