| Научно-технический журнал Издается с 2003 года Выходит четыре раза в год № 3(46) 2014 Июль - Сентябрь | Мир транспорта и технологических машин Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» (Госуниверситет-УНПК) |
| --- | --- |
| Редакционный совет: Голенков В.А. д-р техн. наук, проф., председатель Пилипенко О.В. д-р техн. наук, проф., Радченко С.Ю. д-р техн. наук, проф., зам. председателя Астафичев П.А. д-р юр. наук, проф., Борзенков М.И. канд. техн. наук, доц., Иванова Т.Н. д-р техн. наук, проф., Киричек А.В. д-р техн. наук, проф., Колчунов В.И. д-р техн. наук, проф., Константинов И.С. д-р техн. наук, проф., Новиков А.Н. д-р техн. наук, проф., Попова Л.В. д-р экон. наук, проф., Степанов Ю.С. д-р техн. наук, проф. | Содержание Эксплуатация, ремонт, восстановление Н. А. Федин, С. С. Рябов Анализ математической модели процесса накопления продуктов износа в моторном масле и обоснование номенклатуры основных сопряжений двигателя, диагностируемых методом спектрального анализа масла………………………………………………………………………….. 3 И. В. Макарова, Р. Г. Хабибуллин, Л. М. Габсалихова, Э. И. Беляев, И. И. Валиев Анализ перспектив и рисков применения альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте………………………………………………………….. 12 С. А. Сериков, Ю. Н. Бороденко, А. А. Дзюбенко Использование логических правил при выборе стратегии управления силовой установкой гибридных автомобилей …………………………………………………………………………… 23 С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, А. А. Кисловский Перспективы применения технологии комплексного локального деформирования для упрочнения подшипников скольжения коленчатого вала……………………………………... 35 Ю. Н. Баранов, Н. Е. Сакович, В. И. Самусенко Разработка тормозного устройства для повышения тормозных качеств автотранспортных средств………… 47 В. М. Манойло Регулирование процесса подачи рабочего смеси положением поворотной заслонки дроссельного узла системы воздухоснабжения транспортного двигателя…………………………………………………………………… 53 Технологические машины Ю. М. Ляшенко, Е. А. Ревякина, А. Ю. Ляшенко Погрузочные органы с роликовой рабочей поверхностью погрузочно – транспортных комплексов карьеров нерудных материалов………………………………………………………………… 60 Ю. Н. Каманин Практические рекомендации по проектированию гидравлических устройств ударного действия для работы в условиях пониженных температур…………………………………………………………………………….. 71 В. Е. Климов Разработка и прочностной расчет конструкции навесной рамы комбинированной дорожной машины……………………………………………... 77 Р. А. Ределин Результаты математического моделирования работы отбойногогидравлического молота при различных температурных условиях………... 83 А. В. Курылев, Е. Г. Рылякин Система регулирования температуры рабочей жидкости в гидроприводе транспортно-технологических машин…… 89 Безопасность движения и автомобильные перевозки П. Пржибыл, А. Н. Новиков, А. А. Катунин Автомобильные перевозки как наука……………………………………………………………………………………. 96 С. В. Дорохин Методика расчета допустимой скорости движения по криволинейной траектории……………………………………………………………………. 110 Ю. Чарский, П. Шатра Предложение принципов для реконструкции дорог i/2 и 1/12 в чешской республике к стандарту 2+1…………………………………. 118 Образование и кадры И. Е. Ильина, Е. С. Куприянова, Д. А. Кротова Применение тренажера та-2 для оценки психофизиологических особенностей кандидатов в водители………... 128 Экономика и управление Т. Л. Лукьянчикова Системный подход к стратегии мотивации персонала предприятий транспортной инфраструктуры…………………………………….. 136 Д. Л. Оболенцев Частно-государственноe партнерство в транспортной инфраструктуре.............................................................................................................. 145 |
| Главный редактор: Новиков А.Н. д-р техн. наук, проф. Заместители главного редактора: Катунин А.А. канд. техн. наук, доц., Ушаков Л.С. д-р техн. наук, проф., |  |
| Редколлегия: Агуреев И.Е. д-р техн. наук, проф. (Россия) Бажинов А.В. д-р техн. наук, проф. (Украина) Басков В.Н. д-р техн. наук, проф. (Россия) Бондаренко Е.В. д-р техн. наук, проф. (Россия) Браннольте У. д-р техн. наук, проф. (Германия) Бялы В. д-р техн. наук, проф. (Польша) Венцель Е.С. д-р техн. наук, проф. (Украина) Власов В.М. д-р техн. наук, проф. (Россия) Глаголев С.Н. д-р техн. наук, проф. (Россия) Горовиц В.Б. д-р техн. наук, проф. (США) Демич М. д-р техн. наук, проф. (Сербия) Корчагин В.А. д-р техн. наук, проф. (Россия) Макарова И.В. д-р техн. наук, проф. (Россия) Мартюченко И.Г. д-р техн. наук, проф. (Россия) Митусов А.А. д-р техн. наук, проф. (Казахстан) Нордин В.В. канд. техн. наук, проф. (Россия) Прентковский О. д-р техн. наук, проф. (Литва) Пржибил П. д-р техн. наук, проф. (Чехия) Пушкарёв А.Е. д-р техн. наук, проф. (Россия) Ременцов А.Н. д-р пед. наук, проф. (Россия) Савин Л.А. д-р техн. наук, проф. (Россия) Сиваченко Л.А. д-р техн. наук, проф. (Беларусь) Хабибуллин Р.Г. д-р техн. наук, проф. (Россия) Юнгмейстер Д.А. д-р техн. наук, проф. (Россия) |  |
| Ответственный за выпуск: Акимочкина И.В. |  |
| Адрес редколлегии: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77 Тел. +7 (4862) 73-43-50 http://www.gu-unpk.ru/science/journal/mtitm E-mail: srmostu@mail.ru |  |
| Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство: ПИ № ФС77-47352 от 03.11.2011г. |  |
| Подписной индекс: 16376 по объединенному каталогу «Пресса России» |  |
| © Госуниверситет-УНПК, 2014 |  |
| The scholarly journal A quarterly review № 3(46) 2014 Jule - September | World transport and technological machinery Founder - Federal State budget Institution higher education «State University – Education-Scientific-Production Complex» (State University-ESPC) |
| Editorial Council: V.A. Golenkov Doc. Eng., Prof., O.V.Pilipenko Doc. Eng., Prof., S.Y. Radchenko Doc. Eng., Prof. Vice-Chairman P.A. Astafichev Doc. Law., Prof., M.I. Borzenkov Can. Eng., Prof., T.N. Ivanova Doc. Eng., Prof., A.V. Kirichek Doc. Eng., Prof., V.I. Kolchunov Doc. Eng., Prof., I.S. Konstantinov Doc. Eng., Prof., A.N. Novikov Doc. Eng., Prof., L.I. Popova Doc. Ec., Prof., Y.S. Stepanov Doc. Eng., Prof. | Contents Operation, Repair, Restoration N. A. Fedin, S. S. Ryabov The analysis mathematical model of the process of wear products accumulation in motor oil and nomenclature substation of basic engine coupling, being diagnosticated by spectrum analysis method of oil………………… 3 I. V.makarov, R. G. Khabibullina l. M. Gabsalihova, E. I. Belyaev, I. I. Valiev Analysis of the prospects and risks of alternative fuels for road transport…………………... 12 S. A. Serikov, Y. N. Borodenko, A. A. Dziubenko Use of logical rules for choosing of hybrid vehicls power unit control strategy …………………………………………... 23 S.Yu. Radchenko, D. O. Dorokhov, A. A. Kislovskaya Prospects for the use of technology integrated local strain hardening for slide bearings crankshaft…………….. 35 J. N. Baranov, N. E. Sakovich, V. I. Samusenko Development of a braking device to raise brake qualities of vehicles………………………………………………………... 47 V. M. Manoilo The model of regulating the working fluid flow process by means of the butterfly in the neck of the throttle device of the vehicle engine air sypply system…………………………………………………………………………………… 53 Technological Machinery Y. M. Lyashenko, E. A. Revyakina, A. Yu. Lyashenko Machine working bodies with roller surface loading - transport complex pit aggregates…………………………… 60 Y. N. Kamanin Practical design guidelines hydraulic devices percussion for operation in low temperatures ………………………………………………………………. 71 V. E. Klimov Development and design strength calculations mounted frame combined road vehicles……………………………………………………………………... 77 R. A. Redelin The results of mathematical modeling working hydraulic breaker hammer under different temperature conditions…………………………………….. 83 A. V. Kurylev, E. G. Rylyakin The thermal regulation system of working liquid in a hydraulic actuator of transport technological machines………………………... 89 Road safety and road transport P. Přibyl, A. N. Novikov, A. A. Katunin Transportation as a science………………….. 96 S. V. Dorohin The calculation of the speed limit along a curved path……………….. 110 J. Čarský, P. Šatra Proposal of guidelines for reconstruction of i/2 and 1/12 roads in the czech republic to 2+1 standard…………………………………………………. 118 Education and Personnel I. E. Ilyinа, E. S. Kupriyanova, D. A. Krotovа Use of the simulator ta-2 for the assessment of psycho-physiological peculiarities of candidates for drivers………….. 128 Economics and Management T. L. Lukyanchikova The system approach to the strategy of motivation of the personnel of the enterprises of a transport infrastructure………………………………. 136 D. L. Obolentsev Public private partnership in transport infrastructure…………… 145 |
| Editor-in-Chief A.N. Novikov Doc.Eng., Prof Associate Editors A.A. Katunin Can.Eng., L.S. Ushakov Doc.Eng., Prof. |  |
| Editorial Board: I.E. Agureev Doc.Eng., Prof. (Russia) A.V. Bazhinov Doc.Eng., Prof. (Ukraine) V.N. Baskov Doc.Eng., Prof. (Russia) E.V. Bondarenko Doc.Eng., Prof. (Russia) U. Brannolte Doc.Eng., Prof. (Germany) V. Bialy Doc.Eng., Prof. (Poland) E.S. Vencel Doc.Eng., Prof. (Ukraine) V.M.Vlasov Doc.Eng., Prof. (Russia) S.N. Glagolev Doc.Eng., Prof. (Russia) V.B. Gorovic Doc.Eng., Prof. (USA ) M. Demic Doc.Eng., Prof. (Serbia) V.A. Korchagin Doc.Eng., Prof. (Russia) I.V.Makarova Doc.Eng., Prof. (Russia) I.G. Martyuchenko Doc.Eng., Prof. (Russia) A.A. Mitusov Doc.Eng., Prof. (Kazakhstan) V.V. Nordin Doc.Eng., Prof. (Russia) O. Prentkovskis Doc.Eng., Prof. (Lithuania) P. Pribyl Doc.Eng., Prof. (Czech Republic) A.E. Pushkarev Doc.Eng., Prof. (Russia) A.N. Rementsov Doc.Edc., Prof. (Russia) L.A. Savin Doc.Eng., Prof. (Russia) L.A. Sivachenko Doc.Eng., Prof. (Belarus) R.G. Habibullin Doc.Eng., Prof. (Russia) D.A. Yungmeyster Doc.Eng., Prof. (Russia) |  |
| Person in charge for publication: I.V. Akimochkina |  |
| Editorial Board Address: 302030, Russia, Orel, Moskovskaya Str., 77 Tel. +7 (4862) 73-43-50 http://www.gu-unpk.ru/science/journal/mtitm E-mail: srmostu@mail.ru |  |
| The journal is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication, information technology and mass communications. Registration Certificate PI № FS77- 47352 of November 03 2011 |  |
| Subscription index: 16376 in a union catalog “The Press of Russia” |  |
| © State University-ESPC, 2014 |  |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УДК 621.43:628.892.2

Н. А. ФЕДИН, С. С. РЯБОВ

## АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ

## ПРОДУКТОВ ИЗНОСА В МОТОРНОМ МАСЛЕ И ОБОСНОВАНИЕ

## НОМЕНКЛАТУРЫ ОСНОВНЫХ СОПРЯЖЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ,

## ДИАГНОСТИРУЕМЫХ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА МАСЛА

В статье рассмотрены составляющие уравнения процесс накопления продуктов в моторном масле двигателя внутреннего сгорания, факторы влияющие на накопления продуктов износа, расчетные зависимости. Обоснованы основные детали сопряжении, диагностируемых методом спектрального анализа масла.

Ключевые слова: двигатель, обкатка, продукты износа, моторное масло, ресурс, анализ масла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Григорьев, М. А. Качество моторного масла и надежность двигателей [Текст] / М. А. Григорьев, Б. М. Бунаков, В. А. Долецкий. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 232 с.

- Федин, Н. А. Качество отремонтированных двигателей [Текст] / Н. А. Федин  // Известия вузов. Строительство – Новосибирск. - 2000. - №  1. - С. 81-84.

- Федин, Н. А. Исследование результатов диагностирования моторного масла для оценки качество отремонтированных двигателей [Текст] // Материалы 1 международной научно-технической конференции . -2000. - Ч2. -  Пенза: ПГАСА. - С. 65-68.

- Федин, Н.А. Оценка качества отремонтированных двигателей [Текст]: моногр. / Н. А. Федин, Т. Г. Федина. – Пенза: ПГУАС, 2010. – 132 с.

- Коваль, И. А. Дизель СМД-60 и его модификации. Техническое описание и института по эксплуатации [Текст] / И. А. Коваль. – Харьков: Прапор, 1980. – 176 с.

- Костецкий, Б. И. Трение, смазки и износа в машинах [Текст] / Б. И. Костецкий. – Киев: Техника, 1970. – 396 с.

- Артемьев, Ю. Н. Качество ремонта и надежность машин в сельском хозяйстве [Текст] / Ю. Н. Артемьев. – М.: Колос, 1981. - 239 с.

- Венцель, С. В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания [Текст] / С. В. Венцель. – М.: Химия, 1979. – 249 с.

- Биргер, И. А. Техническая диагностика [Текст] / И. А. Биргер. – М.: Машиностроение, 1978. – 240 с.

- Величкин, И. Н. Ускоренная оценка стойкости деталей дизелей против абразивного износа [Текст] /  И. Н. Величкин [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. – 1981. – № 10. – С.5–7.

- Величкин, И. Оценка технического состояния цилиндро-поршневой группы без разборки двигателя  [Текст] / И. Величкин, Н. Хоменко // Техника в сельском хозяйстве. – 1976. – № 7. – С.67–69.

- Венцель, С. В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания [Текст] / С. В. Венцель. – М.: Химия, 1979. – 240 с.

- Волков, С. И. Структура и анализ показателей качества ремонта автотракторных двигателей [Текст] / С. И. Волков. – М.: ЦНИИТЭИ, 1975. – 64 с.

- Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 1975. – 333 с.

- ГОСТ 15467–79. Управление качеством. Термины и определения [Текст]. – Взамен ГОСТов 15467–70, 16431–70, 17341–71, 17102–71; Введ. 01.07.79. – 25 с.

- Федин, Н. А. Наполнение продуктов износа в моторном масле двигателей внутреннего сгорания [Текст] / Н. А. Федин, С. С. Рябов // Мир транспорта и технологических машин: Орел, Госуниверситет – УНИК. – 2014. – С. 21-25.

- ГОСТ 16468–79. Надежность изделий машиностроения. Система сбора и обработки информации. Основные положения [Текст]. – Взамен ГОСТ 16468–70; Введ. 01.01.80. – 8 с

- ГОСТ 17510–79. Надежность изделий машиностроения. Система сбора и обработки информации. Планирование наблюдений [Текст]. – Взамен ЭГОСТ 17510–72; Введ. 01.01.80. – 19 с.

- Григорьев, М. А. Износ и долговечность автомобильных двигателей [Текст] / М. А. Григорьев, Н. Н.  Пономарёв. – М.: Машиностроение, 1976. – С. 15–17.

- Ждановский, Н. С. Диагностика автотракторных двигателей с использованием электронных приборов [Текст] / Н. С. Ждановский, В. А. Аллилуев, В. М. Михлин. – Ленинград–Пушкин: ЛСХИ, 1973. – 127 с.

Федин Николай Алексеевич

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 28

Канд. тех. наук, доцент кафедры «Начертательная геометрия и графика»

E–mail: ngig@pguas.ru

Рябов Сергей Сергеевич

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 28

Студент гр. ЭТМК-11

E – mail: sergryaboff@mail.ru

____________________________________________________________________________

N. A. FEDIN, S. S. RYABOV

THE ANALYSIS MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF WEAR PRODUCTS ACCUMULATION IN MOTOR OIL AND

NOMENCLATURE SUBSTATION OF BASIC ENGINE COUPLING,

BEING DIAGNOSTICATED BY SPECTRUM

ANALYSIS METHOD OF OIL

The equation constituents of the process of wear products accumulation in motor oil, of internal-combustion engine, the factors having an influence on accumulation of wear products, the calculation dependences are considered in the article. The basic details of coupling, being diagnosticated by spectrum analysis method of oil are substantiated.

Keywords: engine, breaking in, wear products, motor oil, resource, oil analysis.

BIBLIOGRAPHY

1.	Grigor`ev, M. A. Kachestvo motornogo masla i nadezhnost` dvigateley [Tekst] / M. A. Grigor`ev, B. M. Bunakov, V. A. Doletskiy. - M.: Izd-vo standartov, 1984. - 232 s.

2.	Fedin, N. A. Kachestvo otremontirovannykh dvigateley [Tekst] / N. A. Fedin  // Izvestiya vuzov. Stroitel`stvo - Novosibirsk. - 2000. - №  1. - S. 81-84.

3.	Fedin, N. A. Issledovanie rezul`tatov diagnostirovaniya motornogo masla dlya otsenki kachestvo otremontirovannykh dvigateley [Tekst] // Materialy 1 mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii . -2000. - CH2. -  Penza: PGASA. - S. 65-68.

4.	Fedin, N.A. Otsenka kachestva otremontirovannykh dvigateley [Tekst]: monogr. / N. A. Fedin, T. G. Fedina. - Penza: PGUAS, 2010. - 132 s.

5.	Koval`, I. A. Dizel` SMD-60 i ego modifikatsii. Tekhnicheskoe opisanie i instituta po ekspluata-tsii [Tekst] / I. A. Koval`. - Har`kov: Prapor, 1980. - 176 s.

6.	Kostetskiy, B. I. Trenie, smazki i iznosa v mashinakh [Tekst] / B. I. Kostetskiy. - Kiev: Tekhnika, 1970. - 396 s.

7.	Artem`ev, YU. N. Kachestvo remonta i nadezhnost` mashin v sel`skom khozyaystve [Tekst] / YU. N. Arte-m`ev. - M.: Kolos, 1981. - 239 s.

8.	Ventsel`, S. V. Primenenie smazochnykh masel v dvigatelyakh vnutrennego sgoraniya [Tekst] / S. V. Ven-tsel`. - M.: Himiya, 1979. - 249 s.

9.	 Birger, I. A. Tekhnicheskaya diagnostika [Tekst] / I. A. Birger. - M.: Mashinostroenie, 1978. - 240 s.

10.	Velichkin, I. N. Uskorennaya otsenka stoykosti detaley dizeley protiv abrazivnogo iznosa [Tekst] /  I. N. Velichkin [i dr.] // Traktory i sel`khozmashiny. - 1981. - № 10. - S.5-7.

11.	Velichkin, I. Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya tsilindro-porshnevoy gruppy bez razborki dvigatelya  [Tekst] / I. Velichkin, N. Homenko // Tekhnika v sel`skom khozyaystve. - 1976. - № 7. - S.67-69.

12.	Ventsel`, S. V. Primenenie smazochnykh masel v dvigatelyakh vnutrennego sgoraniya [Tekst] / S. V. Ven-tsel`. - M.: Himiya, 1979. - 240 s.

13.	Volkov, S. I. Struktura i analiz pokazateley kachestva remonta avtotraktornykh dvigateley [Tekst] / S. I. Volkov. - M.: TSNIITEI, 1975. - 64 s.

14.	Gmurman, V. E. Rukovodstvo k resheniyu zadach po teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistike [Tekst] / V. E. Gmurman. - M.: Vyssh. shk., 1975. - 333 s.

15.	GOST 15467-79. Upravlenie kachestvom. Terminy i opredeleniya [Tekst]. - Vzamen GOSTov 15467-70, 16431-70, 17341-71, 17102-71; Vved. 01.07.79. - 25 s.

16.	Fedin, N. A. Napolnenie produktov iznosa v motornom masle dvigateley vnutrennego sgoraniya [Tekst] / N. A. Fedin, S. S. Ryabov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin: Orel, Gosuniversitet - UNIK. - 2014. - S. 21-25.

17.	GOST 16468-79. Nadezhnost` izdeliy mashinostroeniya. Sistema sbora i obrabotki informatsii. Osnovnye polozheniya [Tekst]. - Vzamen GOST 16468-70; Vved. 01.01.80. - 8 s

18.	GOST 17510-79. Nadezhnost` izdeliy mashinostroeniya. Sistema sbora i obrabotki informatsii. Planirovanie nablyudeniy [Tekst]. - Vzamen EGOST 17510-72; Vved. 01.01.80. - 19 s.

19.	Grigor`ev, M. A. Iznos i dolgovechnost` avtomobil`nykh dvigateley [Tekst] / M. A. Grigor`ev, N. N.  Ponomariov. - M.: Mashinostroenie, 1976. - S. 15-17.

20.	ZHdanovskiy, N. S. Diagnostika avtotraktornykh dvigateley s ispol`zovaniem elektronnykh pribo-rov [Tekst] / N. S. ZHdanovskiy, V. A. Alliluev, V. M. Mikhlin. - Leningrad-Pushkin: LSHI, 1973. - 127 s.

Fedin Nikolay Akekseevich

FGBOU VPO “Penza State University of Architecture and Construction”

Address: 440028, Russia, Penza city, Titova, 28

Candidate tech. science, assistant, professor of “Descriptive Geometry”

E-mail: ngig@pguas.ru

Ryabov Sergey Sergeevich

FGBOU VPO “Penza State University of Architecture and Construction”

Address: 440028, Russia, Penza city, Titova, 28.

Student gr. ETMK-11

E-mail: sergryaboff@mail.ru

# УДК 629.331

И. В. МАКАРОВА, Р. Г. ХАБИБУЛЛИН,

Л. М. ГАБСАЛИХОВА, Э. И. БЕЛЯЕВ, И. И. ВАЛИЕВ

анализ перспектив и рисков применения

альтернативных ВИДОВ ТОПЛИВА на

автомобильном транспорте

В статье приводится обзор основных направлений перехода к использованию альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте. Представлен анализ предпосылок перехода общественного транспорта и транспорта коммунальных служб на использование сжатого природного газа. Рассмотрены преимущества использования природного газа, а также приведены и проанализированы сдерживающие факторы перехода. Выполнен качественный анализ рисков, характерных для проектов по расширению сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и развитию сервиса.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, энергопотребление, низкоуглеродные виды топлива, газомоторное топливо, анализ рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Давыдов, Н. А.Экологические проблемы дизельных двигателей и возможные способы их решения [Текст] / Н. А. Давыдов, В. Б. Джерихов  // Мир транспорта и технологических машин. – ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». -  2013. -  №1(40). С. 121-130.

- Загрязнение воздуха в России – URL: http://www.dishisvobodno.ru/zagryaznenie-vozdukha-v-rossii.html. Дата обращения: 17.08.2013.

- BP Statistical Review of World Energy. June 2013. Available at: http://www.bp.com/content/dam/ bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf

- Волобуев, А. Гибриды вытесняют общественный транспорт. URL: http://top.rbc.ru/economics/29/06/ 2012/657494.shtml (дата обращения - 20.01.2014).

- Mihaela Bukljas Skocibusic, Natalija Jolic, and Zdravko Bukljas Economic and Social Aspects of Applying Biodiesel Fuel in Road Transport Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science Volume 104, 2010, pp 243-252

- Johnson, E. 2003. LPG: A secure, cleaner transport fuel? A policy recommendation for Europe. Energy Policy 31:1573–1577.

- Zhuang, Q., Yodotani, J., and Kato, M. 2005. Accurate measurement method for the residues in liquefied petroleum gas (LPG). Fuel 84:443–446.

- Sperling et al (1995) The target market for methanol fuel [Text] / D. Sperling, W. Setiawan, D. Hungerford // Transportation Research Part A, 29A (1) (1995), p. 33–45.

- Sperling, D., 1995. Future Drive - Electric Vehicles and Sustainable Transportation. Island Press, Washington, DC.

- R. A. Dawe & S. Thomas A Large Potential Methane Source—Natural Gas Hydrates // Energy Sources, Part A, 29:217–229, 2007.

- Медведев предложил перевести все автомобили в стране на газ. – URL: http://www.tsg66.ru/novosti/v-mire/medvedev-zadumal-pereves-vse-avtomobili-v-strane-na-gaz.html. Дата обращения: 15.06.2013.

- Сулейманов, И. Ф. Натурные исследования транспортных потоков и применение инструментальных методов для оценки качества атмосферного воздуха [Текст] / И. Ф. Сулейманов, Г. В. Маврин, В. Г. Маврин, Э. И. Беляев, Р. Г. Хабибуллин, И. В. Макарова // Мир транспорта и технологических машин. – ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». - 2013. - №4 (43). - С 116-124.

- Pascal van der Straten, Bart W. Wiegmans & A.B.Schelling. Enablers and Barriers to the Adoption of Alternatively Powered Buses. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal. Volume 27, Issue 6, 2007. pages 679-698.

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2012 года № 1048 Об установлении требований по энергоэффективности транспорта  Источник: ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz.

- Alicia A. Reich. Transportation Efficiency. Strategic Planning for Energy and the Environment. Volume 32, Issue 2, 2012. pages 32-43

- Постановление Правительства Российской Федерации 03.02.2007 N 71 "О создании на территории Ставропольского края особой экономической зоны туристического и развлекательного типа".http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_65969/.

- Makarova, I. Dealer-service center competitiveness increase using modern management methods / I. Makarova, R. Khabibullin, A. Belyaev, E. Belyaev // Journal “Transport Problems”. – Poland – Silesian University of Technology, Faculty of Transport. – 2012. – Volume 7, Issue 2. – pp. 53-59.

- Перспектива разработки автомобилей КАМАЗ с газовым двигателем. http://tomskautogaz.ru/upload/health/files/RariTEHK___perspektiva_razvitija.

Макарова Ирина Викторовна

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 423812, Россия,  г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: kamIVM@mail.ru

Хабибуллин Рифат Габдулхакович

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 423812, Россия,  г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Сервис транспортных систем

E-mail: hrg_kampi@mail.ru

Габсалихова Лариса Мухаматзакиевна

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 423812, Россия,  г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: muhametdinoval@mail.ru

Беляев Эдуард Ирекович

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 423812, Россия,  г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: bomund@mail.ru

Валиев Ильшат Ильдарович

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 423812, Россия,  г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, 10А

Аспирант кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: il090988@yandex.ru

_____________________________________________________________________________________

I. V.MAKAROVA, R. G. KHABIBULLIN

L. M. GABSALIHOVA, E. I. BELYAEV, I. I. VALIEV

ANALYSIS OF THE PROSPECTS AND RISKS OF

ALTERNATIVE FUELS FOR ROAD TRANSPORT

In article the review of the basic directions of transition to use of fuel alternative kinds for vehicles in cities is led. The analysis of public transport transition preconditions, and also transport of public utilities on gas fuel is resulted. Use of natural gas advantages and also deterrents of such transition are resulted and analyzed. The qualitative analysis of risks, characteristic for projects on expansion of a network automobile gas-filling compressor stations and to development of service.

Keywords: motor transport, power consumption, low-carbon types of fuel, gas motor fuel, risk analysis.

BIBLIOGRAPHY

1.	Davydov, N. A.Ekologicheskie problemy dizel`nykh dvigateley i vozmozhnye sposoby ikh resheniya [Tekst] / N. A. Davydov, V. B. Dzherikhov  // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - FGBOU VPO "Gosuni-versitet-UNPK". -  2013. -  №1(40). S. 121-130.

2.	Zagryaznenie vozdukha v Rossii - URL: http://www.dishisvobodno.ru/zagryaznenie-vozdukha-v-rossii.html. Data obrashcheniya: 17.08.2013.

3.	BP Statistical Review of World Energy. June 2013. Available at: http://www.bp.com/content/dam/ bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf

4.	Volobuev, A. Gibridy vytesnyayut obshchestvennyy transport. URL: http://top.rbc.ru/economics/29/06/ 2012/657494.shtml (data obrashcheniya - 20.01.2014).

5.	Mihaela Bukljas Skocibusic, Natalija Jolic, and Zdravko Bukljas Economic and Social Aspects of Applying Biodiesel Fuel in Road Transport Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science Volume 104, 2010, pp 243-252

6.	Johnson, E. 2003. LPG: A secure, cleaner transport fuel? A policy recommendation for Europe. Energy Policy 31:1573-1577.

7.	Zhuang, Q., Yodotani, J., and Kato, M. 2005. Accurate measurement method for the residues in liquefied petroleum gas (LPG). Fuel 84:443-446.

8.	Sperling et al (1995) The target market for methanol fuel [Text] / D. Sperling, W. Setiawan, D. Hungerford // Transportation Research Part A, 29A (1) (1995), p. 33-45.

9.	Sperling, D., 1995. Future Drive - Electric Vehicles and Sustainable Transportation. Island Press, Washing-ton, DC.

10.	R. A. Dawe & S. Thomas A Large Potential Methane Source-Natural Gas Hydrates // Energy Sources, Part A, 29:217-229, 2007.

11.	Medvedev predlozhil perevesti vse avtomobili v strane na gaz. - URL: http://www.tsg66.ru/novosti/v-mire/medvedev-zadumal-pereves-vse-avtomobili-v-strane-na-gaz.html. Data obrashche-niya: 15.06.2013.

12.	Suleymanov, I. F. Naturnye issledovaniya transportnykh potokov i primenenie instrumental`nykh metodov dlya otsenki kachestva atmosfernogo vozdukha [Tekst] / I. F. Suleymanov, G. V. Mavrin, V. G. Mavrin, E. I. Belyaev, R. G. Habibullin, I. V. Makarova // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - FGBOU VPO "Gosuniversitet-UNPK". - 2013. - №4 (43). - S 116-124.

13.	Pascal van der Straten, Bart W. Wiegmans & A.B.Schelling. Enablers and Barriers to the Adoption of Al-ternatively Powered Buses. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal. Volume 27, Issue 6, 2007. pages 679-698.

14.	Postanovlenie Pravitel`stva Respubliki Kazakhstan ot 15 avgusta 2012 goda № 1048 Ob ustanovlenii trebovaniy po energoeffektivnosti transporta  Istochnik: IS Paragraf WWW http://online.zakon.kz.

15.	Alicia A. Reich. Transportation Efficiency. Strategic Planning for Energy and the Environment. Volume 32, Issue 2, 2012. pages 32-43

16.	Postanovlenie Pravitel`stva Rossiyskoy Federatsii 03.02.2007 N 71 "O sozdanii na territorii Stavropol`skogo kraya osoboy ekonomicheskoy zony turisticheskogo i razvlekatel`nogo tipa".http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_65969/.

17.	Makarova, I. Dealer-service center competitiveness increase using modern management methods / I. Makarova, R. Khabibullin, A. Belyaev, E. Belyaev // Journal "Transport Problems". - Poland - Silesian University of Technology, Faculty of Transport. - 2012. - Volume 7, Issue 2. - pp. 53-59.

18.	Perspektiva razrabotki avtomobiley KAMAZ s gazovym dvigatelem. http://tomskautogaz.ru/upload/health/files/RariTEHK___perspektiva_razvitija.

Makarova Irina Viktorovna

Naberezhnochelninsky Institute (branch) of the Federal State Autonomous educa--tion institution of higher education "Kazan (Volga Region) Federal University of Medic-head"

Address: 423812, Russia, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Dr. tehn. , Professor, Professor of "Service of transport systems"

E-mail: kamIVM@mail.ru

Habibullin Rifat Gabdulhakovich

Naberezhnochelninsky Institute (branch) of the Federal State Autonomous educa--tion institution of higher education "Kazan (Volga Region) Federal University of Medic-head"

Address: 423812, Russia, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Dr. tehn. Sciences, Professor, Head of the "Service of transport systems

E-mail: hrg_kampi@mail.ru

Gabsalihova Larissa Muhamatzakievna

Naberezhnochelninsky Institute (branch) of the Federal State Autonomous educa--tion institution of higher education "Kazan (Volga Region) Federal University of Medic-head"

Address: 423812, Russia, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Candidate. tehn. Associate Professor, Department "Tools Transport Systems"

E-mail: muhametdinoval@mail.ru

Belyaev Edward Irekovich

Naberezhnochelninsky Institute (branch) of the Federal State Autonomous educa--tion institution of higher education "Kazan (Volga Region) Federal University of Medic-head"

Address: 423812, Russia, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Candidate. tehn. Associate Professor, Department "Tools Transport Systems"

E-mail: bomund@mail.ru

Valiev Il'shat Ildarovich

Naberezhnochelninsky Institute (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Kazan (Volga Region) Federal University"

Address: 423812, Russia, Naberezhnye Chelny, pr.Syuyumbike 10A

Graduate student of "Service of transport systems"

E-mail: il090988@yandex.ru

УДК 629.3.038, 621.33

С. А. СЕРИКОВ, Ю. Н. БОРОДЕНКО, А. А. ДЗЮБЕНКО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ПРИ ВЫБОРЕ

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Проведен сравнительный анализ вариантов построения систем управления гибридной силовой установкой и способов реализации оптимизирующих алгоритмов, построенных на основе логических правил. Приведены результаты исследований ведущих производителей.

Ключевые слова: гибридная силовая установка, система автоматического управления, электропривод, тяговая аккумуляторная батарея, нечеткое логическое управление, нейроконтроллер, вентильный электродвигатель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Сериков, С. А. Управление силовой установкой гибридных автомобилей  [Текст] / С. А. Сериков, Ю. Н. Бороденко, А. А. Дзюбенко // Мир транспорта и технологических машин. – 2014. – № 1(44). – С. 36-44.

2. Гібридні автомобілі / О.В. Бажинов, О.П. Смирнов, С.А. Сєріков, А.В. Гнатов, А.В. Колєсніков; під. ред. О.В. Бажинова – Харків: ХНАДУ, 2008. – 327 с.

3. Синергетичний автомобіль. Теорія і практика / [Бажинов О.В., Смирнов О.П., Сєріков С.А., Двадненко В.Я.]. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 236 с.

4. M. Salman, N. J. Schouten, and N. A. Kheir, "Control strategies for parallel hybrid vehicles", in Proc. of the American Control Conf.,Chicago, IL, June 2000, pp. 524-528.

5. C. Liang, W. Qingnian, L. Youde, M. Zhimin, Z. Ziliang, and L. Di, "Study of the electric control strategy for the power train of hybrid electric vehicle", in Proc. of the IEEE International Vehicle Electronics Conf. (IVEC '99), vol. 1, Changchun, China, September 1999, pp. 383-386.

6. N. Jalil, N. A. Kheir, and M. Salman, "A rule-based energy management strategy for a series hybrid vehicle", in Proc. of the American Control Conf., vol. 1, Albuquerque, NM, June 1997, pp. 689 -693.

7. Автотехцентр HYBRIDs.ru. Ресурс, посвящённый гибридным силовым установкам.  http://hybrids.ru/GrahamPriusFiles/FramePage5.htm

8. Hermance, D. (1999). «Toyota hybrid system». presented at the SAE TOPTEC Conf., Albany, NY, May 1999.

9. Hermance, Dave, “Toyota Hybrid System Concept and Technologies,” presen-tation at SAE Future Transportation Technology Conference, Orange County, CA, October 1999.

10. Arezoo D. Abdollahi, S.K.Nikravesh, M.B.Menhaj. «An Intelligent Control Strategy in a Parallel Hybrid Vehicle». Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers – Vo1.4- No.2- Fall and Winter 2007, p. 43 – 52.

11. Schouten, N.J., Salman, M.A., Kheir, N.A., “Fuzzy logic control for parallel hybrid vehicles,” IEEE Transaction on Control Systems Technology, vol. 10, No. 3, May 2002, pp. 460–468.

12. B. M. Brahma,"Intelligent control strategies for hybrid vehicles using neural network and fuzzy logic",Elect. Eng; ohio state univ. ,coluombos, 1997, 98 p.

13. J.-S. Won and R. Langari, "Fuzzy torque distribution control for a parallel hybrid vehicle", Expert Systems: The International Journal of Knowledge Engineering and Neural Networks, vol. 19, no. 1, pp. 4-10,February 2002.

14. Danil V. Prokhorov. «Toyota Prius HEV neurocontrol and diagnostics». Neural Networks, Vol. 21, Iss. 2–3, March–April 2008, рр. 458–465

15. Schouten, N.J., Salman, M.A., and Kheir, N.A., “Energy management strategies for parallel hybrid vehicles using fuzzy logic,” Control Engineering Practice, vol.11, pp. 171-177, 2003.

16. Kheir, N.A., Salman, M.A., and Schouten, N.J., “Emissions and fuel economy trade-off for hybrid vehicles using fuzzy logic”, Mathematics and Computers in Simulation, (66):155-172, 2004.

17. Zhang Yi, Liu Heping, Wang Huabin. «Torque Control Strategy for Parallel Hybrid Electric Vehicles using Fuzzy Logic». WSEAS Transactions on Systems, iss. 4, vol. 10, 2011, pp. 116-125.

18. K. Wipke, M. Cuddy, D. Bharathan, S. Burch, V. Johnson, A. Markel, S. Sprik. Advisor 2.0: A Second-Generation Advanced Vehicle Simulator for Systems Analysis / National Renewable Energy Laboratory. Technical report. – NREL/TP-540-25928 – 1999, 11 c.

19. T. Markel, A. Brooker, T. Hendricks, V. Johnson, K. Kelly, B. Kramer, M. O’Keefe, S. Sprik, K. Wipke. ADVISOR: a systems analysis tool for advanced vehicle modeling / Journal of Power Sources 110 (2002) 255–266 pp.

20. Бажинов, А. В. Повышение экономичности и экологической безопастности транспортных средств с гибридными силовыми установками [Текст] / А. В. Бажинов, В. Я. Двадненко, С. А. Сериков // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство») Луцького національного технічного університету. – 2010. – Вип. 28. – С.40–45.

21. Бажинов, А. В. Система управления гибридной силовой установки с тяговым электроприводом на базе вентильного двигателя с электромагнитным возбуждением [Текст] / А. В. Бажинов, В. Я. Двадненко, С. А. Сериков // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – 2010. – №7 (149). – С.61–66.

22. Двадненко, В. Я. Двухзоновое управление тяговым вентильным электроприводом гибридного автомобиля [Текст] // В. Я. Двадненко, С. А. Сериков // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2011. – №1 (23). – С. 23–28.

23. Бажинов, А. В. Пути снижения стоимости подзаряжаемого гибридного автомобиля  [Текст] / А. В. Бажинов, В. Я. Двадненко, С. А. Сериков, Е. А. Серикова, О. П. Смирнов // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр.- Вип. 134/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь. - 2012. – С. 36–39.

24. Двадненко, В. Я. Особенности двухзонового регулирования вентильного электропривода гибридного автомобиля  [Текст] / В. Я. Двадненко, С. А. Сериков  // 75-я Международная научно-техническая конференция ААИ «Перспективы развития автомобилей. Развитие транспортных средств с альтернативными энергоустановками». – 2011.

Сериков Сергей Анатольевич

ХНАДУ «Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет»

Адрес: 61002, Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25

Канд. техн. наук, доцент кафедры автомобильной электроники

E-mail: srkv@inbox.ru

Бороденко Юрий Николаевич

ХНАДУ «Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет»

Адрес: 61002, Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25

Канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры автомобильной электроники

Дзюбенко Александр Андреевич

ХНАДУ «Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет»

Адрес: 61002, Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25

Канд. техн. наук, доцент кафедры автомобильной электроники

______________________________________________________________

S. A. SERIKOV, Y. N. BORODENKO, A. A. DZIUBENKO

USE OF LOGICAL RULES FOR CHOOSING OF HYBRID

VEHICLS POWER UNIT CONTROL STRATEGY

A comparative analysis of variants of construction control systems of hybrid power plant and ways to implement the optimizing algorithms that are based on logical rules. The results of researches leading manufacturers are presented.

Keywords: hybrid power setting, automatic control system, electric drive, storage batteries, fuzzy logic control, neurocontrol, brushless electric motor.

BIBLIOGRAPHY

1.  Serikov, S. A. Upravlenie silovoy ustanovkoy gibridnykh avtomobiley  [Tekst] / S. A. Serikov, YU. N. Borodenko, A. A. Dzyubenko // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2014. - № 1(44). - S. 36-44.

2. Gіbridnі avtomobіlі / O.V. Bazhinov, O.P. Smirnov, S.A. Sєrіkov, A.V. Gnatov, A.V. Kolєsnіkov; pіd. red. O.V. Bazhinova - Harkіv: HNADU, 2008. - 327 s.

3. Sinergetichniy avtomobіl`. Teorіya і praktika / [Bazhinov O.V., Smirnov O.P., Sєrіkov S.A., Dvadnenko V.YA.]. - Harkіv: HNADU, 2011. - 236 s.

4. M. Salman, N. J. Schouten, and N. A. Kheir, "Control strategies for parallel hybrid vehicles", in Proc. of the American Control Conf.,Chicago, IL, June 2000, pp. 524-528.

5. C. Liang, W. Qingnian, L. Youde, M. Zhimin, Z. Ziliang, and L. Di, "Study of the electric control strategy for the power train of hybrid electric vehicle", in Proc. of the IEEE International Vehicle Electronics Conf. (IVEC '99), vol. 1, Changchun, China, September 1999, pp. 383-386.

6. N. Jalil, N. A. Kheir, and M. Salman, "A rule-based energy management strategy for a series hybrid vehicle", in Proc. of the American Control Conf., vol. 1, Albuquerque, NM, June 1997, pp. 689 -693.

7. Avtotekhtsentr HYBRIDs.ru. Resurs, posvyashchionnyy gibridnym silovym ustanovkam.  http://hybrids.ru/GrahamPriusFiles/FramePage5.htm

8. Hermance, D. (1999). "Toyota hybrid system". presented at the SAE TOPTEC Conf., Albany, NY, May 1999.

9. Hermance, Dave, "Toyota Hybrid System Concept and Technologies," presen-tation at SAE Future Trans-portation Technology Conference, Orange County, CA, October 1999.

10. Arezoo D. Abdollahi, S.K.Nikravesh, M.B.Menhaj. "An Intelligent Control Strategy in a Parallel Hybrid Vehicle". Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vo1.4- No.2- Fall and Winter 2007, p. 43 - 52.

11. Schouten, N.J., Salman, M.A., Kheir, N.A., "Fuzzy logic control for parallel hybrid vehicles," IEEE Trans-action on Control Systems Technology, vol. 10, No. 3, May 2002, pp. 460-468.

12. B. M. Brahma,"Intelligent control strategies for hybrid vehicles using neural network and fuzzy logic",Elect. Eng; ohio state univ. ,coluombos, 1997, 98 p.

13. J.-S. Won and R. Langari, "Fuzzy torque distribution control for a parallel hybrid vehicle", Expert Systems: The International Journal of Knowledge Engineering and Neural Networks, vol. 19, no. 1, pp. 4-10,February 2002.

14. Danil V. Prokhorov. "Toyota Prius HEV neurocontrol and diagnostics". Neural Networks, Vol. 21, Iss. 2-3, March-April 2008, rr. 458-465

15. Schouten, N.J., Salman, M.A., and Kheir, N.A., "Energy management strategies for parallel hybrid vehicles using fuzzy logic," Control Engineering Practice, vol.11, pp. 171-177, 2003.

16. Kheir, N.A., Salman, M.A., and Schouten, N.J., "Emissions and fuel economy trade-off for hybrid vehicles using fuzzy logic", Mathematics and Computers in Simulation, (66):155-172, 2004.

17. Zhang Yi, Liu Heping, Wang Huabin. "Torque Control Strategy for Parallel Hybrid Electric Vehicles using Fuzzy Logic". WSEAS Transactions on Systems, iss. 4, vol. 10, 2011, pp. 116-125.

18. K. Wipke, M. Cuddy, D. Bharathan, S. Burch, V. Johnson, A. Markel, S. Sprik. Advisor 2.0: A Second-Generation Advanced Vehicle Simulator for Systems Analysis / National Renewable Energy Laboratory. Technical report. - NREL/TP-540-25928 - 1999, 11 c.

19. T. Markel, A. Brooker, T. Hendricks, V. Johnson, K. Kelly, B. Kramer, M. O'Keefe, S. Sprik, K. Wipke. ADVISOR: a systems analysis tool for advanced vehicle modeling / Journal of Power Sources 110 (2002) 255-266 pp.

20. Bazhinov, A. V. Povyshenie ekonomichnosti i ekologicheskoy bezopastnosti transportnykh sredstv s gibridnymi silovymi ustanovkami [Tekst] / A. V. Bazhinov, V. YA. Dvadnenko, S. A. Serikov // Mіzhvuzіvs`kiy zbіrnik naukovikh prats` "Naukovі notatki" (za galuzyami znan` "Mashinobuduvannya ta metaloobrobka", "Іnzhe-nerna mekhanіka", "Metalurgіya ta materіaloznavstvo") Luts`kogo natsіonal`nogo tekhnіchnogo unіversitetu. - 2010. - Vip. 28. - S.40-45.

21. Bazhinov, A. V. Sistema upravleniya gibridnoy silovoy ustanovki s tyagovym elektroprivodom na baze ventil`nogo dvigatelya s elektromagnitnym vozbuzhdeniem [Tekst] / A. V. Bazhinov, V. YA. Dvadnenko, S. A. Serikov // Vіsnik SNU іm. Volodimira Dalya. - 2010. - №7 (149). - S.61-66.

22. Dvadnenko, V. YA. Dvukhzonovoe upravlenie tyagovym ventil`nym elektroprivodom gibridnogo avto-mobilya [Tekst] // V. YA. Dvadnenko, S. A. Serikov // Pratsі Lugans`kogo vіddіlennya Mіzhnarodnoї Akademії іnfor-matizatsії. - 2011. - №1 (23). - S. 23-28.

23. Bazhinov, A. V. Puti snizheniya stoimosti podzaryazhaemogo gibridnogo avtomobilya  [Tekst] / A. V. Bazhinov, V. YA. Dvadnenko, S. A. Serikov, E. A. Serikova, O. P. Smirnov // Vіsnik SevNTU: zb. nauk. pr.- Vip. 134/2012. Serіya: Mashinopriladobuduvannya ta transport. - Sevastopol`. - 2012. - S. 36-39.

24. Dvadnenko, V. YA. Osobennosti dvukhzonovogo regulirovaniya ventil`nogo elektroprivoda gibridno-go avtomobilya  [Tekst] / V. YA. Dvadnenko, S. A. Serikov  // 75-ya Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferen-tsiya AAI "Perspektivy razvitiya avtomobiley. Razvitie transportnykh sredstv s al`ternativnymi energo-ustanovkami". - 2011.

Serikov Sergey Anatoleyevich

KhNAHU «Kharkov national automobile and highway University»

Address: 61002, Ukraine, g. Kharkov, street Petrovsky, 25

Assistant professor, cand. eng. sc. of the Department «Automobile electronic»

E-mail: srkv@inbox.ru

Borodenko Yuri Nikolayevich

KhNAHU «Kharkov national automobile and highway University»

Address: 61002, Ukraine, g. Kharkov, street Petrovsky, 25

Assistant professor, cand. physic.-math. sc. of the Department «Automobile electronic»

Dziubenko Alexander Andreyevich

KhNAHU «Kharkov national automobile and highway University»

Address: 61002, Ukraine, g. Kharkov, street Petrovsky, 25

Assistant professor, cand. eng. sc. of the Department «Automobile electronic»

УДК 621.787.4

С. Ю. РАДЧЕНКО, Д. О. ДОРОХОВ, А. А. КИСЛОВСКИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ЛОКАЛЬНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

В статье рассмотрены область применения и основные проблемы подшипниковых элементом в транспортном машиностроении и автомобилях. Рассмотрены пути решения этих проблем. Дано развернутое описание технологии комплексного локального деформирования как одного из решений.

Ключевые слова: подшипники; автотранспорт; комплексное локальное деформирование; упрочнение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдонькин, Ф. Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей [Текст] / Ф. Н. Авдонькин. М.: Транспорт, 1985. - 215 с.

2. Лебедев, В. М. Износостойкость трибосопряжений деталей машин [Текст] / В. М. Лебедев. - СПб.: * Изд-во СПбГТУ, 1995. - 133 с.

3. Белый, В. А. Трение и износ материалов на основе полимеров [Текст] / В. А. Белый и др. - МН.: Наука и техника, 1976. – 432 с.

4. Барсуков, Р. Х. Исследование антифрикционных свойств полимерных композиций, изготовленных на базе эпоксидных смол [Текст]: Автореф. дис. … канд. техн. наук  / Барсуков Р. Х.; Ростов н/Д, 1972. - 20 с.

5. Лащенко, Г. И. Плазменное упрочнение и напыление [Текст] / Г. И. Лащенко М.: Экотехнология, 2003. – 61 с.

6. Голенков, В. А. Разработка конструкции экспериментальной установки для получения изделий с градиентными субмикро- и наноструктурными состояниями вещества на основе валковой штамповки [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов // Известия ОрелГТУ. Серия: «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии». – 2008-2/270(545). - С.53-55.

7. Голенков, В. А. Перспективы применения технологии «валковая штамповка» для получения градиентных субмикро - и наноструктурных материалов [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов // Известия ТулГУ. Технические науки. - Вып. 2. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2008. – С.123-128.

8. Голенков, В. А. Формирование градиентных субмикро- и наноструктурных состояний комплексным локальным нагружением очага деформации [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2009. – №3. – С. 54-56.

9. Голенков, В. А. Создание градиентных структур на основе метода валковой штамповки [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, О. В. Дорофеев, Д. О. Дорохов // Известия ОрелГТУ. Серия «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии». - № 3/275(561). – Орел: ОрелГТУ. – 2009. – С.42-46.

10. Голенков, В. А. Математическое моделирование упрочняющей валковой штамповки [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов // Известия ОрелГТУ. Серия «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии», № 4/276(575). – Орел: ОрелГТУ. – 2009. – С.54-58.

11. Голенков, В. А Применение комплексного локального нагружения при формировании градиентных механических свойств [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, О. В. Дорофеев, Д. О. Дорохов // Заготовительные производства в машиностроении.  - №10 – 2009. – С. 22-25.

12. Голенков, В. А. Классификация процессов комплексного локального деформирования [Текст] / В. А. Голенков С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, И. М. Грядунов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. - 2010. – № 6. – С. 85-89.

13. Голенков, В. А. Анализ видов упрочняющей обработки пластическим деформированием [Текст] / В. А. Голенков С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, И. М. Грядунов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. - 2011. – № 1. – С. 59-62.

14. Голенков, В. А. Наукоемкая технология обработки давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации [Текст] / В. А. Голенков С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов // Наукоемкие технологии в машиностроении. - 2011. - № 3. - С. 31-37.

15. Дорохов, Д. О. Управляемое формирование механических свойств в изделиях методом комплексного локального деформирования [Текст] / Д. О. Дорохов // Известия ОрелГТУ. Серия «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии». – Орел: ОрелГТУ, № 4(288). – Орел, ОрелГТУ. – 2011г. – С 31-37.

16. Голенков, В. А. К вопросу о повышении эксплуатационных характеристик полых осесимметричных деталей машин методами интенсивной пластической деформации [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю.  Радченко, Д. О.  Дорохов, И. М. Грядунов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2012. – № 6. – С. 71-77.

17. Голенков, В. А. Создание градиентных наноструктур в осесимметричных изделиях [Текст] / В. А. Голенков С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, И. М. Грядунов // Наноинженерия. – 2012. – № 5. – С. 18-22.

18. Радченко, С. Ю. Экспериментальное исследование упрочняющей обработки внутренней поверхности вкладышей подшипников скольжения в условиях комплексного локального нагружения очага деформации [Текст] / С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, И. М. Грядунов // Мир транспорта и технологических машин. – 2013. – № 3 (42). – С. 67-76.

19. Голенков, В. А. Математическая модель упрочняющей обработки внутренней поверхности деталей типа втулок интенсивной пластической деформацией в условиях комплексного локального нагружения очага деформации [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, И. М. Грядунов, П. Г. Морев // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2013. – № 5. – С. 40-47.

20. Голенков, В. А. Методика исследования влияния геометрии формообразующего инструмента на упрочнение деталей машин методами комплексного локального деформирования [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, А. А. Кисловский // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2014. – № 2. – С. 97-105.

21. Голенков, В. А. Научные основы упрочнения комплексным локальным деформированием [Текст] / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов, Г. П. Короткий. – М.: ООО «Издательство Машиностроение». - Орел: Госуниверситет-УНПК. – 2013. – 122 с.

22. Пат. 2340423 РФ, B 24 B 39/04. Способ получения металлических втулок/В.А. Голенков, В. Г. Малинин, С. Ю. Радченко, Г. П. Короткий, Д. О. Дорохов; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «ОрелГТУ». № 2007110990/02; заявл. 26.03.2007; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 13.

23. Пат. 2387514 РФ, B21D 51/02. Способ получения металлических втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллической структурой/В.А. Голенков, С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «ОрелГТУ». № 2008146756/02; заявл. 26.11.2008; опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12.

24. Пат. 2389580 РФ, B21D 51/02. Способ получения металлических втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллическим состоянием материала / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, Д. О. Дорохов; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «ОрелГТУ». № 2008146754/02; заявл. 26.11.2008; опубл. 20.05.2010, Бюл. № 14.

25. Пат. 2462327 РФ, МПК B21H1/22. Способ получения металлических втулок с градиентно-упрочнённой структурой / В. А. Голенков, С. Ю. Радченко, И. М. Грядунов (RU). №2010153917/02; Заявлено 27.12.2010; Опубл. 27.09.2012, Бюл. №27.

Радченко Сергей Юрьевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет — УНПК»

Адрес: 302020, Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, 29

Д-р техн. наук, профессор, проректор

E-mail: sur@ostu.ru

Дорохов Даниил Олегович

Мценский филиал ФГБОУ ВПО «Госуниверситет — УНПК»

Адрес: Россия, г. Мценск, Карла Маркса, 45

Канд. техн. наук, доцент

E-mail: ddostu@mail.ru

Кисловский Александр Алексеевич

Мценский филиал ФГБОУ ВПО «Госуниверситет — УНПК»

Адрес: Россия, г. Мценск, Карла Маркса, 45

Аспирант

E-mail: thethe99@mail.ru

_____________________________________________________________________________________

S.YU. RADCHENKO, D. O. DOROKHOV, A. A. KISLOVSKAYA

PROSPECTS FOR THE USE OF TECHNOLOGY INTEGRATED LOCAL STRAIN HARDENING FOR SLIDE BEARINGS CRANKSHAFT

The article discusses the scope and main problems bearing element in the transport machinery and vehicles. The ways of solving these problems. Given a detailed description of technology of complex local deformation as one of the solutions.

Keywords: bearings, transport, complex local deformation, hardening

BIBLIOGRAPHY

1. Avdon`kin, F. N. Teoreticheskie osnovy tekhnicheskoy ekspluatatsii avtomobiley [Tekst] / F. N. Av-don`kin. M.: Transport, 1985. - 215 s.

2. Lebedev, V. M. Iznosostoykost` tribosopryazheniy detaley mashin [Tekst] / V. M. Lebedev. - SPb.: * Izd-vo SPbGTU, 1995. - 133 s.

3. Belyy, V. A. Trenie i iznos materialov na osnove polimerov [Tekst] / V. A. Belyy i dr. - MN.: Nauka i tekhnika, 1976. - 432 s.

4. Barsukov, R. H. Issledovanie antifriktsionnykh svoystv polimernykh kompozitsiy, izgotovlennykh na baze epoksidnykh smol [Tekst]: Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk  / Barsukov R. H.; Rostov n/D, 1972. - 20 s.

5. Lashchenko, G. I. Plazmennoe uprochnenie i napylenie [Tekst] / G. I. Lashchenko M.: Ekotekhnologiya, 2003. - 61 s.

6. Golenkov, V. A. Razrabotka konstruktsii eksperimental`noy ustanovki dlya polucheniya izdeliy s gra-dientnymi submikro- i nanostrukturnymi sostoyaniyami veshchestva na osnove valkovoy shtampovki [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov // Izvestiya OrelGTU. Seriya: "Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii". - 2008-2/270(545). - S.53-55.

7. Golenkov, V. A. Perspektivy primeneniya tekhnologii "valkovaya shtampovka" dlya polucheniya gradi-entnykh submikro - i nanostrukturnykh materialov [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov // Izvestiya TulGU. Tekhnicheskie nauki. - Vyp. 2. - Tula: Izd-vo TulGU. - 2008. - S.123-128.

8. Golenkov, V. A. Formirovanie gradientnykh submikro- i nanostrukturnykh sostoyaniy kompleksnym lokal`nym nagruzheniem ochaga deformatsii [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov // Uproch-nyayushchie tekhnologii i pokrytiya. - 2009. - №3. - S. 54-56.

9. Golenkov, V. A. Sozdanie gradientnykh struktur na osnove metoda valkovoy shtampovki [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, O. V. Dorofeev, D. O. Dorokhov // Izvestiya OrelGTU. Seriya "Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii". - № 3/275(561). - Orel: OrelGTU. - 2009. - S.42-46.

10. Golenkov, V. A. Matematicheskoe modelirovanie uprochnyayushchey valkovoy shtampovki [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov // Izvestiya OrelGTU. Seriya "Fundamental`nye i prikladnye pro-blemy tekhniki i tekhnologii", № 4/276(575). - Orel: OrelGTU. - 2009. - S.54-58.

11. Golenkov, V. A Primenenie kompleksnogo lokal`nogo nagruzheniya pri formirovanii gradientnykh mekhanicheskikh svoystv [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, O. V. Dorofeev, D. O. Dorokhov // Zagotovitel`-nye proizvodstva v mashinostroenii.  - №10 - 2009. - S. 22-25.

12. Golenkov, V. A. Klassifikatsiya protsessov kompleksnogo lokal`nogo deformirovaniya [Tekst] / V. A. Golenkov S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov, I. M. Gryadunov // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2010. - № 6. - S. 85-89.

13. Golenkov, V. A. Analiz vidov uprochnyayushchey obrabotki plasticheskim deformirovaniem [Tekst] / V. A. Golenkov S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov, I. M. Gryadunov // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekh-niki i tekhnologii. - 2011. - № 1. - S. 59-62.

14. Golenkov, V. A. Naukoemkaya tekhnologiya obrabotki davleniem s kompleksnym lokal`nym nagruzhe-niem ochaga deformatsii [Tekst] / V. A. Golenkov S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov // Naukoemkie tekhnologii v mashinostroenii. - 2011. - № 3. - S. 31-37.

15. Dorokhov, D. O. Upravlyaemoe formirovanie mekhanicheskikh svoystv v izdeliyakh metodom kompleksno-go lokal`nogo deformirovaniya [Tekst] / D. O. Dorokhov // Izvestiya OrelGTU. Seriya "Fundamental`nye i pri-kladnye problemy tekhniki i tekhnologii". - Orel: OrelGTU, № 4(288). - Orel, OrelGTU. - 2011g. - S 31-37.

16. Golenkov, V. A. K voprosu o povyshenii ekspluatatsionnykh kharakteristik polykh osesimmetrichnykh detaley mashin metodami intensivnoy plasticheskoy deformatsii [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU.  Radchenko, D. O.  Dorokhov, I. M. Gryadunov // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2012. - № 6. - S. 71-77.

17. Golenkov, V. A. Sozdanie gradientnykh nanostruktur v osesimmetrichnykh izdeliyakh [Tekst] / V. A. Golenkov S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov, I. M. Gryadunov // Nanoinzheneriya. - 2012. - № 5. - S. 18-22.

18. Radchenko, S. YU. Eksperimental`noe issledovanie uprochnyayushchey obrabotki vnutrenney poverkhno-sti vkladyshey podshipnikov skol`zheniya v usloviyakh kompleksnogo lokal`nogo nagruzheniya ochaga deformatsii [Tekst] / S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov, I. M. Gryadunov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - № 3 (42). - S. 67-76.

19. Golenkov, V. A. Matematicheskaya model` uprochnyayushchey obrabotki vnutrenney poverkhnosti detaley tipa vtulok intensivnoy plasticheskoy deformatsiey v usloviyakh kompleksnogo lokal`nogo nagruzheniya ochaga deformatsii [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov, I. M. Gryadunov, P. G. Morev // Fundamen-tal`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2013. - № 5. - S. 40-47.

20. Golenkov, V. A. Metodika issledovaniya vliyaniya geometrii formoobrazuyushchego instrumenta na uprochnenie detaley mashin metodami kompleksnogo lokal`nogo deformirovaniya [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov, A. A. Kislovskiy // Fundamental`nye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii. - 2014. - № 2. - S. 97-105.

21. Golenkov, V. A. Nauchnye osnovy uprochneniya kompleksnym lokal`nym deformirovaniem [Tekst] / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov, G. P. Korotkiy. - M.: OOO "Izdatel`stvo Mashinostroenie". - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - 2013. - 122 s.

22. Pat. 2340423 RF, B 24 B 39/04. Sposob polucheniya metallicheskikh vtulok/V.A. Golenkov, V. G. Ma-linin, S. YU. Radchenko, G. P. Korotkiy, D. O. Dorokhov; zayavitel` i patentoobladatel` GOU VPO "OrelGTU". № 2007110990/02; zayavl. 26.03.2007; opubl. 10.12.2008, Byul. № 13.

23. Pat. 2387514 RF, B21D 51/02. Sposob polucheniya metallicheskikh vtulok s gradientnoy submikro- i nanokristallicheskoy strukturoy/V.A. Golenkov, S.YU. Radchenko, D.O. Dorokhov; zayavitel` i patentoobladatel` GOU VPO "OrelGTU". № 2008146756/02; zayavl. 26.11.2008; opubl. 27.04.2010, Byul. № 12.

24. Pat. 2389580 RF, B21D 51/02. Sposob polucheniya metallicheskikh vtulok s gradientnoy submikro- i nanokristallicheskim sostoyaniem materiala / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, D. O. Dorokhov; zayavitel` i pa-tentoobladatel` GOU VPO "OrelGTU". № 2008146754/02; zayavl. 26.11.2008; opubl. 20.05.2010, Byul. № 14.

25. Pat. 2462327 RF, MPK B21H1/22. Sposob polucheniya metallicheskikh vtulok s gradientno-uprochnionnoy strukturoy / V. A. Golenkov, S. YU. Radchenko, I. M. Gryadunov (RU). №2010153917/02; Zayavleno 27.12.2010; Opubl. 27.09.2012, Byul. №27.

Radchenko Sergey Yurevich,

The Federal State Higher Education Professional Institution «State University –Education-Scientific-Production Complex», Orel

Doctor of technical science. professor, prorector,

E-mail: sur@ostu.ru,

Dorokhov Daniel Olegovich

Federal State Budget financed Educational Institution of Higher Education “State university - educational - scientific – production complex” Mtsensk Branch, Mtsensk

Candidate of technical science, docent

E-mail: ddostu@mail.ru,

Kislovsky Alexander Alekseevich

Federal State Budget financed Educational Institution of Higher Education “State university - educational - scientific – production complex” Mtsensk Branch, Mtsensk

post-graduate student

E-mail: thethe99@mail.ru

УДК 62 – 59

Ю. Н. БАРАНОВ, Н. Е. САКОВИЧ, В. И. САМУСЕНКО

Разработка тормозного устройства для Повышения тормозных качеств автотранспортных средств

Разработано тормозное устройство, в котором высокие тормозные качества достигаются применением набора подвижных и неподвижных дисков взаимодействующих между собой при торможении. Работоспособность предложенного тормозного устройства подвержена результатами экспериментальных исследований.

Ключевые слова: безопасность движения, тормозное устройство, подвижный диск, неподвижный диск, регулятор зазоров, фрикционный элемент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новиков, А. Н. Анализ влияния технических неисправностей транспортных средств на уровень дорожной безопасности [Текст] / А. Н. Новиков, М. В. Кулев, А. В. Кулев // Мир транспорта и технологических машин, № 1 (28), 2010- С. 8-11.

2. Баранов, Ю. Н., Основы обеспечения безопасности в системе «человек - машина - среда» [Текст] / Ю. Н. Баранов, А. А. Катунин, Р. В. Шкрабак, Ю.Н.Брагинец // Вестник НЦБЖД». - № 1 (19). -  2014. - С. 73-76.

3. Баранов, Ю. Н. Повышение тормозных качеств автотранспортных средств [Текст] / Ю. Н. Баранов, Н. Е. Сакович, В. И. Самусенко,  А. М. Никитин // Вестник Брянского государственного технического университета». - № 2 (42). - 2014. - С. 5-8.

4. Стародубцева, И. В.   Методы контроля тормозного сопротивления гибридного электромобиля [Текст] / И. В. Стародубцева //  Мир транспорта и технологических машин. - №1 (44). - 2014 г. – С. 21-28.

5. Новиков, А.Н. Комплексное обследование улично-дорожной сети города Орла (на примере ул. «Наугорское шоссе») [Текст] / А. Н. Новиков, В. А. Голенков,  А. А. Катунин, Ю. Н. Баранов, Д.Д. Матназаров //  Мир транспорта и технологических машин». - №1 (44). - 2014. – С. 96-106.

6. Трясцин, А. П.  Формирование комплексной технологической безопасности автотранспортных систем [Текст] / А. П.  Трясцин //  Мир транспорта и технологических машин». - №3 (42). – 2013. – С. 89-95.

7. Шкрабак, В.С. Теория и практика обеспечения безопасности дорожного движения [Текст]: монография / В. С. Шкрабак, Е. Н. Христофоров, Н. Е. Сакович. – Брянск.: изд. БГСХА, 2008. – 282 с.

8. Пат. 82173 Российская Федерация. Тормозное устройство автомобиля [Текст] / Христофоров Е. Н., Сакович Н. Е., Самусенко В. И. и др.; опубл. БИ №11, 2009.

Баранов Юрий Николаевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77

Д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: bar20062@yandex.ru

Cакович Наталия Евгениевна

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»

Адрес: 243365, Россия, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская 2а

Д-р техн. наук, доцент кафедры «Информатика и прикладная математика»

E-mail: bar20062@yandex.ru

Самусенко Владимир Иванович

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»

Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77

Старший преподаватель кафедры «Эксплуатация машинно – тракторного парка»

E-mail: bar20062@yandex.ru

________________________________________________________________________

J. N. BARANOV, N. E. SAKOVICH, V. I SAMUSENKO

DEVELOPMENT OF A BRAKING DEVICE TO RAISE BRAKE

QUALITIES OF VEHICLES

The brake device in which high quality brake achieved through a set of moving and stationary discs interacting braking. The efficiency of the proposed braking device is exposed experimental results.

Keywords: traffic safety, the braking device, the movable disk, fixed disk, control gaps, friction element.

BIBLIOGRAPHY

1. Novikov, A. N. Analiz vliyaniya tekhnicheskikh neispravnostey transportnykh sredstv na uroven` do-rozhnoy bezopasnosti [Tekst] / A. N. Novikov, M. V. Kulev, A. V. Kulev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin, № 1 (28), 2010- S. 8-11.

2. Baranov, Yu. N., Osnovy obespecheniya bezopasnosti v sisteme "chelovek - mashina - sreda" [Tekst] / YU. N. Baranov, A. A. Katunin, R. V. SHkrabak, YU.N.Braginets // Vestnik NTSBZHD". - № 1 (19). -  2014. - S. 73-76.

3. Baranov, YU. N. Povyshenie tormoznykh kachestv avtotransportnykh sredstv [Tekst] / YU. N. Baranov, N. E. Sakovich, V. I. Samusenko,  A. M. Nikitin // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta". - № 2 (42). - 2014. - S. 5-8.

4. Starodubtseva, I. V.   Metody kontrolya tormoznogo soprotivleniya gibridnogo elektromobilya [Tekst] / I. V. Starodubtseva //  Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - №1 (44). - 2014 g. - S. 21-28.

5. Novikov, A.N. Kompleksnoe obsledovanie ulichno-dorozhnoy seti goroda Orla (na primere ul. "Naugorskoe shosse") [Tekst] / A. N. Novikov, V. A. Golenkov,  A. A. Katunin, YU. N. Baranov, D.D. Matnazarov //  Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin". - №1 (44). - 2014. - S. 96-106.

6. Tryastsin, A. P.  Formirovanie kompleksnoy tekhnologicheskoy bezopasnosti avtotransportnykh sistem [Tekst] / A. P.  Tryastsin //  Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin". - №3 (42). - 2013. - S. 89-95.

7. SHkrabak, V.S. Teoriya i praktika obespecheniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya [Tekst]: monografiya / V. S. SHkrabak, E. N. Hristoforov, N. E. Sakovich. - Bryansk.: izd. BGSHA, 2008. - 282 s.

8. Pat. 82173 Rossiyskaya Federatsiya. Tormoznoe ustroystvo avtomobilya [Tekst] / Hristoforov E. N., Sakovich N. E., Samusenko V. I. i dr.; opubl. BI №11, 2009.

Baranov Yuri Nicolaevich

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: 302030, Russia, g. Orel, ul. Moscow, 77

Dr. tehn. , Associate Professor, Professor of "service and repair of machines"

E-mail: bar20062@yandex.ru

Sacovich Natalia Evgenievna

FGBOU VPO "Bryansk State Agricultural Academy"

Address: 243365, Russia, Bryansk region., Vygonichsky rn, p. Kokkino str. Soviet 2a

Dr. tehn. Associate Professor, Department "Computer Science and Applied Mathematics"

E-mail: bar20062@yandex.ru

Samusenko Vladimir Ivanovich

FGBOU VPO "Bryansk State Agricultural Academy"

Address: 302030, Russia, Orel, ul. Moscow, 77

Senior lecturer in "Operation machine - tractor fleet"

E-mail: bar20062@yandex.ru

УДК 621.436.681.51

В. М. МАНОЙЛО

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ СМЕСИ ПОЛОЖЕНИЕМ

ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА СИСТЕМЫ

ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Предложена математическая модель регулирования процесса подачи рабочего тела (свежего заряда или топливно-воздушной смеси), поступающего в систему воздухоснабжения двигателя; поворотной  заслонкой обеспечивается плавное изменение проходного сечения в горловине дроссельного узла, что дает возможность регулировать величину расхода рабочего тела (РТ) в ДВС, при изменении эксплуатационных режимов работы транспортных средств.

Ключевые слова: математическая модель, дроссельный узел, поворотная заслонка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Хрулев, А. Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей [Текст] / А. Э. Хрулев.- М.: За рулем. - 2000. – 430 с.

2. Пат.  2196908  Российская Федерация, С2  F 02 d 9/10, 11/10. Устройство контроля положения дроссельной заслонки двигателя внутреннего сгорания [Текст] / Кузнецов Д.В.; опубл. 10.09.02.

3. Пат. 2196909  Российская Федерация, С2  F 02 d 9/10, 11/10. Устройство контроля положения дроссельной заслонки двигателя внутреннего сгорания [Текст] / Кузнецов Д.В.;  опубл. 20.09.02.

4. Нащокин, В. В. Техническая термодинамика и теплопередача [Текст]: учебн. пособие / В. В. Нащокин. - 3-е изд., испр. и доп. - М: Высшая школа, 1980. - 470 с.

5. Колчин, А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей [Текст]: учебн. пособие / А. И. Колчин, В. П. Демидов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1980. - 400 с., ил.

6. Герц, Е. В. Пневматические приводы [Текст] / Е. В. Герц. - М.:Машиностроение, 1968. - 359 с.

7. Шевяков, А. А. Автоматика авиационных и ракетных силовых установок [Текст] учебник / А. А. Шевяков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1965. - 548 с., ил.

8. Первов, Б. Н.   Исполнительные  устройства регулирования тепловыми установками [Текст] / Б. Н. Первов. - М-Л: Госэнергоиздат. - 1952. - 232 с.

9. Ефимов, С. И. ДВС: Системы поршневых и комбинированных двигателей [Текст]: учебник / C. И. Ефимов, Н. А. Иващенко, В. И. Ивин и др.; под общ. ред. А. С. Орлина и М. Г. Круглова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1985. – 456 с., ил.

10. Стефании, Е. П. Сборник задач по основам автоматического регулирования теплоэнергетических процессов [Текст]: учеб. пособие / Е. П. Стефани, М. А. Панько, Г. А. Пикина. - М.Б., Энергия, 1973.

11. Крутов, В. И.  Сборник задач по автоматическому регулированию двигателей внутреннего сгорания [Текст]: учебн. пособие / В. И. Крутов. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1990.- 320 с.: ил.

12. Брюханов, Н. В. Теория автоматического управления [Текст]: учебник / под ред. Ю. М. Соломенцева. - М.: Высшая школа, 1999. - 172 с.

13. Управление техническими объектами на автомобильном транспорте [Текст]: учебн. пособие / под ред. А. А. Мельникова. - Пенза: ПГАСА, 2000. - 341 с.

14. Буралев, Ю. В. и др. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры  автомобилей [Текст] / Ю. В. Буралев, О. А. Мартынов, Е. В. Клевников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1987. - 288 с.: ил.

15. Мельников, А. А. Теория автоматического управления техническими объектами автомобилей и тракторов [Текст]: учебн. пособие / А. А. Мельников. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 280 с.

16. Макаров, А. Н. Расчет дроссельных устройств [Текст]: справочник / А. Н. Макаров, М. Я. Шерман. - М.: Металлургиздат, 1953. - 284 с.: ил.

17. Куценко, А. С. Анализ динамики регулируемой системы наддува ДВС с ВОД [Текст] / А. С. Куценко, В. М. Манойло // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование здоровье. - Харьков: ХГПУ. - 1998. – Вып. 6. - С. 64-67.

18. Лабораторний практикум. СИСТЕМИ ДВЗ [Текст] / І. І. Тимченко, А. О. Єфремов, В. М. Манойло, Д. І. Тимченко, - Харків,  ХНАДУ,  2008,- С. 90.

19. Манойло, В. М. Система всережимного регулирования наддува автомобильного дизеля [Текст] / В. М. Манойло // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: ХГПУ. - 1997. - Вып. 56-57. - С. 197-203.

20. Манойло, В. М. Регулирование процесса течения газо-воздушной смеси в горловине диффузора смесителя, системы топливоподачи транспортного дизеля [Текст] / В. М. Манойло  // Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию херсонской государственной морской академии. ”Безопасность жизнедеятельности на транспорте и производстве – образование, наука, практика”. – Херсон: Херсонская государственная морская академия. - 2014.- С. 218-222.

Манойло Владимир Максимович

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ)

Адрес: Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25

Канд. техн. наук, доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания, докторант

E-mail: ae.hnadu@gmail.com

__________________________________________________________________________

V. M. MANOILO

THE MODEL OF REGULATING THE WORKING FLUID FLOW PROCESS BY MEANS OF THE BUTTERFLY IN THE NECK OF THE THROTTLE DEVICE OF THE VEHICLE ENGINE AIR SYPPLY SYSTEM

A mathematical model of the regulation of the working fluid flow that enters the  system of air supply of the engine is offered. The rotary valve provides a smooth flow area change in the inlet throttle unit, which enables to adjust the working medium in ICE by changing the operating modes of the vehicle.

Key words: mathematical model, butterfly valve, rotary valve.

BIBLIOGRAHY

1.  Hrulev, A. E. Remont dvigateley zarubezhnykh avtomobiley [Tekst] / A. E. Hrulev.- M.: Za rulem. - 2000. - 430 s.

2. Pat.  2196908  Rossiyskaya Federatsiya, S2  F 02 D 9/10, 11/10. Ustroystvo kontrolya polozheniya dros-sel`noy zaslonki dvigatelya vnutrennego sgoraniya [Tekst] / Kuznetsov D.V.; opubl. 10.09.02.

3. Pat. 2196909  Rossiyskaya Federatsiya, S2  F 02 D 9/10, 11/10. Ustroystvo kontrolya polozheniya dros-sel`noy zaslonki dvigatelya vnutrennego sgoraniya [Tekst] / Kuznetsov D.V.;  opubl. 20.09.02.

4. Nashchokin, V. V. Tekhnicheskaya termodinamika i teploperedacha [Tekst]: uchebn. posobie / V. V. Nashcho-kin. - 3-e izd., ispr. i dop. - M: Vysshaya shkola, 1980. - 470 s.

5. Kolchin, A. I. Raschet avtomobil`nykh i traktornykh dvigateley [Tekst]: uchebn. posobie / A. I. Kol-chin, V. P. Demidov. - 2-e izd., pererab. i dop. - M.: Vysshaya shkola, 1980. - 400 s., il.

6. Gerts, E. V. Pnevmaticheskie privody [Tekst] / E. V. Gerts. - M.:Mashinostroenie, 1968. - 359 s.

7. Shevyakov, A. A. Avtomatika aviatsionnykh i raketnykh silovykh ustanovok [Tekst] uchebnik / A. A. She-vyakov. - 2-e izd. pererab. i dop. - M.: Mashinostroenie, 1965. - 548 s., il.

8. Pervov, B. N.   Ispolnitel`nye  ustroystva regulirovaniya teplovymi ustanovkami [Tekst] / B. N. Pervov. - M-L: Gosenergoizdat. - 1952. - 232 s.

9. Efimov, S. I. DVS: Sistemy porshnevykh i kombinirovannykh dvigateley [Tekst]: uchebnik / C. I. Efimov, N. A. Ivashchenko, V. I. Ivin i dr.; pod obshch. red. A. S. Orlina i M. G. Kruglova. - 3-e izd., pererab. i dop. - M.: Mashinostroenie, 1985. - 456 s., il.

10. Stefanii, E. P. Sbornik zadach po osnovam avtomaticheskogo regulirovaniya teploenergeticheskikh protsessov [Tekst]: ucheb. posobie / E. P. Stefani, M. A. Pan`ko, G. A. Pikina. - M.B., Energiya, 1973.

11. Krutov, V. I.  Sbornik zadach po avtomaticheskomu regulirovaniyu dvigateley vnutrennego sgoraniya [Tekst]: uchebn. posobie / V. I. Krutov. - 2-e izd., pererab. i dop.- M.: Mashinostroenie, 1990.- 320 s.: il.

12. Bryukhanov, N. V. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya [Tekst]: uchebnik / pod red. YU. M. Solomentse-va. - M.: Vysshaya shkola, 1999. - 172 s.

13. Upravlenie tekhnicheskimi ob"ektami na avtomobil`nom transporte [Tekst]: uchebn. posobie / pod red. A. A. Mel`nikova. - Penza: PGASA, 2000. - 341 s.

14. Buralev, YU. V. i dr. Ustroystvo, obsluzhivanie i remont toplivnoy apparatury  avtomobiley [Tekst] / YU. V. Buralev, O. A. Martynov, E. V. Klevnikov. - 3-e izd., pererab. i dop. - M.: Vyssh. shk., 1987. - 288 s.: il.

15. Mel`nikov, A. A. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya tekhnicheskimi ob"ektami avtomobiley i traktorov [Tekst]: uchebn. posobie / A. A. Mel`nikov. - M.: Izdatel`skiy tsentr "Akademiya", 2003. - 280 s.

16. Makarov, A. N. Raschet drossel`nykh ustroystv [Tekst]: spravochnik / A. N. Makarov, M. YA. Sherman. - M.: Metallurgizdat, 1953. - 284 s.: il.

17. Kutsenko, A. S. Analiz dinamiki reguliruemoy sistemy nadduva DVS s VOD [Tekst] / A. S. Ku-tsenko, V. M. Manoylo // Informatsionnye tekhnologii: nauka, tekhnika, tekhnologiya, obrazovanie zdorov`e. - Har`kov: HGPU. - 1998. - Vyp. 6. - S. 64-67.

18. Laboratorniy praktikum. SISTEMI DVZ [Tekst] / І. І. Timchenko, A. O. Єfremov, V. M. Ma-noylo, D. І. Timchenko, - Harkіv,  HNADU,  2008,- S. 90.

19. Manoylo, V. M. Sistema vserezhimnogo regulirovaniya nadduva avtomobil`nogo dizelya [Tekst] / V. M. Manoylo // Dvigateli vnutrennego sgoraniya. - Har`kov: HGPU. - 1997. - Vyp. 56-57. - S. 197-203.

20. Manoylo, V. M. Regulirovanie protsessa techeniya gazo-vozdushnoy smesi v gorlovine diffuzora smesitelya, sistemy toplivopodachi transportnogo dizelya [Tekst] / V. M. Manoylo  // Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya, posvyashchennaya 100-letiyu khersonskoy gosudarstvennoy morskoy akademii. "Bezopas-nost` zhiznedeyatel`nosti na transporte i proizvodstve - obrazovanie, nauka, praktika". - Herson: Hersonskaya gosudarstvennaya morskaya akademiya. - 2014.- S. 218-222.

Маnojlо Vladjmjr Maksjmovjch

Kharkiv National Automobile and Highway University (KhNAHU)

Address: 25 Petrovskoho str, g. Kharkiv, Ukreine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Internal Combustion Engines, doctoral student

E-mail: ae.hnadu@gmail.com

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

УДК 622.271.002.5 (06)

Ю. М. ЛЯШЕНКО, Е. А. РЕВЯКИНА, А. Ю. ЛЯШЕНКО

Погрузочные органы с роликовой рабочей 
поверхностью погрузочно – транспортных комплексов карьеров нерудных материалов

Рассмотрена возможность повышения эффективности погрузки нерудных кусковых материалов на карьерах оснащением роликовыми элементами рабочих органов погрузочно – транспортных комплексов.

Ключевые слова: погрузка и транспортирование нерудных материалов, погрузочные органы с роликовой рабочей поверхностью, погрузочно – транспортные комплекс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	Хазанович, Г. Ш.  Методика эксперимента в исследованиях процессов погрузки и транспортировки кусковых пород [Текст] / Г. Ш. Хазанович, Ю. М. Ляшенко, Е. В. Никитин  // Шахтинский ин-т ЮРГТУ (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ). - 2003. – 150 с.

2	Ерейский, В. Д. К определению сопротивления внедрению ковша в сыпучий материал [Текст] / В. Д. Ерейский, В. Г. Полежаев, О. П. Иванов // Грузоподъемные и транспортные установки. - НПИ.: Новочеркасск. -  1975. - Т.313. - С. 93-95.

3. 	Подэрни, Р. Ю. Механическое оборудование карьеров [Текст]: учеб. для вузов [Текст] / Р. Ю. Подэрни. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2003. – 606 с.: ил.

4	Лускань, О. А. Влияние режимных параметров качания рамы импульсного роликового конвейера на процесс транспортирования штучных грузов [Текст] / О. А. Лускань // Мир транспорта и технологических машин. – 2011. - № 1(32). – С. 56-62.

5. 	Пат. На полезную модель 2010128718/03 Российская Федерация, RU 101 056 U1, МПК Е02F 3/40 (2006.01). Рабочий орган одноковшового экскаватора [Текст] / Ляшенко Ю. М., Ревякина Е. А., Ляшенко А.Ю.; заявл. 09.07.10; опубл. 10.01.11, Бюл. №1.

6. 	Пат. на изобретение 2457169 Российская Федерация, МПК B65G 65/02 (2006.01); B65G 13/06 (2006.01); B65G 13/12 (2006.01). Рабочий орган погрузочной машины [Текст] / Ляшенко Ю. М., Ревякина Е. А., Ляшенко А. Ю. // № 2011110429/11; заявл. 18.03.11; опубл. 27.07.12, Бюл.№ 21.

7. 	Ляшенко, Ю. М. Результаты разработки и исследования ковшового рабочего органа для погрузки скальных грунтов [Текст] / Ю. М. Ляшенко, В. А. Евстратов, А. Ю. Ляшенко // Вестник СГТУ. - 2013. – № 2(71). - Выпуск 2. - С. 216–220.

8. 	Ляшенко, Ю. М. Пути развития погрузочно-транспортных комплексов карьеров нерудных материалов [Текст] / Ю. М. Ляшенко, В. А. Евстратов, Е. А. Ревякина, А. Ю. Ляшенко // Перспективы  развития Восточного Донбасса: материалы IV-й Междунар. и 62-й Всерос. науч.-практ. конф. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ). - 2013. – С. 88–91.

Ляшенко Юрий Михайлович

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Адрес: 346500, Россия, Ростовская обл., Шахты, пл. Ленина, 1

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология и комплексы горных, строительных и металлургических производств»

Ревякина Елена Александровна

ФГБОУ ВПРО «Донской государственный технический университет»

Адрес: 344000, Россия, г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Информатика»

E-mail: Revyelena@yandex.ru

Ляшенко Алена Юрьевна

ООО «Ремстрой»

Адрес: 346500, Россия, Ростовская область, г. Шахты, проспект Победа Революции, д. 85

Канд. техн. наук, инженер ПТО

__________________________________________________________________________

Y. M. LYASHENKO, E. A. REVYAKINA, A. YU. LYASHENKO

MACHINE WORKING BODIES WITH ROLLER

SURFACE LOADING - TRANSPORT COMPLEX PIT AGGREGATES

The possibility of increasing the efficiency of loading non-metallic bulk materials in quarries equipment roller elements of the working bodies of loading - transport complexes.

Keywords: loading and transportation of non-metallic materials, loading bodies with rolling work surface, loading - transport complexes

BIBLIOGRAPHY

1. 	Hazanovich, G. SH.  Metodika eksperimenta v issledovaniyakh protsessov pogruzki i transportirovki kuskovykh porod [Tekst] / G. SH. Hazanovich, YU. M. Lyashenko, E. V. Nikitin  // Shakhtinskiy in-t YURGTU (NPI). - Novocherkassk: YURGTU (NPI). - 2003. - 150 s.

2	Ereyskiy, V. D. K opredeleniyu soprotivleniya vnedreniyu kovsha v sypuchiy material [Tekst] / V. D. Ereyskiy, V. G. Polezhaev, O. P. Ivanov // Gruzopod"emnye i transportnye ustanovki. - NPI.: Novocherkassk. -  1975.   T.313.   S. 93 95.

3. 	Poderni, R. YU. Mekhanicheskoe oborudovanie kar`erov [Tekst]: ucheb. dlya vuzov [Tekst] / R. YU. Poderni. - 5-e izd., pererab. i dop. - M.: Izdatel`stvo Moskovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 2003. - 606 s.: il.

4	Luskan`, O. A. Vliyanie rezhimnykh parametrov kachaniya ramy impul`snogo rolikovogo konveyera na protsess transportirovaniya shtuchnykh gruzov [Tekst] / O. A. Luskan` // Mir transporta i tekhnologicheskikh ma-shin. - 2011. - № 1(32). - S. 56-62.

5. 	Pat. Na poleznuyu model` 2010128718/03 Rossiyskaya Federatsiya, RU 101 056 U1, MPK E02F 3/40 (2006.01). Rabochiy organ odnokovshovogo ekskavatora [Tekst] / Lyashenko YU. M., Revyakina E. A., Lyashenko A.YU.; zayavl. 09.07.10; opubl. 10.01.11, Byul. №1.

6. 	Pat. na izobretenie 2457169 Rossiyskaya Federatsiya, MPK B65G 65/02 (2006.01); B65G 13/06 (2006.01); B65G 13/12 (2006.01). Rabochiy organ pogruzochnoy mashiny [Tekst] / Lyashenko YU. M., Revyakina E. A., Lyashenko A. YU. // № 2011110429/11; zayavl. 18.03.11; opubl. 27.07.12, Byul.№ 21.

7. 	Lyashenko, YU. M. Rezul`taty razrabotki i issledovaniya kovshovogo rabochego organa dlya pogruzki skal`nykh gruntov [Tekst] / YU. M. Lyashenko, V. A. Evstratov, A. YU. Lyashenko // Vestnik SGTU. - 2013. - № 2(71). - Vypusk 2. - S. 216-220.

8. 	Lyashenko, YU. M. Puti razvitiya pogruzochno-transportnykh kompleksov kar`erov nerudnykh materia-lov [Tekst] / YU. M. Lyashenko, V. A. Evstratov, E. A. Revyakina, A. YU. Lyashenko // Perspektivy  razvitiya Vo-stochnogo Donbassa: materialy IV-y Mezhdunar. i 62-y Vseros. nauch.-prakt. konf. - Novocherkassk: YURGTU (NPI). - 2013. - S. 88-91.

Ljashenko Yury Mihaylovich

Shahtinskii Institute (branch) YURGPU (NPI) to them. MI Platov

Address: 346500, Russia, Rostov region., Mines, pl. 1 Lenin

Dr. tehn. , Professor of the Department "Technology and complexes mining, construction and Metallurgical-ing industries"

Revyakina Elena Aleksandrovna

FGBOU WPRO "Don State Technical University"

Address: 344000, Russia, Rostov-on-Don, pl. Gagarin, 1

Candidate. tehn. Associate Professor, Department "Informatics"

E-mail: Revyelena@yandex.ru

Ljashenko Alain Yur’evna

Ltd. "Remstroy"

Address: 346500, Russia, Rostov region, Mines Avenue, Victory of the Revolution, d. 85

Candidate. tehn. Science, Engineer PHE

УДК 621.86

Ю. Н. КАМАНИН

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Статья посвященарезультатам теоретических исследований работы отбойного гидравлического молота при различных температурных условиях и практическим рекомендациям по их проектированию и эксплуатации с учётом температурного фактора.

Ключевые слова: гидромолот, гидроударник, проектирование, эксплуатация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильченко, В. А. Особенности эксплуатации горных машин с гидроприводом при низких температурах [Текст] / В. А. Васильченко // Горная промышленность. - №2. - 2006.  - C. 111-117.

2. Волков, Д. П. Машины для земляных работ [Текст] / Д. П. Волков. - М.: Машиностроение, 1992.

3.	Дементьев, А. Д. Разрушение упруго-хрупких тел сосредоточенными нагрузками [Текст] / А. Д. Дементьев. - Новосибирск, 2000.

4.	Каманин, Ю. Н. Методика выбора рациональных параметров гидравлического ударного устройства [Текст] / Ю. Н. Каманин // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. Материалы 5-го международного научного симпозиума. - 2013.  - C. 199-202.

5.	Каманин, Ю. Н. Основные проблемы применения гидравлических устройств ударного действия в условиях функционирования при пониженных температурах грунтов [Текст] / Ю. Н. Каманин // Мир транспорта и технологических машин. - 2013. - C. 110-112.

6.	Каманин, Ю.Н. Характеристика базовых минерально-сырьевых ресурсов и месторождений нерудных строительных материалов России и Орловской области [Текст] / Ю. Н. Каманин, О. С. Никитенко // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. Материалы 5-го международного научного симпозиума. - 2013.  - C. 175-181.

7.	Каманин, Ю. Н. Энергетическая оценка волн напряжений, генерируемых в массиве [Текст] / Ю. Н. Каманин, Р. А. Ределин, Л. С. Ушаков // Мир транспорта и технологических машин. - 2011. - Т. №3.  - C. 48-53.

8.	Каманин, Ю. Н. Исследование формы продуктов скола скальных пород [Текст] / Ю. Н. Каманин, Л. С. Ушаков, Р. А. Ределин // Технологическое оборудование для  горной и нефтегазовой промышленности: сборник трудов Х международной научно-технической конференции. Чтения имени В.Р. Кубачека. - 2012. - C. 57-60.

9.	Кантович, Л. И. Горные машины [Текст] / Л. И. Кантович. - М: Недра, 1989.

10. Нордин, В. В. Исследование разрушения песчанно-глинистых руд с твердыми породными включениями импульсными нагрузками [Текст] / В. В. Нордин. - М.: Атомиздат, 1986.

11. Пестриков, В. М. Механика разрушения твердых тел [Текст]: курс лекций / В. М. Пестриков. - СПб: Профессия, 2002.

12. Ределин, Р. А. Влияние температуры рабочей жидкости на выходные характеристики гидромолота [Текст] / Р. А. Ределин,Ю. Н. Каманин // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. Материалы 5-го международного научного симпозиума. - 2013.  - C. 202-205.

13. Ределин, Р. А. Методика инженерного расчета гидроударника с учетом температуры [Текст] / Р. А. Ределин, Ю. Н. Каманин // Технологическое оборудование для  горной и нефтегазовой промышленности: сборник трудов ХII международной научно-технической конференции  "Чтения памяти В.Р. Кубачека". - 2014.  - C. 243-248.

14. Ределин, Р. А. Влияние вязкости рабочей жидкости и зазоров в подвижных парах на выходные характеристики гидромолота с управляемой камерой рабочего хода [Текст] / Ределин Р.А., Кравченко В.А., Каманин Ю.Н. // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. Материалы 5-го международного научного симпозиума. - 2013. - C. 22-24.

15. Ределин, Р. А. Гидропневмоаккумулятор в напорной магистрали гидромолота с управляемой камерой рабочего хода [Текст] / Р. А. Ределин, В. А. Кравченко, Ю. Н. Каманин  // Технологическое оборудование для  горной и нефтегазовой промышленности: сборник трудов ХI международной научно-технической конференции  "Чтения памяти В.Р. Кубачека. - 2013. - C. 126-129.

16. Соколинский,  В. Б. Машины ударного разрушения [Текст] / В. Б. Соколинский. - И: Машиностроение, 1982.

17. Ушаков, Л. С. Гидравлические машины ударного действия [Текст] / Л. С. Ушаков. - М: Машиностроение, 2000., 416 с.

18. Ушаков, Л. С. Гидравлические ударные механизмы: опыт расчета и проектирования [Текст] / Л. С. Ушаков. - Москва: Palmariumacademicpublishing, 2013.

19. Юрьев, Д. А. Исследование рынка гидравлических ударных устройств по основным рабочим параметрам [Текст] / Д. А. Юрьев, Ван ЦунЦзянь, Ю. Н. Каманин, Р. А. Ределин // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. Материалы 5-го международного научного симпозиума. - 2013.  - C. 245-251.

20. Юрьев, Д. А. Обоснование применения мощных гидравлических устройств на фронтальных погрузчиках [Текст] / Д. А. Юрьев, Л. С. Ушаков, Ю. Н. Каманин// Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. Материалы 5-го международного научного симпозиума. - 2013.  - C. 271-279.

Каманин Юрий Николаевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины»

Адрес: 302030, Россия, г.Орёл, ул.Московская, 77

E-mail: kamanchi22@mail.ru

_____________________________________________________________________________

Y. N. KAMANIN

PRACTICAL DESIGN GUIDELINES

HYDRAULIC DEVICES PERCUSSION

FOR OPERATION IN LOW TEMPERATURES

The article is devoted to the results of theoretical research work breaker hydraulic hammer under different temperature conditions and practical recommendations for their design and ex-operation taking into account the temperature factor.

Keywords: hydraulic hammer, hydrohammer, design, operation

BIBLIOGRAPHY

1.Vasil`chenko, V. A. Osobennosti ekspluatatsii gornykh mashin s gidroprivodom pri nizkikh temperaturakh [Tekst] / V. A. Vasil`chenko // Gornaya promyshlennost`. - №2. - 2006.  - C. 111-117.

2.Volkov, D. P. Mashiny dlya zemlyanykh rabot [Tekst] / D. P. Volkov. - M.: Mashino-stroenie, 1992.

3.	Dement`ev, A. D. Razrushenie uprugo-khrupkikh tel sosredotochennymi nagruzkami [Tekst] / A. D. Dement`ev. - Novosibirsk, 2000.

4.	Kamanin, YU. N. Metodika vybora ratsional`nykh parametrov gidravlicheskogo udarnogo ustroystva [Tekst] / YU. N. Kamanin // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. Materialy 5-go mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma. - 2013.  - C. 199-202.

5.	Kamanin, YU. N. Osnovnye problemy primeneniya gidravlicheskikh ustroystv udarnogo deystviya v usloviyakh funktsionirovaniya pri ponizhennykh temperaturakh gruntov [Tekst] / YU. N. Kamanin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - C. 110-112.

6.	Kamanin, YU.N. Harakteristika bazovykh mineral`no-syr`evykh resursov i mestorozhdeniy nerudnykh stroitel`nykh materialov Rossii i Orlovskoy oblasti [Tekst] / YU. N. Kamanin, O. S. Nikitenko // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. Materialy 5-go mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma. - 2013.  - C. 175-181.

7.	Kamanin, YU. N. Energeticheskaya otsenka voln napryazheniy, generiruemykh v massive [Tekst] / YU. N. Kamanin, R. A. Redelin, L. S. Ushakov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2011. - T. №3.  - C. 48-53.

8.	Kamanin, YU. N. Issledovanie formy produktov skola skal`nykh porod [Tekst] / YU. N. Kamanin, L. S. Ushakov, R. A. Redelin // Tekhnologicheskoe oborudovanie dlya  gornoy i neftegazovoy promyshlennosti: sbornik trudov H mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. CHteniya imeni V.R. Kubacheka. - 2012. - C. 57-60.

9.	Kantovich, L. I. Gornye mashiny [Tekst] / L. I. Kantovich. - M: Nedra, 1989.

10.Nordin, V. V. Issledovanie razrusheniya peschanno-glinistykh rud s tverdymi po-rodnymi vklyucheniyami impul`snymi nagruzkami [Tekst] / V. V. Nordin. - M.: Atomizdat, 1986.

11.Pestrikov, V. M. Mekhanika razrusheniya tverdykh tel [Tekst]: kurs lektsiy / V. M. Pestrikov. - SPb: Professiya, 2002.

12.Redelin, R. A. Vliyanie temperatury rabochey zhidkosti na vykhodnye kharakteri-stiki gidromolota [Tekst] / R. A. Redelin,YU. N. Kamanin // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. Materialy 5-go mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma. - 2013.  - C. 202-205.

13.Redelin, R. A. Metodika inzhenernogo rascheta gidroudarnika s uchetom temperatu-ry [Tekst] / R. A. Redelin, YU. N. Kamanin // Tekhnologicheskoe oborudovanie dlya  gornoy i neftegazovoy promyshlennosti: sbornik trudov HII mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii  "CHteniya pamyati V.R. Kubacheka". - 2014.  - C. 243-248.

14.Redelin, R. A. Vliyanie vyazkosti rabochey zhidkosti i zazorov v podvizhnykh parakh na vykhodnye kharakteristiki gidromolota s upravlyaemoy kameroy rabochego khoda [Tekst] / Redelin R.A., Kravchenko V.A., Kamanin YU.N. // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. Materialy 5-go mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma. - 2013. - C. 22-24.

15.Redelin, R. A. Gidropnevmoakkumulyator v napornoy magistrali gidromolota s upravlyaemoy kameroy rabochego khoda [Tekst] / R. A. Redelin, V. A. Kravchenko, YU. N. Kamanin  // Tekhnologicheskoe oborudovanie dlya  gornoy i neftegazovoy promyshlennosti: sbornik trudov HI mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii  "CHteniya pamyati V.R. Ku-bacheka. - 2013. - C. 126-129.

16.Sokolinskiy,  V. B. Mashiny udarnogo razrusheniya [Tekst] / V. B. Sokolinskiy. - I: Mashinostroenie, 1982.

17.Ushakov, L. S. Gidravlicheskie mashiny udarnogo deystviya [Tekst] / L. S. Ushakov. - M: Mashinostroenie, 2000., 416 s.

18.Ushakov, L. S. Gidravlicheskie udarnye mekhanizmy: opyt rascheta i proektirova-niya [Tekst] / L. S. Ushakov. - Moskva: Palmariumacademicpublishing, 2013.

19.YUr`ev, D. A. Issledovanie rynka gidravlicheskikh udarnykh ustroystv po osnov-nym rabochim parametram [Tekst] / D. A. YUr`ev, Van TsunTSzyan`, YU. N. Kamanin, R. A. Rede-lin // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. Materialy 5-go mezhdunarod-nogo nauchnogo simpoziuma. - 2013.  - C. 245-251.

20.YUr`ev, D. A. Obosnovanie primeneniya moshchnykh gidravlicheskikh ustroystv na frontal`nykh pogruzchikakh [Tekst] / D. A. YUr`ev, L. S. Ushakov, YU. N. Kamanin// Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. Materialy 5-go mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma. - 2013.  - C. 271-279.

Kamanin Yuriy Nikolaevich

FGBOU VPO «State Uneversity-UNPK»

Candidate of technical Sciences, Docent of the Department of "Hoisting, construction and road machines"

Adress:302030, Russia, Orel, Moskows Street, 77

E-mail: kamanchi22@mail.ru

|  | Продолжается подписка на журнал «Мир транспорта и технологических машин» Подписной индекс журнала: 16376 («Пресса России») Подписка через редакцию: (с любого месяца) Информация о подписке на нашем сайте www.gu-unpk.ru Тел. +7 (4862) 43-48-90 |
| --- | --- |

удк 625.768.5

В. Е. КЛИМОВ

РАЗРАБОТКА И ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ

НАВЕСНОЙ РАМЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ

В статье представлена конструкция навесной рамы машины для  содержания дорог в зимний период. Приводится прочностной расчет навесной рамы КДМ с учетом установленного дополнительного оборудования: боковой отвал и щетка. В результате расчетов подобрано сечение и материал навесной рамы КДМ.

Ключевые слова: комбинированная дорожная машина (КДМ), расчет на прочность рамы, кинематический анализ навесной рамы, тяговый расчет КДМ, моделирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Карабан, Г. Л. Машины для городского хозяйства [Текст]: учеб. для вузов / Г. Л. Карабан, В. И. Баловнев, И. А. Засов, Б. А. Лифшиц.  – М.: Машиностроение, 1988. – 272 с., ил.

- Гоберман, Л. А. Строительные и дорожные машины. Атлас конструкций [Текст]: учеб. пособие для машиностроительных техникумов / Л. А. Гоберман, К. В. Степанян М.: Машиностроение, 1985. -  96 с., ил.

- Алексеева, Т. В.  Дорожные машины [Текст]: учеб. для вузов в 3-х томах / Т. В. Алексеева, К. А. Артемьев, А. А. Бромберг. - М.: Машиностроение. - Изд. 3-е , 1972 – 504 с.

- Анохин, А. И. Дорожные машины (основы теории и расчета) [Текст]: учеб. для вузов / А. И. Анохин, Е. Р.  Петере, И. М. Эвентов, Н. Я. Xархута. - М.: Дор-издат, 1950.

- Бромберг, А. А. Машины для земляных работ. Атлас конструкций [Текст] / А. А. Бромберг и др. - Изд. 3. - М., «Машиностроение», 1968.

- Дергачев, А. Ф. Экономические основы проектирования дорожно-строительных машин [Текст]: учеб. для вузов / А. Ф. Дергачева. - М., «Высшая школа», 1967.

- Плешков, Д. И. Колесные тягачи и шасси строительных дорожных машин) [Текст]: учеб. для вузов / Д. И. Плешков и др. - М., «Машиностроение», 1966.

- Справочник конструктора дорожных машин. Под ред. И. П. Бородазва. [Текст]: учеб. для вузов / Бородазва И.П. М., «Машиностроение», 1965.

- Хархута, Н. Я. Дорожные машины (теория, конструкция расчет) [Текст]: учеб. для вузов / Н. Я. Хархута Л. -  «Машиностроение», 1968.

- Чудако, Е. А. Основы теории трактора и автомобиля [Текст]: учеб. для вузов / Е. А. Чудаков. -  М., Сельхозгиз, 1962.

- Добронравов, С. С. Строительные машины и основы автоматизации [Текст]: учеб. для вузов / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов. – М.: Высшая школа, 2001. – 575 с.: ил.

- Волков, Д. П. Строительные машины [Текст]: учеб. для вузов / Д. П. Волков, Н. И. Алешин, В. Я, Крикун, О. Е. Рынсков; под. ред. Д. П. Волкова. – М.: Высш. школа, 1988. – 319 с.: ил.

- Добронравов, С. С. Строительные машины и оборудование [Текст]: справочник для вузов и инж.–техн. работников. – М.: Высш. шк., 1991. – 536 с.: ил.

- Андреев, Л. Н., Бортяков Д.Е., Мещеряков С.В. Системы автоматизированного проектирования: [Текст]: учеб.пособ. для вузов/ Л. Н. Андреев, Д. Е. Бортяков, С. В. Мещеряков. - СПб: Изд-во СПбГТУ, 2002. -76 с.

- Брауде, В. И. Надежность подъемно-транспортных машин [Текст]: учеб. для вузов / В. И. Брауде, Л. Н. Семенов. - Л.: Машиностроение, 1986. - 183 с.

- Соколов, С. А. Строительная механика и металлические конструкции машин [Текст]: учеб. пособ. для вузов /  С. А. Соколов. – СПб. : Политехника, 2011. – 450 с. : ил.

- Рыжков, Н. И. Производство сварных конструкций в тяжелом машиностроении. Организация и технология [Текст]: учеб. для вузов / Н. И. Рыжков. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1980.- 375 с., ил.

- Пешковский,О. И. Сборка металлических конструкций [Текст]: учеб. для вузов / О. И. Пешковский, В. Б. Якубовский. - 3-е изд., перераб.и доп.– М.: Высшая школа,1989. - 239с.: ил.

- Николаев, Г. А. Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций [Текст]: учеб.пособ. для вузов / Г. А. Николаев, С. А. Куркин, В. А. Винокуров. -  М.: высшая школа, 1983.- 344 с., ил.

- Горев, В. В. Металлические конструкции. Элементы конструкций [Текст]: учеб.пособ. для вузов /  В. В. Горев., Б. Ю. Уваров, В. В. Филиппов и др.; под ред. В. В. Горева. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Т. 1. – М.: Высш. Шк., 2001.– 551 с.: ил.

Климов Валерий Евгеньевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: 302020, Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29

Студент - магистрант

E-mail: Dtk3333@mail.ru

______________________________________________________________________________

v. e. KLIMOV

DEVELOPMENT AND DESIGN STRENGTH CALCULATIONS

MOUNTED FRAME COMBINED ROAD VEHICLES

The paper presents the design of the machine frame mounted for maintenance of roads in the winter. Provides strength calculation hinged frame KDM considering the installed options: side blade and brush. The calculations matched section and material hinged frame KDM.

Key words: combined road machine (CDM), the calculation of the strength of the frame, hinged frame kinematic analysis, traction calculation KDM, modeling.

BIBLIOGRAPHY

1.	Karaban, G. L. Mashiny dlya gorodskogo khozyaystva [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / G. L. Karaban, V. I. Ba-lovnev, I. A. Zasov, B. A. Lifshits.  - M.: Mashinostroenie, 1988. - 272 s., il.

2.	Goberman, L. A. Stroitel`nye i dorozhnye mashiny. Atlas konstruktsiy [Tekst]: ucheb. posobie dlya mashinostroitel`nykh tekhnikumov / L. A. Goberman, K. V. Stepanyan M.: Mashinostroenie, 1985. -  96 s., il.

3.	Alekseeva, T. V.  Dorozhnye mashiny [Tekst]: ucheb. dlya vuzov v 3-kh tomakh / T. V. Alekseeva, K. A. Ar-tem`ev, A. A. Bromberg. - M.: Mashinostroenie. - Izd. 3-e , 1972 - 504 s.

4.	 Anokhin, A. I. Dorozhnye mashiny (osnovy teorii i rascheta) [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / A. I. Anokhin, E. R.  Petere, I. M. Eventov, N. YA. Xarkhuta. - M.: Dor-izdat, 1950.

5.	 Bromberg, A. A. Mashiny dlya zemlyanykh rabot. Atlas konstruktsiy [Tekst] / A. A. Bromberg i dr. - Izd. 3. - M., "Mashinostroenie", 1968.

6.	 Dergachev, A. F. Ekonomicheskie osnovy proektirovaniya dorozhno-stroitel`nykh mashin [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / A. F. Dergacheva. - M., "Vysshaya shkola", 1967.

7.	Pleshkov, D. I. Kolesnye tyagachi i shassi stroitel`nykh dorozhnykh mashin) [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / D. I. Pleshkov i dr. - M., "Mashinostroenie", 1966.

8.	Spravochnik konstruktora dorozhnykh mashin. Pod red. I. P. Borodazva. [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / Bo-rodazva I.P. M., "Mashinostroenie", 1965.

9.	 Harkhuta, N. YA. Dorozhnye mashiny (teoriya, konstruktsiya raschet) [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / N. YA. Har-khuta L. -  "Mashinostroenie", 1968.

10.	Chudako, E. A. Osnovy teorii traktora i avtomobilya [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / E. A. Chudakov. -  M., Sel`khozgiz, 1962.

11.	Dobronravov, S. S. Stroitel`nye mashiny i osnovy avtomatizatsii [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / S. S. Dobronravov, V. G. Dronov. - M.: Vysshaya shkola, 2001. - 575 s.: il.

12.	Volkov, D. P. Stroitel`nye mashiny [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / D. P. Volkov, N. I. Aleshin, V. YA, Krikun, O. E. Rynskov; pod. red. D. P. Volkova. - M.: Vyssh. shkola, 1988. - 319 s.: il.

13.	Dobronravov, S. S. Stroitel`nye mashiny i oborudovanie [Tekst]: spravochnik dlya vuzov i inzh.-tekhn. rabotnikov. - M.: Vyssh. shk., 1991. - 536 s.: il.

14.	Andreev, L. N., Bortyakov D.E., Meshcheryakov S.V. Sistemy avtomatizirovannogo proektirovaniya: [Tekst]: ucheb.posob. dlya vuzov/ L. N. Andreev, D. E. Bortyakov, S. V. Meshcheryakov. - SPb: Izd-vo SPbGTU, 2002. -76 s.

15.	 Braude, V. I. Nadezhnost` pod"emno-transportnykh mashin [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / V. I. Braude, L. N. Semenov. - L.: Mashinostroenie, 1986. - 183 s.

16.	Sokolov, S. A. Stroitel`naya mekhanika i metallicheskie konstruktsii mashin [Tekst]: ucheb. posob. dlya vuzov /  S. A. Sokolov. - SPb. : Politekhnika, 2011. - 450 s. : il.

17.	Ryzhkov, N. I. Proizvodstvo svarnykh konstruktsiy v tyazhelom mashinostroenii. Organizatsiya i tekh-nologiya [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / N. I. Ryzhkov. - 2-e izd., pererab. i dop.- M.: Mashinostroenie, 1980.- 375 s., il.

18.	  Peshkovskiy,O. I. Sborka metallicheskikh konstruktsiy [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / O. I. Peshkovskiy, V. B. YAkubovskiy. - 3-e izd., pererab.i dop.- M.: Vysshaya shkola,1989. - 239s.: il.

19.	Nikolaev, G. A. Svarnye konstruktsii. Tekhnologiya izgotovleniya. Avtomatizatsiya proizvodstva i proektirovanie svarnykh konstruktsiy [Tekst]: ucheb.posob. dlya vuzov / G. A. Nikolaev, S. A. Kurkin, V. A. Vi-nokurov. -  M.: vysshaya shkola, 1983.- 344 s., il.

20.	Gorev, V. V. Metallicheskie konstruktsii. Elementy konstruktsiy [Tekst]: ucheb.posob. dlya vuzov /  V. V. Gorev., B. YU. Uvarov, V. V. Filippov i dr.; pod red. V. V. Goreva. - 2-e izd., pererab. i dop. -  T. 1. - M.: Vyssh. SHk., 2001.- 551 s.: il.

Klimov Valery Evgen’evich

FGBOU VPO "State university-UNPK "

Address: 302020, Russia, g. Orel, Naugorskoye highway, 29

Student

E-mail: dtk3333@mail.ru

|  | Продолжается подписка на журнал «Мир транспорта и технологических машин» Подписной индекс журнала: 16376 («Пресса России») Подписка через редакцию: (с любого месяца) Информация о подписке на нашем сайте www.gu-unpk.ru Тел. +7 (4862) 43-48-90 |
| --- | --- |

УДК 621.86

Р. А. РЕДЕЛИН

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

РАБОТЫ ОТБОЙНОГОГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОЛОТА

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена результатам теоретических исследований работы отбойного гидравлического молота при различных температурных условиях. Получены теоретические зависимости работы гидромолота с учётом температурного фактора.

Ключевые слова: гидромолот, гидроударник, моделирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ушаков, Л.С. Гидравлические машины ударного действия [Текст] / Л. С. Ушаков, Ю. Е. Котылев, В. А. Кравченко. – М.: Машиностроение, 2000. – 416 с.

2. Ешуткин, Д. Н. Основы теории проектирования гидропневмоударных устройств с объемным гидравлическим приводом [Текст] / Д. Н. Ешуткин: дис. … д-ра техн. наук. – Караганда, 1978. – 516 с.

3. Клок, А. Б. Гидромолоты  [Текст]: учебное пособие / А. Б. Клок. – Караганда: КарГТУ, 2007. – 182 с.

4. Кравченко, В. А. Создание гидравлических устройств ударного действия с пониженной удельной металлоемкостью для разрушения горных пород [Текст] / В. А. Кравченко: дисс. … канд. техн. наук.– Орел: ОрелГТУ, 2004. – 275 с.

5. Лазуткин, А. Г. Научные основы создания выемочных горных машин с гидропневмоударными исполнительными органами [Текст] / А. Г. Лазуткин: дис. ... д-ра. техн. наук. – М.: МГИ, 1(7(. – 2(3 с.

6. Сагинов, А. С. Теоретические основы создания гидроимпульсных систем ударных органов машин [Текст] / А. С. Сагинов, И. А. Янцен, Д. Н. Ешуткин, Г. Г. Пивень. – Алма-Ата, 1985. – 256 с.

7. Ураимов, М., Султаналиев Б.С. Гидравлические молоты. Основы создания, обобщение опыта производства и эксплуатации гидравлических молотов «Импульс» [Текст] / М. Ураимов, Б. С. Султаналиев. – Б.: Илим, 2003. – 240 с.

8. Ределин, Р. А. Влияние вязкости рабочей жидкости и зазоров в подвижных парах на выходные характеристики гидромолота с управляемой камерой рабочего хода [Текст] / Р. А. Ределин, В. А. Кравченко, Ю. Н. Каманин, под ред. д-ра техн. наук, профессора Л.С. Ушакова // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. – Орел: Госуниверситет-УНПК. - 2013. - С. 22–24.

9. Ределин, Р. А. Влияние температуры рабочей жидкости на выходные характеристики гидромолота [Текст]  / Р. А. Ределин, Ю. Н. Каманин, под ред. д-ра техн. наук, профессора Л. С. Ушакова // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. – Орел: Госуниверситет-УНПК. - 2013. - С. 202–205.

10. Ределин, Р. А. Экспериментальные данные исследований гидравлического устройства ударного действия [Текст] / Р. А. Ределин,  под ред. д-ра техн. наук, профессора Л.С. Ушакова // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. – Орел: Госуниверситет-УНПК. - 2013. - С. 231–234.

11. Ределин, Р. А. Математическая модель отбойного гидравлического молота строительно-дорожной машины с учётом температурного фактора [Текст] / Р. А. Ределин // Мир транспорта и технологических машин . – 2013. – №3(42). – С. 47–52.

12. Степанов, Ю. С. Влияние вязкости рабочей жидкости на выходные параметры гидромолота [Текст] / Ю. С. Степанов, В. А.  Кравченко, Р. А. Ределин // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии. - Орел: ОрелГТУ. - 2010. – С. 19–21.

13. Густов, Д. Ю. Влияние температуры рабочей жидкости на работу одноковшового экскаватора с рабочим оборудованием гидромолот [Текст] / Д. Ю. Густов, С. Е. Якушев. - Интерстроймех-2007: Самарск. гос. арх.-строит. ун-т, 2007. – 328 с.

14. Дмитревич, Ю. В. Зимняя эксплуатация гидромолотов. [Электронный ресурс] / Ю.В. Дмитревич. -  Электрон. дан. и прог. – Режим доступа http://gidromolot.tradicia-k.ru/articles/?art_id=74, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

15. Васильченко, В. А. Особенности эксплуатации горных машин с гидроприводом при низких температурах [Текст] / В. А. Васильченко // Горная промышленность. – 2006. - №2. - C. 111-117.

Ределин Руслан Андреевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины»

Адрес: 302030, Россия, г.Орёл, ул.Московская, 77

E-mail: rusland57@yandex.ru

____________________________________________________________________________

R. A. REDELIN

THE RESULTS OF MATHEMATICAL MODELING

WORKING HYDRAULIC BREAKER HAMMER

UNDER DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS

The article is devoted to the results of theoretical research work breaker hydraulic hammer under different temperature conditions. Theoretical dependence of the operation of the breaker taking into account the temperature factor.

Keywords: hydraulic hammer,hydrohammer, mathematical model.

BIBLIOGRAPHY

1. Ushakov, L.S. Gidravlicheskie mashiny udarnogo deystviya [Tekst] / L. S. Ushakov, YU. E. Kotylev, V. A. Kravchenko. - M.: Mashinostroenie, 2000. - 416 s.

2. Eshutkin, D. N. Osnovy teorii proektirovaniya gidropnevmoudarnykh ustroystv s ob"emnym gidrav-licheskim privodom [Tekst] / D. N. Eshutkin: dis. … d-ra tekhn. nauk. - Karaganda, 1978. - 516 s.

3. Klok, A. B. Gidromoloty  [Tekst]: uchebnoe posobie / A. B. Klok. - Karaganda: KarGTU, 2007. - 182 s.

4. Kravchenko, V. A. Sozdanie gidravlicheskikh ustroystv udarnogo deystviya s ponizhennoy udel`noy me-talloemkost`yu dlya razrusheniya gornykh porod [Tekst] / V. A. Kravchenko: diss. … kand. tekhn. nauk.- Orel: OrelGTU, 2004. - 275 s.

5. Lazutkin, A. G. Nauchnye osnovy sozdaniya vyemochnykh gornykh mashin s gidropnevmoudarnymi is-polnitel`nymi organami [Tekst] / A. G. Lazutkin: dis. ... d-ra. tekhn. nauk. - M.: MGI, 1979. - 293 s.

6. Saginov, A. S. Teoreticheskie osnovy sozdaniya gidroimpul`snykh sistem udarnykh organov mashin [Tekst] / A. S. Saginov, I. A. YAntsen, D. N. Eshutkin, G. G. Piven`. - Alma-Ata, 1985. - 256 s.

7. Uraimov, M., Sultanaliev B.S. Gidravlicheskie moloty. Osnovy sozdaniya, obobshchenie opyta proiz-vodstva i ekspluatatsii gidravlicheskikh molotov "Impul`s" [Tekst] / M. Uraimov, B. S. Sultanaliev. - B.: Ilim, 2003. - 240 s.

8. Redelin, R. A. Vliyanie vyazkosti rabochey zhidkosti i zazorov v podvizhnykh parakh na vykhodnye kha-rakteristiki gidromolota s upravlyaemoy kameroy rabochego khoda [Tekst] / R. A. Redelin, V. A. Kravchenko, YU. N. Kamanin, pod red. d-ra tekhn. nauk, professora L.S. Ushakova // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - 2013. - S. 22-24.

9. Redelin, R. A. Vliyanie temperatury rabochey zhidkosti na vykhodnye kharakteristiki gidromolota [Tekst]  / R. A. Redelin, YU. N. Kamanin, pod red. d-ra tekhn. nauk, professora L. S. Ushakova // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - 2013. - S. 202-205.

10. Redelin, R. A. Eksperimental`nye dannye issledovaniy gidravlicheskogo ustroystva udarnogo deystviya [Tekst] / R. A. Redelin,  pod red. d-ra tekhn. nauk, professora L.S. Ushakova // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - 2013. - S. 231-234.

11. Redelin, R. A. Matematicheskaya model` otboynogo gidravlicheskogo molota stroitel`no-dorozhnoy mashiny s uchiotom temperaturnogo faktora [Tekst] / R. A. Redelin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin . - 2013. - №3(42). - S. 47-52.

12. Stepanov, YU. S. Vliyanie vyazkosti rabochey zhidkosti na vykhodnye parametry gidromolota [Tekst] / YU. S. Stepanov, V. A.  Kravchenko, R. A. Redelin // Udarno-vibratsionnye sistemy, mashiny i tekhnologii. - Orel: OrelGTU. - 2010. - S. 19-21.

13. Gustov, D. YU. Vliyanie temperatury rabochey zhidkosti na rabotu odnokovshovogo ekskavatora s ra-bochim oborudovaniem gidromolot [Tekst] / D. YU. Gustov, S. E. YAkushev. - Interstroymekh-2007: Samarsk. gos. arkh.-stroit. un-t, 2007. - 328 s.

14. Dmitrevich, YU. V. Zimnyaya ekspluatatsiya gidromolotov. [Elektronnyy resurs] / YU.V. Dmitrevich. -  Elektron. dan. i prog. - Rezhim dostupa http://gidromolot.tradicia-k.ru/articles/?art_id=74, svobodnyy. - Zagl. s ekrana. - YAz. rus.

15. Vasil`chenko, V. A. Osobennosti ekspluatatsii gornykh mashin s gidroprivodom pri nizkikh tempe-raturakh [Tekst] / V. A. Vasil`chenko // Gornaya promyshlennost`. - 2006. - №2. - C. 111-117.

RedelinRuslanAndreevich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Candidate of technical Sciences, Docent of the Department of "Hoisting, construction and road machines"

Adress: 302030, Rossia, g. Orel, Moskows Street, 77

E-mail: rusland57@yandex.ru

УДК 62-822+62-686

А. В. КУРЫЛЕВ, Е. Г. РЫЛЯКИН

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

Изложены основные особенности функционирования гидроагрегатов транспортно-технологических машин в холодное время года. Для повышения работоспособности гидроагрегатов этих машин предлагается использовать систему регулирования температуры рабочей жидкости оригинальной конструкции. Приводятся основные преимущества разработанной системы, её конструктивные элементы, а также результаты исследований с применением реализованных технических решений по обеспечению разогрева и поддержания температуры рабочей жидкости гидропривода транспортно-технологических машин в рациональном интервале в условиях зимней эксплуатации.

Ключевые слова: терморегулирование, рабочая жидкость, условия эксплуатации, гидропривод, транспортно-технологические машины

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рылякин, Е. Г. Повышение работоспособности тракторных гидросистем терморегулированием рабочей жидкости [Текст]: дис….канд.техн.наук / Е. Г. Рылякин. – Пенза, 2007. – 150 с.

- Каверзин, С. В. Обеспечение работоспособности гидравлического привода при низких температурах [Текст] / С. В. Каверзин, В. П. Лебедев, Е. А. Сорокин. – Красноярск, 1997. – 240 с.

- Ефимов, В. В. Обеспечение эксплуатационной надежности гидросистем сельскохозяйственной техники при альтернативном использовании рапсового масла в качестве рабочей жидкости [Текст]: дис….канд. техн. наук / В. В. Ефимов. – Самара, 2000. – 177 с.

- Дидур, В. А. Диагностика и обеспечение надежности гидроприводов сельскохозяйственных машин [Текст] / В. А. Дидур, В. Я. Ефремов. – Киев: Техника, 1986. – 128 с.

- Рылякин, Е. Г. Терморегулирование рабочей жидкости в гидроприводе транспортно-технологических машин [Текст] / Е. Г. Рылякин // Актуальные вопросы современной науки. Научный журнал. – № 1 (1). – 2014. – С. 5-10.

- Рылякин, Е. Г. Теоретическое обоснование терморегулирования рабочей жидкости в гидросистеме [Текст] / Е. Г. Рылякин, П. А. Власов // Нива Поволжья. – 2008. – №1(6). ( С.25-29.

- Рылякин, Е. Г. Повышение работоспособности гидропривода транспортно-технологических машин в условиях низких температур [Текст] / Е. Г. Рылякин, Ю. А. Захаров // Мир транспорта и технологических машин. – № 1 (44). – Январь-Март 2014. – С. 69-72.

- Рылякин, Е. Г. Изменение надежности гидроагрегатов мобильных машин [Текст] / Е. Г. Рылякин // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2014» Volume 20. Techniczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia - str.57-60.

- Рылякин, Е. Г. Влияние эксплуатационных факторов на изменение технического состояния гидропривода [Текст] / Е. Г. Рылякин // Materiály X mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». - Díl 38. Technické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – stran 13-15.

- Рылякин, Е. Г. Влияние эксплуатационных факторов на изменение надежности гидроагрегатов мобильных машин [Текст] / Е. Г. Рылякин // Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 247-249.

- Рылякин, Е. Г. Износные испытания ресурсоопределяющих сопряжений гидронасосов [Текст] / Е. Г. Рылякин // «Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»: Материалы II международной научной конференции 24-25 декабря, г. Санкт-Петербург. – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2013. – С.23-30.

- Снижение интенсивности изнашивания зубчатых тракторных трансмиссий применением рациональных температур трансмиссионных масел [Текст]: дис. … канд. техн. наук / А. А. Орехов. – Пенза, 2001. – 162 с.

- Новичков, А. В. Исследование интенсивности изнашивания ресурсоопределяющих сопряжений гидронасосов [Текст] / А. В. Новичков, Е. В. Новиков, А. В. Лахно, П. И. Аношкин, Е. Г. Рылякин // Молодой ученый. – 2014. – №8. – С.243-246.

- Курылев, А. В. Увеличение ресурса гидроагрегатов транспортно-технологических машин применением пленочных электронагревателей [Текст] / А. В. Курылев, Е. Г. Рылякин // Актуальные вопросы современной науки. Научный журнал. – № 2 (2). – 2014. – С. 12-14.

- Рылякин, Е. Г. Влияние воды на свойства гидравлических рабочих жидкостей [Текст] / Е. Г. Рылякин // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2014. – № 2 (10). – C. 195-198.

- Курылев, А. В. Изменение технического состояния гидропривода мобильных машин в процессе эксплуатации [Текст] / А. В. Курылев, Е. Г. Рылякин // Новый университет. Серия «Технические науки». – №03-04(25-26). – 2014. – С.43-46.

- Пат. 2236615 РФ, МКИ5 F15B21/04. Система регулирования температуры рабочей жидкости / П. А. Власов, Е. Г. Рылякин (РФ). – № 2003118925, Заявлено 23.06.2003; Опубл. 20.09.2004, Бюл. №26.

- Власов, П. А. Терморегулирование жидкости гидросистемы [Текст] / П. А. Власов, Е. Г. Рылякин // Сельский механизатор. – 2007. – № 6. - С.36-37.

- Власов, П. А. Средства повышения работоспособности гидропривода при низких температурах [Текст] / П. А. Власов, Е. Г. Рылякин // Сб. материалов науч.-практ. конф., посвященной 55-летию Пензенской ГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. – С.204.

- Рылякин, Е. Г. Гидросистемы экономят ресурсы [Текст] / Е. Г. Рылякин, П. А. Власов // Сельский механизатор. – 2007. – № 12, С.46-47.

Рылякин Евгений Геннадьевич

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 28

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта»

E-mail: triplan1979@mail.ru

Курылев Алексей Владимирович

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 28

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта»

E-mail: aleksej-kurylev@mail.ru

_______________________________________________________________________

A. V. KURYLEV, E. G. RYLYAKIN

THE THERMAL REGULATION SYSTEM OF WORKING LIQUID
IN A HYDRAULIC ACTUATOR OF TRANSPORT TECHNOLOGICAL MACHINES

The main features of transport technological machines hydrounits functioning in a cold season are stated. The system of working liquid temperature regulation of an original design is offered to use to increase operability of hydrounits in these cars. The article contains main advantages of the developed system, its constructive elements and also results of researches with application of the realized technical solutions for providing a warming up and maintenance of working liquid temperature in a transport technological machines hydraulic actuator within a rational interval in the winter operation conditions.

Keywords: thermal regulation, working liquid, service conditions, hydraulic actuator, transport technological machines.

BIBLIOGRAPHY

1.	Rylyakin, E. G. Povyshenie rabotosposobnosti traktornykh gidrosistem termoregu-lirovaniem rabochey zhidkosti [Tekst]: dis….kand. tekhn. nauk / E. G. Rylyakin. - Penza,

2007. - 150 s.

2.	Kaverzin, S. V. Obespechenie rabotosposobnosti gidravlicheskogo privoda pri niz-kikh temperaturakh [Tekst] / S. V. Kaverzin, V. P. Lebedev, E. A. Sorokin. - Krasnoyarsk,

1997. - 240 s.

3.	Efimov, V. V. Obespechenie ekspluatatsionnoy nadezhnosti gidrosistem sel`skokho-zyaystvennoy tekhniki pri al`ternativnom ispol`zovanii rapsovogo masla v kachestve rabo-chey zhidkosti [Tekst]: dis….kand. tekhn. nauk / V. V. Efimov. - Samara, 2000. - 177 s.

4.	Didur, V. A. Diagnostika i obespechenie nadezhnosti gidroprivodov sel`skokhozyay-stvennykh mashin [Tekst] / V. A. Didur, V. YA. Efremov. - Kiev: Tekhnika, 1986. - 128 s.

5.	Rylyakin, E. G. Termoregulirovanie rabochey zhidkosti v gidroprivode transportno-tekhnologicheskikh mashin [Tekst] / E. G. Rylyakin // Aktual`nye voprosy sovremennoy nauki. Nauchnyy zhurnal. - № 1 (1). - 2014. - S. 5-10.

6.	Rylyakin, E. G. Teoreticheskoe obosnovanie termoregulirovaniya rabochey zhidkosti v gidrosisteme [Tekst] / E. G. Rylyakin, P. A. Vlasov // Niva Povolzh`ya. - 2008. - №1(6).

S.25-29.

7.	Rylyakin, E. G. Povyshenie rabotosposobnosti gidroprivoda transportno-tekhnologicheskikh mashin v usloviyakh nizkikh temperatur [Tekst] / E. G. Rylyakin, YU. A. Zakha-rov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - № 1 (44). - YAnvar`-Mart 2014. - S. 69-72.

8.	Rylyakin, E. G. Izmenenie nadezhnosti gidroagregatov mobil`nykh mashin [Tekst] / E. G. Rylyakin // Materia?y X Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Kluczowe aspekty naukowej dzia?alno?ci - 2014" Volume 20. Techniczne nauki.: Przemy?l. Nauka i studia - str.57-60.

9.	Rylyakin, E. G. Vliyanie ekspluatatsionnykh faktorov na izmenenie tekhnicheskogo so-stoyaniya gidroprivoda [Tekst] / E. G. Rylyakin // Materi?ly X mezin?rodn? v?decko - praktick? konference "Modern? vymo?enosti v?dy - 2014". - D?l 38. Technick? v?dy.: Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o - stran 13-15.

10.	Rylyakin, E. G. Vliyanie ekspluatatsionnykh faktorov na izmenenie nadezhnosti gid-roagregatov mobil`nykh mashin [Tekst] / E. G. Rylyakin // Molodoy uchenyy. - 2014. - №4. -

S. 247-249.

11.	Rylyakin, E. G. Iznosnye ispytaniya resursoopredelyayushchikh sopryazheniy gidronaso-sov [Tekst] / E. G. Rylyakin // "Prioritety mirovoy nauki: eksperiment i nauchnaya diskus-siya": Materialy II mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii 24-25 dekabrya, g. Sankt-Peterburg. - North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2013. - S.23-30.

12.	Snizhenie intensivnosti iznashivaniya zubchatykh traktornykh transmissiy primeneniem ratsional`nykh temperatur transmissionnykh masel [Tekst]: dis. … kand. tekhn. nauk / A. A. Orekhov. - Penza, 2001. - 162 s.

13.	Novichkov, A. V. Issledovanie intensivnosti iznashivaniya resursoopredelyayushchikh sopryazheniy gidronasosov [Tekst] / A. V. Novichkov, E. V. Novikov, A. V. Lakhno, P. I. Anoshkin, E. G. Rylyakin // Molodoy uchenyy. - 2014. - №8. - S.243-246.

14.	Kurylev, A. V. Uvelichenie resursa gidroagregatov transportno-tekhnologicheskikh mashin primeneniem plenochnykh elektronagrevateley [Tekst] / A. V. Kurylev, E. G. Rylyakin // Aktual`nye voprosy sovremennoy nauki. Nauchnyy zhurnal. - № 2 (2). - 2014. - S. 12-14.

15.	Rylyakin, E. G. Vliyanie vody na svoystva gidravlicheskikh rabochikh zhidkostey [Tekst] / E. G. Rylyakin // Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. - 2014. - № 2 (10). - C. 195-198.

16.	Kurylev, A. V. Izmenenie tekhnicheskogo sostoyaniya gidroprivoda mobil`nykh mashin v protsesse ekspluatatsii [Tekst] / A. V. Kurylev, E. G. Rylyakin // Novyy universitet. Seriya "Tekhnicheskie nauki". - №03-04(25-26). - 2014. - S.43-46.

17.	Pat. 2236615 RF, MKI5 F15B21/04. Sistema regulirovaniya temperatury rabochey zhidkosti / P. A. Vlasov, E. G. Rylyakin (RF). - № 2003118925, Zayavleno 23.06.2003; Opubl. 20.09.2004, Byul. №26.

18.	Vlasov, P. A. Termoregulirovanie zhidkosti gidrosistemy [Tekst] / P. A. Vlasov, E. G. Rylyakin // Sel`skiy mekhanizator. - 2007. - № 6. - S.36-37.

19.	Vlasov, P. A. Sredstva povysheniya rabotosposobnosti gidroprivoda pri nizkikh temperaturakh [Tekst] / P. A. Vlasov, E. G. Rylyakin // Sb. materialov nauch.-prakt. konf., po-svyashchennoy 55-letiyu Penzenskoy GSHA. - Penza: RIO PGSHA, 2006. - S.204.

20.	Rylyakin, E. G. Gidrosistemy ekonomyat resursy [Tekst] / E. G. Rylyakin, P. A. Vla-sov // Sel`skiy mekhanizator. - 2007. - № 12, S.46-47.

Rylyakin Evgeny Gennad’evich

Ulianov "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Russia, Penza, ul. Titova, 28

Candidate. tehn. Associate Professor, Department "Motor transport"

E-mail: triplan1979@mail.ru

Kurylev Alexey Vladimirovich

Ulianov "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Russia, Penza, ul. Titova, 28

Candidate. tehn. Associate Professor, Department "Motor transport"

E-mail: aleksej-kurylev@mail.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

П. ПРЖИБЫЛ, А. Н. НОВИКОВ, А. А. КАТУНИН

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КАК НАУКА

В статье рассматривается вопрос, являются ли перевозки наукой. Уже много научных работ показали, что это действительно так. Большинство публикаций, которые процитированы в этой работе были выполнены в 90-е годы. В это время перевозки были расценены, главным образом, с точки зрения расположения и обслуживания транспортных сетей. Основная функция перевозок -  перемещение масс по транспортной сети, которая является ориентированным графом. С современной точки зрения это должно обязательно определить новые целевые функции. Эти функции затрагивают экологию, безопасность и другие сферы. Кроме того, эта статья перечисляет также объекты, формируют понятие перевозки. Самым важным является объект P, который осуществляет целевые функции. Третья часть статьи рассматривает искусственный интеллект как важный инструмент управления сложными транспортными системами.

Ключевые слова: перевозки, наука, система, модель, включает в транспорт, искусственный интеллект.

REFERENCES

1. http://quotationsbook.com/quote/41294/#sthash.hZB835ou.dpuf.

2. Vlček J.: Nástin systémové teorie dopravy (Outline of the theory of transport system, Konference o dopravě.

3. Mojžíš V.

4. Starý J.: Teoretické základy dopravy, Společné vědecké pracoviště pro bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů ČSAV a FMD, 24 str., 1985.

5. Pastor O., Tuzar A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, 2007, ISBN 978-80-7357-285-3, str. 312.

6. Gosh S., Summit T.: Intelligent Transport Systems – Smart and green infrastructure design, Taylor and Francis Group ISBN 978‑1‑4398‑3518‑0, 2011, pp. 211.

7. Přibyl P., Systémový projekt dopravně-telematických aplikací – Metodický pokyn, FD ČVUT, 2008.

8. Votruba Z., Kalikova J., Kalika M.: Systémová analýza (Systems Analysis), ČVUT, Praha, 2008, ISBN 978-80-01-04081-2, pp. 192 (in Czech).

9. Jesty, P. H., J. F. Gaillet, et al. (1998). CONVERGE - TR 1101 - Guidelines for the Development and Assessment of Intelligent Transport System Architectures. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/telematics/docs/tap_transport/converge_dsa2.3.pdf.

10. Martin G., Toledo F.: Knoeledge-based systems for road network traffic control, 12th International conference Artificial Intelligence, Avignon, June, 1992.

11. Dean T., Allen J., Aloimonos Y.: Artificial intelligence – Theory and Practice, Addison Wesley Publishing company, ISBN 0-8053-2447-6, pp. 562.

12. Пржибыл, П. Контроль скорости на участке как эффективный инструмент улучшения дорожной безопасности [Текст] / П. Пржибыл // Мир транспорта и технологических машин. - № 4(43). – 2013. – С. 69-77.

13. Новиков, А. Н, Модернизация улично-дорожной сети города Орла (на примере Наугорского шоссе) [Текст] / А. Н. Новиков, Ю. Н. Баранов, А. А. Катунин, Д. Д. Матназаров // Мир транспорта и технологических машин. - № 2(45). – С. 86-97.

##### Павел Пржибыл (Pavel Pribyl)

Пражский Высший технический университет

Профессор, заведующий кафедрой «Системы управления движением» факультета «Транспорт»

Адрес: 110 00 , Прага,  ул. Вашингтонова 25

E-mail: info@gostudy.cz

Новиков Александр Николаевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77

Д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Сервис и ремонт машин»

E-mail: srmostu@mail.ru

Катунин Андрей Александрович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд.техн.наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

E-mail: katunin57@gmail.com

_______________________________________________________________

P. PŘIBYL, A. N.NOVIKOV, A. A.KATUNIN

TRANSPORTATION AS A SCIENCE

The article deals with the issue of whether the transportation is a science. Already a number of previous works showed that this is so. Most of the articles that are cited in this work and were available originate in the 90th. At that time the transportation was regarded mainly in terms of lay-out of and servicing of transportation networks. The fundamental function of transportation was moving mass in the transportation network, which was conceived as an oriented graph. From the modern point of view it is necessarily to define new target functions. These functions respect ecological, safety or another targets. The present view shows that the function of transportation even in relation to examination of its scientific nature goes largely beyond definitions referring predominantly to its transportation function. Furthermore, this contribution enumerates also objects, constructing the branch of transportation. Except for explicit is the most important the object P that implements the target functions. Third part of article discuss artificial intelligence as one important tool for management of complex traffic systems.

Keywords: transportation, science, system, model, branche of transport, artifical intelligence.

BIBLIOGRAPHY

1. http://quotationsbook.com/quote/41294/#sthash.hZB835ou.dpuf.

2. Vlček J.: Nástin systémové teorie dopravy (Outline of the theory of transport system, Konference o dopravě.

3. Mojžíš V.

4. Starý J.: Teoretické základy dopravy, Společné vědecké pracoviště pro bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů ČSAV a FMD, 24 str., 1985.

5. Pastor O., Tuzar A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, 2007, ISBN 978-80-7357-285-3, str. 312.

6. Gosh S., Summit T.: Intelligent Transport Systems – Smart and green infrastructure design, Taylor and Francis Group ISBN 978‑1‑4398‑3518‑0, 2011, pp. 211.

7. Přibyl P., Systémový projekt dopravně-telematických aplikací – Metodický pokyn, FD ČVUT, 2008.

8. Votruba Z., Kalikova J., Kalika M.: Systémová analýza (Systems Analysis), ČVUT, Praha, 2008, ISBN 978-80-01-04081-2, pp. 192 (in Czech).

9. Jesty, P. H., J. F. Gaillet, et al. (1998). CONVERGE - TR 1101 - Guidelines for the Development and Assessment of Intelligent Transport System Architectures. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/telematics/docs/tap_transport/converge_dsa2.3.pdf.

10. Martin G., Toledo F.: Knoeledge-based systems for road network traffic control, 12th International conference Artificial Intelligence, Avignon, June, 1992.

11. Dean T., Allen J., Aloimonos Y.: Artificial intelligence – Theory and Practice, Addison Wesley Publishing company, ISBN 0-8053-2447-6, pp. 562.

12. Przhibyl, P. Kontrol` skorosti na uchastke kak effektivnyy instrument uluch-sheniya dorozhnoy bezopasnosti [Tekst] / P. Przhibyl // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - № 4(43). - 2013. - S. 69-77.

13. Novikov, A. N, Modernizatsiya ulichno-dorozhnoy seti goroda Orla (na primere Naugorskogo shosse) [Tekst] / A. N. Novikov, YU. N. Baranov, A. A. Katunin, D. D. Matnazarov // Mir transp`orta i tekhnologicheskikh mashin. - № 2(45). - S. 86-97.

Pavel Pribyl

Higher Technical University Prague

Professor, head of "motion control systems" faculty "transport»

Address: 110 00, prague, str. Vashingtonova 25

E-mail: info@gostudy.cz

Novikov Alexander Nikolaevich

FGBOU VPO "State university-UNPK"

Address:  302030,  Russia, g. Orel, Moskovskaya St., 77

Dr.Sci.Tech., professor, department chair "Service and repair of cars"

E-mail:  srmostu@mail.ru

Katunin Andrey Aleksandrovich

FGBOU VPO "State university-UNPK"

Address:  302030, Russia, g. Orel, Moskovskaya St., 77

Cand.Tech.Sci., associate professor "Service and repair of cars"

E-mail: katunin57@gmail.com

УДК 630.383

С. В. ДОРОХИН

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ПО КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАЕКТОРИИ

К настоящему времени нет достаточно надежных методов расчета допускаемых скоростей движения для участков с ограниченной видимостью. Существующие теоретические расчеты скоростей движения на участках горизонтальных кривых разработаны для нужд конструирования и расчета автомобилей и не могут быть использованы для нормирования. При расчете скоростей значения коэффициента сцепления определены при полной блокировке колеса, что не соответствует действительным условиям торможения из условия устойчивости автомобиля в пределах полосы движения. В статье предлагается рассчитать допускаемую скорость движения автомобиля для участков горизонтальных кривых на лесных автомобильных дорогах исходя из требования остановки автомобиля в пределах зоны видимости, без потери устойчивости, с учетом допущений: в процессе торможения движение остается управляемым, водитель удерживает автомобиль в пределах полосы движения; величина угловой скорости поворота управляемых колес мала; полностью используются тормозные свойства наименее нагруженного колеса; коэффициент сопротивления уводу шин мало зависит от изменения нагрузок на шину; сопротивление качению мало.

Ключевые слова: транспорт; безопасность; допускаемая скорость; горизонтальная кривая; вертикальная кривая; тормозные свойства; автомобиль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скрыпников, А. В. Теоретические основы и методы организации и управления дорожным движением [Текст] / А. В. Скрыпников // Бюллетень транспортной информации. – М.. - 2010. - № 1 (175). - С.10-15.

2. Скрыпников, А. В. Методы, модели и алгоритмы повышения транспортно-эксплуатационных качеств лесных автомобильных дорог в процессе проектирования, строительства и эксплуатации: монограф [Текст] / А.В. Скрыпников [и др.]. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 310 с.

3. Скрыпников, А. В.  Пропускная способность регулируемого перекрёстка [Текст] / А. В. Скрыпников, Т. В. Скворцова, Е. В. Кондрашова // Перспективные технологии, транспортные средства и оборудование при производстве, эксплуатации, сервисе и ремонте: межвуз. сборник науч.тр.. -  2007. - Вып. 2. - С. 201-204.

4. Скрыпников, А. В. Построение процедур выбора управленческих решений на основе оптимизационных моделей [Текст] / А. В. Скрыпников // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2009. - № 10(24). - С. 217-221.

5. Скрыпников, А. В. Разработка теоретических основ и методов управления лесовозным автотранспортом [Текст] // А. В. Скрыпников // Бюллетень транспортной информации. - 2009. - № 9 (171). - С. 25-27.

6. Скрыпников, А. В. К вопросу повышения безопасности движения на лесовозных автомобильных дорог и дорогах общего пользования [Текст] / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, В. Ю. Губарев, А. Б. Киреев. - Москва: Издательство ФЛИНТА: Наука, 2012. – 168 с.

7. Скрыпников, А. В. Повышение надёжности лесовозных автопоездов [Текст]: монография / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, К. А. Яковлев. ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2012. – Деп. в ВИНИТИ 28.05.2012 г. № 253–В2012. – 154 с.

8. Скрыпников, А. В. Изучение вопросов отказов механизмов и узлов лесовозных автопоездов [Текст]: монография / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, О. Н. Бурмистрова, К. А. Яковлев. ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2012. – Деп. в ВИНИТИ 28.05.2012 г. № 256–В2012. – 68 с.

9. Скрыпников, А. В. Повышение эффективности технической эксплуатации [Текст]: монография / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, А. И. Урюпин, К. А. Яковлев ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2012. – Деп. в ВИНИТИ 28.05.2012 г. № 258–В2012. – 66 с.

10. Скрыпников, А. В. Улучшение условий труда работников при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации автомобильной техники [Текст] / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, К. А. Яковлев // «Научное творчество XXI века»: материалы международной конференции. – Красноярск. - 2012. – С. 151-154.

11. Скрыпников, А. В. Повышение надежности технического состояния парка подвижного состава, специализирующегося на перевозке лесных грузов [Текст]: монография / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, К. А. Яковлев ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Москва: «Флинта», «Наука», 2012. – 152 с.

12. Курьянов, В. К. Управление, основанное на средних характеристиках транспортного потока [Текст] / В. К. Курьянов, А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, Т. В. Скворцова // Перспективные технологии, транспортные средства и оборудование при производстве, эксплуатации, сервисе и ремонте: межвуз. сборник науч.тр. Вып.2. – Воронеж. - 2007. – С.204-209.

13. Скрыпников, А. В. Информационные технологии для решения задач управления в условиях рационального лесопользования [Текст]: монография / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, Т. В. Скворцова, А. И. Вакулин, В. Н. Логачев. – Воронеж. - 2011. – 127 с. - Деп. в ВИНИТИ 26.09.2011, №420-2011.

14. Скрыпников, А. В. Повышение уровня безопасности технологических процессов в агропромышленном комплексе [Текст]: монография / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, В. И. Оробинский // ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж. - 2012. – 63 с. - №255-В2012.

15. Скрыпников, А. В. Метод оптимизации планов ремонта участков лесных автомобильных дорог [Текст] / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, Т.  В. Скворцова // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 6; URL: www. science- education.ru/ 100-5155.

16. Скрыпников, А. В. Оптимизация межремонтных сроков лесовозных автомобильных дорог [Текст] / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, Т. В. Скворцова // Фундаментальные исследования. Москва, 2011. – № 8 (ч. 3). - С. 667-671.

17. Скрыпников, А. В. Программа оценки транспортно-эксплуатационного уровня автомобильных дорог в системе автоматизированного проектирования [Текст] / А. В. Скрыпников, Т. В. Скворцова, Е. В. Кондрашова, А. В. Тарарыков, Д. Ю. Сухов // Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 2008614249. Заявка № 2008613117, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 05.09.2008.

18. Логачев, В. Н. Математическая модель процессов загрязнения почв и растений придорожной полосы лесных автомобильных дорог [Текст] / В. Н. Логачев, А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, Т. В. Скворцова // "Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований": материалы научной конференции «Экология и рациональное природопользование». -№ 2. – С. 121-123.

19. Логачев, В. Н. Параметрическое моделирование процессов переноса загрязняющих веществ в придорожной полосе лесных автомобильных дорог [Текст] / В. Н. Логачев, А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова, А. И. Вакулин // Научное творчество XXI века: материалы V Международной научно-практической конференции. – Красноярск. - 2012. – Т.3. – С. 427-431.

20. Васильченков, В. Ф. Результаты исследования влияния крутильных колебаний двигателя на буксование гусениц военных машин [Текст] / В. Ф. Васильченков, А. Ю. Фомин, С. В. Глущенко // Мир транспорта и технологических машин. - №2(45). – Госуниверситет УНПК. - 2014. – С. 63-68.

Дорохин Сергей Владимирович

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»

Адрес: 394087, Россия, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8

Канд. техн. наук, доц. кафедры «Автомобили и сервис»

E-mail: dsvvrn@yandex.ru

__________________________________________________________________________________________

S.V. DOROHIN

THE CALCULATION OF THE SPEED LIMIT ALONG A CURVED PATH

There are currently no sufficiently reliable methods for calculating allowable speeds for areas with unsecured visibility. Existing theoretical calculations speeds in areas of horizontal curves designed for the needs of the construction and calculation of cars and can not be used for valuation. When calculating the value of the coefficient of friction velocity determined at full wheel lock that does not correspond to the actual conditions of braking stability conditions of the car within its lane. The article proposes to calculate the permissible vehicle speed for the sites of horizontal curves on forest roads from the requirement car stop within the zone of visibility without buckling considering assumptions: during braking movement remains manageable, the driver keeps the car in the outside lane; magnitude of the angular velocity of the steering wheel is small; fully utilized inhibitory properties least loaded wheel; cornering power coefficient of resistance of tires depends little on the load variation on the bus; low rolling resistance.

Keywords: transportation; security; permissible speed; horizontal curve; the vertical curve; inhibitory properties; car.

BIBLIOGRAPHY

1. Skrypnikov, A. V. Teoreticheskie osnovy i metody organizatsii i upravleniya dorozhnym dvizheniem [Tekst] / A. V. Skrypnikov // Byulleten` transportnoy informatsii. - M.. - 2010. - № 1 (175). - S.10-15.

2. Skrypnikov, A. V. Metody, modeli i algoritmy povysheniya transportno-ekspluatatsionnykh kachestv lesnykh avtomobil`nykh dorog v protsesse proektirovaniya, stroitel`stva i ekspluatatsii: monograf [Tekst] / A.V. Skrypnikov [i dr.]. - M.: FLINTA: Nauka, 2012. - 310 s.

3. Skrypnikov, A. V.  Propusknaya sposobnost` reguliruemogo perekriostka [Tekst] / A. V. Skrypnikov, T. V. Skvortsova, E. V. Kondrashova // Perspektivnye tekhnologii, transportnye sredstva i oborudovanie pri proizvodstve, ekspluatatsii, servise i remonte: mezhvuz. sbornik nauch.tr.. -  2007. - Vyp. 2. - S. 201-204.

4. Skrypnikov, A. V. Postroenie protsedur vybora upravlencheskikh resheniy na osnove optimizatsion-nykh modeley [Tekst] / A. V. Skrypnikov // Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Universitet im. V.I. Ver-nadskogo. - 2009. - № 10(24). - S. 217-221.

5. Skrypnikov, A. V. Razrabotka teoreticheskikh osnov i metodov upravleniya lesovoznym avtotransportom [Tekst] // A. V. Skrypnikov // Byulleten` transportnoy informatsii. - 2009. - № 9 (171). - S. 25-27.

6. Skrypnikov, A. V. K voprosu povysheniya bezopasnosti dvizheniya na lesovoznykh avtomobil`nykh do-rog i dorogakh obshchego pol`zovaniya [Tekst] / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, V. YU. Gubarev, A. B. Kireev. - Moskva: Izdatel`stvo FLINTA: Nauka, 2012. - 168 s.

7. Skrypnikov, A. V. Povyshenie nadiozhnosti lesovoznykh avtopoezdov [Tekst]: monografiya / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, K. A. YAkovlev. FGBOU VPO "VGLTA". - Voronezh, 2012. - Dep. v VINITI 28.05.2012 g. № 253-V2012. - 154 s.

8. Skrypnikov, A. V. Izuchenie voprosov otkazov mekhanizmov i uzlov lesovoznykh avtopoezdov [Tekst]: monografiya / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, O. N. Burmistrova, K. A. YAkovlev. FGBOU VPO "VGLTA". - Voronezh, 2012. - Dep. v VINITI 28.05.2012 g. № 256-V2012. - 68 s.

9. Skrypnikov, A. V. Povyshenie effektivnosti tekhnicheskoy ekspluatatsii [Tekst]: monografiya / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, A. I. Uryupin, K. A. YAkovlev FGBOU VPO "VGLTA". - Voronezh, 2012. - Dep. v VINITI 28.05.2012 g. № 258-V2012. - 66 s.

10. Skrypnikov, A. V. Uluchshenie usloviy truda rabotnikov pri tekhnicheskom obsluzhivanii, remonte i ekspluatatsii avtomobil`noy tekhniki [Tekst] / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, K. A. YAkovlev // "Nauch-noe tvorchestvo XXI veka": materialy mezhdunarodnoy konferentsii. - Krasnoyarsk. - 2012. - S. 151-154.

11. Skrypnikov, A. V. Povyshenie nadezhnosti tekhnicheskogo sostoyaniya parka podvizhnogo sostava, spetsializiruyushchegosya na perevozke lesnykh gruzov [Tekst]: monografiya / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, K. A. YAkovlev FGBOU VPO "VGLTA". - Moskva: "Flinta", "Nauka", 2012. - 152 s.

12. Kur`yanov, V. K. Upravlenie, osnovannoe na srednikh kharakteristikakh transportnogo potoka [Tekst] / V. K. Kur`yanov, A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, T. V. Skvortsova // Perspektivnye tekhnologii, transportnye sredstva i oborudovanie pri proizvodstve, ekspluatatsii, servise i remonte: mezhvuz. sbornik nauch.tr. Vyp.2. - Voronezh. - 2007. - S.204-209.

13. Skrypnikov, A. V. Informatsionnye tekhnologii dlya resheniya zadach upravleniya v usloviyakh ratsio-nal`nogo lesopol`zovaniya [Tekst]: monografiya / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, T. V. Skvortsova, A. I. Vakulin, V. N. Logachev. - Voronezh. - 2011. - 127 s. - Dep. v VINITI 26.09.2011, №420-2011.

14. Skrypnikov, A. V. Povyshenie urovnya bezopasnosti tekhnologicheskikh protsessov v agropromyshlen-nom komplekse [Tekst]: monografiya / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, V. I. Orobinskiy // FGBOU VPO "VGLTA". - Voronezh. - 2012. - 63 s. - №255-V2012.

15. Skrypnikov, A. V. Metod optimizatsii planov remonta uchastkov lesnykh avtomobil`nykh dorog [Tekst] / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, T.  V. Skvortsova // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. - 2011. - № 6; URL: www. science- education.ru/ 100-5155.

16. Skrypnikov, A. V. Optimizatsiya mezhremontnykh srokov lesovoznykh avtomobil`nykh dorog [Tekst] / A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, T. V. Skvortsova // Fundamental`nye issledovaniya. Moskva, 2011. - № 8 (ch. 3). - S. 667-671.

17. Skrypnikov, A. V. Programma otsenki transportno-ekspluatatsionnogo urovnya avtomobil`nykh do-rog v sisteme avtomatizirovannogo proektirovaniya [Tekst] / A. V. Skrypnikov, T. V. Skvortsova, E. V. Kon-drashova, A. V. Tararykov, D. YU. Sukhov // Svidetel`stvo ob ofitsial`noy registratsii programm dlya EVM № 2008614249. Zayavka № 2008613117, zaregistrirovano v Reestre programm dlya EVM 05.09.2008.

18. Logachev, V. N. Matematicheskaya model` protsessov zagryazneniya pochv i rasteniy pridorozhnoy polo-sy lesnykh avtomobil`nykh dorog [Tekst] / V. N. Logachev, A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, T. V. Skvortsova // "Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental`nykh issledovaniy": materialy nauchnoy konferen-tsii "Ekologiya i ratsional`noe prirodopol`zovanie". -№ 2. - S. 121-123.

19. Logachev, V. N. Parametricheskoe modelirovanie protsessov perenosa zagryaznyayushchikh veshchestv v pri-dorozhnoy polose lesnykh avtomobil`nykh dorog [Tekst] / V. N. Logachev, A. V. Skrypnikov, E. V. Kondrashova, A. I. Vakulin // Nauchnoe tvorchestvo XXI veka: materialy V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - Krasnoyarsk. - 2012. - T.3. - S. 427-431.

20. Vasil`chenkov, V. F. Rezul`taty issledovaniya vliyaniya krutil`nykh kolebaniy dvigatelya na bukso-vanie gusenits voennykh mashin [Tekst] / V. F. Vasil`chenkov, A. YU. Fomin, S. V. Glushchenko // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - №2(45). - Gosuniversitet UNPK. - 2014. - S. 63-68.

Dorohin Sergey Vladimirovich

FGBOU VPO "Voronezh State Academy of Forestry"

Address: 394087, Russia, g.Voronezh, str. Timiryazeva. 8

Candidate. tehn. Sciences, Assoc. the Department "Cars and Services"

E-mail: dsvvrn@yandex.ru

Ю. ЧАРСКИЙ, П. ШАТРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ дорог I/2 и 1/12 в Чешской Республике к СТАНДАРТУ 2+1

Предмет исследования «Предложение принципов для реконструкции дорог I/2 и I/12 в Чешской Республике к стандарту 2+1» является главным образом предложения методологического подхода для реконструкции существующий двухлинейных дорог до трëхлинейногo стандартa дороги «2+1» в рамках дорожной инфраструктуры Чешской Республики. Кроме того задачей является анализ последних технических и эксплуатационных условий и условий безопасности и идентификации участка дороги неподходящим для реконструкции на вышеуказанные дороги. Ключевую часть представляет собой реальное предложение руководящих принципов и проект реконструкции этих дорог до стандарта «2+1» в соответствии с техническими возможностями и потребностей безопасности. Эта часть сопровождается приблизительной оценкой пространственных потребностей и расчëтом стоимости проекта. Заключение содержит оценку эффективности средств, затраченных на проект по сравнению с его доходами.

Ключевые слова: дороги, дорожное движение, проект дороги, замена, ограждение, перекрëсток, безопасность дорожногo движения, горизонтальное выравнивание, продольный профиль

BIBLIOGRAPHY

1.	Súkenník P., Varhulík M., Tříska L., Lávic J.: The proposal to increase the permeability of the first class road network in the Central Bohemian Region. AF-CityPlan. Praha. 2011.

2.	National Cooperative Highway Research Program (NCHRP). Application of European 2+1 Roadway Design. NCHRP Research Results Digest Number 275. Washington, DC. 2003.

3.	Weber R., Löhe U.: Verkehrssicherheit und Verkehrsablauf auf b2+1 Strecken. Bundesanstalt für Straßenwesen. Bergisch Gladbach. 2004.

4.	Foltýn V., Šatra P.: Study of assessment of the technical feasibility and performance of safe roads in 2+1 standard in first class road network of Hradec Králové Region. AF-CityPlan. Praha. 2013.

5.	Novická K.: Jihlavské listy: The columns have to make dangerous intersections safe [online]. Updated 08. 11. 2011[cit.09.02.2013].<http://www.jihlavske-listy.cz/obrazekfotogalerie_uvodni2.php?jmenoobrazku=./obrazky/fotogalerie/9654/1.jpg>.

6.	The national traffic census 2010. Interactive map [online]. ŘSD ČR, ©2011. [accessed at: 14.05.2014]. Available at: http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx

7.	Berg T., Carlsson A. Carlsson, A.: 2+1 Roads With and Without Cable Barriers: Speed Performance. In: Fourth International Symposium on Highway Capacity. Washington, DC. 2000.

Чарский Юрий

Чешский технический университет в Праге

Адрес: 110 00, Чешская Республика, Прага 1, ул. Конвиктска 20

Доцент, доктор технических наук, инженер, заместитель декана Факультета транспортных наук по образованию и учебной работе

E-mail: carsky@fd.cvut.cz

Шатра Пётр

Чешский технический университет в Праге

Адрес: 128 00, Чешская Республика, Прага 2, ул. Горска 3

Инженер, аспирант кафедры транспортных систем

E-mail: petrsatra@gmail.com

J. ČARSKÝ, P. ŠATRA

Proposal of Guidelines for Reconstruction of I/2 and 1/12 roads in the czech republic to 2+1 standard

The subject of the study „Proposal of Guidelines for Reconstruction of I/2 and 1/12 roads to 2+1 standard“ is mainly a proposal of methodological approach for reconstruction of recent two-lane roads to three-lane (2+1 standard) roads in the road environment of the Czech Republic. Further objective is an analysis of the recent technical, operational and safety conditions and identification of road section inappropriate for reconstruction on the above mentioned roads. The key part is the actual proposal of guidelines and design of reconstruction of these roads to 2+1 standard in accordance with the technical possibilities and safety requirements. This part is followed by an approximate estimation of spatial needs and calculation of costs of the project. The conclusion contains an assessment of the effectiveness of the funds spent on the project in comparison to its revenues.

Keywords: roads, road traffic, road design, changeover, guardrail, crossroad, traffic safety, horizontal alignment, vertical alignment

Čarský Jiří

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Praha (Prague), Czech Republic

Konviktská 20, Praha 1, CZ – 110 00, CZECH REPUBLIC

Assoc. Prof. MSc PhD, Vice-Dean for Education

E-mail: carsky@fd.cvut.cz

Šatra Petr

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Praha (Prague), Czech Republic

Department of Transportation Systems, Horská 3, Praha 2, CZ – 128 00, CZECH REPUBLIC

MSc, student of doctoral study programme

E-mail: petrsatra@gmail.com

|  | Продолжается подписка на журнал «Мир транспорта и технологических машин» Подписной индекс журнала: 16376 («Пресса России») Подписка через редакцию: (с любого месяца) Информация о подписке на нашем сайте www.gu-unpk.ru Тел. +7 (4862) 43-48-90 |
| --- | --- |

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

УДК 656.13

И. Е. ИЛЬИНА, Е. С. КУПРИЯНОВА, Д. А. КРОТОВА

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА ТА-2 ДЛЯ ОЦЕНКИ

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ

Успешное выполнение деятельности водителем требует определенного уровня развития психологических качеств. Использование психодиагностических тренажеров при обучении водителей позволяет контролировать и тренировать различные психофизиологические процессы. Проведенные исследования показали, что результаты существенно различаются при тестировании женщин и мужчин, имеющих стаж вождения и только проходящих подготовку.

Ключевые слова: Обучение, вождение, тренажер, водитель, автомобиль, дорога, автошкола.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ильина, И. Е. Использование авторенажеров в обучении водителей категории «В» [Текст] / И. Е. Ильина, В. В. Лянденбурский, А. И. Звижинский, С. А. Евстратова // Мир транспорта и технологических машин, №1 (40). - Орел. - 2013. - С. 105-111.

- Ильина, И. Е. Анализ аварийности и причины нарушения водителями правил дорожного движения по Пензенской области [Текст] / И. Е. Ильина, В. В. Лянденбурский, С. А. Пылайкин, С. А. Евстратова // Науковедение. - №1. - 2013. - С. 1-12.

- Ильина, И. Е. Обучение вождению лиц с ограниченными возможностями [Текст] / И. Е.  Ильина, В. В.  Лянденбурский, С. А. Пылайкин, О. С. Серова // Науковедение. -  №6. – 2013. -  С. 1-10.

- Ильина, И. Е. Применение тренажеров для повышения квалификации инструкторов вождения [Текст] / И. Е. Ильина, В. В. Лянденбурский, С. А. Пылайкин, С. А. Евстратова // Науковедение. -  №1. - 2013. – С. 1-12.

- Ильина, И. Е. Исследование психофизиологических особенностей кандидатов в водители на тренажере ТА2 [Текст] / И. Е. Ильина, М. Г. Богаткина, С. А. Евстратова // Мир транспорта и технологических машин. - №1(44). - Орел. - 2014. - С. 119-125.

- Ильина, И. Е. Использование автотренажеров при подготовке водителей категории «В» [Текст] / И. Е. Ильина, Е. С. Куприянова, Д. А. Кротова // Международный научный форум «Наука молодых - интеллектуальный потенциал XXI века» ПГУАС. - 2013 – С. 102-109.

- Ильина, И. Е. Использование тренажеров в процессе обучения водителей категории «В» для повышения безопасности дорожного движения [Текст] : учеб. пособие / И. Е. Ильина, Д. А. Кротова, Е. С. Куприянова. - Пенза: ПГУАС, 2013. – 192 с.

- Ильина, И. Е. Подготовка водителей к управлению автомобилем. Обучение управлению автомобилем водителей с ограниченными возможностями [Текст]: учеб. пособие / И. Е. Ильина - Пенза: ПГУАС, 2013. – 164 с.

- Ильина, И. Е. Подготовка водителей с ограниченными возможностями [Текст] / И. Е. Ильина, Ю. М Сергеева, О. С. Серова // Международный научный форум «Наука молодых - интеллектуальный потенциал XXI века» ПГУАС. – 2013. – С. 23-28.

- Ильина, И. Е. Влияние факторов системы «водитель-автомобиль-дорога-среда» на аварийность [Текст] / И. Е. Ильина, С. А. Евстратова, Ю. М. Сергеева // Международный научный форум «Наука молодых - интеллектуальный потенциал XXI века» ПГУАС . -  2013. – С. 124-129.

- Ильина, И. Е. Анализ аварийности на автомобильном транспорте Пензенской области [Текст] / И. Е. Ильина, С. А. Пылайкин, О. С. Серова // Сборник статей V Международной научно-производственной конференции «Перспективные направления развития автотранспортного комплекса». - Пенза: РИО ПГСХА. - 2012. – С. 38 – 41.

- Ильина, И. Е. Применение экспертных методов при оценке факторов влияющих на безопасность дорожного движения [Текст] / И. Е. Ильина, С. А. Евстратова, Ю. М. Сергеева. -  Сборник статей XI Международной научно-практической конференции «Прогрессивные технологии в транспортных и социальных системах». - ОГУ. – 2013.

- Ильина, И. Е. Водитель – как субъективная причина совершения дорожно-транспортных происшествий [Текст] / И. Е. Ильина, С. А. Евстратова // Международный научный форум «Наука молодых - интеллектуальный потенциал XXI века» ПГУАС. - 2014 – С. 65-69.

- Ильина, И. Е. Методика экспериментальных исследований надежности кандидатов в водители [Текст] / И. Е. Ильина, В. В. Лянденбурский, С. А. Пылайкин, С. А. Евстратова // Науковедение. -  №2. - 2014. – С. 1-12.

- Лянденбурский, В. В. Тренажер для обучения курсантов вождению автомобиля и контроля корректирующих действий инструктора [Текст] / В. В. Лянденбурский, Г. И. Шаронов, И. Е. Ильина, Ю. Д. Бреева // Науковедение. - №4. - 2014. – С. 1-12.

- Тренажер психофизиологический ТА-2. (Электронный ресурс] / Режим доступа: www.neurocom.ru (дата обращения: 16.03.2014).

- Ильина, И. Е. К вопросу оценки риска совершения дорожно-транспортного происшествия [Текст] // И. Е. Ильина, С. А. Евстратова // Материалы I международной научно-технической конференции  Innovation is the source of development of national economy. - 2014. - Часть3. – С. 13-16.

- Лянденбурский, В. В. Управление обучением профессиональным навыкам с помощью математических моделей  “Инновационные технологии обучения инженеров-строителей” [Текст] / В. В. Лянденбурский, А. С. Ветохин // Материалы ХХХII научно-методической конференции. – Пенза. - 2002. – С. 83-87.

- Лянденбурский, В. В. Надежностная и квалификационная модель системы «Обслуживающий персонал - автотранспортное средство» Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств [Текст] / В. В. Лянденбурский, А. С. Ветохин // Материалы III международной научно-технической конференции. - 2004. -Часть II.

- Лянденбурский В.В., Ветохин А.С., Звижинский А.И. Автотранспортная эргономика [Текст] / В. В. Лянденбурский, А. С. Ветохин, А. И. Звижинский. - Пенза: Пенз. гос. арх.-строит. академия, 2007. – 247 с.

Ильина Ирина Евгеньевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, Россия, г.Пенза, ул. Титова, 28

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Организация и безопасность движения»

Email: iie.1978@yandex.ru

Куприянова Елена Сергеевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, Россия, г.Пенза, ул. Титова, 28

Студент

Email: dekauto@pguas.ru

Кротова Дарья Андреевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, Россия, г.Пенза, ул. Титова, 28

Студент

Email: dekauto@pguas.ru

______________________________________________________________________________________________

I. E. ILYINА, E. S. KUPRIYANOVA, D. A. KROTOVА

USE OF THE SIMULATOR TA-2 FOR THE ASSESSMENT

OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES

OF CANDIDATES FOR DRIVERS

The successful implementation of the activities of the driver requires a certain level of development of psychological qualities. The use of psychodiagnostic trainers in the training of drivers allows you to monitor and train the various physiological processes. Studies have shown that the results differ considerably when testing women and men with experience of driving and only in training..

Keywords: Training, driving, simulator, the driver, the car, the road driving school

BIBLIOGRAPHY

1.	Il`ina, I. E. Ispol`zovanie avtorenazherov v obuchenii voditeley kategorii "V" [Tekst] / I. E. Il`ina, V. V. Lyandenburskiy, A. I. Zvizhinskiy, S. A. Evstratova // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin, №1 (40). - Orel. - 2013. - S. 105-111.

2.	Il`ina, I. E. Analiz avariynosti i prichiny narusheniya voditelyami pravil dorozhnogo dvizheniya po Penzenskoy oblasti [Tekst] / I. E. Il`ina, V. V. Lyandenburskiy, S. A. Pylaykin, S. A. Evstratova // Nau-kovedenie. - №1. - 2013. - S. 1-12.

3.	Il`ina, I. E. Obuchenie vozhdeniyu lits s ogranichennymi vozmozhnostyami [Tekst] / I. E.  Il`ina, V. V.  Lyandenburskiy, S. A. Pylaykin, O. S. Serova // Naukovedenie. -  №6. - 2013. -  S. 1-10.

4.	Il`ina, I. E. Primenenie trenazherov dlya povysheniya kvalifikatsii instruktorov vozhdeniya [Tekst] / I. E. Il`ina, V. V. Lyandenburskiy, S. A. Pylaykin, S. A. Evstratova // Naukovedenie. -  №1. - 2013. - S. 1-12.

5.	Il`ina, I. E. Issledovanie psikhofiziologicheskikh osobennostey kandidatov v voditeli na trena-zhere TA2 [Tekst] / I. E. Il`ina, M. G. Bogatkina, S. A. Evstratova // Mir transporta i tekhnologicheskikh ma-shin. - №1(44). - Orel. - 2014. - S. 119-125.

6.	Il`ina, I. E. Ispol`zovanie avtotrenazherov pri podgotovke voditeley kategorii "V" [Tekst] / I. E. Il`ina, E. S. Kupriyanova, D. A. Krotova // Mezhdunarodnyy nauchnyy forum "Nauka molodykh - intellektual`nyy potentsial XXI veka" PGUAS. - 2013 - S. 102-109.

7.	 Il`ina, I. E. Ispol`zovanie trenazherov v protsesse obucheniya voditeley kategorii "V" dlya povy-sheniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya [Tekst] : ucheb. posobie / I. E. Il`ina, D. A. Krotova, E. S. Kupriya-nova. - Penza: PGUAS, 2013. - 192 s.

8.	Il`ina, I. E. Podgotovka voditeley k upravleniyu avtomobilem. Obuchenie upravleniyu avtomobi-lem voditeley s ogranichennymi vozmozhnostyami [Tekst]: ucheb. posobie / I. E. Il`ina - Penza: PGUAS, 2013. - 164 s.

9.	 Il`ina, I. E. Podgotovka voditeley s ogranichennymi vozmozhnostyami [Tekst] / I. E. Il`ina, YU. M Sergeeva, O. S. Serova // Mezhdunarodnyy nauchnyy forum "Nauka molodykh - intellektual`nyy potentsial XXI veka" PGUAS. - 2013. - S. 23-28.

10.	Il`ina, I. E. Vliyanie faktorov sistemy "voditel`-avtomobil`-doroga-sreda" na avariynost` [Tekst] / I. E. Il`ina, S. A. Evstratova, YU. M. Sergeeva // Mezhdunarodnyy nauchnyy forum "Nauka molodykh - intellektual`nyy potentsial XXI veka" PGUAS . -  2013. - S. 124-129.

11.	Il`ina, I. E. Analiz avariynosti na avtomobil`nom transporte Penzenskoy oblasti [Tekst] / I. E. Il`ina, S. A. Pylaykin, O. S. Serova // Sbornik statey V Mezhdunarodnoy nauchno-proizvodstvennoy konfe-rentsii "Perspektivnye napravleniya razvitiya avtotransportnogo kompleksa". - Penza: RIO PGSHA. - 2012. - S. 38 - 41.

12.	Il`ina, I. E. Primenenie ekspertnykh metodov pri otsenke faktorov vliyayushchikh na bezopasnost` do-rozhnogo dvizheniya [Tekst] / I. E. Il`ina, S. A. Evstratova, YU. M. Sergeeva. -  Sbornik statey XI Mezhduna-rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Progressivnye tekhnologii v transportnykh i sotsial`nykh siste-makh". - OGU. - 2013.

13.	Il`ina, I. E. Voditel` - kak sub"ektivnaya prichina soversheniya dorozhno-transportnykh proisshe-stviy [Tekst] / I. E. Il`ina, S. A. Evstratova // Mezhdunarodnyy nauchnyy forum "Nauka molodykh - intellek-tual`nyy potentsial XXI veka" PGUAS. - 2014 - S. 65-69.

14.	Il`ina, I. E. Metodika eksperimental`nykh issledovaniy nadezhnosti kandidatov v voditeli [Tekst] / I. E. Il`ina, V. V. Lyandenburskiy, S. A. Pylaykin, S. A. Evstratova // Naukovedenie. -  №2. - 2014. - S. 1-12.

15.	Lyandenburskiy, V. V. Trenazher dlya obucheniya kursantov vozhdeniyu avtomobilya i kontrolya korrek-tiruyushchikh deystviy instruktora [Tekst] / V. V. Lyandenburskiy, G. I. Sharonov, I. E. Il`ina, YU. D. Breeva // Naukovedenie. - №4. - 2014. - S. 1-12.

16.	Trenazher psikhofiziologicheskiy TA-2.  Elektronnyy resurs] / Rezhim dostupa: www.neurocom.ru (data obrashcheniya: 16.03.2014).

17.	Il`ina, I. E. K voprosu otsenki riska soversheniya dorozhno-transportnogo proisshestviya [Tekst] // I. E. Il`ina, S. A. Evstratova // Materialy I mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii  Innovation is the source of development of national economy. - 2014. - Chast`3. - S. 13-16.

18.	Lyandenburskiy, V. V. Upravlenie obucheniem professional`nym navykam s pomoshch`yu matematiche-skikh modeley  "Innovatsionnye tekhnologii obucheniya inzhenerov-stroiteley" [Tekst] / V. V. Lyandenburskiy, A. S. Vetokhin // Materialy HHHII nauchno-metodicheskoy konferentsii. - Penza. - 2002. - S. 83-87.

19.	Lyandenburskiy, V. V. Nadezhnostnaya i kvalifikatsionnaya model` sistemy "Obsluzhivayushchiy per-sonal - avtotransportnoe sredstvo" Problemy kachestva i ekspluatatsii avtotransportnykh sredstv [Tekst] / V. V. Lyandenburskiy, A. S. Vetokhin // Materialy III mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. - 2004. -Chast` II.

20.	Lyandenburskiy V.V., Vetokhin A.S., Zvizhinskiy A.I. Avtotransportnaya ergonomika [Tekst] / V. V. Lyandenburskiy, A. S. Vetokhin, A. I. Zvizhinskiy. - Penza: Penz. gos. arkh.-stroit. akademiya, 2007. - 247 s.

Ilina Irina Evgen’evna

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Russia, Penza, ul. Titova, 28

Candidate. tehn. Associate Professor, Department "Organization and safety"

Email: iie.1978@yandex.ru

Kupriyanov Elena Sergeevna

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Russia, Penza, ul. Titova, 28

Student

Email: dekauto@pguas.ru

Krotova Daria Andriivna

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Russia, Penza, ul. Titova, 28

Student

Email: dekauto@pguas.ru

|  | Продолжается подписка на журнал «Мир транспорта и технологических машин» Подписной индекс журнала: 16376 («Пресса России») Подписка через редакцию: (с любого месяца) Информация о подписке на нашем сайте www.gu-unpk.ru Тел. +7 (4862) 43-48-90 |
| --- | --- |

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 331.1

Т. Л. ЛУКЬЯНЧИКОВА

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В статье обоснован новый подход к пониманию роли человеческого фактора и труда в экономике  – теория человеческого капитала. Автором был проанализирован опыт мотивации персонала компаний ведущих стран с учетом вклада человеческого капитала и разработана методика вознаграждения персонала предприятий транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: оплата труда, вознаграждение, человеческий капитал, методика оценки по вкладу человеческого капитала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоконная, Л. Формирование заработной платы: взгляд сквозь призму профессий [Текст] / Л. Белоконная // Вопросы экономики. – 2007. - №10. – С.52 –74.

2. Ветлужских, Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика [Текст] / Е. Ветлужских. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 152 с.

3. Вишневская, Н. Формирование заработной платы в России: роль отраслевых тарифных соглашений [Текст] / Н. Вишневская, О. Куликов // Вопросы экономики. – 2009. - №4. – C. 91-103.

4. Волгин, Н. А. Оплата труда и проблемы ее регулирования / Н. А. Волгин, Т. Б. Будаев. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2006. – 200 с.

5. Волгин, Н. А. Оплата труда: японский опыт и российская практика [Текст]: учебное пособие / Н. А. Волгин, О. Н. Волгина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К◦», 2005. – 508 с.

6. Головляницина, Е. Б. Инновационен ли российский средний класс? Особенности профессиональной структуры и трудовых ценностей среднего класса накануне кризиса [Текст] / Е. Б. Головляницина // Мир России. – 2009.– № 4. – С. 19-36.

7. Горелов, Н. А. Вознаграждение работникам (Компенсационный менеджмент) [Текст]: учебное пособие / Н. А. Горелов. - СПб.: Изд. «ЛИК», 2007. – 815 с.

8. Дубянская, Г. Ю. Заработная плата  как зеркало социально-экономических преобразований в России  [Текст] / Г. Ю. Дубянская // Вестник МГУ. Серия 6 «Экономика». – 2005. - №2. – C.79-102.

9. Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях, на 2006г. // Человек и труд. - №11. - 2005. – C. 19-23.

10. Ельмеев, В. Я. Проблемы труда и собственности в экономической социологии [Текст] / В. Я. Ельмеев, Е. Е. Тарандо. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та., 2009. - 191 с.

11. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация [Текст]: монография / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. - Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 576 с.

12. Зинин, В. Г. Политика доходов населения: меры по повышению доходов, совершенствованию оплаты труда и сокращению бедности [Текст] / В. Г. Зинин, Н. А. Антонова, М. С. Багереев // Уровень жизни населения регионов России. – 2001. - №9. – C. 24-38.

13. Капелюшников, Р. И. Образовательный потенциал и его связь с характеристиками рынка труда: российский опыт [Текст] / Р. И. Капелюшников // Экономическая политика. - 2006. - N 4. - С. 166-195.

14. Капелюшников, Р. И. Производительность труда и стоимость рабочей силы: как рождаются статистические иллюзии [Текст] / Р. И. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2009. - №4. – C. 59-79.

15. Конин, Ю. Федеральное регулирование заработной платы необходимо сохранить [Текст] / Ю. Конин // Человек и труд. – 2004. - №8. – C.73-74.

16. Кузык, Б. Н. Россия - 2050:  стратегия инновационного прорыва [Текст] / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 624 с.

17. Мазин, А. Л. Минимальная заработная плата: зарубежный опыт и отечественная практика [Текст] / А. Л. Мазин // Человек и труд. – 2004. - №6. – C. 61-68.

18. Лукьянчикова, Т. Л. Человеческий капитал: основа и источник достойных доходов населения [Текст] / Т. Л. Лукьянчикова. - Орел: Издатель Александр Воробьёв, 2011. – 356с.

19. Скакодуб, А. Компенсационный пакет сегодня или как компании объясняются в любви к своим сотрудникам [Электронный ресурс]/  http://www.klerk.ru/boss/articles/77340/.

20. Чингос, П. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США [Текст] / П. Чингос. - Пер. с англ. - М.: Издательский дом  «Вильямс», 2004. –  404 с.

Лукьянчикова Татьяна Львовна

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

Адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40

Д-р экон. наук, профессор кафедры  «Мировая экономика и статистика»

E-mail: lvovna1974mail@mail.ru

________________________________________________________________________________

T. L. LUKYANCHIKOVA

THE SYSTEM APPROACH TO THE STRATEGY OF MOTIVATION OF THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISES OF A TRANSPORT

INFRASTRUCTURE

In the article the new approach to understanding the role of human factors in the economy and labor - human capital theory. The author analyzed the experience of staff motivation companies leading countries with regard to the contribution of human capital and the method of remuneration of staff in enterprises of transport infrastructure.

Keywords: labor, remuneration, human capital, methodology of evaluation on the contribution of human capital.

BIBLIOGRAPHY

1. Belokonnaya, L. Formirovanie zarabotnoy platy: vzglyad skvoz` prizmu professiy [Tekst] / L. Belokonnaya // Voprosy ekonomiki. - 2007. - №10. - S.52 -74.

2. Vetluzhskikh, E. Motivatsiya i oplata truda: Instrumenty. Metodiki. Praktika [Tekst] / E. Vetluzhskikh. - M.: Al`pina Biznes Buks, 2007. - 152 s.

3. Vishnevskaya, N. Formirovanie zarabotnoy platy v Rossii: rol` otraslevykh ta-rifnykh soglasheniy [Tekst] / N. Vishnevskaya, O. Kulikov // Voprosy ekonomiki. - 2009. - №4. - C. 91-103.

4. Volgin, N. A. Oplata truda i problemy ee regulirovaniya / N. A. Volgin, T. B. Bu-daev. - M.: Izdatel`stvo "Al`fa-Press", 2006. - 200 s.

5. Volgin, N. A. Oplata truda: yaponskiy opyt i rossiyskaya praktika [Tekst]: ucheb-noe posobie / N. A. Volgin, O. N. Volgina. - M.: Izdatel`sko-torgovaya korporatsiya "Dashkov i K?", 2005. - 508 s.

6. Golovlyanitsina, E. B. Innovatsionen li rossiyskiy sredniy klass? Osobennosti professional`noy struktury i trudovykh tsennostey srednego klassa nakanune krizisa [Tekst] / E. B. Golovlyanitsina // Mir Rossii. - 2009.- № 4. - S. 19-36.

7. Gorelov, N. A. Voznagrazhdenie rabotnikam (Kompensatsionnyy menedzhment) [Tekst]: uchebnoe posobie / N. A. Gorelov. - SPb.: Izd. "LIK", 2007. - 815 s.

8. Dubyanskaya, G. YU. Zarabotnaya plata  kak zerkalo sotsial`no-ekonomicheskikh preobra-zovaniy v Rossii  [Tekst] / G. YU. Dubyanskaya // Vestnik MGU. Seriya 6 "Ekonomika". - 2005. - №2. - C.79-102.

9. Edinye rekomendatsii po sistemam oplaty truda rabotnikov organizatsiy, finan-siruemykh iz byudzhetov na federal`nom, regional`nom i mestnom urovnyakh, na 2006g. // Chelo-vek i trud. - №11. - 2005. - C. 19-23.

10. El`meev, V. YA. Problemy truda i sobstvennosti v ekonomicheskoy sotsiologii [Tekst] / V. YA. El`meev, E. E. Tarando. - SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta., 2009. - 191 s.

11. Zarabotnaya plata v Rossii: evolyutsiya i differentsiatsiya [Tekst]: monografiya / pod red. V.E. Gimpel`sona, R.I. Kapelyushnikova. - Vysshaya shkola ekonomiki. - M.: Izd. dom GU VSHE, 2007. - 576 s.

12. Zinin, V. G. Politika dokhodov naseleniya: mery po povysheniyu dokhodov, sover-shenstvovaniyu oplaty truda i sokrashcheniyu bednosti [Tekst] / V. G. Zinin, N. A. Antonova, M. S. Bagereev // Uroven` zhizni naseleniya regionov Rossii. - 2001. - №9. - C. 24-38.

13. Kapelyushnikov, R. I. Obrazovatel`nyy potentsial i ego svyaz` s kharakteristikami rynka truda: rossiyskiy opyt [Tekst] / R. I. Kapelyushnikov // Ekonomicheskaya politika. - 2006. - N 4. - S. 166-195.

14. Kapelyushnikov, R. I. Proizvoditel`nost` truda i stoimost` rabochey sily: kak rozhdayutsya statisticheskie illyuzii [Tekst] / R. I. Kapelyushnikov // Voprosy ekonomiki. - 2009. - №4. - C. 59-79.

15. Konin, YU. Federal`noe regulirovanie zarabotnoy platy neobkhodimo sokhranit` [Tekst] / YU. Konin // Chelovek i trud. - 2004. - №8. - C.73-74.

16. Kuzyk, B. N. Rossiya - 2050:  strategiya innovatsionnogo proryva [Tekst] / B. N. Ku-zyk, YU. V. YAkovets. - M.: ZAO "Izdatel`stvo "Ekonomika", 2005. - 624 s.

17. Mazin, A. L. Minimal`naya zarabotnaya plata: zarubezhnyy opyt i otechestvennaya praktika [Tekst] / A. L. Mazin // Chelovek i trud. - 2004. - №6. - C. 61-68.

18. Luk`yanchikova, T. L. Chelovecheskiy kapital: osnova i istochnik dostoynykh dokhodov naseleniya [Tekst] / T. L. Luk`yanchikova. - Orel: Izdatel` Aleksandr Vorob`iov, 2011. - 356s.

19. Skakodub, A. Kompensatsionnyy paket segodnya ili kak kompanii ob"yasnyayutsya v lyubvi k svoim sotrudnikam [Elektronnyy resurs]/  http://www.klerk.ru/boss/articles/77340/.

20. Chingos, P. Oplata po rezul`tatu. Iz opyta oplaty truda personala v SSHA [Tekst] / P. Chingos. - Per. s angl. - M.: Izdatel`skiy dom  "Vil`yams", 2004. -  404 s.

Luk’janchikova Tat’jana L’vovna

FGBOU VPO "State University - UNPK"

Address: 302020, Orel, Naugorskoe Highway 40

Dr. Econ. , Professor of the Department "World Economy and Statistics"

E-mail: lvovna1974mail@mail.ru

УДК 334.723

Д. Л. ОБОЛЕНЦЕВ

частно-государственноe партнерство в

транспортной инфраструктуре

В статье рассмотрена роль формирования и развития частно-государственного партнерства в транспортной инфраструктуре России. Рассмотрены проблемы и перспективы этих процессов, приведены конкретные примеры их реализации.

Ключевые слова: частно-государственное партнерство, реализация, формирование, транспортная инфраструктура.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов, А. А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации [Текст] / А. А. Алпатов, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе. - М., Альпина Паблишерз, 2010. – 200 с.

2. Варнавский, В. Г. Государственно-частное парнерство: теория и практика [Текст] / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев и др. // Гос. ун-т – Высшая школа экономики. - М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ. - 2010. – 287 с.

3. Делмон, Д. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре. Практическое руководство для органов государственной власти [Текст] / Д. Делмон. - 2010. – 261 с.

4. Литвяков, С. С. Отбор и оценка эффективности проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры для их реализации на основе государственно-частного партнерства [Текст] / С. С. Литвяков // Дайджест Финансы. – 2013. – №12 (228). – С. 17-28.

5. Максимов, В. В. Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов [Текст] / В. В. Максимов. - М.: Альпина Паблишерз. - 2010. – 178 с.

6. Сазонов, В. Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и финансово-правовые аспекты [Текст] / Кафедра административного и финансового права Российского университета дружбы народов. – М.. - 2012. – 492 с.

7. Барьеры развития механизма ГЧП в России [Текст] / М.; НПФ «Экспертный институт», 2010.

8. http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/Library/Vitaly_Maximov_PPP_

in_transport_infrastructure_(enc).pdf – Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре.

9. http://transproekt.ru/otrsl/2_0.htm – Транспортная инфраструктура.

10. http://conference.be5.biz/r2012/3711.htm – Механизмы государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре.

11.http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65635a2bc68b4d43b89421216c26_2.

html – Использование механизма государственно-частного партнерства.

12. http://www.tencon.ru/article/199 – Реализация инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

13. http://www.creativeconomy.ru/articles/11142/ –  Государственно-частное партнерство как механизм государственной поддержки развития транспортного комплекса.

14. http://www.mon.gov.ru/news/report/ministr/doc5.doc  – «Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций до 2020 года».

15. http://www.tradecenter.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=164729 – Конференция по государственно-частному партнерству в инновационной сфере.

16. http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_410555 –  Поддержка инновационного предпринимательства – пример частно-государственного партнерства.

17. http://www.gzt.ru/politics/2007/01/26/193558.html –  пресс-конференция в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

18. http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-razvitii-transportnoy-infrastruktury-za-rubezhom –  государственно-частное партнерство в развитии транспортной инфраструктуры за рубежом.

# 19. http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/info.php?id=44062 – Подпрограмма государственно-частного партнерства при строительстве транспортной инфраструктуры.

20. http://www.pppi.ru/lib – Федеральный информационный портал инфраструктура и государственно-частное партнерство в России.

Оболенцев Дмитрий Леонидович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

Адрес:  302020, Россия,  г. Орел, Наугорское ш., 40

Канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономическая теория и управление персоналом»

E-mail: dimitras00@inbox.ru

___________________________________________________________________________

D. L.OBOLENTSEV

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP in transport

infrastructure

The article discusses the role of formation and development of public-private partnerships in the transport infrastructure of Russia. The problems and prospects of these processes are specific examples of their implementation.

Keywords: public-private partnership, the implementation, the formation, transport infrastructure.

BIBLIOGRAPHY

1. Alpatov, A. A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo. Mekhanizmy realizatsii [Tekst] / A. A. Alpatov, A. V. Pushkin, R. M. Dzhaparidze. - M., Al`pina Pablisherz, 2010. - 200 s.

2. Varnavskiy, V. G. Gosudarstvenno-chastnoe parnerstvo: teoriya i praktika [Tekst] / V. G. Varnavskiy, A. V. Klimenko, V. A. Korolev i dr. // Gos. un-t - Vysshaya shkola ekonomiki. - M.: Izd. Dom GU-VSHE. - 2010. - 287 s.

3. Delmon, D. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v infrastrukture. Prakticheskoe rukovodstvo dlya organov gosudarstvennoy vlasti [Tekst] / D. Delmon. - 2010. - 261 s.

4. Litvyakov, S. S. Otbor i otsenka effektivnosti proektov v sfere razvitiya transportnoy infra-struktury dlya ikh realizatsii na osnove gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Tekst] / S. S. Litvyakov // Day-dzhest Finansy. - 2013. - №12 (228). - S. 17-28.

5. Maksimov, V. V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v transportnoy infrastrukture: kriterii otsenki kontsessionnykh konkursov [Tekst] / V. V. Maksimov. - M.: Al`pina Pablisherz. - 2010. - 178 s.

6. Sazonov, V. E. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: grazhdansko-pravovye, administrativno-pravovye i finansovo-pravovye aspekty [Tekst] / Kafedra administrativnogo i finansovogo prava Rossiy-skogo universiteta druzhby narodov. - M.. - 2012. - 492 s.

7. Bar`ery razvitiya mekhanizma GCHP v Rossii [Tekst] / M.; NPF "Ekspertnyy institut", 2010.

8. http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/Library/Vitaly_Maximov_PPP_

in_transport_infrastructure_(enc).pdf - Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v transportnoy infrastrukture.

9. http://transproekt.ru/otrsl/2_0.htm - Transportnaya infrastruktura.

10. http://conference.be5.biz/r2012/3711.htm - Mekhanizmy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v transportnoy infrastrukture.

11.http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65635a2bc68b4d43b89421216c26_2.

html - Ispol`zovanie mekhanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva.

12. http://www.tencon.ru/article/199 - Realizatsiya infrastrukturnykh proektov v ramkakh gosu-darstvenno-chastnogo partnerstva.

13. http://www.creativeconomy.ru/articles/11142/ -  Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm gosudarstvennoy podderzhki razvitiya transportnogo kompleksa.

14. http://www.mon.gov.ru/news/report/ministr/doc5.doc  - "Strategiya Rossiyskoy Federatsii v oblasti razvitiya nauki i innovatsiy do 2020 goda".

15. http://www.tradecenter.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=164729 - Konferentsiya po gosudarstvenno-chastnomu partnerstvu v innovatsionnoy sfere.

16. http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_410555 -  Podderzhka innovatsionnogo predprinimatel`stva - primer chastno-gosudarstvennogo partnerstva.

17. http://www.gzt.ru/politics/2007/01/26/193558.html -  press-konferentsiya v ramkakh Vsemirnogo ekono-micheskogo foruma v Davose.

18. http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-razvitii-transportnoy-infrastruktury-za-rubezhom -  gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v razvitii transportnoy infrastruktury za rubezhom.

19. http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/info.php?id=44062 - Podprogramma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva pri stroitel`stve transportnoy infrastruktury.

20. http://www.pppi.ru/lib - Federal`nyy informatsionnyy portal infrastruktura i gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v Rossii.

Obolentsev Dmitry Leonidovich

Ulianov "State University - ESPC"

Address: 302020, Russia, Orel, Naugorskoe w., 40

Kand.ekon.nauk, Associate Professor of "Economic theory and human resource management"

E-mail: dimitras00@inbox.ru

Уважаемые авторы!

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями к оформлению научных статей.

• Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах формата А4 и содержит от 3 до 7 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную нумерацию.

• Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте или на любом электронном носителе).

• В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, включая соавторство.

• Статьи должны быть набраны шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см.

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов, сведения об авторах обязательно дублируются на английском языке.

• К статье прилагается аннотация и перечень ключевых слов на русском и английском языке.

• Сведения об авторах приводятся в такой последовательности: Фамилия, имя, отчество; учреждение или организация, адрес учреждения или организации, ученая степень, ученое звание, должность, телефон, электронная почта.

•  В тексте статьи желательно:

-  не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

-  не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

-  не применять произвольные словообразования;

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами.

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания (вхождения) в тексте статьи.

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются!

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые.

• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по центру страницы, в конце подписи точка не ставится:

Рисунок 1 – Текст подписи

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на сайте www.gu-unpk.ru.

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается.

Адрес учредителя:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»

302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 29

Тел. +7(4862)420024

Факс +7(4862)416684

www.gu-unpk.ru

E-mail: unpk@ostu.ru

Адрес редакции:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»

302006, г.Орел, ул. Московская, 77

Тел. +7(4862)734362, +7 905 856 6556

www. gu-unpk.ru

E-mail: srmostu@mail.ru

Технический редактор, корректор,

компьютерная верстка И. В. Акимочкина

Подписано в печать 25.09.2014

Формат 70х108 1/16.

Усл. печ. л. 10,9

Тираж 500 экз.

Заказ № __________

Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе Госуниверситета-УНПК 302030, г. Орел, ул. Московская, 65.